## Slide 1: EDITOR ENC

## Slide 2: Resumen EDITOR ENC
El EDITOR ENC le permite:
    Modificar Cartas S-57 existentes
    Crear nuevas Cartas S-57
    Crear sobrepuestas de sondajes para S-57
    Validar Cartas S-57
    Digitalizar GeoTifs a S-57
    Exportar S-57 a DXF
    Efectuar verificaciones en tiempo real.
    Planeamiento de Practicaje

## Slide 3: Iniciando EDITOR ENC
EDITOR ENC es usado para crear y/o modificar cartas electronicas en formato S-57.
Localizado bajo el menú ‘Productos Finales’.
EDITOR ENC lee los PARAMETROS GEODESICOS para el proyecto actual.
Sus datos S-57 son siempre salvados en WGS 84.
HYPACK efectúa una transformación de datum (si es necesario) y una conversión de cuadrícula para mostrar correctamente la carta S-57 en cualquier proyección.
No puede leer S-63 (archivos S-57 encriptados) en el EDITOR ENC. Esto es debido a restricciones de derechos de autor.

## Slide 4: Disposición EDITOR ENC
Objeto
Administrador
Ventana
Cartas
Características
Espaciales
Mapa
Mostrar
Ventana
Tablero

## Slide 5: Vistas Carta
Mostrar Carta
Presentación Carta y Geometría
Mostrar Geometría

## Slide 6: Actualizando Cartas S-57 existentes
Características:
  Creando una nueva Característica
    Menú Características
    Importe de Listado XYZ
    Digitalizando GeoTIF
  Moviendo una Característica Existente
  Borrando una Característica Existente
  Modificando Atributos

## Slide 7: Actualizando Cartas S-57 existentes
Características:
  Creando una nueva Característica
    Menú Características
    Importe de Listado XYZ
    Digitalizando GeoTIF
    Moviendo una Característica Existente
    Borrando una Característica Existente
    Modificando Atributos

## Slide 8: Actualizando Cartas S-57 existentes
Características:
  Creando una nueva Característica
    Menú Características
    Importe de Listado XYZ
    Digitalizando GeoTIF
    Moviendo una Característica Existente
    Borrando una Característica Existente
    Modificando Atributos

## Slide 9
Características:
  Creando una nueva Característica
    Menú Características
    Importe de Listado XYZ
    Digitalizando GeoTIF
  Moviendo una Característica Existente
  Borrando una Característica Existente
  Modificando Atributos
Actualizando Cartas S-57 existentes

## Slide 10: Actualizando Cartas S-57 existentes
Características:
  Creando una nueva Característica
    Menú Características
    Importe de Listado XYZ
    Digitalizando GeoTIF
  Moviendo una Característica Existente
  Borrando una Característica Existente
  Modificando Atributos

## Slide 11: Importando Nueva info de Sondajes
MODELO TIN
  Generar Isóbatas DXF de su datos.
  Sin etiquetas!
EDITOR ENC
  Remueva viejas áreas de profundidad e isóbatas.
  Importe Archivo DXF.
  Ejecute Importar TIN
  Recortar a Carta

## Slide 12: Importando Nueva info de Sondajes
MODELO TIN
  Generar Isóbatas DXF de su datos.
  Sin etiquetas!
EDITOR ENC
  Remueva viejas áreas de profundidad e isóbatas.
  Importe Archivo DXF.
  Ejecute Importar TIN
  Recortar a Carta

## Slide 13: Importando Nueva info de Sondajes
MODELO TIN
  Generar Isóbatas DXF de su datos.
  Sin etiquetas!
EDITOR ENC
  Remueva viejas áreas de profundidad e isóbatas.
  Importe Archivo DXF.
    Haga clic en «Importar TIN»
  Recortar a Carta

## Slide 14: Recortando Características hasta el Límite de una Carta
MODELO TIN
  Generar Isóbatas DXF de su datos.
  Sin etiquetas!
EDITOR ENC
  Remueva viejas áreas de profundidad e isóbatas.
  Importe Archivo DXF.
  Ejecute Importar TIN
  Recorte al Límite de una Carta

## Slide 15: Importando Sondajes
Sondajes puede ser integrados:
  Como una parte de su Carta S-57
  Como una actualización a su Carta S-57
  Como una sobrepuesta separada de sondajes.

## Slide 16: Herramienta Planeación de Pilotaje
Ajuste isóbatas de seguridad, somera y profunda basadas en marea, espacio bajo la quilla y margen de seguridad para mostrar pasos seguros.
Verifique por holguras verticales.
Esquemas de Color Opcionales
    S-52
    Bati Azul:
    Rojo, Amarillo & Verde

## Slide 17: Esquemas de Color para Areas de Profundidad
S-52 Tradicional
Bati Azul:
Rojo-Amarillo-Verde
Estos esquemas pueden ser definidos tanto en Ventana Ppal HYPACK como en el EDITOR ENC.

## Slide 18: Sobrepuestas Sondajes S-57
Base carta S-57 no contiene ningún Sondaje.
Sobrepuesta Sondajes contiene solo sondajes y se encuentra sobre la Base S-57.
Usado por el Cuerpo Ingenieros de Nueva Orleans.
Cargue Sondajes
Defina opciones
Presione Crear Sobrepuesta Final S57

## Slide 19: Ocultando Isóbatas no Usadas
Para Planeamiento de Practicaje, Necesita tener muchas isóbatas!
Para ocultar isóbatas no usadas de la pantalla, vaya a la ventana Opciones Presentación (F9) y cambie la casilla ‘Ocultar isóbatas Extra’.

## Slide 20: Planeamiento de Practicaje Mareas
Vaya a la Ventana Opciones Presentación – pestaña Planeamiento Isóbatas.
Entre la Marea.
      Negativa si el nivel del agua esta sobre el medidor!
Defina ‘Ajustar isóbatas a Marea’ en ‘On’.
Clic en ‘Actualizar’ para ver los cambios a la presentación de isóbatas.
Clic en ‘Aplicar’ para ver los cambios en la presentacion de la carta.
Necesita muchas isóbatas para hacer que esto trabaje adecuadamente!

## Slide 21: Planeamiento de Practicaje Espacio bajo la quilla
Vaya a la Ventana Opciones Presentación – pestaña Planeamiento Isóbatas.
Entre la profundidad de la Quilla y el Margen de Seguridad.
Active ‘Defina Isóbata Somera a Prof. Quilla...’ en ‘On’.
Clic en ‘Actualizar’ para ver los cambios a la presentación de isóbatas.
Clic en ‘Aplicar’ para ver los cambios en la presentacion de la carta.

## Slide 22: Holgura Vertical.
Vaya a la Ventana Opciones Presentación – Herramienta Planeamiento Isóbatas.
Defina el valor ‘Altura Buque’.
Clic en ‘Actualizar’ y luego ‘Aplicar’.
Clic en el botón VERCLR.
Una tabla aparecerá con un listado de los objetos S-57 que el buque no pasará.
  Con base en las actuales condiciones de Marea.

## Slide 23: Validación ENC
Usado para determinar si su carta viola las reglas de codificación ENC.

## Slide 24: Verificación ENC
Usado “en el agua” para comparar características reales con características de la carta.
Se ejecuta en conjunto con HYPACK LEVANTAMIENTO.
El usuario marca un blanco en la ubicación de una característica.
El usuario examina la Carta ENC para ver si la característica existe y si esta en la ubicación correcta.
El usuario puede luego:
    Mover la característica existente a una nueva ubicación.
    Crear una nueva característica en la nueva ubicación.
    Borrar una Característica Existente.
Usado en conjunto con HYPACK LEVANTAMIENTO para ajustar las posiciones de objetos en su archivo S-57.

## Slide 25: EDITOR ENC A DXF

## Slide 26: EDITOR ENC EXPORTAR A DXF
Como traer su información ENC a un paquete CAD-GIS.

## Slide 27: Datos S57 en un Visor AutoCAD
El Resultado

## Slide 28: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesioines Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500