## Slide 1: Введение в Съемку и HYPACK
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Основы SBES

## Slide 3: Что такое однолучевой эхолот
Измеряет время прохода акустического сигнала, отраженного от дна.
Измеряет одну точку под судном за один сигнал.
Может «звонить» несколько раз в секунду.
Чем глубже, тем меньше сигналов в секунду.
Источник: Учебный Курс МГО ЮЗ Региона Тихого Окена

## Slide 4: Что такое однолучевой эхолот
Расстояние (глубина) вычисляется по формуле:
Расстояние = (Скорость * Время) / 2
Если скорость звука в воде 1500 м/с, а время между генерацией импульса и возврата эхосигнала 0.05 мс, глубина будет равна 37.5м

## Slide 5: Параметры луча - ширина луча
Широкий луч
Узкий луч
Отпечаток
Источник: Учебный Курс МГО ЮЗ Региона Тихого Окена
Разность отпечатков влияет на горизонтальное расположение точки глубины и может привести к скрытым погрешностям

## Slide 6: Параметры луча - ширина луча
Погрешности широкого луча можно исправить в HYPACK с помощью программы Sounding Migration.
Сонары с узким лучом дают более точную глубину и ее положение

## Slide 7: Рабочие решения
Ориентация галса и скорость съемки
Галсы съемки должны располагаться перпендикулярно изобатам, чтобы охватить максимум изменений рельефа.
Обнаружена песчаная волна
Не обнаружена песчаная волна

## Slide 8: Измерение глубин и уровней
Картированную глубину составляют множество составляющих.

## Slide 9: Понимание структуры проектов в HYPACK

## Slide 10: Интерфейс Пользователя (Основное окно программы)
Основной интерфейс HYPACK используется для запуска приложений, планирования съемки и просмотра данных по завершению съемки.

## Slide 11: МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ
Выберите или создайте новую папку группы.
Создайте новый проект.
Скопируйте существующий проект
Удалите (из списка) проектов.
Вкладыш «Projects» содержит список последних 10 проектов, с которыми Вы работали.

## Slide 12: Группы проектов
Каждая группа указывает на папку на Вашем ПК, в которой хранятся проекты HYPACK.
Папка HYPACK 2019 создается при установке пакета HYPACK 2019.
Сетевая группа позволяет назначить любую папку на любом ПК в качестве папки проектов.
Кликните вкладыш «Project Manager» для доступа во вкладыш Groups.
Добавьте проекты из предыдущих версий HYPACK, кликнув «Add Group» и выбрав папку проекта из нужной версии.

## Slide 13: Окно Менеджера Проектов
Сортировка по дате:
  Кликните элемент Last Access
Для изменения групп:
  Кликните вкладыш Groups.
Быстро обнаруживает проекты
Для каждого проекта можно задать ключевые слова. Текст в диалоговом окне поиска отобразит все проекты, частично совпадающие с Именем Проекта и полностью совпадающие с ключевыми словами.

## Slide 14: Откройте существующий проект
Можно открыть существующий проект
Двойной клик на имени файла в списке группы
ПКМ на проекте в группе - команда «Открыть Проект».

## Slide 15: Структура проектов в HYPACK
Проект HYPACK - папка, в которой находится информация о текущем проекте.
Рабочий проект ДОЛЖЕН содержать файл конфигурации с именем, совпадающим с названием папки.
В папке проекта есть несколько важных папок.
  RAW
  РЕДАКТИРОВАНИЕ
  ВЫБОРКА

## Slide 16: Элементы проекта: Опции
Refresh Folders: Проверяет доступ ко всем элементам проекта.
Rescan Folders: Проверяет наличие новых файлов в папке проекта.
Remove Missing Files: Удаляет названия файлов в списке Элементов Проекта, которые не находятся в указанном месте.
Disable All Files: В Основном Меню не будут показаны файлы.
Disable Data Files: В Основном Меню не будут показаны файлы данных.
Disable Project Files: В Основном Меню не будут показаны файлы проекта.
Chart Display Order: Позволяет изменить порядок отображения файлов проекта.
Folder Visibility (видимость папки): Убирает папку из списка
Hide Empty Folders: Убирает пустые папки

## Slide 17: Инструменты карты HYPACK

## Slide 18: Инструменты экрана
Зуммировать Все:
Вписать в окно
Перемещение / Вращение Экрана
Инфо о глубине или объекте S-57
Инструмент выбора
Линейный Масштаб
Разворот на Север
Предыдущий зум
Стиль и Цвета Глубин
Добавить Цель
Возврат к активному редактору

## Slide 19: Вращение основного окна в 3D
Дисплей основного окна можно вращать для отображения элементов данных в режиме 3Д.
Используйте комбинацию иконки с ладонью и мышку для перемещения данных
Глубина Широта Долгота Вращение Наклон Масштаб
угол

## Slide 20: Информационный Запрос
Получение дополнительной информации:
Глубины в отредактированном формате ALL
Атрибуты объектов S-57
Информация S-57 TIF и TXT
Информация о цели
Информация о галсах

## Slide 21: Иконки «Sounding Style» и «Color»
Быстрый доступ к настройкам стиля и шкалы глубин

## Slide 22: Другие настройки проектов в HYPACK

## Slide 23: Правила округления
Правила округления в HYPACK применяются только для отображения

## Slide 24: РЕДАКТОР ГАЛСОВ

## Slide 25: Базовые определения галсов
Для создания галса нужно минимум две точки.
Галс может иметь больше 100 отрезков.
Внутренние отрезки могут иметь вид дуги, если ввести радиус закругления.
Галсы могут быть:
  2Д: Только координаты X и Y
  3Д: X-Y в точках и проектная глубина по DBL (расстояние вдоль галса)
Можно выполнять съемку не имея галсов. Во многих съемках МЛЭ вместо галсов используют файлы MTX для обеспечения 100% покрытия.

## Slide 26: Программы для создания галсов
Программа ↓ | Местоположение | 2D или 3D | Дуги | Множество сегментов | Ввод
РЕДАКТОР ГАЛСОВ | Preparation-Editors | 2D и 3D |  |  | X-Y или Широта - Долгота
ПРОЕКТ КАНАЛА | Preparation-CHANNEL DESIGN | Только 3D |  |  | X-Y
DXF/DGN TO LNW | Правый клик на файле DXF или DGN | 2D и 3D (3D – только в DXF) |  |  | XY
BRD to LNW (в презентации Редактор Границ) | РЕДАКТОР ГАЛСОВ | Только 2D |  |  | Файл BRD
ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ | Меню Preparation - Editors | 3D |  |  | X-Y

## Slide 27: РЕДАКТОР ГАЛСОВ: Сегменты дуги
Введите радиус дуги внутри или снаружи на отрезке.
Искривленные галсы нельзя использовать для вычисления объемов.
Если дуга создана не в ту сторону, введите «-» в радиус для ее зеркального смещения

## Slide 28: Офсеты: Centerline
Создайте базовый галс, выберите офсеты: Centerline. Создайте перпендикулярные галсы.
Smart Corners (умные углы), Офсет Centerline.

## Slide 29: «умные углы» Smart Corners
Эта опция предотвращает пересечение галсов в точках поворота базового галса.
Разворот каждого галса на повороте так, чтобы он не пересекался с остальными.
Пересекающиеся галсы могут привести к искаженным объемам впоследствии.

## Slide 30: Офсеты: Parallel Lines - параллельные галсы
Введите базовый галс.
Выберите опцию Офсеты: Параллельно
Создайте галсы, параллельные базовому.
Теперь можно ввести неравномерное расстояние между галсами:
  50m, 100m, 50m, 100m, и т.д.
Для параллельных офсетов галсы нумеруются с севера на юг и с запада на восток.

## Slide 31: Офсеты: Radial Lines - радиальные
Выберите галс.
Выберите базовую точку разворота.
Выберите опцию Офсеты: Radial
Создайте радиальные галсы.

## Slide 32: Офсеты: Другие офсеты для запланированных галсов
Search Pattern - модель поиска
Radial
Ступенчатый
Можно отменить офсеты, кликнув меню Line - Undo Offsets.

## Slide 33: Добавление префикса и суффикса в названия галсов
Можно добавить и префикс и суффикс в название галсов.
Меню Line - последние две опции.

## Slide 34: РЕДАКТОР ГАЛСОВ: Другие опции
ПКМ на имени галса в списке - можно переименовать (Rename), поменять начало и конец местами (Reverse Order), удалить галсы (Delete Lines) или добавить галсы между выбранными (Add Lines).
В меню Офсеты можно изменить длину выбранных галсов. Перейти во вкладыш Extend Lines (Удлинить Галсы).
При удлинении галсов изменяется также шаблон.

## Slide 35: BOAT SHAPE EDITOR РЕДАКТОР ОБВОДОВ СУДНА

## Slide 36: Импорт файлов DXF
Можно создать обводы судна в BOAT SHAPE EDITOR либо импортировать файл DXF.
Если используется файл DXF:
    Сохраните файл версии 12 DXF.
    Ноль координат в DXF (0,0) должен соответствовать базовой точке в HYPACK!
Файлы обводов судна по умолчанию сохраняются в папке \\Boat Shape.

## Slide 37: Отображение судна
Выберите параметр судна, якорные точки и объекты внутри судна.
Наведите курсор мышки и кликните.
Проверьте базовую точку (0,0) до рисования
Режим от курсора

## Slide 38: 2D обводы судна в СЪЕМКЕ
В меню Суда - выберите Отображение Обводов и выберите один из папки обводов судна. Выберите окно карты для применения настроек.
Обводы судна можно использовать на основном судне или на мобиле

## Slide 39: BORDER EDITOR - РЕДАКТОР ГРАНИЦ

## Slide 40: Файлы границ (*.BRD)
Создаются:
В Редакторе Границ
Используются:
РЕДАКТОР ГАЛСОВ:
  Обрезать галсы в BRD
  Создать галсы в BRD
HYPACK® - ОСНОВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ:
  Обрезать Файл XYZ
МОДЕЛЬ TIN
  Обрезать модель для ограничения объемов
CSV:
  Ограничить участок вычисления объемов
HYSCAN:
  Ограничить участок для мозаики
РЕДАКТОР ГРАНИЦ в геор. к-тах
РЕДАКТОР ГРАНИЦ в прямоуг. к-тах
Можно переключится в меню Edit

## Slide 41: Граница: Ввод от курсора
Отметьте опцию «Outside», если точка должна быть снаружи.
Точки можно захватить курсором и переместить перетаскиванием в нужное местоположение.
Новые точки можно вставить, кликнув на узловой точке между двумя существующими точками
Существующие точки
Промежуточные точки

## Slide 42: Обрезка данных XYZ
Обрежьте файл XYZ из контекстного меню на нем в списке файлов.

## Slide 43: Обрезка в TIN MODEL
Ограничьте участок расчета объемов файлом BRD.

## Slide 44: Ограничьте объемы в CS&V
Можно вычислить объемы внутри файла границ в программе CSV.
Использование файла границ

## Slide 45: Создание галсов внутри файла границ
Создайте файл *.BRD. Откройте РЕДАКТОР ГАЛСОВ. Выберите меню Галс - Создать Галсы в Границе.
Выберите границу, укажите шаг и азимут для создания галсов в РЕДАКТОРЕ ГАЛСОВ

## Slide 46: Новый отчет о площади в Редакторе Границ
Площадь теперь в отчете в Редакторе Границ
Граница заполнена в Режиме 3Д

## Slide 47: Отчет о границе
ПКМ на файле BRD в списке файлов проекта.
Опция «Отчет Файла Границ».
Отчет представляет длину периметра и площадь границы.

## Slide 48: MATRIX EDITOR – РЕДАКТОР МАТРИЦЫ

## Slide 49: РЕДАКТОР МАТРИЦЫ (*.MTX)
Прим: | При создании файла матрицы, укажите ее назначение - HYPACK® SURVEY, DREDGEPACK® или HYSWEEP® SURVEY.
Файлы MTX создаются в:
  РЕДАКТОР МАТРИЦЫ
  XYZ TO MTX
Файлы MTX используются в:
  HYPACK® SURVEY, HYSWEEP® SURVEY и DREDGEPACK®: Заполняются глубиной или покрытием.
  КАРТОГРАФ: Для выборки данных МЛЭС.
  SURVEY, DREDGEPACK®, SBMAX и HYPLOT: Отображение в виде подложки
  TIN MODEL - файл данных

## Slide 50: Создание MTX в РЕДАКТОРЕ МАТРИЦЫ
РЕДАКТОР МАТРИЦЫ
Origin Point - первая пут. точка
Точка вращения
  Расположите ноль матрицы, потянув уголок с кружком.
  Разверните матрицу, потянув уголок наискосок.
  Измените длину и ширину, потянув за остальные уголки.

## Slide 51: Файл MTX: Заполнение в Основном Меню HYPACK
Величины XYZ присваиваются каждой ячейке, содержащей данные съемки.
Пустые ячейки не заполняются.

## Slide 52: Файл MTX: Заполнение в MAPPER
Величины XYZ присваиваются каждой ячейке, содержащей данные съемки.
Пустые ячейки не заполняются.

## Slide 53: Файл MTX: Заполнение в TIN MODEL
TIN MODEL выполняет интерполяцию в соответствии с параметрами модели.
Создайте ЦМД в TIN MODEL
Экспортируйте заполненный файл MTX.

## Slide 54: XYZ TO MTX
Автоматически создает заполненную матрицу по Вашим данным, используя МОДЕЛЬ TIN для определения ее границ.

## Slide 55: Дисплей файла MTX в HYPACK SURVEY
Нельзя использовать совместно автоматические и ручные матрицы. После выбора метода, не меняйте его до завершения работы программы.
Такие настройки для авто матрицы.
Такие настройки для авто матрицы Файлы MTX создаются автоматически по мере движения судна.
Эта опция не активна в DREDGEPACK.
Такие настройки при использовании созданной матрицы для использования в HYPACK Survey или в DREDGEPACK
Вход в настройки в меню Matrix - Options в основном окне HYPACK SURVEY

## Slide 56: Команды в Окне Карты
Дисплей автоматической матрицы теперь всегда освещен. Можно изменить вертикальный масштаб (справа) для выделения объектов на дне.
Можно переключаться между отображением средней глубины, количеством точек в ячейке и СКП.
В каждом окне карты можно отображать разные статистики матрицы.
Настройки вида матрицы - через меню в окне карты.

## Slide 57: Дисплей файла MTX в HYPACK SURVEY
В каждом окне карты можно отображать разные статистики матрицы. Можно отображать Среднюю Глубину, Количество Точек или СКП как показано выше.

## Slide 58: PLOTTING SHEET EDITOR - РЕДАКТОР РАМОК ПЛАНШЕТА

## Slide 59: Планшет (*.PLT)
Создается:
  РЕДАКТОР РАМОК ПЛАНШЕТА
Используется:
  HYPLOT & HYPLOT: MULTI: Для задания границ печатаемого планшета
  КРОСС ВЫБОРКА: Для выборки однолучевых данных.
  ЭКСПОРТ В CAD Экспорт координатной сетки.
Прим: | Если вы работаете в футовой системе, масштаб – в футах на дюйм, длина и ширина планшета – в дюймах. В метрической системе: масштаб в метрах на метр, длина и ширина в см.

## Slide 60: Стандартные размеры планшетов
Для выбора стандартного размера планшета, войдите в меню «Edit» в редакторе.

## Slide 61: Создание файла *.PLT
Origin Point - первая пут. точка
Точка вращения
Задайте масштаб планшета (Scale).
  Метры в метре для метрических проектов - футы/дюймы для футовых.
Потянув за углы планшета можно опционально:
  Изменить масштаб планшета или его размеры.

## Slide 62: Планшет (*.PLT) в HYPLOT
В HYPLOT элементы планшета (подписи, стрелки, линейный масштаб и т.д.) будут сохранены в файл PLT и при последующем использовании планшета будут восстановлены.

## Slide 63: KINEMATIC TIDAL DATUM (KTD) EDITOR – Редактор кинематической уровенной поверхности

## Slide 64: KTD EDITOR Файлы KTD можно использовать с уровнями RTK
Доступно для драйверов GPS.DLL и ИНС (POSMV.DLL, SBG.DLL, F180.DLL и др.) для вычисления уровней RTK.
Содержит:
  Разделение между эллипсоидом и нулем карты (N-K).
  Разделение между геоидом и нулем карты (-K). (Используется модель геоида для определения N.)
Подробнее об уровнях RTK смотрите в презентации в разделе «Обработка данных ОЛЭ»

## Slide 65: Определение (N-K) на уровенном посту
N-K определяется на уровенных постах.
(N – K) = T1 + A – H + D где D = 0
Если используется модель геоида, тогда величина ‘N’ берется из модели геоида, а величина –K определяется на посту.
(N-K) = -2,5 + 7,1 + (-4,0)
(N-K) = 0.6
H = -4.0
Прим: В США величина ‘K’ может быть определена в процедуре Vdatum, а ‘N’ взята в файле геоида.

## Slide 66: RTK на большой площади
На большой площади съемки были выполнены измерения на четырех уровенных постах.
На рисунке показаны значения (N -K) в каждом пункте.
Создадим «сетку» величин (N-K) и сохраним их в файл KTD.
Драйвер GPS и большинство драйверов ИНС рассчитываютт значение (N-K), основываясь на местоположении судна в созданной сетке.
Участок KTD
3.85
3.40
3.10
2.79
3.45
3.60
3.06
2.89
3.25
3.15
3.10
2.84

## Slide 67: Отображение поправок KTD
Поправки KTD можно отображать в окне карты HYPACK SHELL в виде черного текста в окружностях.

## Slide 68: ПРОЕКТ КАНАЛА

## Slide 69: ПРОЕКТ КАНАЛА
Введите линии, описывающие ваш канал:
  Линия левой бровки
  Centerline
  Линия правой бровки
  Информация о склонах
  Поворотные бассейны
Программа CHANNEL DESIGN вычисляет места пересечения каждого галса с этими линиями канала и создает 3-мерные галсы.
Вид в плане
1
2
3
4
5
Результирующий профиль
1
2
3
4
5
Centerline
Правая подошва
Правая бровка
Левая подошва
Левая бровка канала
Проектный галс
В ПРОЕКТЕ КАНАЛА можно создавать только простые каналы.
Для создания более сложного проекта, используйте программу ADVANCED CHANNEL DESIGN - ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ.

## Slide 70: ПРОЕКТ КАНАЛА: Toe Shift:
Toe Shift: Есть во вкладышах Left Toe и Right Toe. Поднимает линию подошвы на введенное значение.

## Slide 71: Top of Bank - бровка канала
Можно указать уровень бровки относительно нуля карты для левого и правого края канала во вкладыше General.

## Slide 72: Extension - расширение
Можно удлинить галсы и их шаблоны за пределы бровок. Не всегда требуется, но некоторым это нравится...

## Slide 73: «умные углы» Smart Corners
Опция Smart Corners разворачивает галсы на повороте так, чтобы они не пересекались. ОСОБЕННО важно для подсчета объемов. НЕ НУЖНО, чтобы галсы пересекались.

## Slide 74: ПРОЕКТ КАНАЛА: Поворотные бассейны
LT1
LT2
LT3
LT4
LT5
LT6
TB1
TB2
TB3
TB4
TB5
Левый поворотный бассейн
Список точек левой подошвы и поворотного бассейна должны содержать одинаковое количество точек от точки, с которой начинается поворотный бассейн.
В списке левой подошвы:
  LT1, LT2, LT3, LT4, LT5, LT6
В списке бассейна:
  TB1, TB2, TB3, TB4, TB5
Где:
  LT2 = TB1
  LT5 = TB5

## Slide 75: ПРОЕКТ КАНАЛА
После ввода геометрии канала, ПРОЕКТ КАНАЛА (ПК) создает проектные галсы с поперечным сечением в каждом галсе.

## Slide 76: ПРОЕКТ КАНАЛА
Точки на осевой
X, Y, Z - Пикетаж
Линия левой бровки
X – Y – Z - Склон
Линия правой бровки
X – Y – Z - Склон
Левый поворотный бассейн
X – Y – Z - Склон
Точки правого поворотного бассейна
X – Y – Z - Склон
Общий
Величина Z на бровке канала (Л/П)
Расстояние расширения (Л/П) за бровки
Шаг между запланированными галсами
Схема наименования
«умные углы» (Да/Нет)
Сохранено:
Файл запланированных галсов (*.LNW)
Файл плана канала (*.PLN)
Что требуется

## Slide 77: ПРОЕКТ КАНАЛА: Пример №1
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z CH=0
1000X 2000Y 25Z CH=1000
2000X 3000Y 25Z CH=2414.21
2000X 4000Y 25Z CH=3414.21
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = 0.0
Расширение (Л/П) = 0.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Умные Углы = Нет
Если умные углы отключены, все галсы будут перпендикулярны осевой линии.
Пересекающиеся запланированные галсы не рекомендуются при подсчете объемов.

## Slide 78: ПРОЕКТ КАНАЛА: Пример №1А
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z CH=00+00
1000X 2000Y 25Z
2000X 3000Y 25Z
2000X 4000Y 25Z
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = 0.0
Расширение (Л/П) = 0.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Умные Углы = Да
Если умные углы включены, галсы, которые бы пересеклись, теперь пропорционально расположены в районе поворота канала.

## Slide 79: ПРОЕКТ КАНАЛА: Пример №1В
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z CH=00+00
1000X 2000Y 25Z
2000X 3000Y 25Z
2000X 4000Y 25Z
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = -5.0/0.0
Расширение (Л/П) = 0.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Умные Углы = Да
Вы можете указать, на каком уровне Z расположить бровку (левую и правую). Можно иметь разные уровни на левой и правой стороне.

## Slide 80: ПРОЕКТ КАНАЛА: Пример №1С
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z CH=00+00
1000X 2000Y 25Z
2000X 3000Y 25Z
2000X 4000Y 25Z
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = -5.0/0.0
Расширение (Л/П) = 50.0/50.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Умные Углы = Да
Расстояние расширения (лево / право) создает плоский участок наружу от точки бровки.
Сделано специально, чтобы дать больше времени драйверу закрепиться на запланированном галсе.
Большинство не любят и не используют.

## Slide 81: Изменения в пикетаже ПК: Пример №1D
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z CH=0
1000X 2000Y 25Z CH=2000
2000X 3000Y 25Z CH=3414.21
2000X 4000Y 25Z CH=4414.21
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = 0.0
Расширение (Л/П) = 0.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Умные Углы = Нет
Пикетаж на второй точке должен быть 1000, но мы указали 2000.
ПК создает галс 10+00 и еще один галс 20+00 в том же месте.
Можно записать их оба (и смутить промерную группу) или удалить один из них.
Не повлияет на объемы.

## Slide 82: Изменения глубины канала
Следует создать точки на осевой линии, левой и правой подошвах в каждом месте изменения глубины.
Чтобы получить оптимальный результат объемов, следует также создать запланированный галс в каждой точке осевой линии.

## Slide 83: Изменения глубины канала: Пример №1E
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z Пикетаж=0
1000X 1470Y 25Z
1000X 1480Y 20Z
1000X 2000Y 20Z
2000X 3000Y 20Z
2000X 4000Y 20Z
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 1470Y
850X 1480Y
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 1470Y
1150X 1480Y
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = -5.0/0.0
Расширение (Л/П) = 50.0/50.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Создать Профиль в каждом углу = Да
Умные Углы = Да

## Slide 84: ПК: Пример №1F
Поздравляем! Вы только что создали 5150 галсов за 1 минуту.
1342 мили съемки...
Программа: | ПРОЕКТ КАНАЛА
Файл плана канала: | CDE.PLN
Сохранить В LNW: | CDE.LNW
Бровка канала (Л/П) | -5. / -5.
Расширение галса (Л/П) | 100. / 100.
Межгалсовое Расстояние | 200
Формат наименования | 0+000
Создать профили в углах: | Да
«умные углы»: | Да
Можно сделать то же в ПРОЕКТЕ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ!

## Slide 85: Работа ПРОЕКТ КАНАЛА внутри
Все функции ПК внедрены в ПСА
До создания запланированных галсов in ACD, вам следует конвертировать данные PLN в 3D канал!
Программа: | ADV. ПРОЕКТ КАНАЛА
Открыть Файл (*.PLN) | CDE.PLN
Вкладыш PLN: | Бровка канала: -5 / -5 Расширение: 100. / 100. Создать CHN
Вкладыш Centerline: | Шаг: 100 Формат Названия: 0+000 Добавить галсы на осевой: Да «умные углы»: Да Создать LNW
ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ

## Slide 86: Поворотные бассейны
Бассейн Поворота: Участок на стороне основного канала, имеющий отличную от основного канала глубину.
Поворотные бассейны должны начинаться и заканчиваться в точках, составляющих линии левой и правой подошв.

## Slide 87: Пример №1-G - Добавить поворотный бассейн
Левый поворотный бассейн = 20
850x 1700y
385x 2235y
580x 2680y
1390x 2600y
Переход склона 1:1
Подсказки:
Шаг 1: Вставьте точки окончания в список левой подошвы.
Шаг 2: Добавить точки в список левого бассейна
Шаг 3: Создать ваши запланированные галсы.
Шаг 4: Сохраните Ваши данные.
Программа: | ПРОЕКТ КАНАЛА
Задача: | Добавить поворотный бассейн
Save to PLN: | DEFTB.PLN
Сохранить В LNW | DEFTB.LNW
Расширение галса (Л/П) | 0. / 0.
Бровка канала (Л/П) | 0. / 0.
Шаг: | 50
«умные углы»: | Да

## Slide 88: Пример № 1-G Как это должно выглядеть...
Поворотные бассейны
Склон 1:3 канала справа и слева
Склон 1:1 при переходе в поворотный бассейн

## Slide 89: DXF/DGN TO LNW
Импорт полилиний файла DXF в 2-D и 3-D галсы LNW

## Slide 90: Что для этого требуется
Импорт 2-мерных галсов
  Файл DXF с галсами в определенном слое.
    Галсы должны быть двухмерными.
    Только две точки на галсе.
  Основа XY в файле DXF должна совпадать с проекцией в HYPACK®.
Импорт 3-мерных галсов (только DXF)
  Файл DXF с:
    Галсами (полилинии 2D или 3D) в отдельном слое.
    Осью канала (3D) в отдельном слое.
    Линией левой подошвы (3D) в отдельном слое.
    Линией левой бровки (3D) в отдельном слое.
    Линией правой подошвы(3D) в отдельном слое.
    Линией левой бровки (3D) в отдельном слое.

## Slide 91: DXF TO LNW Пример 2D

## Slide 92: Правила 3D
Линии 3D содержат информацию о шаблоне разреза.
В вашем файле DXF:
  Создайте отдельные полилинии в отдельных слоях для:
    Галсов (2-D)
    Левой бровки (3-D)
    Левой подошвы (3-D)
    Осевой (3-D)
    Правой подошвы (3-D)
    Правой бровки (3-D)
  Введите глубины положительными Z.
  Галсы должны пересекать все границы канала!
Компьютер вычислит пересечение для каждой точки шаблона канала.
Левая Бровка
Левая подошва
Правая подошва
Правая бровка
Centerline
Проектный галс
1
2
3
4
5
1
2
4
5
3

## Slide 93: Пример 3D

## Slide 94: Получение снимков из GOOGLE EARTH
Поставьте 2 цели (противоп. углы) и выпишите координаты (WGS-84) или скопируйте и вставьте географические координаты в имени путевой точки.
Рекомендуется использовать цель - «окружность», как показано на рисунке.
Выберите меню File - Save - Save Image
В HYPACK запустите программу IMAGE GEOREFERENCE из меню Подготовка - Редакторы.
Прим: Обычно снимки в сферической проекции Меркатора. Будет некоторое искажение после привязки снимка по целям на пользовательскую проекцию.

## Slide 95: Геопривязка Снимка - Панель Информации
Отображение привязанного снимка на экране HYPACK
Имя и размерности исх. снимка
Матрица трансформации. Можно редактировать вручную.
Создать матрицу трансформации.
Если Вы импортируете снимок из Google Earth, после трансформации величины D и B должны быть близкими 0. Иначе снимок будет искажен.

## Slide 96: Блок - схема геопривязки снимка
Загрузите обычный снимок JPG, BMP либо TIF в ГЕОПРИВЯЗКУ СНИМКОВ
Зарегистрируйте две или больше точек.
Определите масштаб и разворот снимка.
Сохраните в GeoTIF.

## Slide 97: РЕДАКТОР ЦЕЛЕЙ

## Slide 98: Что такое цели?
Цель показывает точку интереса
Каждый проект HYPACK содержит базу данных целей проекта. Цели можно создавать в:
РЕДАКТОР ЦЕЛЕЙ
В HYPACK SURVEY (F5 или двойной клик)
В HYSWEEP® SURVEY (двойной клик)
В SIDESCAN SURVEY (двойной клик)
В SINGLE BEAM EDITOR
В MULTIBEAM EDITOR (MBMAX)
В SIDE SCAN MOSAICKING
РЕДАКТОР ДАННЫХ МАГНИТОМЕТРА (MAGEDIT)
SUB-BOTTOM PROCESSING - ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДОННОГО ПРОФИЛОГРАФА

## Slide 99: Множество опций дисплея в Основном окне и в СЪЕМКЕ
Меню Настройки F9

## Slide 100: Добавление целей: Режим курсора
Используйте иконку в основном окне для целей и сделайте двойной клик на карте.
Цели в списке под Цели - Шелл.
Назовите, измените, добавьте символ если нужно

## Slide 101: Назначение символов S57 целям.
В РЕДАКТОРЕ ЦЕЛЕЙ выберите символ S-57.
Цель не будет отображена с выбранным символом

## Slide 102: Импорт целей из текстового файла
Текстовые файлы можно импортировать в РЕДАКТОР ЦЕЛЕЙ.
Под целью выберите импорт целей
Выберите ограничитель и порядок в полях данных

## Slide 103: РЕДАКТОР ЦЕЛЕЙ - Вид Подробностей
Управление базами данных
Добавление метаданных
Импорт и экспорт
Создать отчеты
Опции отображения пикетажа
Группирование целей
По имени
По дате
По галсу съемки
По дате создания
Настраиваемые группы

## Slide 104: Расширенные возможности работы с метаданными
Название
X
Y
Широта
Долгота
Дата и Время создания
Дата и Время изменений
Название программы
Имя галса съемки
Глубина
Номер маркера
Примечания
Символ S57
Расстояние
Пеленг
Код
Качество
Угол
СКП
Радиус окружности
Количество Окружностей
Высота
Длина
Ширина
Диапазон
Высота ЗБУ
Курс ЗБУ
Имя файла снимка
Метод Дисплея
Название класса цели
Расстояние
Прошедшее Время
Минимальный пик
Максимальный пик
Ширина пика
Глубина заложения
Активно в основном меню
Метаданные со специфическим содержанием
Гидролокатор бокового обзора
  Захваты снимка
  Измерения
Магнитометры
  Статистика по гамме
Донные профилографы
  Глубина заложения
38 полей данных

## Slide 105: РЕДАКТОР ЦЕЛЕЙ - таблица
Настройка вида таблицы
Настроить колонки
Сортировка
Редактирование пакетов

## Slide 106: РЕДАКТОР ЦЕЛЕЙ - Инструмент разности
Инструмент разности
Сравнение двух баз данных целей для поиска новых или смещенных целей.

## Slide 107: Годовое обслуживание и техническая поддержка

## Slide 108: Методы получения технической поддержки
Существует несколько способов связаться со службой технической поддержки, если у вас есть подключение к Интернету.
Удаленный Помощник требует разрешение пользователя для доступа к его ПК.

## Slide 109: УТИЛИТЫ

## Slide 110: УТИЛИТЫ
Программы для калибрования
  LATENCY TEST - ТЕСТ ВРЕМЕНИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ
  ТЕСТ ZDA
Программы для работы с файлами
  CONTOUR EDITOR - РЕДАКТОР ИЗОБАТ
  DATA SPLITTER/JOINER
  MANUAL ENTRY - ВВЩД ВРУЧНУЮ
  MERGE XYZ - ОБЪЕДИНИТЬ XYZ
  METADATA - МЕТАДАННЫЕ
  PATH FINDER (Создание осевого галса)
  РЕДАКТОР SBET
  XYZ MANAGER
Программы Seabed ID (Идентификация грунтов)
  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДНА
  SEABED MAPPER
Утилиты для дноуглубления
  BUCKETS - КОВШЫ
  ОТЧЕТЫ ПО КОВШАМ
  CORE LEVELS – УРОВНИ ЗАЛЕГАНИЯ ГРУНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ
  DREDGE REPORT - ОТЧЕТ ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
  DREDGE STATS - СТАТИСТИКА ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
  INTERSECTOR - ПЕРЕХВАТЧИК
  ГЕНЕРАТОР LNW
Геодезические утилиты
  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАТУМОВ
  GRID CONVERSION - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ
  ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СПИСКА
  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОЕКТА
  TRAVERSE CALCULATION - ОБРАТНАЯ ГЕОД ЗАДАЧА
  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ
  Программы тестирования серийных подключений
  COM PORT QUERY - ОПРОС КОМ ПОРТА
  Comtrol“s WCOM32
Программы ADCP
  ПРОФИЛЬ ADCP
  ADCP IN SITU
CHANNEL CONDITION REPORTER - ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТА О КАНАЛЕ
CLOUD - ОБЛАКО
CROSS CHECK STATISTICS - СТАТИСТИКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ
ECHOGRAM
XYZ TO MTX

## Slide 111: LATENCY TEST - ТЕСТ ВРЕМЕНИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ
Определение общего времени запаздывания между GPS и однолучевым эхолотом.
Подробности в презентации «Hardware – Time Synchronization_rus»

## Slide 112: ТЕСТ ZDA
Тестирование надежности сообщений $GPZDA и/или 1PPS для синхронизации времени ПК.
Подробности в презентации «Hardware – Time Synchronization_rus»

## Slide 113: CONTOUR EDITOR - РЕДАКТОР ИЗОБАТ

## Slide 114: DATA SPLITTER / JOINER
Позволяет пользователю разбить файл HSX и создать новые галсы, основываясь на заданном участке.

## Slide 115: MANUAL ENTRY - ВВОД ВРУЧНУЮ
MANUAL ENTRY позволяет ввести расстояние и глубину вдоль галса и сохранить результаты в формате ALL.
Используется при промере у причала лотом. Можно включить время (для ввода поправок за уровень в SBMAX) и возможность авто заполнения колонки DBL (расстояние от начала галса).

## Slide 116: MERGE XYZ - ОБЪЕДИНИТЬ XYZ
Батиметрия
Топо данные
Совмещение гидрографических данных в формате ALL с топографическими данными в формате XYZ.
Любая топографическая точка XYZ в пределах заданного пользователем расстояния от запланированного галса, назначается файлу с отредактированными данными. Файлы перестраиваются от начала до конца заново.

## Slide 117: METADATA - МЕТАДАННЫЕ
METADATA создает файл метаданных, совместимый с требованиями FGDC.
Можно создать файл метаданных правым кликом на файле XYZ в списке файлов данных.
Упрощенный вариант
В соответствии с FGDC

## Slide 118: PATHFINDER
Можно пройти по стрежню русла, сохраняя данные в отредактированный формат edited ALL после обработки.
PATHFINDER создаст запланированный галс, соответствующий пути, используя заданное число точек (в этом примере - 10)

## Slide 119: Редактор SBET
Сравнивает превышения SBET с превышениями POSMV True Heave.
Удаляет выбросы и автоматически накладывает движение вертикальной составляющей качки при интерполяции.
Снимок 1 Исходный (до интерполяции)
Снимок 2 После интерполяции

## Slide 120: МЕНЕДЖЕР XYZ
Создание базы данных из файлов XYZ по нескольким съемкам и выдача файла XYZ, содержащего последние глубины для всего района.
Подробнее – в презентации «XYZ MANAGER-rus».

## Slide 121: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДНА
SEABED ID используется для обработки данных ROXANN и ECHO PLUS и создания ячеек классификации дна и назначения типов грунта существующим данным.
Подробнее – в презентации «XYZ MANAGER-rus».

## Slide 122: SEABED MAPPER
Используется для классификации информации о дне с помощью обновленной диаграммы классификации (*.SIX)
SEABED
MAPPER
RAW или EDIT
Файлы Данных
Квадрат
Идентификации
Дна
Новые RAW или EDIT
Файлы с обновленными ID

## Slide 123: Отчеты по ковшам
Используется для создания детального отчета для одного файла BKT за прием. Включить статистику и график отпечатков ковша, а также графики времени и глубины каждого ковша.

## Slide 124: CORE LEVELS – УРОВНИ ЗАЛЕГАНИЯ ГРУНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Используется для задания уровня залегания разных типов грунта для ввода этой информации в CSV.
Работает только с методом Chinese 1 AEA 1.
Смотрите презентацию «2017-CSV_rus».

## Slide 125: INTERSECTOR - перехватчик
Создание точек шаблона там, где галс (*.LNW) пересекается с 3-мерной полилинией DXF.
Можно сохранить файл XYZ в точках пересечения (LNW и 3D DXF)
Детальнее смотрите дополнительную презентацию «2017 CSV_rus».

## Slide 126: ГЕНЕРАТОР LNW
Используется для создания галсов LNW (с шаблонами) перпендикулярно выбранной полилинии DXF.
Детальнее смотрите презентацию «2017 CSV_rus».

## Slide 127: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАТУМОВ
Используется для вычисления 3 или 7 параметров преобразования СК.
Детали в презентации в разделе “Geodesy”.

## Slide 128: GRID CONVERSION - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ
Для преобразования прямоугольных координат в географические и наоборот.
Можно пересчитать вертикальные расстояния при использовании VDatum (США).
Детали в презентации в разделе “Geodesy”.

## Slide 129: ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СПИСКА
Преобразование таблиц точек с геодезическими или прямоугольными координатами

## Slide 130: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОЕКТА
Преобразование всех файлов в вашем проекте в новый проект с другими настройками геодезии.
Смотри презентацию в разделе «Geodesy»

## Slide 131: TRAVERSE CALCULATION - ОБРАТНАЯ ГЕОД ЗАДАЧА
Вычисление обратной геодезической задачи на эллипсоиде.
Нужно знать геодезические азимуты и расстояния.
Не выполняет замыкание полигонов.

## Slide 132: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразование расстояний и углов из одной системы единиц в другую.

## Slide 133: ОПРОС СОМ
Используется для определения имеющихся серийных портов на ПК.
Также встроена в HYPACK HARDWARE.

## Slide 134: Comtrol’s Wcom32
Утилита для тестирования серийного порта и записи с него. Полезна для опрашивания датчиков и считывания информации с них. Также встроена в HYPACK HARDWARE

## Slide 135: ПРОФИЛЬ ADCP
Вычисление расхода воды в русле.
Совмещает две программы в предыдущих версиях ADCP PROFILE и ADCP TO DXF. Детальнее смотрите презентацию.

## Slide 136: ADCP ‘IN SITU’
Используется для анализа данных ADCP, установленных на горизонте ‘in situ’.
Для работы с данными:
  SonTek, RDI, Nortek, Rowe

## Slide 137: CHANNEL CONDITION REPORTER (CCR) - ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КАНАЛА
Определение лимитирующей глубины на канале в соответствии с требованиями NOAA.
Подробности в презентации «CHANNEL CONDITION REPORTER_rus».

## Slide 138: ОБЛАКО
Ввод файлов многолучевой и лазерной съемок и их редактирование.

## Slide 139: CROSS CHECK STATISTICS - СТАТИСТИКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ
Вычисление разности глубин на пересечениях галсов и создание статистики.

## Slide 140: ECHOGRAM
Оцифруйте бумажную ленту эхолота в утилите ECHOGRAM для загрузки в редакторе SB MAX. Понадобится дигитайзер.

## Slide 141: XYZ TO MTX
Автоматическое создание файлов матрицы MTX по данным XYZ.

## Slide 142: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500