## Slide 1: Teoría Sensor Entendiendo los Equipos
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020
Haces Equi-Angulares
Angulo constant por haz

## Slide 2: GPS y Posicionamiento

## Slide 3: GPS - Posicionamiento
GPS usa 24 satélites que orbitan la tierra cada 12 horas.
Un usuario necesita “ver” 4 satélites para obtener una fija de posición, pero mas es mejor.
GPS trabaja en el datum y esferoide WGS84
Rangos de precisión de posicionamiento GPS Dinámico van de 10-20m a 0.05-0.02m dependiendo del método empleado.

## Slide 4: GPS - Determinando Posición
Determinando Posición GPS
El tiempo de viaje es usado para calcular distancia. Esto calcula una Seudo Distancia.
Tres Seudo Distancias deben idealmente cruzarse en la posición del GPS.
Con base en las distancias la posición esta en algún lugar a lo largo del círculo o punto de intersección.

## Slide 5: GPS - Determinando Posición
En efecto, cuatro satélites son requeridos para determinar los valores desconocidos.
X - Latitud
Y - Longitud
Z - Altura
T - Error Basado en el tiempo

## Slide 6: GPS - Determinando Geometría Posición
El esparcimiento de los satélites determina la calidad de la posición.
Satélites muy bajos en el horizonte pueden proveer errores así como satélites demasiado juntos.
Una Máscara de Elevación es usada para prevenir que satélites muy bajos sobre el horizonte causen error en la posición.

## Slide 7: DGPS - Error Posición Corregida
Suposiciones de Error
Efectos Ionosféricos y Troposféricos son iguales en la estación de referencia que en el GPS del usuario
Estación de Referencia y GPS del Usuario “ven” los mismos satélites.

## Slide 8: Correcciones GPS
Hay varios métodos para mejorar la ubicación GPS en la embarcación.
Estación Base RTK
Estación Diferencial
Correcciones Satélite
Correcciones RTK
Correcciones Baliza
Satélite : DGPS - Sub Métrica
Baliza: Más allá de aproximadamente 750 km, un DGPS es probable que no sea mas preciso que un GPS no corregido
RTK : Distancia Base a Embarcación menor que 20 km, precisión en cm

## Slide 9: Mareas RTK en HYPACK
Fondo
D
H
B
SC
A
T’
N
N-K
K
Una posición GPS como se definio previamente requiere cuatro satélites y un receptor
Con GPS RTK no se requiere una estación de mareas cuando se esta levantando
Para tomar ventaja de un GPS RTK se requiere la posición y correcciones las cuales luego llevan a un problema matemático
Corrección de Marea HYPACK:
  T = N – K – A – H - D
Sondaje Cartográfico:
  CS = B + D + T
  CS = B + N – K – A - H

## Slide 10: GPS - Tiempo con PPs
La señal 1 Pulso Por Segundo (PPS) es usada para identificar la hora del mensaje ZDA desde un receptor GPS.
El mensaje ZDA a HYPACK no puede ser enviado mas de 1 Hz para asegurar que el mensaje ZDA adecuado es alineado con la señal PPS
Señal PPS
Mensaje ZDA

## Slide 11: Movimiento Embarcación

## Slide 12: Movimiento Embarcación
Arriba
Estribor
Popa
Abajo
Proa
Babor
Una embarcación experimenta movimiento en todas las tres direcciones
El movimiento a Proa y Popa es llamadao Surge
Movimiento a Babor y Estribor es llamado Sway
Movimiento Vertical es llamado Heave - Oleaje
Centro de Gravedad

## Slide 13: Movimiento Embarcación
Rotación alrededor del eje X es el Cabeceo (Pitch)
  Cabeceo Proa Arriba es positivo
Rotación alrededor del eje Y es el Balanceo (Roll)
  Balanceo a Estribor es positivo
Rotación alrededor del eje Z es Guiñada (Yaw)
  Guiñada en sentido manecillas es positivo
Guiñada
Cabeceo
Balanceo
Z
Y
X
Centro de Gravedad

## Slide 14: Movimiento Embarcación
Oleaje
Cabeceo
Balanceo
Unidad de Referencia de Movimiento: Oleaje, Cabeceo, Balanceo y algunas veces Rumbo
Unidad Navegación Inercial: Oleaje, Cabeceo, Balanceo, Rumbo y Posición
Centro de Gravedad

## Slide 15: Física del Sonido
La Información en esta sección contiene datos desde la Oficina Hidrográfica de UK - Entrenamiento SOPAC

## Slide 16: Física del Sonido - Onda Sinusoidal
Para comprender las características y el comportamiento de las ondas de sonido, es esencial entender las curvas sinusoidales.
Longitud de Onda
Periodo (t)
Amplitud Media a Pico (Vmp)
Amplitud Pico a Pico (Vpp)
Distancia
Tiempo
AMPLITUD

## Slide 17: Física del Sonido - Fase
La Fase de la señal se refiere al ángulo en relación al inicio de la onda sinusoidal.
La fase de la señal es especialmente importante en sonares multihaz interferométricos.
Distancia
Tiempo
AMPLITUD

## Slide 18: Física del Sonido - Frecuencia
Frecuencia de la señal es dado como: f(hz) = 1/T
En este ejemplo f = 0.5 Hz
Hz es igual al número de veces en 1 segundo
Rango vs Frecuencia
Frecuencia Baja
Rango Largo
Más Penetración
Menos Resolución
Menos Ondas/Segundo
Frecuencia Alta
Rango Mas corto
Menos Penetración
Mayor Resolución
Más Ondas/Segundo
Distancia
Tiempo
AMPLITUD
Periodo

## Slide 19: Usando Acústica para medir distancia
La frecuencia de la onda acústica usada para medir la profundidad depende del tipo de levantamiento.
Aguas Profundas / Levantamientos de Largo Alcance usa frecuencias bajas
Aguas Someras / levantamientos de corto alcance usa frecuencias altas
A mas alta la frecuencia, mas grande la precisión.

## Slide 20: Interacción del sonido con el Fondo marino
Dirección de la Energía Acústica
Reflexión
Absorción
Esparcimiento
Angulo de Incidencia
Energía retornada al sonar
La interacción de la energía acústica con el fondo marino tiene múltiples componentes que afectan el regreso de la energía.
La geometría del pulso es importante para el retorno de la señal.

## Slide 21: Consideraciones Ambientales

## Slide 22: Características Ambientales
Cuando se usan mediciones acústicas, la velocidad del sonido afecta el resultado.
Cada uno de los ítems en esta imagen afectan la velocidad del sonido.

## Slide 23
Correcciones por Velocidad del Sonido
Velocidad del Sonido
Entre datos de profundidad y velocidad del sonido
Importe el perfil desde un archivo.
Reciba automáticamente desde MVP.
El perfil es aplicado en el levantamiento para QC en tiempo real.
Squat y Asentamiento
Entre una tabla de ajustes de calado vs. velocidad.
Valor Calado se basa en velocidad efectiva, la cual no tiene en cuenta la corriente!
Editor Velocidad del Sonido HYSWEEP®
Perfilador SV SONTEK CASTAWAY Cargue simplificado por Bluetooth
Notes: 23

## Slide 24: Entendiendo el Trazado Rayos de la señal
Velocidad del Sonido Alta
Velocidad del Sonido Baja
Velocidad del Sonido mas baja
Angulo de lanzamiento
Velocidad del Sonido Mas alta
Posición y profundidad verdadera del sondaje
Al aplicar un Perfil Velocidad del Sonido el sondaje puede ser corregido

## Slide 25: Velocidad del sonido - Valores Incorrectos
Usando una incorrecta velocidad del sonido resultará en errores en la medición de profundidad.
El error aumentará con la distancia causando el bien conocido patrón “ceño fruncido” o “cara feliz” en datos MBES.

## Slide 26: Velocidad del Sonido - Sondajes Corregidos
12
Correctamente aplicando el perfil SV antes de editar los datos es crucial en el procesamiento de datos MBES

## Slide 27: Precisión vs Repetibilidad

## Slide 28: Precisión y Repetibilidad
Repetibilidad
Mide que tan cerca estan las observaciones una de otra
La calidad de las observaciones
Precisión
Medida de fiabilidad
Qué tan cerca está de la respuesta “real”

## Slide 29: Distribución Normal
Distribución Normal – Desviación Estándar
Establece que:
68% de todas las observaciones caeran dentro de 1 σ del promedio.
95% de todas las observaciones caeran dentro de 2 σ del promedio.
Frecuencia
Magnitud del Error
En levantamientos siempre buscamos el 95% de confianza, lo que es 2σ

## Slide 30: Sonares Monohaz

## Slide 31: Ecosonda Monohaz
Mide el tiempo de viaje desde el sonar hasta el Fondo Marino reflejado.
El SBES puede solo tomar una medición a la vez, de ahi el Monohaz.
El sistema típicamente “pings” varias veces por segundo.
Velocidad del Sonido * Tiempo = Distancia
Pulsos de Sonido
Fondo Marino
HYPACK

## Slide 32: Monohaz - Características del Haz
A medida que el ancho del haz aumenta la huella en el fondo marino aumenta también El sondaje es el retorno más fuerte dentro de esa área
 | 20’ | 40’
3 grados | 1.0 | 2.1
5 grados | 1.7 | 3.5
8 grados | 2.8 | 5.6
45 grados | 14.1 | 28.3
Radio Huella
Ecosondas de pesca usan un ángulo ancho para “ver” cualquier pez en las cercanías.

## Slide 33: Monohaz - Características del Haz
El ancho del haz en un SBES puede severamente afectar la precisión de un sondaje reportado.
Sistema Haz Ancho
Sistema Haz Angosto
Medición de Profundidad Ecosonda.
Posición asumida de la Medición.
Medición de Profundidad Ecosonda.
Posición asumida de la Medición.
Ecosondas de pesca usan un ángulo ancho para “ver” cualquier pez en las cercanías.

## Slide 34: Datos Ecograma Monohaz
Datos Ecograma: Usado para mostrar los datos acústicos por cada ping desde ecosondas con capacidad de red. Datos de ping acústico pueden ser usados para corregir la profundidad del fondo detectado.

## Slide 35: SBES en HYPACK
Planeando y conduciendo un levantamiento en HYPACK
comienza y termina en la Ventana Principal.

## Slide 36: SBES en HYPACK
Usando el programa SBMAX64, editar jamás había sido mas fácil

## Slide 37: Sonares Multihaz

## Slide 38: Tipos Sonar Batimétrico
      Cuál es la diferencia entre un Multihaz formador de haz y uno interferométrico?
      Un Sistema Formador de Haz usa la Detección de Amplitud similar a un sonar monohaz para un ángulo de haz particular.
      Un Sistema Interferométrico usa Detección de Fase para encontrar el desplazamiento fase en dos o mas elementos del dispositivo receptor.
      En resumen, los formadores de haz miden el rango para cada uno de un conjunto de ángulos, y los interferómetricos miden el ángulo para cada uno de un conjunto de rangos. La Detección de Formador de Haz es basada en la amplitud & fase de la señal. Interferométricos es un sistema diferenciador de fase.

## Slide 39: Principios Básicos MBES
Mide la distancia a un ángulo dado para determinar la profundidad
Ángulo haz
rango
Prof.

## Slide 40: Transmite y Recibe Haces
Huella Haz Efectiva
Ancho Haz Transmitido
Ancho Haz recibido
El área traslapada de los haces de Trasmisión y Recepción es considerada la Huella del Haz

## Slide 41: Formador de Haz
Disposición curva
Disposición plana
Disposición Virtual
Costoso de Hacer
Haces son mas anchos a medida
que se aleja del Nadir
Múltiples elementos de transdúceres son usados para crear cada haz

## Slide 42
Diferencias del Tamaño del Área Enzonificada o “Huella”
8.0 grados
(6,99’ o 2,13 m.)
3.0 grados
(2,6’ o 0,79 m.)
1.5 grados
(1,3’ o 0,40 m.)
0.5x1.0 grados
(0,44’ x 0.87’ o 0.14m x 0,27m.)
Tamaño Huella de 8,0 grados es 6,99 pies en 50 pies de profundidad del agua
+
Notes: Note la diferencia en la densidad de los datos a medida que los ángulos de haz son menores.
Mayor Resolución y Precisión de los datos Horizontales y Verticales.

## Slide 43: Formador de Haz – Resolución A través del Traqueo
Huella Haz aumenta en tamaño a medida que la distancia desde el Nadir aumenta

## Slide 44: Sonares Interferométricos
Pulso Transmisión
Tiempo
T0
T1
T2
T3
T4
Fondo Marino
Los elementos de la disposición estan separados a una distancia física conocida
T0
Pulso Transmisión
T1
T2
T3
T4
La energía acústica retornada es recibida fracciones de un segundo aparte, medido como diferencia de fase
T0
Con la diferencia de fase conocida y el espaciamiento de los elementos, el ángulo de incidencia puede ser calculado al objeto. La diferencia en fase cambia con la distancia desde el sonar.
Señal Recibida
Velocidad del sonido en la cabeza del sonar es requerida para convertir tiempo a distancia
Amplitud de Pico

## Slide 45: Ping DSP - Principio de Operación
3DSSTM Máquina MBES Máquina Batimétrica que le permite:
Haces definidos por la configuración MBES especificada por el usuario; NHaces, θHazθSector.
Haces idénticos con bordes bien definidos, peso uniforme y sin lóbulos laterales.
Distribuciones de haces equidistante, equiangular o equidistante + equiangular.
Un amplio rango de configuraciones MBES (ej: 1°, 512 haces) e incluyendo estadísticamente independientes geometrias de haces (ej: no traslapantes).
Batimetría precisa con cubrimiento vertical completo sobre barridos extremadamente anchos.
Resultados de Batimetría que pueden ser rápidamente comparados con resultados desde sistemas Multihaz configurados en forma similar.

## Slide 46: MBES _ Datos Snippet
Tiempo
Los datos “Snippet” son la señal análoga antes y después de la detección del fondo.
Los datos son unidos en una línea de intensidad de señal para el mosaico.

## Slide 47: Datos Columna de Agua
Todos los datos retornados por cada haz son mostrados.
Grabar datos de Columna de Agua requieren exponencialmente mas espacio de disco duro que un levantamiento normal de MBES. Datos de Columna de Agua son el equivalente del Ecograma en SBES.

## Slide 48: MBES en HYPACK
Programa Levantamiento Multihaz
Colecta y registra multihaz y sensores de soporte.
Presentación en Tiempo Real, correcciones y QC.
Hay 15 ventanas para escoger

## Slide 49: MBES - Editando en HYSWEEP

## Slide 50: Sonares de Barrido Lateral

## Slide 51: Qué se encuentra en un registro de sonar de barrido lateral?
Características en el fondo marino bloquean la señal desde el sonar, creando sombras.
Cómo el sonar ve el objeto:
Columna de Agua
Sombra
Columna de Agua provee información sobre la altura del pez remolcado.
Blancos - características del fondo marino producirán una sombra.
Sedimento del fondo - La señal variará con base en el ángulo de retorno de incidencia y absorción del fondo

## Slide 52: Componentes Sistema Sonar
El transreceptor del sonar recibe la señal enviándola al computador de adquisición para presentación y almacenamiento.
La distancia de eco es determinada por tiempo, similar a otros sistemas de sonar
Note que velocidad sonido es necesaria para convertir tiempo de viaje en distancia.
    1500 m/s es un valor por defecto razonable.
Transreceptor
Eco Fondo
Amplitud Señal
Tiempo del pulso
distancia

## Slide 53: Qué sucede en la región del Nadir
No hay « Area Blanca » bajo el pez.
Los lóbulos secundarios enzonifican el nadir.
Sin embargo: El ángulo de incidencia hace esta área realmente inútil
Región Nadir

## Slide 54: Lo que encuentra con un Registro de Sonar Lateral
T0 (Ping)
T1 (Primer Retorno)
T2 (rango)
T2
Señal Sonar Lateral
Señal vs Tiempo
T0
T1
T2
T2
T1
Tiempo
Tiempo
T1
T1
T0
T2
T2

## Slide 55: Amplitud vs Señal de Tiempo
La vista cascada es la amplitud de señal coloreada por nivel
Traqueo del Fondo detecta el primer retorno desde el fondo marino
La señal es convertida a un valor RGB y ploteada en la cascada.
T1
T0

## Slide 56: La importancia de la Sombra
A medida que el pez remolcado queda más cerca al fondo marino, el tamaño de la sombra aumentará
Mas lejos
Mas cerca

## Slide 57: La importancia de la Sombra
Cuando tratamos de identificar un blanco, la sombra pueder ser mas útil que la forma del objeto.

## Slide 58: Generalidades Levantamiento Sonar Lateral
Un sonar de barrido lateral puede ser usado para una amplia variedad de operaciones de levantamiento.
Búsqueda y Recuperación
Identificación Geológica
Levantamientos de Pre-dragado y Post-dragado
Verificación de Blancos y ubicación
Herramienta útil para correlacionar y verificar datos batimétricos

## Slide 59: Frecuencia determina alcance efectivo
Alcance efectivo y resolución de la imagen es un compromiso determinado por la frecuencia de operación del sonar de barrido lateral.
A mayor la frecuencia, mas corto el alcance por la mas alta la resolución.
A menor la frecuencia, mas largo el alcance pero menor la resolución.

## Slide 60: Buscando con un sonar de 100 KHz
En esta imagen un archivo de 100 KHz es procesado. Hay dos ítems de interés.
naugragio
Tubería
Retorno desde una descarga de aire / gas

## Slide 61: Operaciones Sonar Lateral
 | Beneficios | Problemas??
Remolcado | Sonar esta cercano al fondo Movimiento mínimo Ideal para aguas profundas | Posición del pez remolcado puede no ser conocida
Montaje en el Casco | Posición Precisa No golpeará el fondo Ideal para aguas someras | NO apropiado por aguas profundas Movimiento de la embarcación se verá en los datos
Sistemas Remolcado vs montado en el casco (fijo)

## Slide 62: Sonar Lateral Remolcado vs Montado en el Casco
Un sonar lateral como “pez remolcado”
Un sonar lateral montado al casco
Es crítico que un pez sea remolcado cerca al fondo marino, pero la posición del pez es generalmente menos precisa.
Sistemas montados al casco con mejor posición son solo apropiados para aguas someras.
HYPACK

## Slide 63: Sonar Lateral en HYPACK
Cargue datos brutos de sonar lateral - Archivos HSX, HS2, XTF, JSF, SDF, o CM2
Ajuste traqueo de fondo, suavice rumbo
Cree mosaico de los datos

## Slide 64: Magnetómetros

## Slide 65: Cómo trabaja un Magnetómetro Marino
Cómo trabaja el instrumento? De acuerdo con WHOI...
Magnetómetros marinos pueden ser escalares, midiendo la fuerza total del campo magnético; o vectorial, resolviendo el campo magnético en vectores de fuerza, inclinación (0 ° en el Ecuador y 90 ° en los polos magnéticos) y declinación (el ángulo que hace el campo magnético con el norte geográfico).
Magnetómetros marinos contienen una cámara llena con un líquido rico en átomos de hidrógeno, como keroseno o metanol. Electrones disueltos en el liquido son exitados por una fuente de poder de radio frecuencia (RF) y pasan su energía al nucleo de los átomos de hidrógeno (protones), alterando su estado de rotación. La transferencia de energía desde los electrones a los protones en los atomos de hidrógeno es llamado el “Efecto Overhauser” (en honor al fisico Estadounidense Albert Overhauser quien lo descubrio a comienzos de los años 1950s) y los magnetómetros que usan el efecto son llamados “Magnetómetros Overhauser”.
Una vez los protones estan girando, el poder RF es removido, y los protones se vuelven en espiral a su alineación original con el campo geomagnético total. La frecuencia de su espiral, o “precesión” es medida con una bobina, y es dependiente en una constante conocida, la “razón magnética”, y el campo geomagnético total. Por consiguiente, si la frecuencia es medida, y la constante es conocida, el campo geomagnético total puede ser calculado.
http://www.whoi.edu/page.do?pid=8415&tid=7342&cid=14847

## Slide 66: Inquietudes Levantamiento Magnetómetro
 | 0M | 15M | 20M | 30M | 50M
Ófset: | 0 M | 7.5 M | 10 M | 15 M | 25 M
Gamma | 277.78 | 67.72 | 37.38 | 14.23 | 3.53
Es importante entender como la distancia al objeto afecta la lectura gamma esperada.
Cuando esta buscando un objeto conocido, la interrogación del blanco comienza con un entendimiento del gamma esperado.

## Slide 67: Variables que afectan un Lev de Magnetometría
Campo de Referencia Geomagnético Internacional (IGRF)
Una descripción matemática estándar del campo magnético principal de la Tierra y su variación secular.
Este es el campo magnético generado por el núcleo interno de la Tierra.

## Slide 68
Tormentas Geomagnéticas
Todos los días la tierra es bombardeada con impulsos magnéticos desde el sol.
Estas tormentas magnéticas afectan las lecturas gamma del magnetómetro.
La intensidad y duración de una Tormenta Geomagnética puede alcanzar desde segundos hasta horas.

## Slide 69: Planeamiento Levantamiento Magnetometría
Gráfica predicción intensidad Magnética para hierro puro. ( Fuente: Breiner 1999b:9)

## Slide 70: Monitoreando el Fondo
La organización INTERMAGNET es un grupo que monitorea los cambios en las lecturas magnéticas debidas a la interferencia externa. Los cambios Diurnos en las lecturas gamma son registradas en el sitio con una firma gamma conocida. Este registro esta disponible para descarga. Las variaciones registradas pueden ser usadas con los archivos registrados en HYPACK para limpiar la interferencia del levantamiento.

## Slide 71: Datos Magnetómetro en HYPACK
10 nT
100 nT
La presentación muestra las lecturas gamma a dos escalas simultáneamente o individualmente.
Esto permite que un blanco que salte de la escala visible total de la gráfica de escala inferior (azul) sea monitoreado por la gráfica de escala mayor (rojo).
Notes: 71

## Slide 72: Magnetómetros en HYPACK
El programa MAGEDIT permite al usuario aplicar correcciones IGRF o basadas en Tierra.
Blancos son almacenados en la Base de datos de Blancos.

## Slide 73: Perfiladores Sub-Bottom

## Slide 74: Introducción a Perfiles Sub-Bottom
Sistemas SBP sons instrumentos de un solo canal usados para perfiles sísmicos de reflexión somera.
SBP operan a diferentes frecuencias de transmisión.
Los datos interpretados desde estos sistemas SBP incluyen el grosor y la características cuantitativas del sedimento.
Usos:
        Ingeniería y levantamientos geotécnicos de sitios
        Levantamientos de Energía renovables
        Estudios de Dragado
        Exploracion Minera
        Proyectos de cartografiado de Habitat

## Slide 75: Principios de Perfiles Sub-Bottom
Divididos en dos tipos:
        Fuente de energía y receptor combinado como en un transducer, o
        Fuente de sonido & receptor separados (dispositivo de hidrófonos)
Energía de sonido transmitida en el agua es reflejada desde el fondo marinno y las capas de sedimento sub-superficiales.
La intensidad de la energía reflejada depende en las diferentes densidades de los sedimentos.

## Slide 76: Tipos de Perfiladores Sub-Bottom
Características Acústicas de sistemas perfiladores sub-bottom comúnmente usados. La profundidad de penetración es relativa a la frecuencia, fuente de energía & naturaleza de la geología del fondo marino.

## Slide 77: Recomendaciones de Instalación & configuración del Remolque
Montando un perfilador sub-bottom y remolcando la fuente & disposición de hidrófonos correctamente son críticos para adquirir un juego de datos libre de ruido.
En sistemas montados en embarcaciones, es importante que los transdúceres esten montados alejados de áreas de potencial ruido o turbulencia.
Con sistemas remolcados en superficie, es una buena idea tener la fuente y la disposición de recepción separados de la estela de la propela.

## Slide 78: Sub bottom en HYPACK
En LEVANTAMIENTO los datos de perfiles sub-bottom son vistos en la Ventana de Datos Desplazable.
Ventana Datos Desp;lzable
Bang Pulso
Ventana
Amplitud Señal
Lecho Marino
Primer
Multiplo
Capas
Sedimento
Controles SBP
El programa LEVANTAMIENTO mostrando ventanas del Mapa, Datos desplazados e Indicador Izq/Der.

## Slide 79: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones más nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500