## Slide 1: Procesamiento LiDAR
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Instalaciones LiDAR

## Slide 3: LiDAR - Escáneres de línea monohaz
Escaneres Lineales (Monohaz)
Estos sistemas pueden escanear un sector 2D a lo largo del plano del eje hacia delante. Porque la tercera dimensión es creada por el movimiento de la embarcación, colectando los datos con el láser orientado de esta forma no es recomendado. Monte estos sistemas apuntando al costado de babor o estribor y aplique un offset de guiñada de 90° para decirle a HYPACK cual costado ha escogido.
El REIGL Serie V tiene la habilidad de aplicar la rotación de Guiñada en el software del controlador. Monte este dispositivo con la marca de 0° alineada hacia Adelante y aplique la guiñada deseada sin físicamente moverl el dispositivo o modificar los ófsets en HYPACK.

## Slide 4: LiDAR - Escáneres Lِínea 360
Escaneres Lineales 360°, cabeza sencilla.
Los productos Renishaw de cabeza sencilla tienen una cabeza rotativa que escanea los 360 grados alrededor del eje hacia delante.
La orientación por defecto espera que la cabeza escanee a babor y estribor simultáneamente.

## Slide 5: LiDAR - Escáneres Multihaz
Escaneres Velodyne (Multihaz), Modo Vertical
Hay versiones horizontal y vertical de los controladores Velodyne. El modo vertical espera que el fondo del sensor este apuntando hacia Adelante y la marca de cero este apuntando hacia arriba. Esto orienta el ‘barrido’ de haces transversalmente al movimiento de la embarcación, rotando alrededor del eje hacia Adelante.

## Slide 6: LiDAR - Preferencias de Montaje
Escáneres Velodyne (Multihaz) Modo Horizontal
En modo horizontal, el barrido Velodyne esta rotando alrededor del eje Z. La marca cero del dispositivo esta apuntando hacia Adelante. (Piense como si estuviera en modo auto sin conductor). Esta orientación no es recomendada porque los vacíos angulares entre haces no son adecuadamente llenados por el movimiento hacia Adelante de la embarcación.
Este modelo es mas efectivo con un ►2fset de cabeceo de 45° (mas detalles, mas adelante).
Escaneres Lineales 360°, Doble cabeza.
El Sistema Renishaw de doble cabeza monta las cabezas en un patron X. (lo que llamamos el montaje de la Pricesa Leia…)
Cada cabeza tiene un ófset de 45° y guiñada en HYPACK. Por supuesto, la segunda cabeza tiene una guiñada negative.

## Slide 7: Calibración LiDAR

## Slide 8: Entendiendo los Ejes de Calibración
Rotación alrededor del eje X es el Cabeceo
  Cabeceo Proa Arriba es positivo
Rotación alrededor del eje Y es el Balanceo (Roll)
  Balanceo a Estribor es positivo
Rotación alrededor del eje Z es Guiñada (Yaw)
  Guiñada en sentido manecillas es positivo
Guiñada:
Cabeceo
Balanceo
Z
Y
X
Centro de Gravedad

## Slide 9
Líneas de Levantamiento – Escaner Láser
Datos HYPACK® desde Escaner Laser Optech ILRIS.
La mejor área de Parcheo es un parqueadero con postes de luz!
  Pares de líneas A-C o B-D pueden ser comparadas para todas las alineaciones: balanceo, cabeceo y guiñada.
Líneas de levantamiento del Parqueadero
Si necesita hacerlo en el agua, encuentre una marca diurna o una baliza que salga del agua
Notes: 9
Buena gráfica! Separacion Líneas? 1x prof. en el extremo somero como establecio en otra ayuda? 1½ x prof.?—I thought estos what Pat said.

## Slide 10: Colectando Datos Prueba Parcheo.
La prueba de parcheo requiere datos colectados en todos los cuatro costados de un objeto de manera que la guiñada pueda ser calibrada.
Colecte todos los cuatro lados moviéndose en el sentido de las manecillas y nuevamente todos los cuatro costados moviéndose en sentido contrario a las manecillas para proveer la mejor oportunidad de calibrar el sistema

## Slide 11: Editando Datos de Prueba Parcheo
Una vez los datos son cargados para la prueba de parcheo remueva los puntos por fuera del área donde el poste u otro objeto esta localizado.

## Slide 12: Manualmente selecciones la línea a usar
Use la herramienta Sección Transversal A-B para seleccionar
una línea a través del objeto

## Slide 13: LiDAR - Prueba Parcheo
Cada uno de los parámetros de la prueba de parcheo necesita ser calculada varias veces para alcanzar los mejores resultados.
La captura de pantalla aqui muestra un antes y un después de una torre de luz con la calibración de Guiñada.

## Slide 14: LiDAR Prueba Parcheo
Los resultados de una buena Prueba Parcheo

## Slide 15: Correcciones RTK y Configuración

## Slide 16: Cálculo Mareas RTK
  Escoja desde que fuente están basados los valores K y N
Modelo Geoidal:
  Usado en los métodos de Mareas RTK.
Corrección Altura Ortométrica:
  Usado en los métodos de Mareas RTK.
Zona VDatum y Datum Cartográfico:
  Usado en el método MAREAS RTK VDatum.
Ajuste Cuadrícula Local
  Usado para convertir a cuadrícula de ingeniería local. Tiene su propia presentación.
Nivel Datum Cartográfico sobre el geoide.
  Anteriormente la Corrección Altura Ortométrica...
  Verifique la presentación MAREAS RTK por más detalles

## Slide 17: Elevación RTK
Altitud UAV
D
H
Terreno
B
Datum Cartográfico
SC
Elipsoide Ref.
Geoide Ref. (MSL)
A
T’
N
N-K
K
Válido cuando el Estatus GPS es:
  RTK Fijo
  RTK Carril Angosto (Narrow Lane)
Correcciones RTK HYPACK:
  T = N – K – A – H - D

## Slide 18: HYPACK EQUIPOS

## Slide 19: Montaje Carga Util
La Carga Util LiDAR HYPACK está diseñada para montarse en cualquier vehículo.
Vuelos aéreos fueron hechos usando el DJI Matrice 600 Pro.

## Slide 20: Diagrama Conexiones del Sistema

## Slide 21: Cableado Interconexiones Carga Util
SBG
VLP
Principal
Aux
Computador
USB a Serial
Puerto A
Puerto C
Puerto E (RMC)
Ethernet
PPS
Puerto Ethernet en la parte trasera de la carga útil usado por VNC al computador de la Carga Util
Puerto USB en la parte trasera de la carga útil usado con USB a HDMI para trabajar directamente sobre el computador de la Carga Util.
El SBG provee al Velodyne RMC y PPS para tiempo.
SBG puerto C es usado para correcciones desde NTRIP o una estación base.

## Slide 22: VNC - Conexión a la Carga Util
Carga Util
Computador
Externo
Computador
Cable Ethernet
Dirección IP
192.168.228.8
Dirección IP
192.168.228.1
Usando un software VNC cliente al Computador Externo puede controla el Computador de la Carga Util

## Slide 23: SBG MENSAJE RUTEADO
SBG
ELIPSE
HYPACK LEVANTAMIENTO.
HYSWEEP LEVANTAMIENTO
Datos Seriales
ETHERNET
DATOS
PUERTO 5656

## Slide 24: SBG - Elipse

## Slide 25: ELIPSE 2-D Doble GNSS INS Miniatura
0,1 ° Balanceo y Cabeceo en 360 °
0,2 ° Rumbo (Doble Antenna GNSS)
5 cm Oleaje Tiempo Real, ajustado al período del oleaje
2 cm RTK GNSS Posición (opción)
Características Clave:
Giroscopos de Muy Bajo Ruido, Acelerómetros de Alta Calidad
Nivel Levantamiento Receptor GNSS L1/L2
Correcciones Diferenciales (RTCM)
Rata Salida 200 Hz – Típicamente colectados a 50 Hz
2 años de garantía

## Slide 26: Configuración Central SBG
La Central SBG debe ser un firmware que soporta el modelo UAV de ala rotatoria.
Usar el modelo incorrecto resultará en cálculos incorrectos y afectará adversamente el desempeño del levantamiento.

## Slide 27: Brazos de Adrizamiento y Alineamiento SBG
El SBG es alineado con el Eje X adelante, Eje Y a la Derecha y Eje Z hacia abajo

## Slide 28: Posición Inicial y Tiempo / Fecha SBG
La Fecha y Posición deben ser ajustados cuando el sistema es inicializado y esta siendo monitoreado por el estado de navegación.

## Slide 29: SBG Parámetros de Asignación y Ayuda
Puerto C es usado para recibir correcciones RTK desde el servidor NTRIP o Estación Base.
Puerto C es conectado a la entrada AUX en el SBG

## Slide 30: Ofsets Brazos Adrizamiento SBG
X
Y
Alineación distancia Brazos Adrizamiento se refiere a la Antena GPS primaria en referencia al punto de referencia del SBG

## Slide 31: Parámetros de Entrada y Salida SBG
Puerto A provee la información a HYPACK
Puerto E provee el mensaje RMC al Velodyne
El sistema provee el pulso PPS al Velodyne para el tiempo

## Slide 32: Salida Datos SBG - Puerto A
El manejador SBG de HYPACK usa los mensajes Binarios desde el SBG Elipse El Elipse tiene la habilidad de sacar los mensajes hasta a 200 Hz pero esta rata presiona el límite del puerto serial
Todos los mensajes innecesarios son deshabilitados
HYPACK usa los datos IMU a 50 Hz, bien por encima de la tasa de disparo real del láser.
Todo el tiempo en HYPACK es ajustado usando la rata de salida de 1 Hz para sincronizar con el pulso PPS.

## Slide 33: Salida Datos SBG - Puerto E
El Velodyne VLP requiere el mensaje RCM para posición y tiempo.
La interfaz web VLP le permite al usuario la habilidad para verificar el estado actual de la interfaz entre el SBG y el VLP.

## Slide 34: Velodyne - VLP16

## Slide 35: Sensor LiDAR en la Carga Util HYPACK
Láser: Mecánico/ Eléctrico/ Operacional
Salida:
• Medición de la Distancia de Tiempo de Vuelo con Reflectividad Calibrada
• 16 canales
• Rango medición: Hasta 100 m
• Precisión: ±3 cm (Típica)
• Retorno Sencillo y Doble (Mas Fuerte, Ultimo)
• Campo de Vista (Vertical): +15,0 ° a -15,0 ° (30 °)
• Resolución Angular (Vertical): 2.0°
• Campo de Vista (Horizontal): 360°
• Resolución Angular (Horizontal/ Acimuth): 0.1° – 0.4°
• Rata Rotación: 5 Hz – 20 Hz
• Consumo Poder: 8 W (Típico)
• Clasificación Producto Láser: Clase 1 seguro al ojo acuerdo IEC 60825-1:2007 & 2014
• Longitud de onda: 903 nm
• Tamaño Haz @ Pantalla: 12,7 mm (Horizontales) x 9,5 mm (Verticales)
• Divergencia Haz Horizontal: 0,18° (3,0 mrad); Vertical: 0.07° (1.2 mrad)

## Slide 36: VLP-16 Interfaz Web
Hay varios tipos de retorno disponibles para escoger desde el VLP.
El retorno Mas Fuerte es típicamente usado con HYPACK.
El RPM del Motor VLP va desde 200 hasta 1200 RPM.
El estándar
el ajuste es a 600 RPM

## Slide 37: Modos Retorno VLP16
Modos Retornos
Debido a la divergencia del haz del láser, un láser solo disparando con frecuencia impacta multiples objetos produciendo múltiples retornos. El VLP-16 analiza múltiples retornos y reporta bien sea el retorno mas fuerte, el último retorno, o ambos retornos.
HYPACK no diferencia los retornos si ellos son ambos provistos en Modo Dual.
Todos los puntos que sean pasados desde el VLP a HYPACK serán almacenados
En el evento en que el retorno mas fuerte es el ultimo retorno, el Segundo retorno más fuerte es el reportado.
Modos de Retorno

## Slide 38: Ratas Datos VLP-16
La función de Retorno Dual es a menudo usada en aplicaciones en bosques donde el usuario necesita determinar la altura de los árboles La figura mas abajo ilustra lo que sucede cuando el haz del laser impacta el follaje externo, penetra las hojas y ramas, y eventualmente golpea el fondo.
En el modo retorno doble. La rata de datos del sensor se duplica. Ratas de datos para los dos modos son dadas a continuación:

## Slide 39: Canales Velodyne
El VLP-16 ofrece un completo arreglo de láseres que pueden ser habilitados o deshabilitados para ajustarse a los requerimientos del levantamiento.

## Slide 40: SBG - Ruta Información SBG
SBG
HYPACK LEVANTAMIENTO.
HYSWEEP LEVANTAMIENTO
Ethernet
Puerto UDP 5656
Cable Principal
Puerto Serial @ 115.200 Rata Baudios
Datos desde el SBG GPS van al computador via un dispositivo USB a Serial conectado al Cable Principal. En la Configuración del dispositivo una caja de activación para repetir los datos GPS a través de Ethernet al puerto 5656

## Slide 41: LEVANTAMIENTO

## Slide 42: Alineamiento SBG - Requerido para Levantamiento
Para conducir un levantamiento adecuado el SBG IMU debe estar alineado. Si el IMU no esta alineado los datos no serán aceptables.
Para alinear el IMU el sistema necesita estar prendido y recibiendo correcciones. Monitoree el SBG en el software SBG CENTRAL.
Una vez el sistema ha alcanzado el estatus Navigación Completa la alineación puede ser obtenida al volar el drone en un patrón aleatorio que incluya giros de 360 grados varias veces. El vuelo de alineación debe durar aproximadamente 3 - 5 minutos.

## Slide 43: Presentaciones en Tiempo Real
La ventana Nube en Tiempo Real muestra los datos a medida que son colectados en un Nube de Puntos 3D.
Otra ventana útil es la Ventana HPR Gráfico.

## Slide 44: Separar Y Unir Datos

## Slide 45: Separador Datos - Divide el levantamiento en líneas.
El programa Separador Datos permite que el vuelo sea dividido en segmentos. Cuando el vuelo es dividido en segmentos, cualquier error inducido en los giros son evitados así como permitir que las herramientas de Prueba Parcheo sean usadas para verificar la calibración.

## Slide 46: Separador de Datos & Editor Unión
Una vez los archivos son cargados los datos son separados usando el cursor. Haga clic izquierdo en el área de presentación para crear un borde para la separación. Los círculos rojos denotan el comienzo de la línea y los círculos verdes el final. Doble clic en el círculo Rojo borra esa selección. Cada círculo puede ser arrastrado alrededor del levantamiento para extender o acortar un segmento.

## Slide 47: Procesando Datos LiDAR

## Slide 48
Introducción MBMAX64
Fácil Interfaz usuario para Edición Multihaz y Pruebas QC.
Correcciones Marea y SV.
Limpieza de datos Manual y Automática.
Pruebas de Parcheo y Desempeño.
CUBO y NUBE incorporados
Tecnología 64 Bit Carga Levantamientos Mas Grandes, siendo capaz de manejar juegos de datos muy grandes).
Ventana Levantamiento MBMAX64

## Slide 49
Iniciando
Para inicializar - Menú HYSWEEP: “HYSWEEP Editor – 64 Bit” ó Use el Icono MBMAX en HYPACK Shell (estará por Defecto con OS 64-bit)
Todo los Controles estan dispuestos en ventanas sencillas.
Items que esten en gris indican que una operación es necesaria antes de usar esa función
Barra Progreso indica que el programa esta ejecutándose.
Notes: 49

## Slide 50
Parámetros Editor
Modo Actualizar – Actualizando el Levantamiento Después de cambios.
Auto: Para Computadores más rápidos / Levantamientos Pequeños.
Manual: Para Computadores más lentos / Levantamientos Grandes.
Use Actualizar Celdas para aplicar cambios a los datos
Datos Levantamiento
Borrar Sondajes Entre Puntos de Posición Borrados: No sondaje será salvado cuando posiciones son borradas.
Notes: 50

## Slide 51
Parámetros Editor
Ejemplo:
Cargue Archivos Brutos Desde HSX_1029.LOG …
Salve HS2 a HS2_1209.LOG.
Salve XYZ a XYZ_1209.LOG.
Carpeta Editar Personalizada: Anula lo de HYPACK por Defecto.
Formato Tiempo: Seleccione el formato presentación. Útil por correlacionar puntos en el archivo HSX
Otros:
  Incluir Archivo LOG Entrado:
    Forma útil para Identificar Archivos LOG.
  Víncule Sondajes Dorados a Base de datos HYPACK:
    Permite que sondajes designados sean usados en la base de datos.
  Nuevo Estilo Abrir/Salvar:
    Programa algunas veces se bloquea en memoria usando el Nuevo Estilo.
Notes: 51

## Slide 52
Cargando archivos
Use Menú Archivo, Cargar Levantamiento o el Botón Carpeta.
Abrir Archivos:
*.HSX – Formato Levantamiento HYSWEEP.
*.HS2 – Formato Edición HYSWEEP.
*.All – Formato Bruto Kongsberg.
*.XYZ –Formato ASCII XYZ.
*.LOG– Catálogo HYPACK conteniendo cualquiera de los anteriores.
Catálogo: Seleccione Uno o Más Archivos de Levantamiento Desde HYPACK *.LOG.
Notes: 52

## Slide 53
Parámetros de Lectura
Pestañas:
LEVANTAMIENTO: Aplica a todos los archivos cargados.
Correcciones:Marea, Velocidad del Sonido y Calado Dinámico.
Equipos:Selecciones de Equipos y Ofsets.
Procesando: Oleaje y Parámetros Sonar.
Todo lo Requerido para Procesar datos desde sonares Multihaz, sistemas Láser y sistemas interferométricos
En MBMAX64 Cualquiera de los Parámetros de Lectura puede ser actualizado Después de que los Archivos son Cargados!
Notes: 53

## Slide 54
Pestaña Levantamiento, Info Levantamiento
Resumen de Información del Levantamiento
Prof. o Elevación: Seleccione su Modo de Trabajo.
Cargue Sonar Lateral si esta Disponible: Es Útil para Edición. Puede ser vista (solo) en edición con datos Bati
Cargue Multidetección: Para sistemas que soportan múltiples detecciones / haz.
Detalles: Haga clic para ver información de levantamiento adicional (imagen a la derecha).
Prueba Memoria: Suficiente memoria para cargar archivos?
Notes: 54

## Slide 55
Pestaña Levantamiento, Parámetros Matriz
Editar:
Tamaño Celda Auto: mejor ajuste para obtener 25 - 50 Puntos por Celda.
Entre Tamaño Celda: en unidades de trabajo. Celdas son Cuadradas
Tamaño Nube Auto: ~250,000 Puntos / Sección Nube.
Entre Tamaño Nube: Para Secciones Cuadradas.
Auto Tamaño a los Datos: Ajustar MTX a Levantamiento.
Rotar a Línea Levantamiento: Alinear MTX con Primera Línea Levantamiento.
Use Archivo HYPACK MTX: Parámetros Celda Desde Archivo MTX. Use esto cuando este haciendo una Prueba Desempeño!
Notes: 55

## Slide 56
Pestaña Levantamiento, Auto Procesado
Auto Etapa 2 Va Directamente a Edición Profundidad. Seleccione opciones después de cargar archivos.
  No Parar en la Etapa de Datos Brutos.
Aplicar Filtros: Automáticamente Aplica Filtros de Posición, Marea y Profundidad.
Ajustes POSPac y Oleaje Verdadero: Automáticamente Aplica archivos Post Procesamiento Applanix.
  Nota: Si usa esta opción, edición desde Fase 1 puede todavía ser efectuada
Notes: 56

## Slide 57
Parámetros de Lectura, Listado Archivos
El Listado de Archivos esta Activo en las Pestañas Correcciones, Equipos y Procesamiento.
Seleccione Primero Archivos Levantamiento, Aplique Parámetros Después. Orden es Importante!
Ejemplo 1: Un Archivo Marea Sencillo para Todo el Levantamiento
Seleccione Todos Los Archivos de Levantamiento, luego Abra el Archivo de Marea.
Ejemplo 2: Levantamiento requiere Archivos Marea 1 y 2.
Seleccione Archivos Levantamiento que Usen el 1er Archivo Marea Luego Abra TIDEFILE1.TID
Seleccione Archivos Levantamiento que Usen el 2do Archivo Marea Luego Abra TIDEFILE2.TID
Notes: 57

## Slide 58
Pestaña Equipo, Resumen
Resumen de una Página de Selecciones de Equipos y Ofsets.
Use Botones Edición... para Hacer Cambios.
Prueba Parcheo ófsets para cada archivo (valores para sistemas de Cabeza Doble cuando sea aplicable)
Método Ofsets alternos Anula Parámetros Encontrados en Archivos de Levantamiento
  Selecciones de Equipos y Ofsets.
Cargar y Salvar Configuración:
  Cargue Ofsets Desde Archivo Config. Bote
  Opciones para siempre usar esto archivo
Parámetros son Aplicados a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Notes: 58

## Slide 59
Equipos y Ofsets
Parámetros son Aplicados a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Use Listados Desplegables para Seleccionar Equipos.
Entre Ofsets Relevantes.
Si usa MAREAS RTK, habilite este parámetro
Ajustes MRU (si lo requiere)
Notes: 59

## Slide 60
Ofsets Prueba Parcheo
Parámetros son Aplicados a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Entre Resultados Prueba Parcheo:
Sonar – Guiñada, Cabeceo y Balanceo.
Latencia GPS.
Notes: 60

## Slide 61
Pestaña Procesamiento, Oleaje
Use Oleaje Marea RTK: Ignorar Oleaje MRU.
Para Levantamientos LiDAR desde un drone el OLEAJE debe ser ignorado.
Resumen de Parámetros usados en Corrección de Oleaje.
Haga clic en Oleaje… para Cambiar.
Aplicado a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Notes: 61

## Slide 62
Pestaña Procesamiento, Sonar
Resumen de Procesamiento Sonar.
Haga clic en Sonar… para Cambiar.
Aplicado a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
ID Sonar: Desde Configuración EQUIPOS.
Ajuste SVP cada Ping: Defina Tope del Perfil Usando SV Desde Sonar.
Trazado Rayos: Correcciones por Ruta Rayos a traves del Agua.
  Método Línea: Rápido. Mejor para Aguas Someras.
  Método Arco: Mejor para Aguas Profundas.
  Auto Seleccionar: Programa Decide Cual Método es Adecuado.
Pre-reducción: Reducción de Datos No intuitiva. Remueve Porcentaje Seleccionado de pings. (mejor usar otros métodos)
Notes: 62

## Slide 63
Disposición MBMAX64
Panel Superior: Aplica Sólo a las Ventanas de Levantamiento y Datos.
Panel Izquierdo: Aplica a Todas las Ventanas y Datos
Barra Estado: Dato de un Punto y Mediciones Entre Puntos.
Ventana Levantamiento:
Traqueos en Etapa 1.
Matriz Levantamiento en Etapa 2.
Notes: 63

## Slide 64
Panel Izquierdo: Archivos Levantamiento
Botones:
Cargue Levantamiento
Vaya a Etapa 2
Salve Levantamiento
Editar Parámetros de Lectura
Salvar Geo TIFF
Reporte
Procesamiento CUBO
Listado Archivo y Archivos Seleccionados
Número Archivo y Nombre
Asterisco en Archivos Modificados.
(2) Archivos en Etapa 2.
Más Botones:
Seleccione Todos los Archivos
Próximo Archivo Abajo
Previo Archivo Arriba
Remover Archivo Desde Levantamiento
Opción Util:
Dibujar Selección o Todos los Archivos de Levantamiento
Seleccione Listado Archivo Etapa 1 o 2 (Modo Avanzado)
Listado Archivos es Usado para:
Mostrar
  Ventanas Serie de Tiempo.
  Ventanas Nube, Perfil y Celda.
Filtrado.
Ajustes.
Notes: 64

## Slide 65
Panel Izquierdo, Edición
Vea ventanas para datos, series de tiempo, sondajes e imágenes
Herramientas Edición: Apuntador Mouse muestra Herramienta Seleccionada
Medir
Selección Lazo
Selección Bloque
Selección Línea
Borrador
Inclinar / Rotar
Zoom Ventana
Botones:
Búsqueda y Filtros
Encontrar Próximo
Muy útil Deshacer
Parámetros Color
Hasta la fecha –cuando una pestaña es coloreada en ROJO indica que los cambios no han sido aplicado aún
Seleccione para Barra Herramientas Flotante
Indicador Progreso
Notes: 65

## Slide 66
Panel Izquierdo – Herramientas Selección
Selección de Tres Herramientas
Lazo: Seleccione Puntos Borde Forma Libre.
Bloque: Seleccione Puntos Bloque Rectangular.
Línea: Seleccione Puntos Sobre o Debajo la Línea.
Borrado Rápido
  Activado: Borra Puntos Seleccionados Immediatamente.
  Desactivado: Requiere Botón Borrado o Tecla Borrar.
  Deshacer Corrija Errores.
Dentro / Afuera: Para Selección Lazo y Bloque.
Sobre / Debajo: Para Selección Línea.
Usar Selección para
Borrar Selección.
Selección Filtro y Des-borrar.
Sondajes Dorados (Golden)
Hace Edición mas fácil: Shift+Clic izquierdo en Ventana Editar para alternar Entre Herramienta Selección y Rotar/Paneo.
Notes: 66

## Slide 67
Barra Herramientas Flotante
Copia de la Caja Herramientas Panel Izquierdo.
Coloque la Barra de Herramientas proxima a la Ventana que Esta Editando – Perfil, Barrido, etc.
Flota a 2do, 3rd .. 6to - Cualquier Monitor Conectado al Computador.
Siempre Permanece Sobre la Ventana de Edición.
Atajo Control-T.
Notes: 67

## Slide 68
Panel Superior
Botones Edición (a través):
Borrar Punto o Selección.
Filtrar Ventana o Selección.
Des-hacer Punto o Selección.
Coloque una Bandera Puntual.
Zoom Extensión.
Defina Sección Nube Actual – Activar o Desactivar.
Ver Mapa.
Ver Perfil.
Modo Editar: Traqueos o Celdas. Seleccione uno para editar
Nube: Ventana emergente de Nube
Llave: Corte Prueba Parcheo / Perfil Sección Transversal.
Presentación Sondajes
Selección: Mediana, Promedio, Conteo, Rango Z, etc.
Estilo: Estilo Dibujo (Puntos, Líneas, Modelo, etc.)
Transparencia: De Celdas.
Mostrar:
Celdas Verificadas: Código Colores.
  Verde = Verificado
  Rojo = Sin Verificar.
Bandera: Mostrar u Ocultar Banderas y Sondajes Dorados.
Notes: 68

## Slide 69
Ajustes Color en Etapa 1
Colorear por Archivo: Posiciones (y Prof. en Etapa 2).
Colorear por Modo GPS: Posiciones y Mareas RTK.
Hace Ciclo de Siete Colores ,luego Repite.
Posiciones Coloreadas por Archivo.
Posiciones Coloreadas por Modo GPS Sobre un Fondo Negro.
Notes: 69

## Slide 70
Etapa 1 Filtros
Use Menú Editar o Barra Herramientas para Configurar Filtros.
Pestaña Básico:
Velocidad Efectiva (Speed Over Ground): Filtros en Velocidad Bote. Bueno para Remover Grandes Picos de Posición.
Pestaña GPS:
Filtros Basados en Estatus del GPS.
Ejemplo:
  Requiere Modo GPS 4 o 5 para Posiciones.
  Requiere Modo 4 para Mareas.
  Requiere 5 Satélites para cualquiera de ellos.
Notes: 70

## Slide 71
Aplicar los Filtros
Pestaña Acciones
Filtrar Todos o Archivos Seleccionados: Depende del Listado de Archivos.
Resetear Todo: Si no puede Recordar Cuales Filtros están habilitados.
Contar: Número de Puntos Borrados.
Ventana Levantamiento
Vista Previa: X’s Amarillas Muestran Puntos Por Fuera de Límites.
Botón Filtros: Aplicar Filtros.
  Con Selección:
    Filtros Sólo Puntos Seleccionados.
  Sin Selección:
    Filtra Toda la Ventana.
Dos Formas para Aplicar los Filtros
Notes: 71

## Slide 72
Aplicar los Filtros
Filtrado Marea RTK con Vista Previa
Use Editor Oleaje/Marea. Menú Vista o Panel Izquierdo.
Botón Filtros: Mismas Reglas de Selección que Filtrado Posiciones.
Coloree por Modo GPS Si le es Util.
Barra Herramientas se Ilumina si Modo Actualización es Manual. Haga clic para Actualizar Mareas RTK.
Notes: 72

## Slide 73
Editando Posiciones
Coloque el botón radial en Traqueos
Edición Manual: Punto por Punto o Herramienta Selección.
Punto por Punto Muy Simple.
Clic Izquierdo Pico Posición.
Botón Borrar o Tecla Borrar para Remover.
Usando una Herramienta de Selección:
Escoja Lazo, Bloque o Selección Línea Desde Barra Herramientas.
Seleccione Puntos a Remover.
Borrado Rápido:
  Activado: Puntos Son Borrados Inmediatamente.
  Desactivado: Después de Seleccionar, Use Botón Borrar o Tecla Borrar.
Notes: 73

## Slide 74
Editar Posiciones por Velocidad
Use Editor Velocidad. Menú Vista o Panel Izquierdo.
Borrar Punto por Punto o Selección.
Selección:
Selección Línea Puede Ser Util en el Editor Velocidad.
Recuerde Seleccionar Sobre o Debajo.
Puede Usar Teclas “A” y “B” .
Ventana Borrar (Segundos):
Asegura que todas las posiciones que causan “picos” sean removidas.
Regla de oro relajada: Use rata de actualización de 3x posición
Notes: 74

## Slide 75
Editando Mareas RTK
Use Editor Oleaje/Marea. Menú Vista o Panel Izquierdo.
Borrar Punto por Punto o Selección.
Selección: Asegúrese que Sólo Marea es Mostrado. Estamos Editando Marea, no Oleaje o Calado.
Actualice Mareas:
No necesita actualizar cada Edición.
Finalice Edición Marea luego Actualice.
Ventana Editar:
Muestra Datos Corregidos y/o Datos Brutos.
Escoja lo que Quiere Ver.
Opciones Escala Auto / Manual.
Notes: 75

## Slide 76
Revisar MRU y Rumbo
Use Editor HPR. Menú Vista o Panel Izquierdo.
Mostrar Listado Archivos Archivos Seleccionados. Puede mostrar uno o todos los archivos en sesión
Revision Rápida de Todos los Archivos.
Escala Auto / Manual para Cabeceo y Balanceo.
Editar Punto por Punto o Selección Si lo necesita.
Notes: 76

## Slide 77
Ajustes Archivos Brutos HYPACK
Use Menú Herramientas, Ajustes Archivos Brutos HYPACK.
Principalmente para Recalcular Mareas RTK. Ajuste Posiciones También.
Use Posiciones Desde Archivos Brutos: Seleccione Equipo, Entre Ofsets luego Ajuste X, Y.
Recalcule Posiciones con base en Geodesia Proyecto:
  Inicie con Posición WGS84 Desde el Archivo Bruto.
  Recalcule X, Y usando Parámetros Geodésicos Actuales.
Recalcule Mareas RTK:
  Inicie con Posición y Elevación Elipsoidal WGS84 Desde el Archivo Bruto.
  Recalcule Marea RTK Usando Parámetros Geodésicos Actuales, KTD, VDatum, etc.
Notes: 77

## Slide 78
Ajustes POSPac
Use Menú Herramientas, Ajustes POSPac.
Asegúrese que los Parámetros Geodésicos sean Correctos.
Abra un Archivo POSPac: *.OUT.
Seleccione Datos a Reemplazar
  Posiciones.
  Mareas RTK
  Rumbo.
  Cabeceo y Balanceo.
POSPac No Reemplaza Oleaje.
Verificar dispositivo Ofsets = IMU o sensor 1 ubicación.
Haga clic en Ajustar para Reemplazar Datos.
Equipos Navegación y Mareas son Reemplazados con “POSPAC”.
Notes: 78

## Slide 79
Editor SBET
Use Menú Herramientas, Editor Archivo SBET
Limpie y Salve archivos SBET
Oleaje Verdadero llena Huecos Entre Interpolaciones
Notes: 79

## Slide 80: Editor SBET
Compare las elevaciones SBET con las elevaciones de oleaje verdadera POSMV.
Remueve datos malos y automáticamente superimpone le movimiento de oleaje en la interpolación.
Imagen 1: Original (antes interpolación.
Imagen 2: Después de interpolación

## Slide 81
Ajustes GPS
Use Menú Herramientas, Ajustes GPS para Reemplazar Posición y Marea con datos PPK.
Abra Archivo PPK.
Configure el análisis (campos seleccionados, orden, delimitadores, etc.)
Verifique Ofsets Dispositivo.
Entre Diferencia Horaria.
Botón Prueba muestra resultados del análisis.
Haga clic en Ajustar para Reemplazar Datos.
Notes: 81

## Slide 82
Etapa 2, Edición Profundidad
Use Menú “Archivo” o Botón
Indicador Progreso: Cálculo Haces puede Tomar un Tiempo.
Etapa 2 Habilitar
  Editores Profundidad.
  Filtros Profundidad.
Matriz
  Llenado Usando Selección en el Panel Superior.
  Selección Puede Ser Cambiada en Cualquier Momento.
Etapa 1 Edición: Aún es Posible hacer cambios a ófsets sensor, marea, SV, navegación, etc.
Notes: 82

## Slide 83: Etapa 2: Edición Profundidad

## Slide 84
Opciones Vista e Iluminación
Tamaño Punto Normal / Ancho Línea: Para Ventanas Edición.
Nivel Proyecto: Para Nivel Prof. en Ventana Perfil y Coloreado Bajos.
Radio Blancos: Para Dibujar Blancos HYPACK.
Modo Prof. / Elevación: Para Archivos XYZ.
Dibuje Usando Centro Celda: Podría Mejorar Gráficas en la Ventana Levantamiento.
Bloqueo en 2D: Evita que el Mouse incline la Presentación del Modelo.
Recargue Cartas HYPACK: Actualice con los Parámetros HYPACK más recientes.
Use Menú Ver o Menú Emergente del Clic Derecho.
Notes: 84

## Slide 85
Opciones Vista e Iluminación
Controles Iluminación: Ubicación de la Fuente de Luz.
Inclinación: Angulo Vertical.
Rotación: Dirección.
La Luna: Haga clic Aqui para Definir la Ubicación.
Notes: 85

## Slide 86
Parámetros Color
Use Menú Ver, Menú emergente del Clic Derecho o Barra Herramientas.
Paleta para Colores Profundidad. Seleccione:
  Una Paleta MBMAX Predefinida.
  Paleta Desde HYPACK Color API.
  Colores Bajos. Rojo = Sobre, Verde = Debajo Nivel Proyecto.
Nivel Proyecto: Para Paleta Bajos.
Colorear por: Cómo los Sondajes son Coloreados. Muchas Opciones – Prof., Cabeza Sonar, Angulo Haz, etc.
Rango Escala Z Auto: Límite Z Auto o Manual.
Intensidad: Rango para colores Intensidad
TVU/THU: Rojo= Sobre, Verde = Debajo Máximo.
Matriz, Auto Escala: Por Estadísticas Matriz
  Colores Conteo: Puntos por Celda.
  Colores Sigma: Desviación Estándar Celda.
  Colores Rango Z: Rango Vertical Celda.
Notes: 86

## Slide 87
Colores Característica Personalizados
Use Botón Colores Personalizados en Parámetros Color
Use Esto Para Definir Sus Propios Colores para Datos MBMAX.
Notes: 87

## Slide 88
Marcando Haces
Bandera Puntual: Marque Sondajes Cuestionables Para Mayor Análisis.
También Puntos Posición, Marea RTK y MRU.
Coloque / Reset en Ventanas Edición Usando Botón Bandera.
Encuentre en Búsqueda, Compare en Múltiples Ventanas de Edición.
Salvado en Archivos HS2.
Haces Verificados: Marque Haces que Han Sido Verificados (Inspeccionados) en la Ventanas de Edición.
Verificado / No Verificado en Ventanas Edición Usando Botón Verificación.
Ventanas Nube, Perfil, Celda y Levantamiento.
Encuentre No Verificados en Búsqueda.
Salvado en Archivos HS2.
Sondajes Dorados (Golden): Características Encontradas en Edición.
Coloque / Reset en Ventanas Edición Usando el Botón Dorado.
Encuentre Sondajes Dorados en Búsqueda.
Sondajes Dorados son No Borrables.
Salvado en Archivos HS2.
Notes: 88

## Slide 89
Blancos
Blancos HYPACK:
Use Menú Archivo, Mostrar Blancos
Encontrar Blancos en Búsqueda.
Ver Blancos en la Ventana Levantamiento
Marque Nuevos Blancos en Edición con la Tecla F5.
Notes: 89

## Slide 90
Sobrepuesta Plan Canal (CHN)
Límites canal son dibujados en la Ventana Levantamiento.
Plantilla Canal es dibujada en la Ventana Perfil.
Use “Sobreponer Plan Canal” en el menú Archivo.
Notes: 90

## Slide 91: Entendiendo los Filtros

## Slide 92
Filtros Profundidad - Básica
Prof. o Elevación Min / Max: Claramente un Filtro Util.
Límites Angulo Haz:
  Mínimo: Para Interferometría – Haces más Débiles Cerca al Nadir.
  Máximo: Para Formadores de Haz – Haces más Débiles Lejos del Nadir.
Límite Ofset Horizontal: trabaja adecuadamente cuando el barrido no cambia debido a la profundidad.
Rango: Flitre usando Limites Rango Sonar o Láser.
Notes: 92

## Slide 93
Filtros Profundidad - Barrido
Filtro Sobre / Debajo: Llamado “Filtro Colgados y picos bajos de Topografía” en MBMAX 32. Muy Util y Seguro.
Calidad Haz Mínima: Para Sistemas Que Codifican por Calidad los Haces.
Ejemplo: Seabat Código “3” Es lo Mejor.
Remover Haces: Lista de Haces Conocidos como Malos.
Mediana: Reemplaza Filtro de Picos MBMAX 32.
Este es mejor Usa Haces A lo largo y A través del Traqueo.
Savitsky – Golay: Filtro Paso Bajo Basado en Curva de Ajuste.
Tamaño Puerta: Distancia Permitida Desde la Curva.
Orden: Flexibilidad de la Curva. 2 = Línea Recta.
Tamaño Ventana: Número de Sondajes Usados en Curva de Ajuste.
No usado en Edición LiDAR
Usando el Filtro Sobre/Debajo removerá puntos que estan cerca de estructuras
Notes: 93

## Slide 94
Filtros Profundidad - Matriz
Seleccione una Estadística para Representar Cada Celda. Mediana Funciona Bien.
Seleccione Límite Sobre y/o Debajo.
Sea Cuidadoso No Filtre Demasiado.
Use Búsqueda para Localizar Sondajes Marginales, Luego Decida.
Filtros Matriz en la Ventana Celda.
Notes: 94

## Slide 95
Sólo Búsqueda
Busque en Archivos Cargados por:
Banderas.
Blancos HYPACK:
  Encuentre Sondajes más Cercanos al Blanco.
  Blanco debe Estar Dentro Matriz.
Haces No Verificados.
Sondajes Dorados.
Celdas con Sigma Sobre el Límite.
Celdas con Rango Vertical Sobre el Límite.
Resultados Sobre Prof. Mínima.
  Por ejemplo: Buscar Celdas con 3 Sondajes sobre el Nivel de Proyecto 42 pies .
Botón Todos los Archivos: Haga clic en Iniciar Búsqueda.
Notes: 95

## Slide 96
Búsqueda y Filtros - Acciones
Filtros
Opción para Filtrar Todos los Archivos o Sólo los Archivos Seleccionados.
Reset Todos Desactiva los Filtros Activos.
Contar es el Número de Puntos Filtrados.
Búsqueda
Opción para Buscar Todos o Archivos Seleccionados.
Encontrar Próximo / Atrás Continúa Búsqueda.
Encontrado: Describe el Punto Que Fue Encontrado. Sondaje Dorado por Ejemplo.
Excluir Haces Verificados:
Haces Verificados estan OK y Deben ser Ignorados por Búsqueda y Filtros.
Notes: 96

## Slide 97: Filtro Vegetación

## Slide 98: Filtro Vegetación
Filtro Vegetación
El Filtro Vegetación usado en la Ventana Perfil intenta diferenciar entre el nivel del suelo y cualquier vegetación que puede estar creciendo allí.
El filtro analiza en el segmento de perfil buscando por la mínima elevación en cada segmento. Esta elevación es luego interpretada como el nivel del suelo.
Hay tres partes en el Filtro Vegetación que pueden ser ajustadas
Tamaño Ventana: La distancia del segmento a lo largo del perfil
Porcentaje de Traslapo: La cantidad que cada ventana traslapa con el segmento previo
Tamaño Puerta: En unidades de elevación, la distancia sobre y debajo del suelo interpretado que el filtro permitirá que los datos sean retenidos Un filtro muy estrecho eliminará mas datos pero podria remover retornos válidos.
En este ejemplo del Filtro Vegetación, el Tamaño Ventana es muy pequeño para efectivamente remover la vegetacion de la presentación.
En la segunda imagen el Tamaño Ventana es bueno, pero la Puerta esta eliminando algunos datos buenos.

## Slide 99: Filtro Vegetación
El resultado final de los datos filtrados ha removido una porción de el o en algunos casos el edificio completo. Salvar este XYZ le permitirá a las elevaciones del suelo ser observadas y utilizarlo donde este disponible. Procesamiento separado puede ser completado al exportar la construcción de datos XYZ si eso es de interés también.
La ventana Perfil tiene la habilidad de filtrar los datos en la presentación y también tiene la habilidad de filtrar el levantamiento entero. En la imagen abajo los datos fueron filtrados justo en este perfil. Los prefiles estan apilados para permitir múltiples perfiles ser visibles en la ventana.

## Slide 100: Resultados Filtro Vegetación
En esta imagen la presentación muestra áreas como verde donde el conteo de retornos por pie cuadrado es mayor que 2. Las áreas rojas son mostradas donde hay menos de 2 retornos por pie cuadrado. Areas bajo la cobertura de árboles, donde el Filtro Vegetación hizo la mayoría del trabajo, contienen una significativa cantidad de retornos.

## Slide 101: EDITANDO LOS DATOS

## Slide 102
Editando en la Ventana Levantamiento
Ejemplo: Borre “Picos Bajos”.
Ver en Perfil.
Algo de Exageración Vertical podria Ayudar.
(CTRL-Clic derecho
y mouse)
Mostrar Máximo Celda (o mínimo para puntos altos)
Seleccionar Línea y Borrar Debajo.
Algo Truculento – Mirando Celdas, pero Editando Sondajes.
Notes: 102

## Slide 103
Editando en la Ventana Barrido
Muestra secciones de una sola Línea de Levantamiento.
Panel Izquierdo: Configuración Presentación - Ver Angulo, Estilo Dibujo, Tamaño Sección, etc.
Panel Superior: Edición.
Edición Manual: Punto por Punto (Lento) o Selección (Muy Rápido).
Filtrar Ventana o Selección.
Des-hacer Selección.
Desplácese por Secciones con Flechas y Barra Desplazamiento.
Ejemplo: Borrado “Múltiples” Desde Banco Sondajes.
Escoja Selección Lazo, Dentro.
Enlace los Sondajes malos Luego Borre.
AVI
Notes: 103

## Slide 104
Ventanas Barrido Sencilla y 2da
Ventana Barrido 2:
Mismos Sondajes Con Diferentes Parámetros de Presentación.
De otra forma, Idéntica a la Ventana Barrido 1.
Ventana Barrido Sencilla:
Sondajes Desde un Ping Sencillo.
Sincronizado con Ventanas Barrido 1 y 2.
Opción para mostrar Rutas de Rayos
Notes: 104

## Slide 105
Configuración Ventana Perfil
Parámetros Presentación Panel Izquierdo
Orientación Perfil:
Cómo la Sección es Cortada a través de la Matriz.
Apilado (Stacking): Número de Secciones Transversales Mostrado. Use Apilado para Acelerar Edición.
Escalado:
Auto Zoom: Zoom Extensión Cada Perfil.
Mostrar:
Haces: Dibuje sondajes.
Puntos Matriz: Dibuje Puntos Matriz Sobre los Sondajes.
Haces Verificados: Verde = Verificado, Rojo = No Verificado.
Nivel Proyecto: Línea Referida al Nivel de la Profundidad del Proyecto.
Secciones Transversales a través de la Matriz de Levantamiento.
Mostrar Múltiples Archivos (Líneas de Levantamiento).
Notes: 105

## Slide 106
Editando en la Ventana Perfil
Ejemplo: Limpiar Perfil con Selección de Línea y Borrado Rápido.
Arrastre Barra Herramientas Flotante al Perfil. Escoja Selección de Línea, Debajo y Borrado Rápido.
Limpie debajo, Luego Tecla “A”, Luego Limpie Sobre.
Fácil. Cerca de 10 segundos.
Actualice Celdas en Barra Herramientas Flotante Ahora o Más Tarde.
Selección de Línea Roja Significa Borrado Rápido.
Use Tecla ESC para Cancelar Errores.
AVI
Notes: 106

## Slide 107
Puntos Matriz en Ventana Perfil
Ejemplo: Limpiar Perfil en Selección Matriz = Celda Mediana.
Escoja Celda Mediana en MBMAX64 Panel Superior.
Escoja Puntos Matriz en Panel Izquierdo Perfil.
Ahora Podemos Ver Algo.
  Aún con el Ruido, Celda Mediana Encuentra el Fondo.
  No Edición Requerida!
Notes: 107

## Slide 108
Verificando Haces en Ventana Perfil
Ventana Perfil:
Mostrar Haces Verificados en Parámetros Presentación.
Haga clic en Marca Verificación después de Editar.
Ventana Levantamiento:
Celdas Verificadas (Verdes) estan Limpias.
Falta Trabajo en Celdas No Verificadas (Rojas).
Verifique Esto y Decida si esta Bien.
Notes: 108

## Slide 109
Editando en la Ventana Nube
Edición Puntos Nube
Excelente Visualización.
Borre por puntos o Selección.
Edición es por Sección Nube.
  Defina Tamaño Sección en Parám. de Lectura.
  Cambie Tamaño en Cualquier Momento.
Filtrar y Des-hacer.
Banderas y Sondajes Dorados (Golden).
Haces Verificados, Mostrar Haces Verificados.
Pase por las secciones Con Flechas o Barra de Desplazamiento.
AVI
Notes: 109

## Slide 110: Edición en Nube - parte 2
Nuevo Icono dentro MBMAX permite no usar las secciones, sino arrastrar el mouse y generar una ventana de nube especifica para edición. Herramienta muy util para investigar areas especificas del levantamiento que sean de su interes.

## Slide 111
Info Sondajes
Sincronizado Con Ventana Edición para mostrar los sondajes actualmente seleccionados.
Identificación del número de haz puede ser
usado para el filtrado
Mediciones de Rango y Angulo desde el sonar
Lecturas MRU aplicadas a este sondaje
Notes: 111

## Slide 112
Registro Cámara
Registro Cámara compara Levantamiento Laser con Imágenes GoPro.
Notes: 112

## Slide 113
Sincronización Ventanas
Ventanas Barrido, Perfil y Nube – Diferentes Vistas del Mismo Punto.
Las Ventanas de Edición de MBMAX64 están Completamente Sincronizadas.
Compare:
Posición con Marea.
Oleaje con Profundidad.
Matriz con Sondajes.
Lo que desee.
Notes: 113

## Slide 114: Bati y LiDAR combinado

## Slide 115: Proceso para Unir Bati y LiDAR
Procese los Datos Bati y salve a formato HS2x
Procese los Datos LiDAR y salve a formato HS2x
Abra ambos juegos de datos procesados en el programa MBMAX64

## Slide 116: Bati y LiDAR
Datos cortesía de USACE Nueva Inglaterra
Datos Colectados con una unidad LiDAR
Datos Colectados con un Sonar Multihaz

## Slide 117: Bati y LiDAR Combinado

## Slide 118: Productos Finales para Datos LiDAR

## Slide 119: Productos Finales desde Datos LiDAR
Formato NUBE de PUNTOS Web Portable
Nube de puntos LiDAR coloreada por RGB de Imagen de Satélite
Isóbatas DXF AutoCAD
Notes: Talk sobre aprox. tamaño de Portable Nube

## Slide 120: Malla 3D - reconstrucción Poisson
Representación Malla 3d puede ser lograda con el programa MALLA 3D en HYPACK.

## Slide 121: Levantamiento Playa Hammonasset
Este levantamiento fue completado usando todos los 16 canales del Velodyne Puck.

## Slide 122: Herramientas Procesamiento dentro de HYPACK
Usar los programas estándar HYPACK Y HYSWEEP para procesar LiDAR permite a los usuarios familiarizarse con el software para rápidamente adaptarse a los datos de levantamiento de la Carga Util.

## Slide 123: Configuración y Filtros Típicos para datos LiDAR
Los datos LiDAR son generalmente limpios de picos experimentados en un Sonar de levantamiento Multihaz.
Los datos pueden ser limpiados con una serie de filtros. El código SBG para Franja Angosta RTK, el modo requerido para buenos datos es 7.

## Slide 124: Filtrando datos GPS malos
Cuando se esta filtrando datos GPS con base en el valor del Modo, es importante verificar el parámetro de borrar sondajes entre puntos de posición borrados para que los malos RTK no afecten la calidad del producto final.
A diferencia de los datos de sonar, las posiciones LiDAR no pueden ser interpoladas.

## Slide 125: Usando la Herramienta Selección Manual
La Herramienta Selección Manual en el Editor MBMAX permite al usuario la habilidad de crear un perfil para visualización/edición en cualquier ubicación dentro de los datos.

## Slide 126: Vuelo Tiempo en el Sitio de Prueba NCDOT
Hora de Inicio: 15:55.52
Hora Finalización: 15:59.00
Tiempo Total de Vuelo: 5 minutos 6 segundos

## Slide 127: Datos Sensor Vuelo
La ventana Marea permite al usuario verificar los datos de vuelo por una adecuada elevación.
La ventana de Cabeceo y Balanceo permite al usuario ver y editar los datos desde el IMU si es necesario.
La ventana Velocidad permite al usuario la habilidad para QC la velocidad del vuelo. Si la velocidad es editada, la correspondiente posición es borrada y los datos LiDAR que van con esa posición también.

## Slide 128: Volumen Pila de Almacenamiento.

## Slide 129: Volumen de Depósitos TIN
Rápidamente calcule volúmenes de un área usando un archivo de borde.
Múltiples depósitos pueden ser medidos de una vez usando bordes individuales.

## Slide 130: Volumen Pila de Almacenamiento.
Para comenzar el volumen de depósito, un archivo de borde es requerido para cada pila a ser calculada.

## Slide 131: Volumen Pila de Almacenamiento.
Cada pila es calculada separadamente
Volumen, Vacío, Perímetro y Area son calculados por cada borde

## Slide 132: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500