## Slide 1: МЛЭС - сбор данных
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Обзор HYSWEEP®

## Slide 3
Обзор HYSWEEP®
ГС BUFE, ИК Армии США Офис Солт Сте. Мари
Полное покрытие DC3.

## Slide 4: Сравнение МЛЭС и ОЛЭС
Преимущества:
Экономия времени: MЛЭ предоставляет данные более высокого разрешения и полное покрытие дна. Более точные вычисления объемов.
Недостатки:
Больший объем данных для обработки, т.е. увеличение продолжительности обработки. Возрастание источников погрешности в связи с наличием дополнительных датчиков.
Пример съемки МЛЭ канала, ранее обследованным только ОЛЭ. Объект между профилями не был обнаружен ОЛЭ.
Ужасно:
По данным съемки ОЛЭ затонувший самолет невозможно идентифицировать.

## Slide 5: Типы многолучевых эхолотов
Системы с физическим формированием лучей:
Лучи формируются с помощью линейки приемоизлучателей.
Каждый луч имеет угол наибольшего отражения, дающий направление луча.
Интерферометры:
Батиметрический гидролокатор. Формирует лучи по фазовому углу поступающего эхосигнала.
Гидрографические эхотралы:
Несколько антенн ОЛЭ на одной стреле.
Seabat T50-P
Edgetech 6205
ГЭТ «Ross»
Notes: 5

## Slide 6: Дополнительные датчики
Курс: Гирокомпас либо векторный GPS.
Датчик качки (MRU): Измерение вертикальной, килевой и бортовой составляющих качки.
Измеритель скорости звука:
Датчик: СЗ у Антенны Сонара:
Профиль СЗ: Профиль скорости звука сквозь толщу воды.
Notes: 6

## Slide 7: В HYSWEEP® поддерживаются следующие датчики
Atlas: Bomasweep, Fansweep, Hydrosweep MD2, MD/30, MD/50, DS.
Benthos: C3D.
BlueView: MB2250/1350, BV5000.
EdgeTech: 4600/6205
Furuno: HS Series.
GeoAcoustics: GeoSwath.
МЛЭ Ibeam
Imagenex: Delta T, DT100/101 SIR,
Delta T, две антенны
IS Tech Mutlibeam
Kongsberg: MS1000, M3
Klein: 5000, Hydrochart 3500
Norbit: WBMS одна и две антенны
Odom: ES3, Dual ES3, Echoscan II, Miniscan, MB1 (dual). MB2 две антенны
Picotech: PicoMBES
Ping DSP 3DSS-DX
R2Sonic: SONIC 2020, 2022, 2024 (также две антенны все модели).
Reson: Seabat 71xx, 81xx, 900x, T20P, T50P (также две антенны все модели)
Ross: Smart Sweep.
SEA: SWATHplus.
Seabeam: 2100, 1000 Series, 3000 Series.
Simrad (Kongsberg): EM 302, 710, 1002, 2000, 2040(c), 2040 Dual Head, 3000, 3002, 3002 Dual Head, SM2000, ME70
SonTek M9 Hydrosurveyor
Tritech: SeaKing.
WASSP: МЛЭ, DRX
Драйверы для МЛЭ в HYSWEEP®:
По последним подсчетам,
поддерживается 50 различных МЛЭ и ГЭТ.
Notes: 7

## Slide 8: Топографические Лазеры в HYSWEEP®
2G Robotics ULS-500
Leica Laser
Optech: ILRIS
Renishaw: Dynascan и Merlin
REIGL: LMS и серии V
Trimble MX2
Velodyne: VLP 16/32
Лазерные сканеры:
REIGL Серии V
Renishaw Merlin
Velodyne VLP-16
Notes: 8

## Slide 9: Вспомогательные драйверы HYSWEEP®
Advanced Navigation Spatial, Spatial Dual, Spatial FOG Dual, etc.
ИС Applanix: POS/MV (модели Ocean, Wave, Surf Master).
ИС Coda Octopus: F180.
ИС IXSEA: OCTANS, PHINS, HYDRINS.
ИС JAE: JM7531.
KVH: Gyrotrac.
ИС Novatel: SPAN
ПСЗ Odim: MVP (Moving Velocity Profiler – измерение ПСЗ на ходу) - Драйвер HYPACK Survey.
SBG: Модели Ellipse, Ekinox, Apogee
ДК Seatex: MRUx.
ГК SG Brown: 1000S.
ИПСЗ Sontek YSI Castaway
ДК СТАНДАРТА TSS: 335B, DMS.
*** - Можно настроить общие или NMEA драйверы для чтения
данных от других датчиков.
Курсоуказатели, датчики качки и др.:
SonTek CastAway
Измеритель профиля скорости звука
Notes: 9

## Slide 10: Установка
Датчик Качки:
В центре тяжести судна Альтернативное положение: Как можно ближе к центру тяжести.
Установка приемоизлучателя эхолота (в порядке предпочтения):
В корпусе в ЦТ судна.
Гидравлический монтаж в корпусе ближе к ЦТ по горизонтали.
На штанге в носу или с борта.
Гидравлическая штанга
На штанге: В носу
На штанге: С борта
Notes: 10

## Slide 11: ОБОРУДОВАНИЕ HYSWEEP®

## Slide 12: СЪЕМКА HYSWEEP®
Настройка МЛЭС (многолучевой эхолокаторной системы)
Многолучевой
сонар
GPS
Через
Оборудование
HYPACK®
Датчик качки
Датчик
курса
Динамическая осадка
(Через Через
Оборудование
HYPACK® )
Уровень
Через
Оборудование
HYPACK®
Также: Лазерный сканер
Для топографической съемки
SV: Датчик и/или Профиль

## Slide 13: Подключение датчиков
Ввод данных на ПК
Сеть: Для приема больших объемов данных, например, от МЛЭ. Данные всегда имеют метку времени UTC.
Серийный RS232: Для приема меньшего объема данных, например, GPS.
Метки времени
Очень важно! Данные от всех датчиков увязаны по времени.
Все сообщения должны иметь одинаковый базис времени – UTC либо ПК. Без них данные будут не качественными.
Обычно датчики качки и курса не содержат метки времени. Такие данные принимают метку времени в момент поступления на серийный порт.
Исключением являются сообщения GPS ($GPGGA имеют метку времени UTC) и инерционные системы.
Данные по сетевому и серийному портам
POS
POS
ДАННЫЕ МЛЭ
ДАННЫЕ МЛЭ
ДАННЫЕ МЛЭ
ДК
ДК
ДК
ДК
+ Время
Сообщения от разных датчиков поступают с разной частотой. Все увязываются по времени.
Notes: 13

## Slide 14: Нужно ли выполнять синхронизацию часов ПК со временем UTC?
Если у Вас есть датчик позиционирования, который передает датаграммы с меткой времени UTC И датчики, которые не имеют метки времени UTC, тогда ответ:
Да
Примеры, когда следует выполнять синхронизацию к UTC:
GPS (UTC), Seabat (UTC), TSS DMS/05 (без меток времени), гирокомпас (без меток времени).
POS/MV (UTC), Seabat (UTC), однолучевой эхолот с серийным интерфейсом (без метки времени).
Можно улучшить синхронизацию от +/- 10мс до +/- 1мс при использовании блока 1PPS HYPACK.
Notes: 14

## Slide 15: Reson Seabat 7125
ПК с HYPACK®/ HYSWEEP®
Инерционный датчик POS/MV
Seabat 7125
Позиция, Синхронизация, Курс, Качка
Группы (3,7,10,20,102)
Данные многолучевой съемки
HYPACK не нужен 1PPS
Качка
Ключ
RS-232
Сеть
BNC (1 PPS)
1 PPS
Синхронизация (ZDA)
Прим: Драйвер Hysweep.dll не требуется.
Но его можно использовать для передачи данных качки и курса в программу СЪЕМКА. Без этого драйвера графики качки в СЪЕМКЕ будут недоступны.
Notes: 15

## Slide 16: Kongsberg EM3002
МЛЭ, курс и качка
ПК с HYPACK®/ HYSWEEP®
Ключ
RS-232
Сеть
BNC (1 PPS)
HYPACK не нужен 1PPS, хотя он и рекомендуется
Позиция (GGA) и синхронизация (ZDA)
GPS
Сонар
Курс и качка
Kongsberg EM3002
Примечание: Драйвер Hysweep.dll не требуется.
Но его можно использовать для передачи данных качки и курса в программу СЪЕМКА. Без этого драйвера графики качки в СЪЕМКЕ будут недоступны.
Notes: 16

## Slide 17: R2Sonic с Блоком 1PPS (пример)
HYPACK требуется синхронизация времени - опционально через блок PPS.
ПК с HYPACK®/ HYSWEEP®
Данные эхолота
Ключ
RS-232
Сеть
BNC (1 PPS)
Позиция (GGA)
Скорость (VTG)
Синхронизация (ZDA)
R2Sonic 2022 / 2024
Курс
TSS DMS/05
(HPR)
Качка (TSS)
Блок 1PPS
GPS и курс
PPS
Чтобы добавить качку (HDT, VTG, GGA)
Прим: Драйвер Hysweep.dll не требуется.
Но его можно использовать для передачи данных качки и курса в программу СЪЕМКА. Без этого драйвера графики качки в СЪЕМКЕ будут недоступны.
Notes: 17

## Slide 18: Reson 8101 с Блоком 1PPS:
HYPACK требуется синхронизация времени - опционально через блок PPS.
Синхронизация по времени
ПК с HYPACK®/ HYSWEEP®
Данные эхолота
TSS DMS/05
(HPR)
SG Brown Gyro
(HDT)
Ключ
RS-232
Сеть
BNC (1 PPS)
GPS
Блок 1PPS
Позиция (GGA) и синхронизация (ZDA)
Seabat 8101
Примечание: Драйвер Hysweep.dll не требуется.
Но его можно использовать для передачи данных качки и курса в программу СЪЕМКА. Без этого драйвера графики качки в СЪЕМКЕ будут недоступны.
Notes: 18

## Slide 19
Офсеты
Подстройка:
Базовая точка (Reference Point): Центр Тяжести судна по осям XY. Статическая ватерлиния по оси Z.
Расположение датчика: Офсеты по X, Y и Z, измеренные относительно базовой точки.
Угловые смещения: Килевая (Pitch), бортовая (roll) и курсовая (yaw) ориентация для таких устройств, как антенна МЛЭ.
Время запаздывания: Время запаздывания = время поступления информации от устройства на ПК – время измерения.
Трековая Точка: XY антенны эхолота. Используется при съемке для индикатора уклонения от галса. Вводится в HYPACK HARDWARE - Boat - Mobile.
Схема местоположения датчиков.
Notes: 19

## Slide 20
ДК в местоположении базовой точки, трековая точка над антенной МЛЭ.
ДК
ДК
Антенна эхолота
Антенна эхолота
+X
+X
+Y
+Z
Судовая система координат
Трековая Точка
Базовая точка и трековая точка
Notes: 20

## Slide 21
ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK®
Общая программа Hardware используется для настройки датчиков HYPACK® и HYSWEEP®.
Вкладыш Система:
  Включает HYSWEEP Survey
Главная страница:
  Настройте датчики в HYPACK, затем HYSWEEP

## Slide 22
ОБОРУДОВАНИЕ
Устройства позиционирования:
GPS.DLL для позиционирования по серийному либо сетевому порту. При необходимости также курс и поправки за уровень.
POSMV.DLL инерционный датчик Applanix POS/MV по сетевому интерфейсу. Также поправка за уровень если нужно.
F180.DLL инерционный датчик Coda Octopus F180 - передача позиций по сети. Также поправка за уровень если нужно.
NOVATEL-SPAN.DLL для позиционирования Novatel. Также поправка за уровень если нужно.
Укажите опцию синхронизации часов ПК (кликните HYPACK Configuration).
Введите офсеты трековой точки (местоположение антенны МЛЭ) во вкладыше Mobile для судна.

## Slide 23
HARDWARE (настройте HYSWEEP®)
Настройте раздел HYSWEEP® Survey - добавьте драйвер эхолота, датчика качки и курса.
Выберите из списка в окне Manufacturer/Model, затем кликните «Add» в раздел INSTALLED.
Примечание: Некоторые МЛЭ могут передавать данные качки и курса на драйвер.
Отсутствует устройство «HYPACK® Navigation device» в разделе HYWEEP SURVEY. Он включен в настройки автоматически.
Notes: 23

## Slide 24
Многолучевой эхолот
Кнопка Setup:
Введите особые настройки (зависит от модели).
Connect / подключение:
Большинство сонаров имеют сетевой интерфейс. Для устройств TCP/IP требуется фиксированный номер порта и адрес IP.
“HYSWEEP Interfacing.pdf” (в папке HYPACK 2018/Help).

## Slide 25
Многолучевой эхолот - вкладыш Device Offsets
Выберите антенну 1 или 2 (Sonar Head 1 или 2).
Введите смещения от базовой точки.
Введите угловые офсеты по данным теста Patch.
Время запаздывания должно равняться. (Время запаздывания навигации вводится в офсеты датчика позиционирования)

## Slide 26
Многолучевой эхолот - вкладыш Device Offsets (продолжение)
Для многолучевых эхолотов, включающих данные качки в пакеты данных, выберите MRU Offsets из ниспадающего меню:
Введите смещения от базовой точки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Введите статические величины углов по осям бортовой и килевой качки, отображенные в ДК, когда судно уравнено, а осадка антенны МЛЭ измерена и введена в офсетах.
(Это правильно компенсирует осадку МЛЭ при волнении)

## Slide 27
Датчики курса и качки
Devices:
Если есть в списке, выберите соответствующий драйвер. Если нет...
  Сообщение “TSS1” является стандартом для вертикальной, бортовой и килевой качки (драйвер «TSS DMS»).
  Сообщение NMEA “HDT” является стандартом для данных по курсу (драйвер «NMEA-0183 Gyro»).
  Можно настроить драйвер Generic Attitude для чтения сообщений ASCII.
Connect / подключение:
Введите настройки серийного или сетевого интерфейса. Помните о “Hysweep Interfacing.doc”.
Офсеты:
Смещения датчика качки, измеренные от базовой точки.
Угловые смещения для датчика качки можно оставить равными нулю.
Угловое смещение для курса (yaw) можно использовать для поправки на девиацию.

## Slide 28
Тестирование и сохранение настроек...
Вкладыш Connect: Можно протестировать поступление данных от устройств во вкладыше Connect COM Test и Network Test.
Переключение между несколькими конфигурациями оборудования:
Можно открыть и сохранить другую конфигурацию оборудования в меню FILE - Import/Export.
Notes: 28
Есть примечание по поводу сохранения изменений. В слайде предыдущего года говорится о том, что нужно сохранить изменения [означает, кликните кнопку Да при запросе программы и сохраните изменения] и указывает полный путь к файлу Hysweep.ini. Мне кажется так более понятно и точно. На этом слайде было примечание [изменения сохраняются в Hysweep.ini], но это немного другое, не помню, в чем там отличие.

## Slide 29: Калибрование системы
HYSWEEP® Patch Test
Определение разворота антенны по осям бортовой (Roll), килевой (Pitch) качки и по курсу (Yaw). Следует точно определить ориентацию антенны эхолота.
Также определение времени запаздывания GPS, если необходимо.
HYSWEEP® Bar Check - тарирование
Определение заглубления антенны МЛЭ.
МЛЭС следует калибровать!
Зачем нужен тест Patch.
Окно Тарирования
Notes: 29

## Slide 30: Подготовка к съемке
Запланированные галсы съемки
Сетка параллельных галсов с учетом полосы обзора МЛЭ.
Иногда сложно, поскольку полоса обзора изменяется с глубиной.
Матрица покрытия
Альтернатива галсам.
“Закрасьте дно” чтобы полностью покрыть участок данными съемки.
Перепады глубин затрудняют использование галсов. Альтернатива - «закрашивание дна».
Notes: 30

## Slide 31: СЪЕМКА HYSWEEP®
Особенности
Сбор и запись данных. Постановка целей и картирование покрытия. СНН и другие опции контроля качества в 16 окнах.
Погрешности из-за рефракции в режиме реального времени
Рефракция наблюдается при изменении скорости звука.
Неверно определенный профиль скорости звука – особенно в устьевых участках.
Свидетельство рефракции – искривленные профили по развертке (улыбка).
Разные пути луча, излученного под одним и тем же углом, при разных условиях рефракции.
HYSWEEP® 3-D Seafloor
Notes: 31

## Slide 32: СЪЕМКА HYSWEEP®

## Slide 33
СЪЕМКА HYSWEEP®
Программа для сбора данных многолучевой эхолокаторной системы
Сбор данных МЛЭ и вспомогательных датчиков.
Отображение графической информации в режиме реального времени.

## Slide 34
СЪЕМКА HYSWEEP®
Подготовка к съемке:
Настройка геодезических параметров и конфигурация оборудования в HYPACK® Hardware.
Галсы и/или матрицы для навигации
Параметры суммарной накопленной неопределенности TPU, если вы хотите использовать окна TPU при съемке.
Можно ввести профиль скорости звука и файл поправок за уровни в съемке.
Запустите программу СЪЕМКА
Используйте меню либо иконку на панели инструментов для запуска обоих программ HYPACK® SURVEY и HYSWEEP® SURVEY.
Используйте иконку Smart Launch для запуска обеих программ.
Настройка TPU

## Slide 35
Автоматическая обработка данных съемки МЛЭС
Запустите автоматическую обработку до или после запуска СЪЕМКИ. Кажется, раньше было лучше.
Да: Используйте это в начале для выбора устройств и настройки фильтров.
Нет: Используйте, если не было изменений конфигурации датчиков или настроек фильтров.
Да: Загружает, фильтрует и сохраняет файлы съемки по завершении записи. Обнуляет память для следующего файла.
Нет: Так же, как выше, только файлы сохраняются в памяти для картирования покрытия.

## Slide 36
Основное окно HYSWEEP®
Индикаторы тревоги
Green = OK.
Yellow = не все в порядке.
Red = Тревога!
Данные от различных датчиков. Обновление один раз в секунду.
Название файла записи или “Offline”.
Выберите Boat или Towfish для дисплея информации от датчиков на судне или на ЗБУ.
Типичные тревоги:
Devices: Время ожидания истекло (Device Time Out), ошибка открытия порта, ошибка контрольной суммы.
Сообщения о качестве: Дрейф нуля качки, профиль СЗ устарел или не совпадает с данными от датчика, установленного на антенне излучателя.
Notes: 36

## Slide 37
Дополнительные окна
20 окон.
Меню View для активации окон.
Используйте меню View Options для настройки окон. Например:
Установите диапазон глубин Depth Range.
Выберите стиль отображения рельефа Display Styles.
Настройте сообщения о качестве QC Tests.
Активируйте слои.
Команда Device Selection для выбора источника отображаемых данных, если есть более чем одно устройство.
Расположите окна на экране.
Notes: 37

## Slide 38
Окна Profile (Профиль) и 3-D Seafloor (модель дна)
Окно Профиля
Отдельная развертка (sweep), вид сзади.
Можно отображать разными цветами лучи различного качества.
Как информация о качестве.
Ширина полосы захвата (Swath Width) в верхней части окна.
Можно настроить масштабы для глубины и расстояния.
Окно 3-D Seafloor
Style (Стиль): Wire frame (сетка) + solid / color TIN (цветная модель TIN)
Точки облучения дна
Постановка и измерение целей.
Замечательное средство для визуализации дна.

## Slide 39
Окна Waterfall
Водопад МЛЭ
Цветная или серая модель TIN.
Можно использовать для визуализации и постановки целей.
Intensity Waterfall
Окно Сонограммы Нет информации о глубинах.
Average backscatter (Осредненные сигналы обратного рассеяния) или snippets.
Можно применить К-ты усиления TVG
Sidescan Waterfall - сонограмма
Данные ГБО от многолучевого эхолота.
Полный контроль (усиление, цвета, диапазон и т.д.)

## Slide 40
Интерферометры
Обработка данных интерферометров (батиметрических ГБО)
Множество фильтров. Например:
  Фильтр по интенсивности: Простой фильтр – отклонение данных за пределами порога интенсивности.
  Вдоль галса по линии трека. Более сложный фильтр по истории сигналов вдоль движения.
Выберите метод формирования лучей и установки
  Bin size (размер отпечатка) и Max Width (макс. ширину): Размер отпечатка и общая ширина полосы обзора. Так можно управлять размером файлов данных.
В качестве альтернативы можно использовать простое разрежение сигналов и сохранять максимум 1440 точек в развертке - тогда у Вас будут очень большие файлы.
Окно интерферометрии: Совмещает фильтры, сырые данные и лучи.
Notes: 40

## Slide 41
Лазерные топографические сканеры
Внутри файла HSX отдельной строкой TOP.
Можно записывать вместе с данными МЛЭС.
Работает с Velodyne, Optec, Renishaw, Reigl и др.

## Slide 42
Real Time Cloud HYPACK®
Используйте меню Вид для настройки дисплея облака:
Исправления за все погрешности - СЗ, Уровни, качку и др.
Данные МЛЭС и Топо сканера
Можно выбрать модель судна
Регулируемое количество отображаемых точек (по умолчанию 4000000)

## Slide 43
Тесты качества в HYSWEEP® SURVEY
Окно Тесты Качества
Четыре варианта.
Стд. Отклонение по лучу является удобной оценкой качества при условии плоского рельефа.
Полезные индикаторы (Alarm Limits)
Дрейф нуля качки: Предупреждение, если среднее вертикальное перемещение превышает порог.
SV Profile - Sensor Difference: Сигнал, если разность между скоростью звука по профилю отличается от текущей скорости звука у антенны эхолота.
Признак дрейфа нуля качки.
Установки индикаторов тревоги.
Лимиты по скорости звука
(Предупреждение, если датчик СЗ у сонара имеет множество шума или есть значительное изменение СЗ)
Notes: 43

## Slide 44: СНН - что это такое?
Суммарная Накопленная Неопределенность (СНН)
Метод учета всех источников погрешностей измерения глубины
  Неопределенности эхолота
  Точность GPS
  Точность датчика качки
  Измерение офсетов
  Поправки за скорость звука
Три основных компонента
  СВН - вертикальная составляющая
  СГН - горизонтальная составляющая
  Детектирование объектов - лимит размеров
    Наименьший объект, который можно надежно определить с помощью системы
Роб Харе Погрешности определения глубины и позиционирования составляют погрешности многолучевой системы. Внутренний гидрографический обзор 72.2 (2015).

## Slide 45: Графики неопределенности в режиме реального времени
В реальном времени оператор МЛЭС может отобразить графики неопределенности по глубине, позиционированию и обнаружению целей.
Некачественные глубины можно исключить из матрицы покрытия

## Slide 46: Окна СНН
Параметры вводятся в HYPACK SHELL в меню:
  ПОДГОТОВКА-РЕДИКТОРЫ-РЕДАКТОР TPU
По параметрам TPU и текущим данным можно вычислить и отобразить на экране:
  Total Sounding Uncertainty (вертикальная погрешность)
  Total Positioning Uncertainty (горизонтальная погрешность)
  Предельный размер детектируемой цели
Сравнение со стандартами:
  Требования Стандарта Качества МГО для Съемок Спец Категории
  Требования Стандарта Качества МГО для Съемок Категории 1
  Требования Стандарта Качества ИК Армии США для Твердого грунта
  Требования Стандарта Качества ИК Армии США для Мягкого грунта
Выберите категорию съемки

## Slide 47
Окно Карта Покрытия
Покрытие МЛЭ, четыре способа:
Покрытие в HYSWEEP® Быстрый и легкий способ отображения. Не нужно ничего настраивать. Нет информации о глубинах.
Заполненная матрица в HYSWEEP® Можно делать разрез от курсора – средство проверки качества данных на участках перекрытия.
Заполненная матрица в HYPACK® Наложение на картографическую подложку. Нет возможности сделать разрез.
Автоматическая матрица в HYPACK® Автоматическое создание матрицы в HYPACK SURVEY. Не нужно создавать матрицу до съемки. Файлы MTX создаются автоматически и отображаются только в HYPACK SURVEY.
Используйте View Options и Matrix Options для настройки карты покрытия.
(1) Карта Покрытия в HYSWEEP®
(2) Заполненная матрица в HYSWEEP®
(3-4) Заполненная матрица в HYPACK®
Notes: 47

## Slide 48
Другие окна
Глубина по Верт. Лучу 1 и 2
Расстояние между недешевой антенной эхолота и дном - становится красным, если слишком мелко.
Time Series:
Графики Heave (верт. качки), Surface SV (СЗ у поверхности) и Уровни RTK по времени.
Shore View
Отображение данных лазерной топосъемки
Graphical HPR:
Курс и составляющие качки (вертикальная, крен и дифферент). Напоминает приборный индикатор в самолете
Notes: 48

## Slide 49
Поправки
Скорость Звука
Введите горизонт и СЗ, или
Импортируйте профиль СЗ из текстового файла, или
Получите автоматически от MVP
Профиль будет применен в реальном времени для тестов качества. Также сохраняется для обработки.
Squat and Settlement / проседание судна на ходу
Введите изменение осадки по скорости в таблице.
Берется скорость над грунтом, т.е. не учитывается течение!
Редактор профиля скорости звука в HYSWEEP®
ИПСЗ Sontek YSI Castaway Простая загрузка профиля через Bluetooth
Notes: 49

## Slide 50
Регистрация данных
Команды HYPACK®
Ctrl+S для включения записи, Ctrl+E для выключения.
Данные записываются в текстовый файл ASCII *.HSX в HYSWEEP® Survey.
Два файла данных на каждом галсе:
То же название (например, 002_1116), разное расширение (HSX и RAW).
HSX пишутся в HYSWEEP® Survey: Все необходимое для обработки данных МЛЭС. Офсеты, глубины, позиции, качка и курс, поправки за уровень, осадку, скорость звука и т.д.
RAW пишутся в HYPACK® Survey: Детальные данные от GPS плюс глубина в надире, качка и курс (если добавлен драйвер hysweep.dll).
Опции записи
File Overlap to avoid gaps between files - перекрытие между файлами во избежание пробелов в данных между файлами
Custom Logging Folder – выбрать другую папку для записи.
Сообщение TOP. Для записи > 1440 сигналов в одном скане топографического лазера.
Notes: 50

## Slide 51
HYSWEEP® Bar Check - тарирование
Установки:
+/- Depth Gate: Глубины, отличающиеся на заданную величину от тарировки, будут игнорированы.
+/- Angle Limit: Глубины от лучей с углами, большими заданных, будут проигнорированы.
Запуск теста
В меню TOOLS – BAR CHECK.
Кликните “Reset Barcheck.txt” для очистки данных теста.
  Опустите тарелку и введите глубину погружения.
  После стабилизации данных эхолота, кликните “Save Depth”.
  Повторите для каждого горизонта.
  Измените заглубление эхолота при необходимости.
По завершению кликните “Barcheck.txt” для просмотра отчета и его печати. Опция сохранить заглубление эхолота в HYSWEEP.INI при выходе.
Осреднение глубин в течение трех секунд и сохранение результатов.
Notes: 51

## Slide 52
В HYSWEEP® SURVEY можно воспроизвести файлы сырых данных в меню FILE - PLAYBACK.
HYSWEEP® Playback

## Slide 53: Толща воды в HYSWEEP®

## Slide 54
Данные толщи воды (water column)
Данные обратного рассеяния в толще воды от МЛЭ
Используйте HYSWEEP® Water Column Logger для регистрации данных.
Программа Playback для быстрого воспроизведения и проверки данных.
Можно оцифровать точки глубины в MBMAX64.

## Slide 55
Настройка оборудования
Установки оборудования в HYPACK® HARDWARE
Толща воды поддерживается для систем R2Sonic и Reson.
Настройте сонар на обычную батиметрию (normal bathymetry), затем
Отметьте опцию в установках дайвера
Типы файлов данных:
R2Sonic: *.R2S
Reson: *.7K

## Slide 56
HYSWEEP® Water Column Logger
Регистратор запускается автоматически при запуске HYPACK® and HYSWEEP® Survey.
Дисплей и конфигурация цветов
Постоянная регистрация и по команде.
Индикаторы Тревоги: (Например, недостаточно места на диске)
Обычно записывается порядка двух гигабайт данных в минуту.

## Slide 57
WC Logger - установки цвета и дисплея
Amplitude Graph: Амплитуда отраженных эхосигналов в надире.
Graph Max: Предел масштаба на графике амплитуды.
Color Max = предел цвета: Любая амплитуда > заданной величины показана красным цветом.
Dot Size: Размер точек отдельных сигналов.
Soundings: Отметьте для наложения батиметрии белым цветом.
Кликните и потяните синюю планку для быстрого изменения предела насыщения цветом.

## Slide 58
WC Logger - буферизация сигналов
В меню Logging Options
Количество секунд сохраняемых данных WC в памяти программы.
Чтобы оператор мог включить запись по требованию с запасом данных в ОЗУ до момента включения записи.
Равняется количеству секунд между (1) моментом обнаружения объекта и (2) кликом на кнопке записи.
Pings per Second: (к-во сигналов в секунду) Заполняется программой.
Bytes per Ping (к-во байт в сигнале): Заполняется программой.
Buffer Size (MB) (размер буфера памяти): Задается пользователем.
Buffer Time in Seconds: (время буферизации): Вычисляется программой.

## Slide 59
WC Logger - регистрация данных
Автоматический режим
Регистрация данных WC одновременно с включением записи HYPACK® Survey.
Режим по требованию On Demand
Запись толщи воды при обнаружении объекта.
Включение / Выключение записи в HYPACK®
Кнопка включения записи WC

## Slide 60
Воспроизведение данных толщи воды
Быстрый обзор съемки.
Кнопки воспроизведения / паузы / перемотки и горячие клавиши.
Настройки дисплея как во время съемки.
Схема иконок для ссылки.
Цели HYPACK®
Маркировка флажками для поиска в MBMAX64.

## Slide 61: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500