## Slide 1: Procesamiento Datos - MBES
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Introducción
Esta sesión se enfocará en el procesamiento de los datos Multihaz. Los tópicos listados mas abajo son cubiertos por esta sesión.
    Cargado Datos Multihaz
    Entendiendo los Filtros
    CUBO en MBMAX
    Editando los Datos
    COLUMNA DE AGUA
    SALVANDO DATOS

## Slide 3: Procesamiento Datos Multihaz

## Slide 4
Introducción MBMAX64
Fácil Interfaz usuario para Edición Multihaz y Pruebas QC.
Correcciones Marea y SV.
Limpieza de datos Manual y Automática.
Pruebas de Parcheo y Desempeño.
CUBO y NUBE incorporados
Tecnología 64 Bit Carga Levantamientos Mas Grandes, siendo capaz de manejar juegos de datos muy grandes).
Ventana Levantamiento MBMAX64

## Slide 5
Iniciando
Para inicializar - Menú HYSWEEP: “HYSWEEP Editor – 64 Bit” ó Use el Icono MBMAX en HYPACK Shell (estará por Defecto con OS 64-bit)
Todo los Controles estan dispuestos en ventanas sencillas.
Items que esten en gris indican que una operación es necesaria antes de usar esa función
Barra Progreso indica que el programa esta ejecutándose.
Notes: 5

## Slide 6
Parámetros Editor
Modo Actualizar – Actualizando el Levantamiento Después de cambios.
Auto: Para Computadores más rápidos / Levantamientos Pequeños.
Manual: Para Computadores más lentos / Levantamientos Grandes.
Use Actualizar Celdas para aplicar cambios a los datos
Datos Levantamiento
Borrar Sondajes Entre Puntos de Posición Borrados: No sondaje será salvado cuando posiciones son borradas.
Notes: 6

## Slide 7
Parámetros Editor
Ejemplo:
Cargue Archivos Brutos Desde HSX_1029.LOG …
Salve HS2 a HS2_1209.LOG.
Salve XYZ a XYZ_1209.LOG.
Carpeta Editar Personalizada: Anula lo de HYPACK por Defecto.
Formato Tiempo: Seleccione el formato presentación. Útil por correlacionar puntos en el archivo HSX
Otros:
  Incluir Archivo LOG Entrado:
    Forma útil para Identificar Archivos LOG.
  Víncule Sondajes Dorados a Base de datos HYPACK:
    Permite que sondajes designados sean usados en la base de datos.
  Nuevo Estilo Abrir/Salvar:
    Programa algunas veces se bloquea en memoria usando el Nuevo Estilo.
Notes: 7

## Slide 8
Cargando archivos
Use Menú Archivo, Cargar Levantamiento o el Botón Carpeta.
Abrir Archivos:
*.HSX – Formato Levantamiento HYSWEEP.
*.HS2 – Formato Edición HYSWEEP.
*.All – Formato Bruto Kongsberg.
*.XYZ –Formato ASCII XYZ.
*.LOG– Catálogo HYPACK conteniendo cualquiera de los anteriores.
Catálogo: Seleccione Uno o Más Archivos de Levantamiento Desde HYPACK *.LOG.
Notes: 8

## Slide 9
Parámetros de Lectura
Pestañas:
LEVANTAMIENTO: Aplica a todos los archivos cargados.
Correcciones:Marea, Velocidad del Sonido y Calado Dinámico.
Equipos:Selecciones de Equipos y Ofsets.
Procesando: Oleaje y Parámetros Sonar.
Todo lo Requerido para Procesar datos desde sonares Multihaz, sistemas Láser y sistemas interferométricos
En MBMAX64 Cualquiera de los Parámetros de Lectura puede ser actualizado Después de que los Archivos son Cargados!
Notes: 9

## Slide 10
Pestaña Levantamiento, Info Levantamiento
Resumen de Información del Levantamiento
Prof. o Elevación: Seleccione su Modo de Trabajo.
Cargue Sonar Lateral si esta Disponible: Es Útil para Edición. Puede ser vista (solo) en edición con datos Bati
Cargue Multidetección: Para sistemas que soportan múltiples detecciones / haz.
Detalles: Haga clic para ver información de levantamiento adicional (imagen a la derecha).
Prueba Memoria: Suficiente memoria para cargar archivos?
Notes: 10

## Slide 11
Pestaña Levantamiento, Parámetros Matriz
Editar:
Tamaño Celda Auto: mejor ajuste para obtener 25 - 50 Puntos por Celda.
Entre Tamaño Celda: en unidades de trabajo. Celdas son Cuadradas
Tamaño Nube Auto: ~250,000 Puntos / Sección Nube.
Entre Tamaño Nube: Para Secciones Cuadradas.
Auto Tamaño a los Datos: Ajustar MTX a Levantamiento.
Rotar a Línea Levantamiento: Alinear MTX con Primera Línea Levantamiento.
Use Archivo HYPACK MTX: Parámetros Celda Desde Archivo MTX. Use esto cuando este haciendo una Prueba Desempeño!
Notes: 11

## Slide 12
Pestaña Levantamiento, TPU
Habilite cálculos TPU si es necesario. TPU es requerido para CUBO.
TPU = Incertidumbre Total Propagada.
Estándar de Precisión del Levantamiento
  Ordenes OHI
  USACE Duro y Blando
Haga clic en “Editor TPU” para cambiar los parámetros.
Notes: 12

## Slide 13
Pestaña Levantamiento, Auto Procesado
Auto Etapa 2 Va Directamente a Edición Profundidad. Seleccione opciones después de cargar archivos.
  No Para en la Etapa de Datos Brutos.
Aplicar Filtros: Automáticamente Aplica Filtros de Posición, Marea y Profundidad.
Ajustes POSPac y Oleaje Verdadero: Automáticamente Aplica archivos Post Procesamiento Applanix.
  Nota: Si usa esta opción, edición desde Fase 1 puede todavía ser efectuada
Notes: 13

## Slide 14
Parámetros de Lectura, Listado Archivos
El Listado de Archivos esta Activo en las Pestañas Correcciones, Equipos y Procesamiento.
Seleccione Primero Archivos Levantamiento, Aplique Parámetros Después. Orden es Importante!
Ejemplo 1: Un Archivo Marea Sencillo para Todo el Levantamiento
Seleccione Todos Los Archivos de Levantamiento, luego Abra el Archivo de Marea.
Ejemplo 2: Levantamiento requiere Archivos Marea 1 y 2.
Seleccione Archivos Levantamiento que Usen el 1er Archivo Marea Luego Abra TIDEFILE1.TID
Seleccione Archivos Levantamiento que Usen el 2do Archivo Marea Luego Abra TIDEFILE2.TID
Notes: 14

## Slide 15
Pestaña Correcciones, Mareas
Defina Corrección: Para Usar esto, Active la Casilla y Entre un Valor de Corrección para Todo el Archivo. Déjelo en 0.0 para remover mareas.
Archivo TID: Seleccione un Archivo TID.
X: Remueve Archivo TID.
Correcciones son aplicadas a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Prioridad – MBMAX64 Nunca Hará Doble Corrección por Marea:
Definir Corrección.
Archivo TID.
Datos Marea Desde Archivo Levantamiento.
Notes: 15

## Slide 16
Pestaña Correcciones, Vel. del Sonido.
Archivo VEL: Seleccione Uno o Más Archivos VEL (Perfil SV).
X: Remueve Archivo VEL.
Parámetros Ecosonda No son Requeridos para Multihaz.
Para Múltiples Archivos Entre Hora y Fechas del Perfil.
Entre Hora, Fecha y Posición del Perfil para la Tercera Opción de Interpolación (Hora y Posición).
Desde HYPACK® 2017 Archivos VEL pueden contener Hora, Fecha y Posición.
Notes: 16

## Slide 17
Pestaña Correcciones, Calado
Correcciones son aplicadas a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Defina Corrección: Para Usar Esto, Active la Casilla y Entre un Valor de Corrección para Squat y Asentamiento para Todo el Archivo.
Prioridad:
  Definir Corrección.
  Dato Calado Desde Archivo de Levantamiento.
Notes: 17

## Slide 18
Pestaña Equipo, Resumen
Resumen de una Página de Selecciones de Equipos y Ofsets.
Use Botones Edición... para Hacer Cambios.
Prueba Parcheo ófsets para cada archivo (valores para sistemas de Cabeza Doble cuando sea aplicable)
Método Ofsets alternos Anula Parámetros Encontrados en Archivos de Levantamiento
  Selecciones de Equipos y Ofsets.
Cargar y Salvar Configuración:
  Cargue Ofsets Desde Archivo Config. Bote
  Opciones para siempre usar esto archivo
Parámetros son Aplicados a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Notes: 18

## Slide 19
Equipos y Ofsets
Parámetros son Aplicados a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Use Listados Desplegables para Seleccionar Equipos.
Entre Ofsets Relevantes.
Si usa MAREAS RTK, habilite este parámetro
Ajustes MRU (si lo requiere)
Notes: 19

## Slide 20
Ofsets Prueba Parcheo
Parámetros son Aplicados a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Entre Resultados Prueba Parcheo:
Sonar – Guiñada, Cabeceo y Balanceo.
Cabezas 1 y 2 si Tiene Sistema Doble Cabeza.
Latencia GPS.
Notes: 20

## Slide 21
Pestaña Procesamiento, Oleaje
Use Oleaje Marea RTK: Ignorar Oleaje MRU.
Use Oleaje MRU: Corrección Oleaje Desde MRU.
Corrija Oleaje Inducido: Requerido Cuando MRU No esta Montado en la Referencia de Bote.
Remover Deriva Oleaje: Aplicar Promedio para “Corregir” Deriva Oleaje.
Evitar Doble Oleaje: Cuando Marea RTK y MRU Ambos Miden Oleaje.
Promedio para Remover Oleaje: Use Promedio para Remover Oleaje Desde Marea RTK.
Unir Mareas con Oleaje: Use Oleaje para Llenar Huecos Entre Puntos Marea RTK.
Resumen de Parámetros usados en Corrección de Oleaje.
Haga clic en Oleaje… para Cambiar.
Aplicado a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
Notes: 21

## Slide 22
Pestaña Procesamiento, Sonar
Resumen de Procesamiento Sonar.
Haga clic en Sonar… para Cambiar.
Aplicado a Archivo(s) de Levantamiento Seleccionados
ID Sonar: Desde Configuración EQUIPOS.
Ajuste SVP cada Ping: Defina Tope del Perfil Usando SV Desde Sonar.
Trazado Rayos: Correcciones por Ruta Rayos a traves del Agua.
  Método Línea: Rápido. Mejor para Aguas Someras.
  Método Arco: Mejor para Aguas Profundas.
  Auto Seleccionar: Programa Decide Cual Método es Adecuado.
Pre-reducción: Reducción de Datos No intuitiva. Remueve Porcentaje Seleccionado de pings. (mejor usar otros métodos)
AVI
Notes: 22

## Slide 23
Disposición MBMAX64
Panel Superior: Aplica Sólo a las Ventanas de Levantamiento y Datos.
Panel Izquierdo: Aplica a Todas las Ventanas y Datos
Barra Estado: Dato de un Punto y Mediciones Entre Puntos.
Ventana Levantamiento:
Traqueos en Etapa 1.
Matriz Levantamiento en Etapa 2.
Notes: 23

## Slide 24: MBMAX64 – Ventana Principal

## Slide 25
Panel Izquierdo: Archivos Levantamiento
Botones:
Cargue Levantamiento
Vaya a Etapa 2
Salve Levantamiento
Editar Parámetros de Lectura
Salvar Geo TIFF
Reporte
Procesamiento CUBO
Listado Archivo y Archivos Seleccionados
Número Archivo y Nombre
Asterisco en Archivos Modificados.
(2) Archivos en Etapa 2.
Más Botones:
Seleccione Todos los Archivos
Próximo Archivo Abajo
Previo Archivo Arriba
Remover Archivo Desde Levantamiento
Opción Util:
Dibujar Selección o Todos los Archivos de Levantamiento
Seleccione Listado Archivo Etapa 1 o 2 (Modo Avanzado)
Listado Archivos es Usado para:
Mostrar
  Ventanas Serie de Tiempo.
  Ventanas Nube, Perfil y Celda.
Filtrado.
Ajustes.
Notes: 25

## Slide 26
Panel Izquierdo, Edición
Vea ventanas para datos, series de tiempo, sondajes e imágenes
Herramientas Edición: Apuntador Mouse muestra Herramienta Seleccionada
Medir
Selección Lazo
Selección Bloque
Selección Línea
Borrador
Inclinar / Rotar
Zoom Ventana
Botones:
Búsqueda y Filtros
Encontrar Próximo
Muy útil Deshacer
Parámetros Color
Hasta la fecha –cuando el boton es coloreado en ROJO indica que los cambios no han sido aplicado aún
Seleccione para Barra Herramientas Flotante
Indicador Progreso
Notes: 26

## Slide 27
Panel Izquierdo – Herramientas Selección
Selección de Tres Herramientas
Lazo: Seleccione Puntos Borde Forma Libre.
Bloque: Seleccione Puntos Bloque Rectangular.
Línea: Seleccione Puntos Sobre o Debajo la Línea.
Borrado Rápido
  Activado: Borra Puntos Seleccionados Immediatamente.
  Desactivado: Requiere Botón Borrado o Tecla Borrar.
  Deshacer Corrija Errores.
Dentro / Afuera: Para Selección Lazo y Bloque.
Sobre / Debajo: Para Selección Línea.
Usar Selección para
Borrar Selección.
Selección Filtro y Des-borrar.
Sondajes Dorados (Golden)
Hace Edición mas fácil: Shift+Clic izquierdo en Ventana Editar para alternar Entre Herramienta Selección y Rotar/Paneo.
Notes: 27

## Slide 28
Barra Herramientas Flotante
Copia de la Caja Herramientas Panel Izquierdo.
Coloque la Barra Herramientas proxima a la Ventana que Esta Editando – Perfil, Barrido, etc.
Flota a 2do, 3rd .. 6to - Cualquier Monitor Conectado al Computador.
Siempre Permanece Sobre la Ventana de Edición.
Atajo Control-T.
Notes: 28

## Slide 29
Panel Superior
Botones Edición (a través):
Borrar Punto o Selección.
Filtrar Ventana o Selección.
Des-hacer Punto o Selección.
Coloque una Bandera Puntual.
Zoom Extensión.
Defina Sección Nube Actual – Activar o Desactivar.
Ver Mapa.
Ver Perfil.
Modo Editar: Traqueos o Celdas. Seleccione uno para editar
Nube: Ventana emergente de Nube
Llave: Corte Prueba Parcheo / Perfil Sección Transversal.
Presentación Sondajes
Selección: Mediana, Promedio, Conteo, Rango Z, etc.
Estilo: Estilo Dibujo (Puntos, Líneas, Modelo, etc.)
Transparencia: De Celdas.
Mostrar:
Celdas Verificadas: Código Colores.
  Verde = Verificado
  Rojo = Sin Verificar.
Bandera: Mostrar u Ocultar Banderas y Sondajes Dorados.
Notes: 29

## Slide 30
“Hoja Atajos” Mouse & Teclado
Acciones Mouse y Atajos Teclado Usados en Ventanas Edición.
Use el Menú Editar para Ver la Hoja de Atajos
Mouse 3D «Navegador Espacial»
A resaltar del Mouse:
Clic Izquierdo: Mueve Datos Cursor.
Shift Clic Izquierdo: Alterna Herramienta Edición.
Izquierdo Arrastrar: Depende de Herramienta Edición - Medir, Seleccionar, Borrar, Rotar/Inclinar, Zoom Ventana.
  Arrastre Vertical: Inclinación
  Arrastre Horizontal: Rotar.
Clic Derecho: Menú Emergente.
Arrastre Derecho: Paneo
Doble Clic: Centrar.
Rueda Mouse: Zoom Dentro/Fuera
Shift Rueda: Inclinación
Control Rueda: Rotar.
Control Shift Rueda: Exageración Vertical
Notes: 30

## Slide 31
Ajustes Color en Etapa 1
Colorear por Archivo: Posiciones (y Prof. en Etapa 2).
Colorear por Modo GPS: Posiciones y Mareas RTK.
Hace Ciclo de Siete Colores ,luego Repite.
Posiciones Coloreadas por Archivo.
Posiciones Coloreadas por Modo GPS Sobre un Fondo Negro.
Notes: 31

## Slide 32
Etapa 1 Filtros
Use Menú Editar o Barra Herramientas para Configurar Filtros.
Pestaña Básico:
Velocidad Efectiva (Speed Over Ground): Filtros en Velocidad Bote. Bueno para Remover Grandes Picos de Posición.
Pestaña GPS:
Filtros Basados en Estatus del GPS.
Ejemplo:
  Requiere Modo GPS 4 o 5 para Posiciones.
  Requiere Modo 4 para Mareas.
  Requiere 5 Satélites para cualquiera de ellos.
Notes: 32

## Slide 33
Aplicar los Filtros
Pestaña Acciones
Filtrar Todos o Archivos Seleccionados: Depende del Listado de Archivos.
Resetear Todo: Si no puede Recordar Cuales Filtros están habilitados.
Contar: Número de Puntos Borrados.
Ventana Levantamiento
Vista Previa: X’s Amarillas Muestran Puntos Por Fuera de Límites.
Botón Filtros: Aplicar Filtros.
  Con Selección:
    Filtros Sólo Puntos Seleccionados.
  Sin Selección:
    Filtra Toda la Ventana.
Dos Formas para Aplicar los Filtros
Notes: 33

## Slide 34
Aplicar los Filtros
Filtrado Marea RTK con Vista Previa
Use Editor Oleaje/Marea. Menú Vista o Panel Izquierdo.
Botón Filtros: Mismas Reglas de Selección que Filtrado Posiciones.
Coloree por Modo GPS Si le es Util.
Barra Herramientas se Ilumina si Modo Actualización es Manual. Haga clic para Actualizar Mareas RTK.
Notes: 34

## Slide 35
Editando Posiciones
Coloque el botón radial en Traqueos
Edición Manual: Punto por Punto o Herramienta Selección.
Punto por Punto Muy Simple.
Clic Izquierdo Pico Posición.
Botón Borrar o Tecla Borrar para Remover.
Usando una Herramienta de Selección:
Escoja Lazo, Bloque o Selección Línea Desde Barra de Herramientas.
Seleccione Puntos a Remover.
Borrado Rápido:
  Activado: Puntos Son Borrados Inmediatamente.
  Desactivado: Después de Seleccionar, Use Botón Borrar o Tecla Borrar.
Notes: 35

## Slide 36
Editar Posiciones por Velocidad
Use Editor Velocidad. Menú Vista o Panel Izquierdo.
Borrar Punto por Punto o Selección.
Selección:
Selección Línea Puede Ser Util en el Editor Velocidad.
Recuerde Seleccionar Sobre o Debajo.
Puede Usar Teclas “A” y “B” .
Ventana Borrar (Segundos):
Asegura que todas las posiciones que causan “picos” sean removidas.
Regla de oro relajada: Use rata de actualización de 3x posición
Notes: 36

## Slide 37
Editando Mareas RTK
Use Editor Oleaje/Marea. Menú Vista o Panel Izquierdo.
Borrar Punto por Punto o Selección.
Selección: Asegúrese que Sólo Marea es Mostrado. Estamos Editando Marea, no Oleaje o Calado.
Actualice Mareas:
No necesita actualizar cada Edición.
Finalice Edición Marea luego Actualice.
Ventana Editar:
Muestra Datos Corregidos y/o Datos Brutos.
Escoja lo que Quiere Ver.
Opciones Escala Auto / Manual.
Notes: 37

## Slide 38
Revisar MRU y Rumbo
Use Editor HPR. Menú Vista o Panel Izquierdo.
Mostrar Listado Archivos Archivos Seleccionados. Puede mostrar uno o todos los archivos en sesión
Revision Rápida de Todos los Archivos.
Escala Auto / Manual para Cabeceo y Balanceo.
Editar Punto por Punto o Selección Si lo necesita.
Notes: 38

## Slide 39
Revisar Velocidad del Sonido y Editar
Use Editor SV. Menú Vista o Panel Izquierdo.
Sensor:
Borre Picos SV si es Necesario.
Automáticamente Remueve Sondajes asociados con ese punto SV.
SVP:
Sólo Revisar.
Mostrar Interpolación Si tiene Múltiples Perfiles SV.
Notes: 39

## Slide 40
Etapa 1 Menú Herramientas
Ajuste Marea
Método Línea Central: Interpola con base en la Distancia a lo largo de la Línea Central.
Método 3 puntos: Interpola Entre 3 Estaciones de Marea.
Ófset: Agregue un ófset.
Invertir: Invertir Valores Marea.
Ajustes Oleaje
POS MV Verd Oleaje / F180 iheave / Novatel SPAN / SBG: Reemplaza Oleaje Bruto con Oleaje Retardado.
Remover Deriva Oleaje: Método Promediado Simple para Remover Deriva.
Posición y Mareas RTK
Archivo Bruto HYPACK: Reemplace Marea RTK (y posiciones) Usando Latitud, Longitud y Elevación WGS-84 Desde Archivos Brutos HYPACK.
POSPac: Reemplace Marea, Posiciones, Cabeceo, Balanceo y Rumbo utilizando Post Procesamiento Applanix.
Ajustes GPS: Reemplace Marea y Posición con archivo texto PPK.
Notes: 40

## Slide 41
Ajustes Oleaje Verdadero POS/MV Oleaje Verdadero
Abra Uno o Más Archivos de Oleaje Verdadero.
Entre ófset, Tiempo Local a UTC.
Use Botón Ajustar para Reemplazar Oleaje.
Use Ajustes Oleaje, POS/MV Oleaje Verdadero.
Oleaje Verdadero vs. Oleaje Bruto en Editor Oleaje / Marea
Oleaje Verdadero en Azul.
Oleaje Bruto en Rojo.
Oleaje Verdadero es Correcto.
Qué dice eso del Oleaje Bruto?
Que No siempre es correcto
AVI
Notes: 41

## Slide 42
Ajustes Archivos Brutos HYPACK
Use Menú Herramientas, Ajustes Archivos Brutos HYPACK.
Principalmente para Recalcular Mareas RTK. Ajuste Posiciones También.
Use Posiciones Desde Archivos Brutos: Seleccione Equipo, Entre Ofsets luego Ajuste X, Y.
Recalcule Posiciones con base en Geodesia Proyecto:
  Inicie con Posición WGS84 Desde el Archivo Bruto.
  Recalcule X, Y usando Parámetros Geodésicos Actuales.
Recalcule Mareas RTK:
  Inicie con Posición y Elevación Elipsoidal WGS84 Desde el Archivo Bruto.
  Recalcule Marea RTK Usando Parámetros Geodésicos Actuales, KTD, VDatum, etc.
Notes: 42

## Slide 43
Ajustes POSPac
Use Menú Herramientas, Ajustes POSPac.
Asegúrese que los Parámetros Geodésicos sean Correctos.
Abra un Archivo POSPac: *.OUT.
Seleccione Datos a Reemplazar
  Posiciones.
  Mareas RTK
  Rumbo.
  Cabeceo y Balanceo.
POSPac No Reemplaza Oleaje.
Verificar dispositivo Ofsets = IMU o sensor 1 ubicación.
Haga clic en Ajustar para Reemplazar Datos.
Equipos Navegación y Mareas son Reemplazados con “POSPAC”.
Notes: 43

## Slide 44
Editor SBET
Use Menú Herramientas, Editor Archivo SBET
Limpie y Salve archivos SBET
Oleaje Verdadero llena Huecos Entre Interpolaciones
Notes: 44

## Slide 45: Editor SBET
Compare las elevaciones SBET con las elevaciones de oleaje verdadera POSMV.
Remueve datos malos y automáticamente superimpone le movimiento de oleaje en la interpolación.
Imagen 1: Original (antes interpolación.
Imagen 2: Después de interpolación

## Slide 46
Ajustes GPS
Use Menú Herramientas, Ajustes GPS para Reemplazar Posición y Marea con datos PPK.
Abra Archivo PPK.
Configure el análisis (campos seleccionados, orden, delimitadores, etc.)
Verifique Ofsets Dispositivo.
Entre Diferencia Horaria.
Botón Prueba muestra resultados del análisis.
Haga clic en Ajustar para Reemplazar Datos.
Notes: 46

## Slide 47
Mareas RTK vs. Oleaje MRU
Mostrar:
  Datos Brutos, Oleaje: Datos MRU.
  Datos Brutos, Marea: Datos GPS.
  Corrección, Oleaje: Datos Oleaje Verdadero.
  Escalado Manual: Si es Requerido para Adecuada Sobreposición.
  Invierta Oleaje para Presentación: Cambie Signo de Corrección Oleaje para Coincidir con Corrección de Marea.
Notes: 47

## Slide 48
Etapa 2, Edición Profundidad
Use Menú “Archivo” o Botón
Indicador Progreso: Cálculo Haces puede Tomar un Tiempo.
Etapa 2 Habilitar
  Editores Profundidad.
  Filtros Profundidad.
Matriz
  Llenado Usando Selección en el Panel Superior.
  Selección Puede Ser Cambiada en Cualquier Momento.
Etapa 1 Edición: Aún es Posible hacer cambios a ófsets sensor, marea, SV, navegación, etc.
AVI
Notes: 48

## Slide 49: Etapa 2: Edición Profundidad

## Slide 50
Opciones Vista e Iluminación
Tamaño Punto Normal / Ancho Línea: Para Ventanas Edición.
Nivel Proyecto: Para Nivel Prof. en Ventana Perfil y Coloreado Bajos.
Radio Blancos: Para Dibujar Blancos HYPACK.
Modo Prof. / Elevación: Para Archivos XYZ.
Dibuje Usando Centro Celda: Podría Mejorar Gráficas en la Ventana Levantamiento.
Bloqueo en 2D: Evita que el Mouse incline la Presentación del Modelo.
Recargue Cartas HYPACK: Actualice con los Parámetros HYPACK más recientes.
Use Menú Ver o Menú Emergente del Clic Derecho.
Notes: 50

## Slide 51
Opciones Vista e Iluminación
Controles Iluminación: Ubicación de la Fuente de Luz.
Inclinación: Angulo Vertical.
Rotación: Dirección.
La Luna: Haga clic Aqui para Definir la Ubicación.
Notes: 51

## Slide 52
Parámetros Color
Use Menú Ver, Menú emergente del Clic Derecho o Barra Herramientas.
Paleta para Colores Profundidad. Seleccione:
  Una Paleta MBMAX Predefinida.
  Paleta Desde HYPACK Color API.
  Colores Bajos. Rojo = Sobre, Verde = Debajo Nivel Proyecto.
Nivel Proyecto: Para Paleta Bajos.
Colorear por: Cómo los Sondajes son Coloreados. Muchas Opciones – Prof., Cabeza Sonar, Angulo Haz, etc.
Rango Escala Z Auto: Límite Z Auto o Manual.
Intensidad: Rango para colores Intensidad
TVU/THU: Rojo= Sobre, Verde = Debajo Máximo.
Matriz, Auto Escala: Por Estadísticas Matriz
  Colores Conteo: Puntos por Celda.
  Colores Sigma: Desviación Estándar Celda.
  Colores Rango Z: Rango Vertical Celda.
Notes: 52

## Slide 53
Colores Característica Personalizados
Use Botón Colores Personalizados en Parámetros Color
Use Esto Para Definir Sus Propios Colores para Datos MBMAX.
Notes: 53

## Slide 54
Marcando Haces
Bandera Puntual: Marque Sondajes Cuestionables Para Mayor Análisis.
También Puntos Posición, Marea RTK y MRU.
Coloque / Reset en Ventanas Edición Usando Botón Bandera.
Encuentre en Búsqueda, Compare en Múltiples Ventanas de Edición.
Salvado en Archivos HS2.
Exportar como Blancos en Salve Levantamiento, Selección Exportar
Haces Verificados: Marque Haces que Han Sido Verificados (Inspeccionados) en la Ventanas de Edición.
Verificado / No Verificado en Ventanas Edición Usando Botón Verificación.
Ventanas Nube, Perfil, Celda y Levantamiento.
Encuentre No Verificados en Búsqueda.
Salvado en Archivos HS2.
Sondajes Dorados (Golden): Características Encontradas en Edición.
Coloque / Reset en Ventanas Edición Usando el Botón Dorado.
Encuentre Sondajes Dorados en Búsqueda.
Sondajes Dorados son No Borrables.
Salvado en Archivos HS2.
Notes: 54

## Slide 55
Blancos
Blancos HYPACK:
Use Menú Archivo, Mostrar Blancos
Encontrar Blancos en Búsqueda.
Ver Blancos en la Ventana Levantamiento
Marque Nuevos Blancos en Edición con la Tecla F5.
Notes: 55

## Slide 56
Sobrepuesta Plan Canal (CHN)
Límites canal son dibujados en la Ventana Levantamiento.
Plantilla Canal es dibujada en la Ventana Perfil.
Use “Sobreponer Plan Canal” en el menú Archivo.
Notes: 56

## Slide 57: Entendiendo los Filtros

## Slide 58
Filtros Profundidad - Básica
Prof. o Elevación Min / Max: Claramente un Filtro Util.
Límites Angulo Haz:
  Mínimo: Para Interferometría – Haces más Débiles Cerca al Nadir.
  Máximo: Para Formadores de Haz – Haces más Débiles Lejos del Nadir.
Límite Ofset Horizontal: trabaja adecuadamente cuando el barrido no cambia debido a la profundidad.
Rango: Flitre usando Limites Rango Sonar o Láser.
Notes: 58

## Slide 59
Filtros Profundidad - Barrido
Filtro Sobre / Debajo: Llamado “Filtro Colgados y picos bajos de Topografía” en MBMAX 32. Muy Util y Seguro.
Calidad Haz Mínima: Para Sistemas Que Codifican por Calidad los Haces.
Ejemplo: Seabat Código “3” Es lo Mejor.
Remover Haces: Lista de Haces Conocidos como Malos.
Mediana: Reemplaza Filtro de Picos MBMAX 32.
Este es mejor Usa Haces A lo largo y A través del Traqueo.
Savitsky – Golay: Filtro Paso Bajo Basado en Curva de Ajuste.
Tamaño Puerta: Distancia Permitida Desde la Curva.
Orden: Flexibilidad de la Curva. 2 = Línea Recta.
Tamaño Ventana: Número de Sondajes Usados en Curva de Ajuste.
Notes: 59

## Slide 60
Filtros Profundidad - Matriz
Seleccione una Estadística para Representar Cada Celda. Mediana Funciona Bien.
Seleccione Límite Sobre y/o Debajo.
Sea Cuidadoso No Filtre Demasiado.
Use Búsqueda para Localizar Sondajes Marginales, Luego Decida.
Filtros Matriz en la Ventana Celda.
Notes: 60

## Slide 61
Sólo Búsqueda
Busque en Archivos Cargados por:
Banderas.
Blancos HYPACK:
  Encuentre Sondajes más Cercanos al Blanco.
  Blanco debe Estar Dentro Matriz.
Haces No Verificados.
Sondajes Dorados.
Celdas con Sigma Sobre el Límite.
Celdas con Rango Vertical Sobre el Límite.
Resultados Sobre Prof. Mínima.
  Por ejemplo: Buscar Celdas con 3 Sondajes sobre el Nivel de Proyecto 42 pies .
Botón Todos los Archivos: Haga clic en Iniciar Búsqueda.
Notes: 61

## Slide 62
Búsqueda y Filtros - Acciones
Filtros
Opción para Filtrar Todos los Archivos o Sólo los Archivos Seleccionados.
Reset Todos Desactiva los Filtros Activos.
Contar es el Número de Puntos Filtrados.
Búsqueda
Opción para Buscar Todos o Archivos Seleccionados.
Encontrar Próximo / Atrás Continúa Búsqueda.
Encontrado: Describe el Punto Que Fue Encontrado. Sondaje Dorado por Ejemplo.
Excluir Haces Verificados:
Haces Verificados estan OK y Deben ser Ignorados por Búsqueda y Filtros.
Notes: 62

## Slide 63: EDITANDO LOS DATOS

## Slide 64
Editando en la Ventana Levantamiento
Ejemplo: Borre “Picos Bajos”.
Ver en Perfil.
Algo de Exageración Vertical podría Ayudar.
(CTRL-Clic derecho
y mouse)
Mostrar Máximo Celda (o mínimo para puntos altos)
Seleccionar Línea y Borrar Debajo.
Algo Truculento – Mirando Celdas, pero Editando Sondajes.
Notes: 64

## Slide 65
Editando en la Ventana Barrido
Muestra secciones de una sola Línea de Levantamiento.
Panel Izquierdo: Configuración Presentación - Ver Angulo, Estilo Dibujo, Tamaño Sección, etc.
Panel Superior: Edición.
Edición Manual: Punto por Punto (Lento) o Selección (Muy Rápido).
Filtrar Ventana o Selección.
Des-hacer Selección.
Desplácese por Secciones con Flechas y Barra Desplazamiento.
Ejemplo: Borrado “Múltiples” Desde Banco Sondajes.
Escoja Selección Lazo, Dentro.
Enlace los Sondajes malos Luego Borre.
AVI
Notes: 65

## Slide 66
Ventanas Barrido Sencilla y 2da
Ventana Barrido 2:
Mismos Sondajes Con Diferentes Parámetros de Presentación.
De otra forma, Idéntica a la Ventana Barrido 1.
Ventana Barrido Sencilla:
Sondajes Desde un Ping Sencillo.
Sincronizado con Ventanas Barrido 1 y 2.
Opción para mostrar Rutas de Rayos
Notes: 66

## Slide 67
Ventana Imagen
Escoja Entre:
Sonar Lateral o Backscatter Promedio (Intensidad del Haz).
Nivel TVG y Límites Saturación Color (Barras Deslizables) para Optimizar Presentación.
Cursor Objeto (Elipse Roja) Sincronizada con Ventana Profundidad.
Haciendo Coincidir Bati y Sonar de Barrido Lateral.
Ejemplo muestra camas de ostras en fondo marino
Notes: 67

## Slide 68
Configuración Ventana Perfil
Parámetros Presentación Panel Izquierdo
Orientación Perfil:
Cómo la Sección es Cortada a través de la Matriz.
Apilado (Stacking): Número de Secciones Transversales Mostrado. Use Apilado para Acelerar Edición.
Escalado:
Auto Zoom: Zoom Extensión Cada Perfil.
Mostrar:
Haces: Dibuje sondajes.
Puntos Matriz: Dibuje Puntos Matriz Sobre los Sondajes.
Haces Verificados: Verde = Verificado, Rojo = No Verificado.
Nivel Proyecto: Línea Referida al Nivel de la Profundidad del Proyecto.
Secciones Transversales a través de la Matriz de Levantamiento.
Mostrar Múltiples Archivos (Líneas de Levantamiento).
Notes: 68

## Slide 69
Editando en la Ventana Perfil
Ejemplo: Limpiar Perfil con Selección de Línea y Borrado Rápido.
Arrastre Barra Herramientas Flotante al Perfil. Escoja Selección de Línea, Debajo y Borrado Rápido.
Limpie debajo, Luego Tecla “A”, Luego Limpie Sobre.
Fácil. Cerca de 10 segundos.
Actualice Celdas en Barra de Herramientas Flotante Ahora o Más Tarde.
Selección de Línea Roja Significa Borrado Rápido.
Use Tecla ESC para Cancelar Errores.
AVI
Notes: 69

## Slide 70
Puntos Matriz en Ventana Perfil
Ejemplo: Limpiar Perfil en Selección Matriz = Celda Mediana.
Escoja Celda Mediana en MBMAX64 Panel Superior.
Escoja Puntos Matriz en Panel Izquierdo Perfil.
Ahora Podemos Ver Algo.
  Aún con el Ruido, Celda Mediana Encuentra el Fondo.
  No Edición Requerida!
Notes: 70

## Slide 71
Verificando Haces en Ventana Perfil
Ventana Perfil:
Mostrar Haces Verificados en Parámetros Presentación.
Haga clic en Marca Verificación después de Editar.
Ventana Levantamiento:
Celdas Verificadas (Verdes) estan Limpias.
Falta Trabajo en Celdas No Verificadas (Rojas).
Verifique Esto y Decida si esta Bien.
Notes: 71

## Slide 72
Editando en Perfil Parte 2, Sección Transversal A-B
Corte el perfil en cualquier parte que usted desee.
Haga clic en la Herramienta Editar.
Corte una Sección Transversal en la Ventana Levantamiento.
Notes: 72

## Slide 73
Editando en la Ventana Nube
Edición Puntos Nube
Excelente Visualización.
Borre por puntos o Selección.
Edición es por Sección Nube.
  Defina Tamaño Sección en Parám. de Lectura.
  Cambie Tamaño en Cualquier Momento.
Filtrar y Des-hacer.
Banderas y Sondajes Dorados (Golden).
Haces Verificados, Mostrar Haces Verificados.
Pase por las secciones Con Flechas o Barra de Desplazamiento.
AVI
Notes: 73

## Slide 74: Edición en Nube - parte 2
Nuevo Icono dentro MBMAX permite crear una sección de sus datos, solamente haciendo clic y arrastrando elmouse para determinar el tamano de la ventana nube para edición. Herramienta muy útil para inspeccionar areas específicas de su levantamiento

## Slide 75
Info Sondajes
Sincronizado Con Ventana Edición para mostrar los sondajes actualmente seleccionados.
Identificación del número de haz puede ser usado para el filtrado
Mediciones de Rango y Angulo desde el sonar
Lecturas MRU aplicadas a este sondaje
Notes: 75

## Slide 76
Registro Cámara
Registro Cámara compara Levantamiento Laser con Imágenes GoPro.
Notes: 76

## Slide 77
Sincronización Ventanas
Ventanas Barrido, Perfil y Nube – Diferentes Vistas del Mismo Punto.
Las Ventanas de Edición de MBMAX64 están Completamente Sincronizadas.
Compare:
Posición con Marea.
Oleaje con Profundidad.
Matriz con Sondajes.
Lo que desee.
Notes: 77

## Slide 78: CUBO en MBMAX

## Slide 79: CUBO
Combined (Combinada)
Uncertainty & (Incertidumbre)
Bathymetric (Batimétrico)
Estimator (Estimador)
Diseñado para Acelerar el Procesamiento de Datos Multihaz.
Desarrollado por Dr. Brian Calder de CCOM-UNH.
Una aproximación estadística para limpiar datos multihaz.

## Slide 80: Terminología CUBO
Nodo CUBO:
  Un punto X-Y donde CUBO hará estimaciones de profundidad con base en los puntos de datos alrededor.
        Nodos CUBO son colocados a distancias fijas, resultando en una cuadrícula cuadrada.
HIPOTESIS:
  Una posible estimación de profundidad en un nodo.
      Un Nodo CUBO puede tener múltiples estimaciones de profundidad.
Vecindario CUBO:
  El área que rodea un Nodo CUBO donde las profundidades pueden influenciar la ‘hipótesis’
Nota: | ‘Hipótesis’ CUBO no son sondajes reales, pero son estimaciones de profundidad en cada nodo, basados en los puntos de datos en el vecindario del nodo.

## Slide 81: Cuadrícula CUBO y Vecindario
Una serie de nodos CUBO hacen una CUADRICULA CUBO.
Sondajes alrededor del vecindario de cada nodo son usados para generar posibles estimaciones de profundidad para el nodo (Hipótesis).
Si hay múltiples estimaciones de profundidad en un nodo, CUBO selecciona una con base en sus parámetros de entrada.
CUBO
Nodos
CUBO
Vecindario
Puntos de datos desde Archivo HS2

## Slide 82: Usando CUBO en MBMAX 64
La máquina CUBO puede ser ejecutada dentro MBMAX 64
Antes de iniciar: Necesita definir los cálculos TPU en Parámetros de Lectura.

## Slide 83: CUBO en MBMAX 64 - parte 2
Máquina CUBO procesará datos. Note la selección para profundidades ahora incluye prof., incertidumbre, conteo y razón calculadas por CUBO

## Slide 84: CUBO en MBMAX 64 - parte 3
Ventana Celda
Líneas Prof. en profundidad CUBO y alternativas
Desv. Desviación en paréntesis.
Haga clic en alterna para una nueva Profundidad CUBO.
Ventana Perfil:
Barra en profundidades CUBO y alterna
Haga clic en alterna para una nueva Profundidad CUBO.

## Slide 85
Ventana Celda
Inspección Detallada de Celdas y Sondajes.
Estadísticas Celda.
Limites Filtro cuando esta Viendo en Perfil.
Opciones de Edición y Marcado (banderas) Familiares.
Navegue Celdas con Barras Desplazamiento.
Notes: 85

## Slide 86: CUBO vs Mínimos y Máximos
Verde: Verifique líneas procesadas en CUBO.
Negro: Procesado Sólo en MBMAX: Ordenado por Min y Max.
La superficie HYCUBE usualmente se asemeja a una superficie Mediana más suavizada.
No use CUBO si usted está interesado en la mínima profundidad sobre una roca u obstrucción.

## Slide 87: COLUMNA DE AGUA

## Slide 88
Datos Columna de Agua
Sobreponer Sondaje y Redigitizar
Botones:
Iniciar y finalizar modo digitalización
Deshacer digitalización
Buscar mas Datos WC
Mostrar Datos WC y / o Sondajes
Definir límites saturación color en la sección Presentación.
Mostrar Cobertura WC en la Ventana Levantamiento
AVI
Notes: 88

## Slide 89: SALVANDO DATOS

## Slide 90
Salve TIF
Use menú Archivo o el Botón “Mundo”.
Opciones Salvar:
Ejemplo TIF dibujado en la Ventana Principal HYPACK.
Notes: 90

## Slide 91
Salvando Archivos, Todos los Puntos
HS2x (64 bit). Opción preferida para salvar todos los puntos.
HS2 (32 bit): Usado para compatibilidad con MBMAX32. Mayormente Obsoleto
Agregar a Nombres de Archivos: Buena Opción para Salvar Diferentes Versiones del Mismo Archivo de Levantamiento.
Salvando a XYZ
Un buen número de Opciones para Salvar.
Selección XYZ:
  Estes, Nortes, Z (Por Supuesto).
  Latitud Longitud, Z.
  X, Y, Intensidad.
  X, Y, Superficie SV.
  Etc.
Multiplicador Z
Notes: 91

## Slide 92
Salvando Un Punto por Celda.
Salve a XYZ o Formato MTX HYPACK
XY Real o Centro Celda (Formato XYZ)
Selección MTX: Profundidad Celda o Estadística.
  Mediana, Promedio, Mínimo, Máximo, Centro Punto, Modo, Modo Mas Profundo, Nivel Ref., Conteo, Rango Z o Sigma.
Notes: 92

## Slide 93: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500