## Slide 1: Сбор данных ГБО
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Краткое описание
Теория ГБО
    Обычные проблемы ГБО
    Примеры сонограмм ГБО
Подключение ГБО
Настройка аналогового ГБО
Подключение магнитометра
Запуск Съемки ГБО
    Гидролокатор бокового обзора: Работа
    Гидролокатор бокового обзора: Подстройка сонограммы
    Гидролокатор бокового обзора: Постановка целей

## Slide 3: Теория ГБО

## Slide 4: Обзор Съемки ГБО
ГБО используется для решения многих задач.
Поиск и подъем объектов
Определение геологических компонент дна
Предварительная и исполнительная съемки для дноуглубительных проектов
Уточнение и позиционирование затонувших объектов
Также хорошее средство для уточнения батиметрических данных

## Slide 5: Что находится в записях ГБО?
Объекты на дне блокируют сигнал от сонара, создавая тень.
Как сонар «видит» объект
Толща воды
Тень от объекта
Толща воды - информация о высоте антенны над грунтом.
Цель (эхоконтакт) - объект на грунте отбрасывает тень на сонограмме.
Тип грунта - Мощность отраженного эхосигнала различается в зависимости от типа грунта, соответственно, участки снимка могут быть светлее (тверже грунт) либо темнее (мягче грунт).

## Slide 6: Важность тени
По мере приближения сонара ко дну, размер тени увеличивается.
Дальше
Ближе

## Slide 7: Важность тени
Тень от объекта может сказать больше, чем контур объекта.

## Slide 8: Посмотрите на этот снимок. Что это?

## Slide 9: Влияние тени
Съемка дна сверху даст тень от объекта. Иногда тень может предоставить больше информации, чем данные дна.

## Slide 10: Что находится в данных ГБО.
T0 (Сигнал)
T1 (Первый возврат)
T2 (дальность)
T2
Сигнал по времени
T0
T1
T2
T2
T1
Принятый сигнал
Время
Время

## Slide 11: Что находится в данных ГБО.
Сигнал по времени
T0
T1
T2
T2
T1
Время
Время
T1
T1
T0
T2
T2

## Slide 12: Амплитуда по Время сигнала
Сонограмма - амплитуда, кодированная в цвете.
Трек линии дна отмечает первый возврат эхосигнала от дна.

## Slide 13: Элементы сонара
Приемоизлучатель сонара получает сигнал и передает его на ПК для сбора данных для отображения и записи.
Расстояние эха определяется по времени, как в остальных эхолотах.
Заметьте, скорость звука необходима для преобразования времени прохождения эхосигнала в расстояние.
    1500 м/с является установкой по умолчанию как средняя СЗ в МО.
Приемоизлучатель
Эхо дна

## Slide 14: Что такое разрешение ГБО?
Разрешение поперек трека
зависит от частоты импульса.
Оданиковое вдоль развертки.
Разрешение вдоль галса по линии трека.
зависит от апертуры
  Типичная горизонтальная апертура составляет 0.25 - 0.8 градуса.
не линейная на развертке.
Разрешение, которое используется для оценки качества ГБО - Разрешение Вдоль Трека

## Slide 15: Разрешение по дальности поперек трека
Отпечаток от сонара (энергия отражения) длиннее у надира из-за угла падения. И наоборот, чем дальше от надира, тем больше размер отпечатка приближается к длине импульса.
На краю развертки можно получить самое лучшее разрешение
На практике сложно отличить такой эхоконтакт близко к надиру. Облучите объект дальше на развертке.
Первый возврат
Разрешение: Различие двух независимых объектов можно считать разрешением ГБО.
Если два объекта находятся слишком близко, они будут отображены как один объект на сонограмме.
Насколько близко они могут располагаться?
Половина длины импульса.
Пример: Система 500КГц имеет длину импульса 1см.

## Slide 16: Разрешение по дальности вдоль трека
В дальнем диапазоне объекты становятся неразличимыми и выглядят как один объект.
Первый возврат
Разрешение вдоль трека зависит от горизонтальной ширины луча сонара.
В ближней части сонограммы эти объекты можно различить.
Горизонтальная ширина луча

## Slide 17: Качество снимка по Местоположение
ГБО не имеет информации в надире.
Качество снимка ГБО обычно ухудшается на краях.
  Оптимальное качество снимка посередине полосы обзора сигналов правого / левого бортов.
Идеальное местоположение целей
Цели в этих местах могут быть не замечены или измерены не точно

## Slide 18: Влияние скорости движения
Скорость < Максимальной скорости
100% покрытие
Скорость > Максимальной скорости
Покрытие < 100%
Скорость следования следует учитывать в связи с ограничениями сонара вдоль трека.

## Slide 19: Работа с ГБО
 | Преимущества | Проблемы
Буксировка | Сонар близко ото дна Минимальная качка Идеально для больших глубин | Позиция ЗБУ может быть не точной
Установка на борту судна | Точное позиционирование Не сядет на грунт Идеально для мелководья | Не используется для больших глубин Качка отобразится на сонограмме
Сравнение монтажа на ЗБУ и на судне

## Slide 20: ГБО в корпусе судна или на ЗБУ
«Рыба» ГБО
ГБО в корпусе судна
Важно, чтобы ГБО буксировался как можно ближе к дну, но при этом точность его позиционирования снижается.
ГБО в корпусе судна имеют лучшее позиционирование, но применимы только на мелководье.
HYPACK

## Slide 21: Позиционирование при буксировке
Без USBL позиционирование ЗБУ - вычисленное.
Длина вытравленного кабеля ЗБУ может быть вычислена по датчику лебедки и другим данным. Использование драйвера по длине вытравленного кабеля дает вычисленную позицию, не точную, особенно на поворотах.

## Slide 22: Офсеты сонара в корпусе судна
При монтаже на судне, антенна должна быть параллельна килю. Иначе следует ввести угловой офсет курса для ГБО.

## Slide 23: Частота определяет эффективный диапазон
Чем выше частота, тем меньше дальность, но выше отражающая способность.
Чем ниже частота, тем больше дальность, но ниже разрешение.

## Slide 24: Примеры сонограмм ГБО

## Slide 25: Интерпретация палитр цветов

## Slide 26: Цели бывает сложно идентифицировать
Так выглядит истребитель, если он ударяется об воду быстро.
Проверено
F-16 после удара об воду.

## Slide 27: Можете идентифицировать этот объект?
Подсказка
Объект вверх тормашками.
Обращайте внимание на тень.

## Slide 28: Затонувшие суда
1
2
Два судна, затонувшие в разное время в том же местоположении.

## Slide 29: Обычные проблемы ГБО

## Slide 30: Влияние поворотов на сонограмму

## Slide 31: Погрешность вертикальной составляющей качки

## Slide 32: Погрешность бортовой составляющей качки

## Slide 33: Погрешность курсового угла

## Slide 34: Шум от генератора

## Slide 35: Шум от эхолотов

## Slide 36: Электрический шум

## Slide 37: Хорошие данные ГБО

## Slide 38: Плохие данные ГБО

## Slide 39: Можете угадать, что здесь произошло?
Сонар ударился об грунт

## Slide 40: Важность тени
Обращайте внимание на тени от объектов в толще воды.
Если тень доходит до края записи, высота сонара меньше высоты объекта.

## Slide 41: Подключение ГБО

## Slide 42: Техническое описание
Данные от GPS, однолучевого эхолота и уровни поступают в HYPACK® SURVEY
ГБО (с опциональным ДК, курсоуказателем и датчиком давления) - в СЪЕМКА ГБО
Информация передается между двумя программами через общую память.
HYPACK
СЪЕМКА
СЪЕМКА ГБО
GPS
Гидролокатор бокового обзора
Общая
Память
ПОЗИЦИЯ, КУРС
УРОВЕНЬ, ГЛУБИНА
ПК

## Slide 43: Настройка ГБО на забортном устройстве
Запустите программу Hardware из HYPACK
ПКМ на Hardware слева и выберите «Добавить Мобиль»
Оставаясь на Hardware слева, под Sidescan Survey отметьте «Include» и «Installed on Towfish»

## Slide 44: Настройка ГБО на забортном устройстве, позиционирование
Выберите “Судно”, добавьте устройство позиционирования
Выберите “Мобиль”, добавьте “Towfish”
При выбранном “Towfish” кликните «Установки»
1
2
3
4

## Slide 45: Настройка ГБО на забортном устройстве, Настройка ЗБУ 1
Выберите счетчик кабеля из ниспадающего меню вверху
Техническое описание каждого метода вычисления длины вытравленного кабеля - здесь (PDF)
В A-Frame Offsets введите измерения от GPS до вьюшки лебедки
В разделе Fish Depth выберите датчик для измерения глубины
    «Shallow Fish» - глубина не будет использоваться

## Slide 46: Настройка ГБО на забортном устройстве, Настройка ЗБУ 2
Для подключения счетчика кабеля, выберите вкладыш Survey Connect
Кликните кнопку «...» под Device Connection
Настройте вариант подключения здесь. Для каждого устройства разное.
1
2
3

## Slide 47: Настройка ГБО, подключение
Выберите “Съемка ГБО” слева
Найдите драйвер в списке и кликните «Add»
Кликните Установки для настройки драйвера
    Если эта опция не активна, нечего настраивать
Выберите «Connect» для настройки подключения устройства
    Некоторые устройства требуют установки соответствующего ПО для управления ими.
1
2
3
4
5

## Slide 48: Настройка ГБО, тестирование подключения
Во вкладыше Подключение Тест Серийного Порта показывает активность всех серийных портов
Тест Сети позволяет «пинговать» устройство и проверить как передаются данные по сети

## Slide 49: Настройка ГБО, офсеты
Офсеты позиционирования: Относительно базовой точки на судне или ЗБУ.
    Для буксируемого сонара обычно равны 0.
    Для ГБО в корпусе судна можно ввести офсеты здесь
Угловые офсеты: Не используется при работе с ГБО. Задайте 0.

## Slide 50: Аналоговый ГБО
АЦП NI 6024E - устаревшая Она работает в Windows XP (SP2), но не позднее
Блок NI USB-6221 является устройством USB и работает во всех версиях Windows, которые поддерживает HYPACK®

## Slide 51: Аналоговый ГБО USB-6221
Подключение USB
Подключение между сонаром и блоком USB-6221 осуществляется по коаксиальным кабелям:
    АI0 - сигнал левого борта
    AI1 - сигнал правого борта
    AI2 - триггер
Убедитесь в том, что ПО National Instruments, поставляемое в комплекте, установлено на ПК.

## Slide 52: Настройка аналогового ГБО
Запуск программы СЪЕМКА ГБО
Монитор Аналогового Сонара запустится вместе со Съемкой.
Используйте это окно для настройки аналогового ГБО
Можно его свернуть, но не закрыть.

## Slide 53: Запуск Съемки ГБО

## Slide 54: Запуск Съемки ГБО
Кликните иконку “Smart Lunch Survey”
СЪЕМКА ГБО запустится вместе с обычной СЪЕМКОЙ

## Slide 55: Окно для отображения и управления
Титульная панель Отображение имени файла данных с расширением HSX.
Индикаторы тревоги
  Зеленый = все системы работают
  Желтый = Внимание, данные от датчика не совсем качественные. Проверьте датчик
  Красный = Опасность - нет данных от устройства.
    Прекратите съемку и найдите причину.
Информация от судна или ЗБУ: переключение информации от датчиков на судне и на ЗБУ
Данные от датчиков:
  Высота сонара, номер последнего сигнала и время и т.д.

## Slide 56: Опции и меню
СЪЕМКА ГБО запускается одновременно с программой СЪЕМКА HYPACK® HYPACK.
Включение и выключение записи в СЪЕМКЕ включает и выключает запись в Съемке ГБО
Файлы данных сохраняются в папке проекта \Raw с расширением HSX.
Опции записи:
  File Overlap Если Вы начинаете новый галс при включенной записи, второй файл перекроет первый
  Опции записи XTF: Не рекомендуется Если Вам нужны файлы XTF, запишите данные HSX, затем используйте HSX CONVERTER для экспорта в XTF.

## Slide 57: Инструменты ГБО
Некоторыми ГБО можно управлять в SIDE SCAN SURVEY.
В меню Tools выберите «Sidescan Device Control».
Настройки диапазона, масштаба, посылки сигнала и некоторые опции усиления можно передать на сонар
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: | Будьте осторожнее при выполнении изменений здесь. Изменения в окне Device Control НЕ влияют на записанные данные.

## Slide 58: Окно Сонограмма ГБО
Иконки на панели инструментов
  Окно настроек вида (Shift-F9)
  Signal window – окно отдельного сигнала
  Capture image – снимок экрана
  Height measurement – измерение высоты цели
  Bottom Tracking - отслеживание дна
  Speed compensation – компенсация скорости
  Gain control – настройки усиления
  Ярлыки в диалоговом окне Инструменты
Отображение данных сонара
Отдельное окно сонограммы для второй частоты.
Двойной клик для создания цели
Снимок экрана сонограммы
  Используйте иконки на панели окна либо правый клик в окне для входа в настройки.
Notes: Видео A_tgt1?

## Slide 59: Мозаика в режиме реального времени в HYPACK SURVEY
В СЪЕМКА HYPACK® можно создать мозаику в режиме реального времени
Настройте расстояние в одном пикселе в меню Chart - Side Scan Mosaic и активируйте его!

## Slide 60: Воспроизведение данных ГБО
Для воспроизведения файла данных ГБО в HYSCAN, используйте кнопку F8
Можно выполнить постановку целей над эхоконтактами.

## Slide 61: Операции с ГБО

## Slide 62: Планирование съемки: 100% и 200% покрытие
100% покрытие: При диапазоне ГБО 100м, межгалсовое расстояние будет 160м. Это с учетом 20м допустимого отклонения от галса.
200% покрытие: При этом участок съемки будет покрыт дважды, т.е. закроется участок в надире.
Полоса обзора 200м
Межгалсовое Расстояние
160 м
Межгалсовое Расстояние
80 м
Обратите внимание: полоса обзора равна двум дальностям

## Slide 63: Оптимальное межгалсовое расстояние обеспечивает 100% покрытие
Существует формула для вычисления оптимального межгалсового расстояния для съемки ГБО. Каждый галс сдвинут от предыдущего на заданную величину.
Галс 1 - базовый.
Галс 2 = диапазон – перекрытие
Галс 3 = 2 * (диапазон – перекрытие)
Галс 4 = диапазон – перекрытие
Галс 5 = 2 * (диапазон – перекрытие)
Галс 6 = диапазон – перекрытие

## Slide 64: Сбор: Сбор данных: ГБО и эхолокаторы Эхолоты:
Скорость судна (обычно 4-5 узлов)
Не останавливайте судно пока ГБО за бортом
Нельзя делать резких поворотов во время регистрации данных
Фиксированное межгалсовое расстояние (в отличие от МЛЭС)
Участок надира не видно.
Визуальный дисплей сонограммы дает немедленные результаты
Данные сонограмм имеют больший объем
Снимок предоставлен Джимом Киддом

## Slide 65: Позиционирование ГБО
Получение позиции ЗБУ критично. Видеть объект, не зная его координат, не очень полезно.
Длина вытравленного кабеля (layback)
Акустическая Система Позиционирования (USBL)
ROV (с инерционным датчиком)
На судне (использование бортового GPS с офсетами)
Как лучше? Зависит от задач съемки и от глубины.
Блоки для буксирования ЗБУ за судном

## Slide 66: Как проверить детектирование объектов?
Во время съемки задайте диапазон дальности сонара равную рабочей дальности.
Пройдите возле известного объекта. Можно использовать сегмент буя или песчаный вал
Убедитесь в том, что Вы наблюдаете всю развертку. Если нет, уменьшите дальность до тех пор, пока не увидите всю развертку.
Если Вы не наблюдаете известный объект, Вы не обнаружите неизвестный объект.

## Slide 67: Запуск ГБО
Обычно антенна сонара устанавливается на ЗБУ. Для операций на мелководье сонар можно установить на судне.

## Slide 68: Высота ГБО над грунтом
Правило большого пальца во время съемки:
Высота ЗБУ равная 8% - 20% дальности
Почему 8-20%? При такой высоте оптимальный угол отражения эхосигнала от объектов.
При установке сонара на борту судна, на глубинах более 40м качество снимка будет плохим, т.к. угол отражения слишком острый.
Высокая высота над грунтом даст короткие тени

## Slide 69: Подстройка сонограммы

## Slide 70: Signal window – окно отдельного сигнала 1
Кликните кнопку «Sidescan Signal»
Кликните кнопки со стрелками вверх и вниз, пока не увидите весь сигнал
Потяните ползунки до тех пор, пока ни один сегмент сигнала не будет обрезаться и сонограмма выглядит хорошо
Примечание: | Изменения сигнала и усиления НЕ влияют на записываемые данные, но ВЛИЯЮТ на мозаику в режиме реального времени.

## Slide 71: Signal window – окно отдельного сигнала 2
“Raw Signal”/”Processed Signal” переключают вид между сигналом с активным усилением и без него
“Reset” автоматически задает уровни
Ниспадающее меню можно использовать для выбора устройства для отображения сигнала
Кнопка с номером справа вверху для переключения между частотами для многочастотных сонаров

## Slide 72: Управление ГБО - Цвета
Кликните Вид - Управление ГБО или кнопку Управление Сонаром
«Edit Custom Palettes» открывает окно для создания новой палитры цветов
“Reset Color Saturation Limits” обнуляет палитру цветов
“Waterfall Downsampling Method” (PDF) используется при выборе цвета пикселя для предоставления набора данных

## Slide 73: Управление ГБО - Усиление
Основное Усиление (Basic Gains): НЕ «базовое усиление» Добавляет уровень дБ по времени
    Каналы можно настроить по-отдельности
Авто ВРУ: «Умное» ВРУ
    Более высокая чувствительность приводит к более яркому снимку
    Сглаживание поперек трассы создает более гладкую кривую огибающей сигнала
dBs / 100 Meters: Добавляет уровень дБ по времени
Формула: Применяется формула, где «r» - диапазон

## Slide 74: Управление ГБО - Дисплей
Отображение оптимальной высоты ЗБУ: Создает красную линию на расстоянии 10% от текущего диапазона
Remove Water Column (убрать толщу воды) Не рекомендуется Обычно эта опция отмечается.
Clip range to NOAA guidelines (ограничить диапазон используя рекомендации NOAA): Если высота ГБО меньше 8% диапазона, задается диапазон, равный 12.5А (А - высота сонара)
Show Signal Graph: Отображение окна амплитуды отдельного сигнала над сонограммой. Лимиты диапазона основаны на окне сигнала ГБО

## Slide 75: Почему не следует убирать толщу воды
Трек линии дна обеспечивает визуализацию высоты сонара над грунтом.
Если Вы видите что-то такое...
Увеличите скорость или быстро выберите кабель!

## Slide 76: Управление ГБО - Трек Линии Дна
Use HYSCAN Bottom Tracking: Программа автоматически определяет дно по сигналу
    Blanking - Слепая зона: Игнорирует этот участок диапазона прежде чем выполнить поиск дна
    Gate Size: Поиск новой точки дна в заданных пределах от предыдушей.
    Sensitivity (чувствительность). Более низкая чувствительность - предпочтение более сильному сигналу и наоборот
    Use Second Frequency: Использовать вторую частоту для поиска дна
Use Fish Sensor: Использовать высоту, переданную ЗБУ, если есть датчик измерения высоты

## Slide 77: Окна в СЪЕМКЕ ГБО

## Slide 78: Окна отображения данных сонара
Окно Датчики ЗБУ
Различная информация о сонаре
Graphical HPR: Графический дисплей качки ЗБУ
Окно Высота ЗБУ Отображение высота над грунтом. Можно установить порог тревоги глубины (Alarm Depth) в опциях вида (F9)

## Slide 79: Окна отображения данных сонара
Device Selections:
Выбор отображения данных отдельного сонара, курсоуказателя, высоты сонара и позиций.
Эти данные не записываются Только для дисплея.
Пример использования: При съемке с помощью МБЭ, передающего сигналы обратного рассеивания и ГБО на забортном устройстве, можно выбрать один из них для отображения сонограммы.

## Slide 80: Окно Карта Покрытия
Показывает покрытие сонара в виде
  Простых линий разверток (матрица не требуется)
  Покрытие 1х или 2х (картинка покрытия в оттенках серого)
  Мозаика ГБО в режиме реального времени.
Простое отображение разверток
Мозаика в режиме реального времени
Покрытие 1х или 2х

## Slide 81: Постановка целей

## Slide 82: Базовая цель, Часть 1
Двойной клик на объекте на сонограмме
Используйте ниспадающее меню для выбора недавних целей
Кликните кнопку Retarget, затем кликните снимок для смещения цели
Кликните кнопку Zoom Box, потяните в пределах снимка для приближения
Кликните Zoom Extents для исходного увеличения
Кликните Image Settings для настройки снимка

## Slide 83: Базовая цель, Часть 2
Измените имя цели
Выберите поля Height (высота), Length (длина) или Width (ширина), затем кликните и потяните курсор на снимке для выполнения соответствующих измерений
Кликните [Share] для передачи цели по электронной почте.
    Попросите специалиста IT настроить почтовый сервер

## Slide 84: Снимок участка сонограммы при постановке цели
Выберите иконку с камерой
Кликните и потяните курсор вокруг цели для захвата снимка
Сохраните его!
Его можно загрузить в основном окне

## Slide 85
Захват и измерения эхоконтакта
Высота контакта (H) = L * A / R
Выберите инструмент измерения высоты Height Measurement
Кликните на объекте на сонограмме.

## Slide 86: Инструмент измерения высоты
Высота объекта над грунтом
Поставьте и сохраните цель.
Цель появится в окне карты HYPACK survey
Нужны три точки: высота сонара (A) , длина тени (L), наклонная дальность (R)

## Slide 87: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500
Дэниель Тобин
daniel@hypack.com