## Slide 1: ОЛЭС - Обработка Данных
Учебный Семинар HYPACK® 2019
Январь 2019

## Slide 2: Индекс
Поправка за Осадку
Скорость Звука и данные ОЛЭ
Поправки за уровни
64 - битный РЕДАКТОР ДАННЫХ ОЛЭ

## Slide 3
Отредактированные данные
Данные выборки
РЕДАКТОР ДАННЫХ ОЛЭ
СЪЕМКА
ВЫБОРКА
КРОСС ВЫБОРКА
ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМЫ
ЭКСПОРТ В CAD
HYPLOT
МОДЕЛЬ TIN
Блок-схема обработки данных ОЛЭ
*.TID
*.VEL
Редактирование
Выборка Глубин
Отчетные Материалы
3DTV
ВЫБОРКА ОЛЭ
Сырые Данные
Отредактированные данные
Данные выборки

## Slide 4: РЕДАКТОР ДАННЫХ ОЛЭ (SBMAX)
Основываясь на времени измерения глубины, программа интерполирует:
  Позиция
  Уровень
  Осадка
  Скорость Звука
  Параметры качки
Удаление или сглаживание позиций.
Удаление или сглаживание глубин.
Сохранение каждой точки с глубиной со всеми поправками.
Сырые Данные
Отредактированные
Формат ALL/HS2X
SBMAX
*.TID
*.VEL
Опционально:
Программы выборки данных
ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМЫ
ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Можно обработать данные в SBMAX с учетом прогностических поправок за уровень (или без поправок). При получении реальных поправок за уровень, можно загрузить обработанные данные обратно в SBMAX и принять реальные поправки.

## Slide 5: Поправки в измеренные глубины
Поправка осадку и за динамическое проседание судна
Датчики качки ДК
Скорость Звука
Уровень воды

## Slide 6: Поправка за Осадку

## Slide 7: Статическая Осадка
  Тарирование
    Определите заглубление с помощью тарирующего у-ва, а не физическим измерением.
  Настройка в HYPACK® HARDWARE: Существует два метода:
    Эхолот передает глубину от поверхности антенны (DBT):
      Введите заглубление как вертикальный офсет в драйвер эхолота.
      Положительно ниже ватерлинии!
    Эхолот передает глубину от поверхности воды (DBS):
      Введите 0.0 в вертикальный офсет драйвера эхолота.
Глубина от поверхности антенны
Статическая Осадка
Глубина от поверхности воды

## Slide 8: Динамическая осадка
Динамическая осадка имеет две составляющие:
  Settlement: Смещение судна вниз при движении вперед, вызванное волной давления впереди судна.
  Squat: Увеличение осадки кормой на ходу.
Можно исправить:
  В реальном времени:
    DRAFTTABLE.DLL
  При обработке:
    Ввод поправки вручную в SURVEY
    Tools – Draft Correction Table в SBMAX и MBMAX
Squat:
Settlement
Статическая Осадка
Антенна эхолота

## Slide 9: Определение динамической осадки:
Используйте нивелир для определения изменений высоты антенны эхолота при разных скоростях движения (оборотах).
Выполните тест при стабильном уровне и без течений.
RPM (об/мин) | Скорость | Изменение осадки
0 | 0 узлов | 0.00m
500 | 2.5 узла | -0.25m
1000 | 4.5 узла | -0.30m
2500 | 7.0 узла | -0.10m

## Slide 10: Исправление динамического проседания в SURVEY
Опции:
  Используйте датчик осадки.
  Введите изменение осадки вручную при изменении скорости движения судна
  Используйте DRAFTTABLE.DLL
  ***При использовании RTK не требуется. Высота антенны GPS компенсирует изменение осадки.
Драйвер Таблицы Осадки
DRAFTTABLE.DLL
  Для ввода изменения осадки при изменении скорости.
  Ввод одной поправки или двух (для мелководья и глубокой воды).

## Slide 11: Датчики качки

## Slide 12: ДАТЧИКИ КАЧКИ (MRU)
Датчик качки (MRU) передает вертикальные перемещения относительно нулевой поверхности.
Ноль качки медленно изменяется в зависимости от диапазона датчика.
Нулевая поверхность вертикальной составляющей качки

## Slide 13: Нужен ли датчик качки?
Красный = Поправка за качку введена
Зеленый = Поправка за качку не введена
Синий = Поправка за качку не введена, профиль глубин сглажен
Можно ли применить сглаживание для удаления вертикальной составляющей качки? Нет. Всегда будет разница.

## Slide 14: Подключение датчика качки
При подключении ДК напрямую в ПК с НУРАСК вы можете проверить данные качки.
Если вы получаете глубины, исправленные за качку от самого эхолота, нет возможности исправить данные на дрейф нуля качки и другие выбросы. Если эхолот передает данные качки отдельной строкой – можно и так.
ПК
ПК
ДК
ДК
Эхолот
Эхолот
Глубины, исправленные за верт. качку (heave)
Сырые глубины
Данные качки (HPR)
Данные качки (HPR)
Не хорошо...
Хорошо!
ПК
ДК
Эхолот
Сырые глубины
Данные качки (HPR)
Данные качки (HPR)
Хорошо!

## Slide 15: Исправление дрейфа нуля качки Heave Drift
Дрейф нуля качки не исправлен
Дрейф нуля качки исправлен
Значения вертикального перемещения могут «дрейфовать» относительно нуля из-за резких ускорений или изменения направления.

## Slide 16: Исправление обработанными поправками качки
Applanix POS M/V и другие инерционные датчики могут записывать сырые данные в отдельный файл для дальнейшей обработки для получения более точных данных вертикальной составляющей качки (True Heave или iHeave).
SBMAX (и MBMAX) может считать эти файлы и применить новые поправки за качку.
СЛЕДУЕТ синхронизировать часы SURVEY и POS/MV или F-180, чтобы это сработало!
Внимание! Введите разность во времени!

## Slide 17: Исправление данных ОЛЭ данными POSPac
Applanix POS M/V позволяет записывать и обрабатывать данные для улучшения позиционирования, уровней RTK и качки.
Считывая данные из файла *.OUT, SBMAX может:
  Обновить позиции
  Обновить данные верт. качки
  Пересчитать уровни RTK:
    Можно заново вычислить уровни RTK в редакторе данных, если неверно ввели настройки перед съемкой.
Поправки вводятся в момент считывания данных в SBMAX.
В некоторых случаях можно применить файлы дифпоправок GPS при постобработке с помощью новой опции «Post-Processes GPS Correction». Нужны данные с полями, разделенными запятыми.

## Slide 18: Исправление данных ОЛЭ данными POSPac
Введите файл *.OUT (POSPac)
Пересчет уровней RTK
Отображение метки времени 1ой записи.
Разность в часах между метками времени в файле RAW и файле OUT.
Будьте внимательны с этой опцией!
СЛЕДУЕТ синхронизировать часы SURVEY и POS/MV или F-180, чтобы это сработало!

## Slide 19: Тарирование
Опустите тарировку на 2м от поверхности воды.
  Изменяйте заглубление в эхолоте до тех пор, пока он не покажет 2м.
Опустите тарировку на самую большую глубину.
  Измените СЗ в эхолоте до тех пор, пока не получите ту же глубину.
Повторите шаги 1 и 2 до тех пор, пока не устраните погрешности.
  Теперь эхолот передает данные, исправленные за заглубление и скорость звука.
1
2

## Slide 20: Скорость Звука и данные ОЛЭ

## Slide 21: Поправки за скорость звука
Метод | Использование | Программа
Тарирование (настройка СЗ в эхолоте). | Однолучевые данные | None:
Ввод профиля скорости звука. | Многолучевые (и однолучевые) данные | СКОРОСТЬ ЗВУКА
(определение отклонений эхолота от данных тарирующего устройства на стандартных горизонтах). | Однолучевые данные | ТАРИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА Есть отдельная программа и встроенная в SBMAX

## Slide 22: Проблемы при тарировании
Волнение: Волнение: невозможно получить точность тарирования до 0.1м при волне в 1м.
Течения: Течения смещают тарелку и антенна эхолота не может ее «увидеть».
Выполнение тарирования за пределами района съемки. Конечно, удобнее тарироваться в закрытой акватории!
Съемка с одним тарированием в то время как в районе съемки могут быть различные водные массы (например, в приустьевом участке, где встречаются пресные воды с солеными).
Выделите время для тренировки вашей группы процедуре тарирования.

## Slide 23: Использование измерителя ПСЗ
  Используйте программу SOUND VELOCITY для ввода профиля СЗ – создайте файл *.VEL.
  Прямой импорт из:
  SonTek CastAway
  Valeport SWIFT
  AML Base X2
  Загрузите файл *.VEL в SINGLE BEAM EDITOR.

## Slide 24: Почему Скорость Звука так важна?

## Slide 25: ТАРИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
Опустите тарирующее устройство на стандартные горизонты.
Снимите отчет с эхолота.
SA считывает отредактированные данные ОЛЭ и вводит соответствующие поправки основываясь на измеренной глубине.
Теперь эта процедура есть в редакторе SB MAX
SOUNDING ADJUSTMENT имеется в виде отдельной программы, а также встроена в SBMAX.

## Slide 26: SOUNDING ADJUSTMENTS
Обработайте данные в SINGLE BEAM EDITOR.
Введите данные тарирования в программе SOUNDING ADJUSTMENTS.
Используйте отредактированные данные в формате ‘ALL’ и обработайте их в программе SOUNDING ADJUSTMENTS.

## Slide 27: Поправки за уровни

## Slide 28: Поправки за уровни
Ноль Карты
Дно
Уровень воды
Измеренная глубина
Картированная глубина
Поправка за уровень
    HYPACK добавляет все поправки в измеренную глубину.
    Поправка за уровень должна быть отрицательной, если уровень воды выше нуля глубин.
    Не исправленная глубина
    Поправка за уровень
    Поправка за Заглубление
    Поправка за СЗ
    + Вертикальная Составляющая Качки
    ----------------------------------
    Финальная Глубина

## Slide 29: Поправки за уровни
Метод | Программа
Дистанционный уровенный пост | SURVEY и драйвер дистанционного уровнемерного поста
Ввод поправок вручную в SURVEY | СЪЕМКА
УРОВНИ RTK | SURVEY и драйвер GPS.DLL, POSMV.DLL или F180.DLL
Ввод поправок вручную При обработке | УРОВНИ ВРУЧНУЮ
Прогнозируемые поправки высокой и малой воды | УРОВНИ ВРУЧНУЮ
Прогноз гармонических составляющих прилива | ПРОГНОЗ ГАРМОНИК
Интерполирование между постами | Процедура подстройки поправок уровня в SBMAX
ЗОНИРОВЩИК УРОВНЕЙ | ЗОНИРОВЩИК УРОВНЕЙ

## Slide 30: Дистанционные уровенные посты
Использование драйвера:
  Tidalite
  Gentide (общий драйвер для УП)
  Valeport
  Hazen
  eTrac
Скорость обновления:
  Некоторые датчики передают данные по запросу.
  Некоторые передают по времени.
Генерирование строки ‘TID’ в файле сырых данных RAW.
Если хотите использовать несколько постов одновременно, следует получить специальный драйвер, который будет знать как интерполировать поправки между постами.

## Slide 31: Ввод поправок вручную в SURVEY
Запись строки TID:
  При вводе новой поправки.
  В начале записи.
SBMAX выполняет интерполяцию между поправками, введенными вручную.

## Slide 32: Уровни RTK
Вычисление поправки за колебания уровня основываясь на измерении высоты антенны GPS.
Имеется отдельная презентация по уровням RTK.

## Slide 33: Ввод поправок вручную при обработке
Введите время и поправку в таблицу в программе MANUAL TIDES.
Интерполяция между измерениями:
  Linear - линейная
  B-Spline - сплайновая
  High/Low - по моменту наступления высокой и малой воды
MANUAL TIDES поддерживает ввод поправок за один либо несколько дней.
Можно вводить даты в формате США или Международном
Табличные данные хранятся в файле *.TDX
Поправки за колебания уровня, применимые в редакторах SBMAX или MBMAX - в файле *.TID.

## Slide 34: Импорт поправок за уровень NOAA (Национальная Администрация по Океанам и Атмосфере США) (Только на территории США)
NOAA публикует поправки за уровень для всех крупных портов в пределах США.
Можно загрузить файлы поправок в текстовом файле, а затем импортировать данные в программе MANUAL TIDES.

## Slide 35: Прогноз гармонических составляющих прилива
Используются к-ты порта и к-ты суток из Таблицы Приливов Британского Адмиралтейства NP 203.
Вычисление прогностических поправок по гармоническим составляющим.
Сохранение в файл *.TID.
Нельзя использовать коэффициенты из Французских публикаций – они не совпадают.

## Slide 36: Tide Adjustments - Подстройка поправок за колебания уровней
Метод Осевой (Centerline):
  Интерполяция поправок основываясь на положении точки с глубиной вдоль осевой линии и расстоянии от уровенного поста вдоль осевой линии. Нужно два и больше поста.
Метод 3 точек (3 Point):
  Интерполяция поправки, основываясь на положении точки с глубиной и треугольной поверхности уровня между данными по постам. Нужно три поста.
УРОВЕННЫЕ ПОСТЫ

## Slide 37: ЗОНИРОВЩИК УРОВНЕЙ
Генерирование поправок за уровень в позиции судна, основываясь на взвешенной поправке и времени от первичной станции.
Модели величины поправки и разности наступления фаз поправки создаются в TIN MODEL и сохраняются в папке \HYPACK 20хх\TideModel
Прочитайте руководство пользователя HYPACK, чтобы узнать подробнее о работе с программой TIDAL ZONING.

## Slide 38: Редактирование данных однолучевой съемки – 64 разр.

## Slide 39: РЕДАКТОР ДАННЫХ ОЛЭ (SBMAX64)
Простой интерфейс для редактирования данных однолучевой съемки и для тестирования.
Поправки за уровень и СЗ.
Удаление выбросов вручную и фильтрами.
Технология 64-бит позволяет работать с большими объемами данных.

## Slide 40: Особенности редактора SBMAX64
Используется формат HYSWEEP HS2x для сохранения данных.
Что можно сделать теперь (чего нельзя было сделать раньше):
  Пересчитать уровни RTK по отредактированным данным.
  Ввести новые офсеты датчиков в отредактированные файлы.
  Для каждой точки глубины есть все сырые данные.
  (Все еще можно экспортировать в формат HYPACK ALL)
Больше опций сонара без ключа HYSWEEP
  Поддержка ГЭТ
  SONTEK M9 ADCP/МЛЭ.
Изменить параметры чтения без перезагрузки во время редактирования
  Не нужно заново загружать данные при вводе ошибки.
Интерфейс пользователя аналогичен редакторе многолучевой съемки MBMAX64
  Нет необходимости изучать две разные программы.
  Современные методы редактирования однолучевых данных.
  Редактирование всех галсов в окне Съемка.

## Slide 41
Блок схема
Считывание:
  Файлы сырых данных (RAW)
  Отредактированные данные ОЛЭ HS2x.
  Файлы отредактированных данных в новом формате (ALL2)
  Файлы отредактированных данных в старом формате ALL
Применение (опционально):
  Файлов поправок за уровень (TID)
  Файлов поправок за скорость звука (VEL)
Сохранение:
  Файлы в формате HS2x (по умолчанию)
  Файлы отредактированных данных в формате ALL2 (экспорт)
  Формат XYZ
SBMAX64
Сырые Данные
Файлы
HS2x / ALL
Файлы в формате
*.TID
*.VEL
Опционально:
Чтение отдельного файла, выбранных файлов из лог-файла (LOG) либо всех файлов в LOG.
Программы выборки данных
Notes: 41

## Slide 42
Внешний вид SBMAX64
Верхняя панель: Только для окон Survey и Data.
Левая панель: Ко всем окнам и данным.
Панель состояния: Данные о текущей точке и измерения между выделенными точками.
Окно Съемки: Треки или глубины.
Notes: 42

## Slide 43
Левая панель. Файлы съемки
Кнопки:
Загрузить Съемку
Сохранить данные
Редактировать параметры чтения
Список файлов/выбранные файлы
  Номер в списке и имя файла.
  Звездочка для измененных файлов.
Кнопки:
  Выбор всех файлов
  Следующий файл вниз
  Предыдущий файл вверх
  Удалить файл из обработки
Полезная опция:
Отображение всех или только выбранных файлов
Список файлов удобен для:
  Дисплей
    Графиков данных.
    Окно Профиля.
  Фильтрация:
  Корректура:
Notes: 43

## Slide 44
Левая панель - редактирование
Просмотр данных в окнах, графиков и сонограмм
Команды редактирования: Курсор в виде выбранной команды
Measure - измерение
Выбор лассо
Выбор блоком
Выбор линии
Ластик
Наклон и вращение
Вписать в окно
Кнопки:
  Опции Поиска и Фильтров
  Найти далее
  Очень полезная Отмена действия
  Настройка цветов
Плавающая панель инструментов
Notes: 44

## Slide 45
Верхняя панель - редактирование
Режим редактирования
Треки: Кликните для дисплея и редактирования позиций. SBMAX64 всегда начинает в режиме трековых линий
Soundings: Кликните для дисплея и редактирования глубин.
Кнопки:
Удалить точку или выбранное
Опции Поиска и Фильтров
Найти далее
Фильтр
Отмена Удаления в Выборе
Зуммировать Все:
Вид Карты
Вид Профиля
Notes: 45

## Slide 46
Верхняя панель, дисплей
Стиль: Глубины можно отображать в виде точек или подписей.
Отображение:
Карты: Отображение карт, активных в основном меню HYPACK.
Шкала глубин: Отображение шкалы глубин в соответствии с данными.
Флажки: Отсутствуют
Цели: Отображение целей из базы данных целей HYPACK.
Треки: Отображение трековых линий съемки.
Soundings: Отображение глубин.
Запланированные Галсы: Отображение галсов съемки.
Events: Отображение номеров маркерных точек.
Notes: 46

## Slide 47
Начало работы– Настройки редактора
Меню Edit - Settings:
Удалить Глубины Между Удаленными Позициями: Да либо Нет
Custom Edit Folder: указать путь для сохранения файлов. Отменить путь по умолчанию HYPACK.
Формат Времени: Выберите формат дисплея. Секунды После Полуночи - Удобно при корреляции точек в файле.
Новый стиль открытия и сохранения: Программа иногда зависает в памяти ПК при использовании нового стиля. Используйте старый стиль во избежание.
Notes: 47

## Slide 48
Загрузка данных
Меню File – Load Survey или иконка с папкой.
Выберите файлы данных или каталог HYPACK
Catalog: Выберите один или больше отдельных файлов из каталога HYPACK *.LOG.
Notes: 48

## Slide 49
Параметры Чтения
Вкладыши:
  Survey: Применение ко всем загруженным файлам.
  Поправки: Поправки за уровень, СЗ и динамическое проседание судна.
  Devices: Выбор датчиков и их офсетов (можно ввести разные офсеты для отдельных файлов).
  Processing: Настройки вертикальной составляющей качки и сонара.
Все необходимое, чтобы обработать данные
В SBMAX64: Практически любую опцию в параметрах чтения можно изменить для уже загруженных файлов!
Notes: 49

## Slide 50
Вкладыш Съемка
Depth или Elevation: Режим глубин или превышений.
Вкладыш Детали: Кликните для просмотра дополнительной информации о съемке
СНН: (В дальнейшем) Вычисление Суммарной Накопленной Неопределенности (СНН) для каждой точки глубины.
Опции конвертации глубин и др.: Используются при необходимости.
Общие сведения о съемке
Notes: 50

## Slide 51
Вкладыш Corrections – Tides
Set Correction (постоянная поправка): Отметьте эту опцию, затем введите постоянную поправку для одного либо нескольких файлов. Задайте 0.0, чтобы заменить поправки за уровни в исходных файлах
Файл TID: TID File:Выберите файл с поправками за уровень TID.
X: Убрать файл TID.
Поправки за уровни применяются к выделенным файлам данных
Приоритет: SBMAX64 никогда не введет двойную поправку за уровень!
Set Correction (постоянная поправка):
Файл TID.
Поправки, введенные во время съемки.
Notes: 51

## Slide 52
Поправки за уровни
Использование файла поправок за уровень:
  Создайте файл поправок за уровень (*.TID) в программе MANUAL TIDES.
  Выберите файл TID.
Уровни RTK:
  Файл поправок не вводится.
  Настройте параметры RTK во вкладыше Processing в параметрах чтения.
Поправки, введенные вручную в SURVEY:
  Файл поправок не вводится.
  Укажите ‘Manual Entry in Survey’ как источник поправок во вкладыше Devices в параметрах чтения.
Дистанционные уровенные посты:
  Файл поправок не вводится.
  Укажите драйвер поста во вкладыше Devices в параметрах чтения.
Поправки за уровни применяются к выделенным файлам данных
Notes: 52

## Slide 53
Вкладыш Corrections – Скорость звука
Поправки за скорость звука
Тарирование путем подстройки СЗ в эхолоте:
  Файл поправок не нужен.
Измеритель профиля скорости звука:
  Cоздайте файл профиля СЗ (*.VEL) в программе SOUND VELOCITY.
  Выберите файл здесь.
Тарирование путем ввода поправок на стандартных горизонтах:
  Не поддерживается в SBMAX64.
Notes: 53

## Slide 54
Вкладыш Corrections - Draft (осадка)
Поправки за СЗ применяются к выделенным файлам данных
Set Correction (постоянная поправка): Введите постоянную поправку за проседание в отдельный файл либо в выделенные.
Приоритет:
  Set Correction (постоянная поправка):
  Проседание, введенное во время съемки.
Notes: 54

## Slide 55
Вкладыш Devices
Итог на одной странице для вкладыша Device Selections и Offsets.
Используйте кнопку Edit для внесения изменений.
Настройки применяются к выделенным файлам
Notes: 55

## Slide 56
Датчики и офсеты
Настройки применяются к выделенным файлам
Выберите датчик из ниспадающего меню.
Введите офсеты.
При использовании уровней RTK, активируйте настройку.
Настройки датчика качки (при необходимости)
Notes: 56

## Slide 57
Вкладыш Обработка - Вертикальная Составляющая Качки
Поправки за вертикальную составляющую качки: Использовать верт. сост. качки от датчика качки.
Correct Induced Heave: Необходимо, если ДК установлен не в базовой точке судна.
Remove Heave Drift (удалить дрейф нуля качки): Осреднение нулевой поверхности для исправления дрейфа.
Avoid Double Heave (избегать двойную качку): Если вертикальная составляющая качки измерена в уровне RTK и ДК.
Average to Remove Heave: Использовать осреднение для удаления Heave из уровней RTK.
Merge Tides With Heave: Использовать Heave для заполнения пробелов в данных уровней RTK.
Notes: 57

## Slide 58
Вкладыш Processing, ОЛЭ
Apply Pitch and Roll Corrections: Использовать поправки от ДК для вычисления изменения заглубления антенны эхолота.
Steer Sounding Beam (управление лучом): Использовать поправки за килевую и бортовую качку для управления лучом. Иначе считается, что глубина определена под антенной. Больше на следующем слайде.
Ширина луча антенны эхолота в градусах: Смотрите в инструкции по эксплуатации эхолота.
Notes: 58

## Slide 59
Управление лучом ОЛЭ
D
D’
X,Y
X’,Y’
Местоположение отпечатка на дне основано на центре луча эхолота.
Используются продольная и поперечная составляющие качки (Pitch и Roll) для расчета нового положения отпечатка, а глубина вычисляется как
D’ = COS(pitch) * COS(roll) * D
Notes: 59

## Slide 60
Вкладыши предварительной сортировки и фильтров GPS отсутствуют...
Предварительная Сортировка:
На данный момент отсутствует в SBMAX64. Используйте SBMAX32 или другие инструменты в HYPACK для выборки данных.
Предварительная фильтрация GPS:
Можно выполнить во время редактирования. Смотрите Опции Фильтра и Поиска дальше.
Notes: 60

## Slide 61
Список команд мыши / клавиатуры
Меню Edit - Mouse and Keyboard Cheat Sheet: Очень полезные горячие клавиши для ускорения редактирования. Применимы во всех окнах редактирования.
3D Мышка “Space Navigator”
Notes: 61

## Slide 62
Файлы подложки в окне Съемка
Можно отображать все типы картографических подложек в основном окне.
Отметьте опцию в верхней части карты.
F9 для вызова настроек вида.
Notes: 62

## Slide 63
Редактирование позиций вручную
(1) Выберите инструмент Лассо, Внутри
(2) выделите лассо выбросы позиционирования
(3) Кнопка Delete или иконка
Notes: 63

## Slide 64
Фильтры позиционирования
Меню Edit - Опции Поиска и Фильтров для задания фильтров GPS
Применить фильтры с помощью кнопки с молнией.
Просмотр Фильтров: Активируйте (показать) или деактивируйте (скрыть) здесь.
Notes: 64

## Slide 65
Просмотр глубин в окне Съемка
Выберите глубины
Удобно для просмотра:
Зуммировать Все: Вписать всю съемку в окно.
Вид Карты: Сверху вниз.
Вид Профиля: Сбоку.
Beam Selection: Какие лучи отображать.
Также:
Ладонь или Shift+ЛКМ: Войти в режим 3Д / Вращения. Чтобы вернуться в нормальный режим, Shift + ЛКМ.
Колесико прокрутки мыши: Зум.
ПКМ и потянуть: Тянуть.
Ctrl+Shit+Колесо Прокрутки Мыши: Vertical Exaggeration (VE) / масштаб по оси Z.
Цвета глубин:
Используйте кнопку, контекстное меню либо меню Edit.
Цвета по глубине, лучу, галсу... множество опций.
Notes: 65

## Slide 66
Настройка цветов
Полное управление цветовыми шкалами. Большинство опций понятны по названиям.
Цвета по Файлам и Режиму GPS: Семь цветов циклично по умолчанию. Выбор цвета можно изменить в меню Custom Colors.
Notes: 66

## Slide 67
Редактирование глубин в окне Съемка
Используйте мышку:
Вращение, наклон, перемещение и изменение масштаба глубин для оптимизации вида
Выберите инструмент:
Выбор Лассо
Выбор блоком
Выбор линией
Ластик
Почистите данные:
Можно отредактировать всю съемку одним кликом.
Поверхностные выбросы полностью отделены от глубин в SBMAX64. Выбор Линией / удаление полностью очищает данные одним кликом.
Notes: 67

## Slide 68: Плавающая панель инструментов
Наклон и вращение
Измеритель
Инструмент Лассо
Выбор блоком
Инструмент Линия
Инструмент Ластик
Вписать в окно
Инструменты выбора файлов

## Slide 69
Уровни RTK: Окно Tide and Draft
Редактор Heave/Tide Editor. Меню View или панель слева.
Кнопка Filter: Те же правила выбора, что и для фильтров позиционирования.
Цвета по режиму GPS для наглядности.
Notes: 69

## Slide 70
Редактирование уровней вручную
Выберите инструмент Линия, удалите внизу
2. Потяните линию для отделения выброса на графике уровней
(3) Кнопка Delete или иконка
Быстрое Удаление: Удаляет данные сразу после отпускания кнопки мышки. Не нужно использовать кнопку Delete или клавишу. Используйте команду Undo для отмены операции.
Notes: 70

## Slide 71
Фильтрация уровней RTK
Меню Edit - Опции Поиска и Фильтров для задания фильтров RTK Tides
Применить фильтры с помощью кнопки с молнией.
Просмотр Фильтров: Желтыми крестиками показаны точки, которые будут удалены.
Notes: 71

## Slide 72
Редактирование / фильтрация в окне профиля.
Исправленные глубины, один галс за раз
Редактирование: Все инструменты доступны для редактирования профиля.
Фильтрация: Примените фильтры по глубине с просмотром.
Редактирование трека: Отсутствует в SBMAX64. Редактирование линий треков в окне Съемка.
Используйте для отмены удаления глубин. (1) Show Deleted на панели инструментов, (2) Выберите глубины на профиле, (3) Кнопка Undelete.
Notes: 72

## Slide 73: Окно Профиля - глубина по расстоянию или по времени
Если судно следовало не вдоль галса, лучше масштабировать по времени.

## Slide 74
Фильтры по глубине
Spike Limit (выбросы): Использование порога для определения выбросов. Spike Limit (лимит выбросов) - порог глубины, Gate Step (шаг порога) контролирует расширение диапазона.
Offline Limit (отклонение от галса): Удаляет глубины за пределами заданного от галса расстояния.
Basis Depth 1/2/All: Глубины по какой частоте будут отфильтрованы.
Notes: 74

## Slide 75
Наложения
Можно наложить данные предыдущей съемки (Меню FILE)
Кликните в 1й, 2й или 3й графе.
Откройте *.LOG файл предыдущей съемки.
Разность можно увидеть в окне профиля.
Укажите цвет наложения в меню Custom Colors
Notes: 75

## Slide 76
Таблица
Выберите колонки: Используйте стрелки вверх и вниз (либо двойной клик в списке) для добавления или удаления данных из таблицы.
Редактирование ячеек: Ячейки, которые можно удалить, показаны белым цветом. Ячейки, показанные серым цветом, изменить нельзя.
Fill Column: Заполняет данными из текущей ячейки весь столбец до конца.
Fill Selection: Заполнение выделенных ячеек.
Экспорт: Кликните для экспорта таблицы в файл.
Notes: 76

## Slide 77
Эхограмма
Отображение аналогового сигнала, записанного некоторыми сонарами.
Odom MK3 и CV3, Kongsberg EA400, Knudsen.
Продолжаем усовершенствовать в SBMAX64.
Notes: 77

## Slide 78
Исправление дрейфа нуля качки Heave Drift
Значения вертикального перемещения могут «дрейфовать» относительно нуля из-за резких ускорений или изменения направления.
Дрейф нуля качки не исправлен
Дрейф нуля качки исправлен
Notes: 78

## Slide 79
Истинная качка POS/MV
Откройте файлы True Heave.
Введите разность между местным временем и UTC.
Нажмите кнопку Adjust для замены качки.
Меню Heave Adjustments – POS/MV True Heave.
Истинная качка по сравнению с сырой
качкой в редакторе Heave / Tide
Истинная качка синего цвета.
Сырая качка красного цвета.
Истинная качка более точная.
Что это говорит о сырой качке? Она не всегда правильная
Notes: 79

## Slide 80
POSPac Adjustments
Меню Tools – POSPac Adjustments.
Проверьте правильность параметров геодезии.
Откройте файл POSPac: *.OUT.
Выберите данные для исправления
  Positions - Позиционирование
  Уровни RTK.
  Курс.
  Крен и дифферент.
POSPac не замещает вертикальную качку.
Проверьте офсеты датчика = расположение инерционного датчика или Датчика 1.
Кнопка Adjust для замены данных.
Устройства навигации и уровня замещены данными “POSPAC”.
Notes: 80

## Slide 81
Редактор SBET
Меню Tools – SBET Editor
Отредактируйте и сохраните файлы SBET
True Heave заполняет пробелы между интерполяциями
Notes: 81

## Slide 82
Post-Processed GPS Corrections (Использование поправок GPS в постобработке)
Можно улучшить позиции, уровни и данные качки из файла POSPac ( от датчика APPLANIX POS/MV).
Notes: 82

## Slide 83
Сохранение файлов
HS2x – HYSWEEP Редактирование 64 bit: Формат сохранения по умолчанию. Сохранение всех сырых данных для подстройки или замены при повторном редактировании.
XYZ: Глубины можно сохранить в формат XYZ.
Экспорт: Сохранение в формате HYPACK ALL для совместимости с некоторыми старыми программами.
One File Per Survey Line: Сохранить один файл для отдельного галса - опция для XYZ.
Append to File Names: Добавить к имени файлов - опция для файлов HS2x и XYZ. Можно создать файлы с уникальными названиями.
Notes: 83

## Slide 84
Опции экспорта (формат ALL2)
Файлы сохраняются в папку «Edit» или указанную в настройках папку.
Исходные файлы не изменяются.
Опции расширения файлов:
  *.EDT (по умолчанию)
  User Defined - задаются пользователем
    Удобно при обработке данных предварительной и исполнительной съемок) Данные исполнительной съемки
    Теперь можно задать расширение с любым числом знаков.
Notes: 84

## Slide 85: Спасибо!
Январь 2019
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500