## Slide 1: Monohaz - Selección de Sondajes
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2: Introducción
Los programas de Selección de Sondajes son rutinas que permiten al usuario reducir la densidad de un juego de datos sin afectar adversamente la precisión de los resultados.
VAYA DESDE AQUÍ…
... HASTA AQUÍ…

## Slide 3: Beneficios
Porqué yo reduciría todos los datos que yo colecté?
Más fácil de exportar - pueda que CAD y programas de cartas no puedan manejar grandes juegos de datos
Ploteo - intente plotear un juego de datos de multihaz completo! Aléjate y admira la mancha de tinta de colores!
Isóbatas - isóbatas de mejor apariencia (mas suavizadas)

## Slide 4: Opciones Selección de Sondajes:
Programa | Salidas: | Entrada Datos | Salida Datos
REDUCIR | Prof. Más baja | ALL Editados (*.LOG) XYZ | XYZ
REDUCCION TRANSVERSAL | Profundidades Aleatorias | ALL Editados (*.LOG) Hoja de Ploteo (*.PLT) | ALL Editados (*.LOG)
SELECCION MONOHAZ | Más bajas Profundidades y/o Profundidades a Espaciamiento Fijo | ALL Editados (*.LOG) | ALL Editados (*.LOG)
CARTOGRAFIAR | Una Profundidad Por Celda Matriz | ALL Editados (*.LOG) XYZ HS2/HS2x MTX | XYZ

## Slide 5: REDUCIR

## Slide 6: REDUCIR Salve las Profundidades Más bajas en su Ubicación Exacta
Seleccione los sondajes más bajos, elimine profundidades que los sobre-escriban.
Diseñado para datos monohaz, pero también usado con Datos Multihaz.
Juego de Sondajes usado para:
Ploteo
Isóbatas
Exportar a CAD

## Slide 7: REDUCCIÓN: Flujo de Datos
Lee:
  Catálogos (*.LOG) de Archivos de Datos Editados.
  Archivos Datos XYZ
Escribe:
  Archivos *.XYZ a la carpeta REDUCIDOS del proyecto.
REDUCIR
Archivos Formato ALL Editado
(Carpeta Editados)
Archivos *.XYZ
(Carpeta Reducidos)
Archivos *.XYZ

## Slide 8: Opciones REDUCCION - Configuración
Entrada:
  Archivo(s) LOG Editado
  Archivo(s) XYZ
Especificar:
  (Radio de Protección)
  Superficies verticales para 3D
Salida:
  XYZ Reducido
  XYZ Rechazados (opcional)
  Para Listado Sondajes Dorados (Golden)

## Slide 9: Opciones REDUCCION - Tipos
Nuevo Reducir con Particiones:
Usado con grandes archivos multihaz.
Reducción Original (No Prioridad, No CHN):
  Normalmente usada con Datos SB.
Reducción Original con Prioridad:
  Un archivo seleccionado por el usuario es reducido primero, luego los otros archivos son reducidos.
Reducción Original con Prioridad CHN:
Sondajes sobre el centro canal tienen prioridad sobre sondajes en los taludes laterales
17.2
17.1
Usando “REDUCCION original con Prioridad CHN, el sondaje de 17.2 en el centro del canal le sería dada prioridad sobre el sondaje 17.1 en el talud lateral.

## Slide 10: Opciones REDUCCION Reducción 3 D
Archivo XYZ Multihaz original de las Entradas de una Represa
Resultados de Reducción 2-D en NUBE
Resultados de Reducción 3-D en NUBE
Reducción 3 D mantendrá mas puntos de datos en superficies verticales (puentes, muelles, paredes de muelles, represas, etc.)

## Slide 11: REDUCCION TRANSVERSAL

## Slide 12: REDUCCION TRANSVERSAL
Ventajas
Empaca sondajes tan juntos como es posible
Permite a las líneas longitudinales «saltar» sobre las líneas de verificación en las intersecciones.
Solo usado para datos Monohaz (ALL Editado y HS2x)
Usado para ploteo de dragados (espaciamiento regular y agradable a la vista)
Rápido.
Desventajas
Pueda que no tenga todos los sondajes que deban ser representados en su juego de datos final

## Slide 13: REDUCCION TRANSVERSAL: Flujo de Datos
Entrada:
  Uno o dos Archivos Catálogo (*.LOG) con Archivos de Datos Editados.
  Un Archivo de Hoja de Ploteo (*.PLT)
Salida:
  Escribe Archivos en Formato ALL Editado a la carpeta REDUCIDOS del proyecto.
REDUCCION TRANSVERSAL
Archivos *.LOG con Archivos Formato ALL Editado o HS2x
(Carpeta Editados)
Archivos Formato ALL Editado
(Carpeta Reducidos)
Archivo Hoja de Ploteo *.PLT
Opcional 2do Archivo *.LOG con Archivos Formato ALL Editado o HS2x
(Carpeta Editados)
Opcional 2do Archivo *.LOG con Archivos Formato ALL Editado
(Carpeta Reducidos)

## Slide 14: Configuración REDUCCION TRANSVERSAL
Priorice Dirección Línea
Ajuste Tamaño Sondaje
Escoja Resolución
Escoja archivo PLT
Cargue archivo de datos principales
Cargue líneas de Verificación (opcional)
Escoja profundidad ecosonda
Seleccione un nivel de Resolución Esto afecta que tan cercanamente los sondajes son empacados. Alta resolución (por defecto) maximiza el número de sondajes, mientras que baja resolución provee un poco de mas espaciamiento para mejor legibilidad

## Slide 15: EJEMPLO REDUCCION TRANSVERSAL
Note que a las líneas recorridas de este a oeste se les ha dado prioridad.

## Slide 16: SELECCION MONOHAZ

## Slide 17: SELECCION MONOHAZ
Por Distancia
Por Profundidades Mínimas y Máximas

## Slide 18: SELECCION MONOHAZ
Por Profundidades Mínimas y Máximas, con Profundidades Adicionales Llenando Vacíos

## Slide 19
Salva Sondajes con base en la distancia a lo largo de la línea.
Salve Sondajes Mínimos y Máximos
Salve Sondajes entre Selecciones Min/Max
SELECCION MONOHAZ

## Slide 20: SELECCION MONOHAZ: Flujo de Datos
Lee un Catálogo (*.LOG) de Archivos de Datos Editados.
Escribe Archivos en Formato ALL Editado a la carpeta REDUCIDOS del proyecto.
Solo Datos Monohaz!
SELECCION MONOHAZ
Archivos Formato Monohaz Editado
(Carpeta Editados)
Archivos Formato ALL Editado
(Carpeta Reducidos)

## Slide 21: CARTOGRAFIAR

## Slide 22: CARTOGRAFIAR
“Compartimentación” de datos Multihaz y de Transducer Múltiple
El programa CARTOGRAFIAR saca una profundidad por cada ‘celda’ de una matriz.
CARTOGRAFIAR traquea las siguientes profundidades en cada celda:
  Mínimo
  Máximo
  Promedio
  Más cercana al centro
  Haz más cercano al ángulo entrado por el usuario
  Ejemplos por Celda
Promedio
Min
Max
Más cercano

## Slide 23: CARTOGRAFIAR: Diagrama de Flujo
CARTOGRAFIAR
MTX
HS2/x
HS2
XYZ
*.LOG
XYZ
Z puede ser:
Prof. Mínima en Celda
Máxima Profundidad en Celda
Max. menos Mín. Profundidad en Celda
Profundidad Promedio en Celda
Prof. Más cercana a Angulo Haz
Número de Profundidades en Celda
Prof. Referencia
Llenado
MTX
Todo lo que usted puede hacer en CARTOGRAFIAR, lo puede hacer en el Editor Multihaz MBMAX-64. Las rutinas MBMAX-64 también le permiten salvar los valores Mediana.

## Slide 24: Salidas CARTOGRAFIAR
Opciones Selección de Sondajes:
  Mínimo
  Máximo
  Rango
  Promedio
  Más cercano al centro de la Celda
  Nivel Ref.
  Mejor Angulo (solo HS2)
  Muestras por Celda (Conteo)

## Slide 25: Resultados CARTOGRAFIAR
Entrada XYZ
Salida XYZ

## Slide 26: Nivel Ref.
Un ‘Nivel de Ref - strike’ es la altura del fondo por encima de un nivel definido por el usuario.
Prof. Referencia = 12.0
10.6
13.2
CARTOGRAFIAR sacará:
1.4 (12.0 – 10.6 )
Profundidad esta por debajo del nivel de referencia.
CARTOGRAFIAR no sacará ningún valor.
Nivel Ref. En modo profundidad, la altura del fondo por encima del diseño de canal. Sí el fondo esta debajo del diseño de canal, no se muestran valores.

## Slide 27: ESTADISTICAS CHEQUEO CRUZADO

## Slide 28: Introducción
El programa ESTADISTICAS calcula la diferencia en las intersecciones de líneas recorridas perpendiculares entre sí.
Funciona solo con archivos formato Editado ALL y HS2x monohaz.
Necesitará datos transversales al canal y datos longitudinales.

## Slide 29: Cómo Funciona
Por cada par de líneas, el programa interpola un valor de sondaje en el punto de intersección.
Toma la diferencia entre estos valores para esta intersección.
Una vez ha calculado todos los valores de las intersecciones, ejecuta estadísticas en todos los valores para calcular la diferencia media y la desviación estándar.
32.54
31.86
31.55
32.16

## Slide 30: Vamos a ejecutarlo
Inicie el programa ESTADISTICAS haciendo clic en el menú Utilidades - ítem Otro - ESTADISTICAS.
Haga clic en “Archivo - Abrir” para accesar el diálogo de entrada.

## Slide 31: Info Entrada
Haga clic en “Agregar Archivos” y escoja sus archivo(s) log editados
Entre un Radio de Búsqueda.
  Esto le dice al programa que ignore cualquier intersección mayor que 50 pies (ó m) desde el punto de intersección planeado.
Si usted tiene datos de ecosonda de doble frecuencia, escoja la profundidad que le gustaría comparar.

## Slide 32: Presentación Gráfica de Resultados
La vista puede ser manipulada usando su mouse.
Un histograma y sus estadísticas de chequeo cruzado también serán mostradas.

## Slide 33: Cosas a buscar
Diferencia Media Alta, Dev Std Bajo.: Pueden haber un error sistemático que causa que todas las líneas de verificación esten mas altas/bajas que las líneas normales
Diferencia Media Baja, Dev. Std. Alta: Tiene un número igual de valores en las líneas de verificación que estan sobre y debajo de la diferencia media. Ellas se promedian al final, pero habrán grandes diferencias en algunas intersecciones
Diferencia Media Baja, Baja Dev. Std.: Usted es el mejor Hidrógrafo que existe!
Alta Diferencia Media, Alta Dev. Std.: Hora de parar el levantamiento y entender que esta haciendo mal

## Slide 34: Recomendaciones
Recorra la 1ra línea de levantamiento dos veces
  Esto le ayuda a verificar la “latencia” entre el GPS y la ecosonda
Recorra la línea central del canal y/o alguna de las líneas paralelas a la central
  Esto le permite ejecutar ESTADISTICAS para obtener una idea de la “repetibilidad” de sus datos de levantamiento
      NOTA: “repetibilidad”, no es “precisión”
Recorra la última línea de levantamiento dos veces.
  Esto le da una verificación de cierre en la “Latencia”.

## Slide 35: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas ) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500