## Slide 1: ОЛЭ - Выборка Глубин
Учебный Семинар HYPACK® 2020

## Slide 2: Введение
Программы выборки данных позволяют пользователю уменьшить плотность данных не влияя на точность результата.
ОТ ТАКОГО...
...К ТАКОМУ

## Slide 3: Преимущества
Зачем мне нужно разрежать данные, которые я с таким трудом собрал?
Легче экспортировать - пакеты CAD и картографические программы могут не справиться с большими наборами данных
Печать планшетов - попробуйте напечатать весь набор данных многолучевой съемки! Отойдите и наслаждайтесь сплошной цветной заливкой!
Изобаты - выглядят лучше (сглаженнее)

## Slide 4: Опции выборки глубин
Программа | Вывод: | Ввод | Вывод
ВЫБОРКА Sort | Минимальные глубины | Отредактированные ALL XYZ | XYZ
КРОСС ВЫБОРКА Cross Sort | Случайные глубины | Отредактированные ALL Планшет (*.PLT) | Отредактированные ALL / HS2x
ВЫБОРКА ОЛЭ SB Selection | Минимальные глубины и/или глубины с фиксированным шагом | Отредактированные ALL | Отредактированные ALL / HS2x
КАРТОГРАФ Mapper | Одна глубина в ячейке матрицы | Отредактированные ALL XYZ HS2 / HS2x MTX | XYZ

## Slide 5: ВЫБОРКА SORT

## Slide 6: ВЫБОРКА - Сохранение минимальных глубин в точном местоположении
Выбор минимальных глубин, удаление глубин на пересечениях.
Для данных однолучевой съемки, но можно загружать многолучевые.
Можно использовать для:
Печати планшета
Построение изобат
Экспорта в CAD

## Slide 7: ВЫБОРКА: Блок схема
Считывание:
  Файлов каталога (*.LOG) отредактированных данных.
  Файлов XYZ.
Запись:
  Файлов *.XYZ в папку SORT проекта.
ВЫБОРКА
Файлы отредактированных данных формат All/HS2x
(Папка Edit)
Файлы *.XYZ
(Папка Sort)
Файлы *.XYZ

## Slide 8: Опции выборки - настройки
Ввод:
  Отредактированные файлы каталога LOG.
  Файлы XYZ.
Задайте:
  Radius (минимальный радиус выборки)
  3D для вертикальных поверхностей
Вывод:
  Файл выборки XYZ.
  Опционально файл отклоненных точек XYZ.
  В список золотых глубин (Golden Soundings)

## Slide 9: Опции выборки - типы
New Sort with Partitions:
Для выборки больших массивов данных МЛЭС
Original Sort (No Priority, No CHN):
  Для выборки нормального массива (обычно однолучевые данные)
Original Sort with Priority:
  Сперва выборка файла, указанного пользователем, затем всех остальных.
Original Sort with CHN Priority:
Приоритет глубинам в канале, а не на его склонах.
17.2
17.1
Используя эту опцию, глубина 17.2 в канале останется, а 17.1 на склоне будет удалена.

## Slide 10: Опции выборки: 3-мерная выборка
Исходный файл XYZ многолучевой съемки возле дамбы
Результаты 2-мерной выборки в CLOUD
Результаты 3-мерной выборки в CLOUD
3-мерная выборка сохраняет больше точек на вертикальных поверхностях (опоры мостов, причальные стенки и др.)

## Slide 11: КРОСС ВЫБОРКА Cross Sort

## Slide 12: КРОСС ВЫБОРКА
Преимущества
Выборка как можно плотнее.
Позволяет оставлять данные по продольным проходам в месте пересечения с поперечными проходами.
Только для данных ОЛЭ (форматы All либо HS2x)
Используется для печати данных дноуглубления (равномерный шаг, приятно глазу)
Быстро!
Недостатки
Некоторые отличительные глубины могут быть убраны.

## Slide 13: КРОСС ВЫБОРКА: Блок схема
Ввод:
  Одного и более файлов каталогов отредактированных данных.
  Один планшет (*.PLT)
Вывод:
  Файл каталога отредактированных данных в папку SORT.
КРОСС ВЫБОРКА
Файлы каталогов отредактированных данных формата ALL и HS2x
(Папка Edit)
Файлы отредактированных данных формат All
(Папка Sort)
Файл планшета *.PLT
Опционально, второй файл каталога отредактированных данных формата ALL и HS2x (Папка Edit)
Опционально 2й набор файлов отредактированных данных ALL
(Папка Sort)

## Slide 14: Настройка КРОСС ВЫБОРКА
Укажите приоритет направления галсов
Укажите размер подписей глубин
Укажите разрешение
Выберите файл планшета PLT
Загрузите основные файлы данных
Загрузите контрольные галсы (опционально)
Выберите глубину сонара
Выберите уровень разрешения Влияет на то, как близко будут находится результирующие глубины Высокое разрешение (по умолчанию) максимизирует количество глубин, а низкое - больше расстояние между подписями для лучшего чтения

## Slide 15: ПРИМЕР РАБОТЫ CROSS SORT
Заметьте, галсы с востока на запад имеют приоритет.

## Slide 16: ВЫБОРКА ОЛЭ / SB Selection

## Slide 17: ВЫБОРКА ОЛЭ
Distance - по расстоянию от начала галса
Отслеживание мин и макс глубины.

## Slide 18: ВЫБОРКА ОЛЭ
Отслеживание мин и макс глубины и с заполнением между ними по расстоянию.

## Slide 19
Выборка глубин по расстоянию вдоль профиля
Сохранение наименьших и наибольших глубин
Сохраняет также глубины между выбранными мин и макс.
ВЫБОРКА ОЛЭ

## Slide 20: ВЫБОРКА ОЛЭ: Блок схема
Считывает файл каталога с отредактированными данными (*.LOG).
Файл каталога отредактированных данных в папку SORT.
Только данные однолучевой съемки!
ВЫБОРКА ОЛЭ
Файлы ОЛЭ в формате отредактированных данных
(Папка Edit)
Файлы отредактированных данных формат All
(Папка Sort)

## Slide 21: КАРТОГРАФ Mapper

## Slide 22: КАРТОГРАФ
Разбиение данных многолучевой съемки на ячейки матрицы и сохранение одной глубины в ячейке
Программа MAPPER выдает одну глубину в каждой заполненной ячейке матрицы.
MAPPER может сохранить следующие глубины в ячейке:
  Минимум
  Максимум
  Среднее
  Ближайшую к центру
  Ближайшую к заданному пользователем лучу
  Количество данных в ячейке:
Среднее
Min
Макс.
Ближайшее

## Slide 23: КАРТОГРАФ: Блок - схема
КАРТОГРАФ
MTX
HS2/x
HS2
XYZ
*.LOG
XYZ
Z может быть:
Minimum Depth (мин. глубина)
Maximum Depth (макс. глубина)
Max - Min Глубина в ячейке
Средняя Глубина в ячейке
Глубина, ближайшая к углу луча.
Число глубин в ячейке
Глубина выброса
Заполненная
MTX
Все, что Вы делаете в MAPPER, можно сделать в MBMAX64! В MBMAX-64 можно также сохранить медианные значения.

## Slide 24: Вывод данных из MAPPER
Опции выборки глубин
  Минимум
  Максимум
  Диапазон
  Среднее
  Ближайшее к Центру Ячейки
  Выбросы:
  Лучший угол (только HS2)
  Число точек в каждой ячейке.

## Slide 25: Результаты выборки в MAPPER
Исходный XYZ
Выборка в XYZ

## Slide 26: Выбросы:
‘Strike’ - высота дна над заданным уровнем.
Глубина выброса = 12.0
10.6
13.2
Вывод данных из MAPPER
1.4 (12.0 10.6)
Глубина ниже выброса
MAPPER ничего не сохранит.
Выбросы: В режиме глубин это высота дна над проектной отметкой. Если дно ниже проектной отметки, не показывается глубина.

## Slide 27: CROSS CHECK STATISTICS - СТАТИСТИКА НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ

## Slide 28: Введение
Программа STATISTICS вычисляет разность на пересечениях перпендикулярных галсов.
Она работает только с файлами формата ALL или HS2x с отредактированными данными однолучевой съемки.
Нужно иметь данные поперек канала и продольные галсы.

## Slide 29: Как это работает
Для каждой пары галсов программа интерполирует глубины в точке пересечения галсов.
Программа вычисляет разность между этими значениями.
По завершению расчетов разностей, программа вычисляет статистику на пересечениях в виде средней разности и стандартного отклонения.
32.54
31.86
31.55
32.16

## Slide 30: Теперь запустим программу
Программа STATISTICS находится в меню Утилиты - Другие.
Кликните ‘File Open’ для входа в диалоговое окно ввода данных.

## Slide 31: Информация ввода данных
Кликните [Добавить Файлы] и выберите файлы отредактированных данных ОЛЭ.
Введите радиус поиска (search radius)
  Он указывает программе игнорировать любые пересечения файлов на расстоянии, большем указанного от точки пересечения запланированных галсов.
Если используются данные двухчастотного ОЛЭ, выберите частоту для сравнения.

## Slide 32: Графический дисплей СТАТИСТИКИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ
Вид можно изменить с помощью курсора.
Отображается гистограмма распределения и статистика на пересечениях.

## Slide 33: На что следует обратить внимание
Большое Среднее Расхождение, Малое Стандартное Отклонение: Откл.: Вероятно есть систематическая погрешность, т.е. контрольные галсы в общем выше или ниже галсов съемки.
Малое Среднее Расхождение, Большое Станд. Откл.: Означает, что на контрольных галсах есть одинаковое количество глубин выше и ниже средней разности. Эти расхождения в сумме близки к нулю, но на отдельных пересечениях они значительны.
Малое Среднее Расхождение, Малое Станд. Откл.: Да Вы просто прирожденный гидрограф!
Большое Среднее Расхождение, Большое Станд. Откл.: Немедленно прекратите съемку и выясните причину!

## Slide 34: Рекомендации:
Пройдите по первому галсу дважды
  Так Вы проверите время запаздывания GPS и эхолота
Пройдите по оси или немного сбоку от оси канала
  Так Вы сможете запустить программу STATISTICS и определить повторяемость данных съемки.
      ПРИМ: «повторяемость» не значит «точность»
Пройдите по последнему галсу дважды
  Так Вы сможете повторно определить время запаздывания в конце съемки

## Slide 35: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500