## Slide 1: РЕДАКТОР ДАННЫХ МАГНИТОМЕТРА

## Slide 2
Редактирование данных магнитной съемки
Новый интерфейс для изучения данных магнитной съемки

## Slide 3: Можно ранжировать все окна
Окна можно ранжировать по всему периметру редактора.

## Slide 4: Участок меню слева
Удалить файл из сессии
Стандартный набор инструментов HYPACK для редактирования данных.
Вкладыши для просмотра данных можно открыть непосредственно или из меню
Открытие и сохранение сессии
Новые инструменты для построения изолиний и выборки данных в редакторе

## Slide 5
В MAGNETOMETER EDITOR (MAG EDIT) поддерживается:
  Автономные магнитометры.
  Автономные магнитометры с поправками IGRF (МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ).
  Морские магнитометры с береговыми магнитометрами, оба с поправками IGRF.
Редактирование данных магнитной съемки

## Slide 6: Инструменты для данных Береговой Станции
Позиции станций IAGA даны в Со-Широте: разность между широтой места и 90 градусов
Сдвиг по времени для учета разности расстояния судна от станции. Если данные с береговой станции измерены в другой интервал времени, чем сырые данные, Редактор Магнитометра проинтерполирует береговые данные для вычисления значений, совпадающих с судовыми данными.
Для станций IAGA есть высота.

## Slide 7: Новая методика сессии
HYPACK 2020 Magedit считывает файлы RAW HYPACK и сохраняет их в файл XYZ или в файл сессии отдельный для каждого галса с файлом каталога.
Данные XYZ можно использовать в программе МОДЕЛЬ TIN для создания цветных файлов DXF или трехмерных моделей.
Новый файл сессии - двоичный файл, содержащий поправки и исходную информацию для просмотра примененных поправок.
Файлы в двоичном формате занимают меньше места и загружаются быстрее, в то же время могут содержать намного больше информации.

## Slide 8
Команды редактирования
Величины гаммы в окне профиля

## Slide 9
Инструмент постановки Цели –Полный Магнитный Анализ (WMA)
Чтобы отметить участок, кликните и потяните ЛКМ вокруг участка.
Информация о цели появится в новом окне.
Кликните [Поставить Цель] для сохранения информации в Базе Данных Целей.

## Slide 10
Инструмент постановки Цели –Полный Магнитный Анализ (WMA)
Write to RTF - будет сделан снимок окна и добавлен в файл RTF, который можно использовать в отчете.
Местоположение и имя цели
Свойства Цели

## Slide 11
Отчет Редактора Магнитометра в RTF (rich text format)

## Slide 12
Таблица - вид
Кнопка рекомендованного набора данных Shore Layout

## Slide 13
Spreadsheet/Таблица
Сырая Аномалия: Гамма 1 - IGRF(судовая)
Суточная составляющая: Береговой фильтр - (IGRF (берег) + Постоянная Станции)
Волновая Составляющая: Береговая Гамма без сдвижки - Фильтр без сдвижки
Суточная аномалия: Гамма 1 - IGRF(Boat) - Суточная составляющая
Суммарная Аномалия: Гамма 1 - IGRF(Boat) - (Суточная составляющая-Волновая Составляющая)
Измеренная гамма с корректировкой от береговой станции

## Slide 14
Таблица-
Измеренная гамма с корректировкой от береговой станции
Судно
Гамма 1: Измерение без поправок
IGRF(судовая): Подстройка IGRF для судна
Сырая Аномалия: Гамма 1 - IGRF (судовая)
Берег
Сдвиг по Времени: Время запаздывания между судном и береговой станцией.
Береговое Значение: Гамма, измеренная на береговой станции или IAGA с учетом сдвига во времени.
Береговой Фильтр: 5-часовой фильтр береговой гаммы.
Береговая гамма IGRF: Корректировка IGRF для береговой станции с учетом сдвига во времени.
Постоянная Станции: Среднее значение магнитного поля на станции.
Суточная составляющая: Суточная вариация в сдвинутое время.
Береговая Гамма без сдвига: Корректировка IGRF для береговой станции без сдвига во времени.
Фильтр без сдвига: Низкочастотный фильтр Гаусса без сдвига во времени.
Волновая Составляющая: высокочастотная составляющая
Суточная аномалия
Суммарная Аномалия

## Slide 15
Автономные магнитометры с поправками IGRF
Сырая Аномалия = Измеренная Гамма - Судовая Поправка IGRF
СЫРАЯ АНОМАЛИЯ - вариация показаний магнитометра и вычисленного геомагнитного поля Земли в местоположении станции IGRF.
Каждое измерение содержит вычисленное значение IGRF. Такое вычисление может занять какое-то время.
Судовая IGRF
Пример местоположения
и время
Модель IGRF
Автономные магнитометры с поправками IGRF

## Slide 16
*Данные береговой станции можно ввести в формате SHOM или IAGA
Постоянная Станции = Осредненные данные станции - осредненные данные IGRF (на станции)
Береговая гамма
IGRF
Данные станции*
Модель IGRF
Автономные магнитометры с поправками IGRF

## Slide 17
Суточная составляющая: Вариации магнитного поля Земли:
Имеют период в одни сутки
Зависят от местного времени и географической широты.
Суточная аномалия =
Береговой Фильтр* - (IGRF(станции) + Постоянная Станции)
* 5часовой фильтр
Вариация вычисляется с учетом сдвига во времени, поскольку такая вариация не происходит одновременно. Она зависит от разности широт положения судна и станции на берегу.
Delta T = 240* [Долгота(Судна) - Долгота(Станции)]
Автономные магнитометры с поправками IGRF

## Slide 18
Загрузка данных INTRAMAGNET
http://intermagnet.org/data-donnee/download-eng.php
Выберите необходимый тип данных, затем выберите станцию и загрузите файл.

## Slide 19
Вариация магнитного поля из-за солнечной активности считается одновременной для судна и станции на берегу.
Агитационная Составляющая = Несдвинутые данные станции на берегу - несдвинутый фильтр * данные станции
*5часовой фильтр
Автономные магнитометры с поправками IGRF

## Slide 20
С данными от береговой станции и поправками IGRF
Базовая станция может быть установлена пользователем или IAGA.
Для судна и станции вычисляются отдельные величины IGRF.
5часовой фильтр применяется в данным береговой станции.
Сдвиг по Времени применяется к суточной составляющей
Поправка без сдвига по времени применяется к случайной (agitation) составляющей.
Данные станции и результаты вычислений можно отобразить в цвете
Spreadsheet/Таблица

## Slide 21
Автономный Режим
Без поправок IGRF
Автономный магнитометр (без береговых поправок)
Автономный Режим с поправками IGRF
Поправки IGRF
Автономный магнитометр (без береговых поправок)
Величины большие
Величины маленькие
Spreadsheet/Таблица

## Slide 22
Отображение рекомендованного набора данных
Spreadsheet/Таблица

## Slide 23
Окно Съемки
Отображение трековых линий и картографической подложки Маркер показывает текущее положение Используйте для корреляции аномалий с объектами на карте Все карты, активные в основном окне, будут показаны здесь

## Slide 24
Окно Профиля Поправка IGRF
Трек
Гамма

## Slide 25
Можно редактировать выбросы гаммы, сырой аномалии (синий цвет графика) и/или суммарной аномалии (красный цвет)
Окно Профиля -
Окно Профиля С данными береговой станции

## Slide 26
MAGNETOMETER EDITOR - Расширение Отредактированных данных по умолчанию
*.MAG
*.RAW
MAG EDIT

## Slide 27
Отредактированные величины гаммы Сырая Аномалия Суммарная Аномалия
MAG EDIT

## Slide 28
Сохранение в формат XYZ или в новый двоичный формат сессии.
Опции сохранения MAGEDIT

## Slide 29: Редактор Данных Магнитной Съемки - создание изолиний
Теперь можно создавать изолинии в редакторе.
Нажмите кнопку Contour
Если Вы еще не сохранили данные, программа попросит это сделать
Появится диалоговое окно Contour для создания изолиний, не запуская программу TIN MODEL.

## Slide 30: Редактор Данных Магнитной Съемки - Процедуры выборки
Теперь в программе Редактор Данных Магнитной Съемки есть возможность выборки данных
Выберите кнопку ВЫБОРКА
Если Вы еще не сохранили данные, программа попросит это сделать
Появится диалоговое окно 2D Sort для сортировки величин гамма.

## Slide 31
В Модели Tin – создание изолиний
Создание модели TIN по данным позволяет создать карту DXF с изолиниями гаммы

## Slide 32: Использование Сырой Аномалии дает лучшее представление

## Slide 33
GeoTIF, созданный в МОДЕЛЬ TIN HYPACK, поверх ЭНК S-57 в основном окне HYPACK®.
Презентация данных

## Slide 34
Экспорт изолиний аномалий в GOOGLE EARTH
Презентация данных

## Slide 35
Можно отправить планшеты с данными на плоттер, GeoTIF, DXF либо PDF.
Презентация данных
Магнитные Аномалии

## Slide 36: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500