## Slide 1: Дополнительные Функции HYPACK
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: СЪЕМКА HYPACK®: GHOST SHAPES
Введите запланированное положение платформы или баржи и покажите контуры судна (оранжевый).

## Slide 3: Передача окон SURVEY по сети на ПК без НУРАСК.
ПК с HYPACK
ПК без HYPACK
Запуск SURVEY VIEWER
ПК без HYPACK
Запуск SURVEY VIEWER
ПК без HYPACK
Запуск SURVEY VIEWER
ПК без HYPACK
Запуск SURVEY VIEWER
Проводная или беспроводная сеть.
WINDOWS 10 и WINDOWS 7 имеют ограничение числа клиентов для трансляции 8.
SURVEY VIEWER

## Slide 4: Password Protected Sharing = Off
Чтобы SURVEY VIEWER работал корректно на ПК с Wn7, нужно зайти в настройки доступа сети и отключить защиту паролем на ПК с HYPACK SURVEY.

## Slide 5: Удаленный просмотр в сети

## Slide 6: Управление удаленным просмотром в сети
Можно управлять СЪЕМКОЙ удаленно с ПК без ключа HYPACK
Можно отдавать базовые команды. Запись, Постановка целей и др.

## Slide 7: WebIF.DLL: Другая опция...
Просматривайте окна SURVEY (Окна карты и Окна Данных) через подключение Intranet.
Смотрите презентацию WEBIF в папке Survey.

## Slide 8: Мониторинг судна в режиме 3Д
На снимке судно с экипажем подходит к барже с судном снабжения на заднем плане. Промерное судно проходит по галсам на переднем плане с магнитометром. Каждое судно управляется на отдельном ПК в пределах внутренней беспроводной сети, а данные собираются на главном ПК. Используется программа 3DTV с ее новой функцией отслеживания нескольких судов. Глубина магнитометра управляется путем изменения заглубления мобиля.
Баржа готовая к обслуживанию несколькими судами, включая судно снабжения и судно с экипажем.
Требуется, чтобы все суда могли обмениваться позициями и глубиной, исправленной за уровни друг с другом.

## Slide 9: Менеджмент качеством дноуглубительных работ

## Slide 10: Данные DQM
Данные DQM содержат все отслеживаемые параметры и сохраняются в файл базы данных для отчета о влиянии на окружающую среду.
Они включают положение рабочего органа для удаления загрязненных отложений, а также глубину, тип дна и количество материала для обработки.
Можно осуществлять мониторинг каждой смены и записывать каждую секунду рабочего времени
Характеристики дна можно записывать и создавать отчеты.

## Slide 11: Данные в DQM USACE на бортовом ПК

## Slide 12: Планирование миссии и проходы по галсам

## Slide 13: Автоматический сбор данных и управление

## Slide 14: Сбор данных от беспилотных аппаратов (надводных и подводных)

## Slide 15: Сбор данных от беспилотных аппаратов (надводных и подводных)
Сбор данных в режиме реального времени
  На борту
  Запись удаленно
Можно передавать путевые точки на автономное плавсредство

## Slide 16: Данные беспилотника в 4 измерениях
LIDAR
Данные многолучевой съемки
ADCP
Качество воды
Снимки ГБО
Измерения Уровней

## Slide 17: Мониторинг турбулентности вживую

## Slide 18: YSI_Turbidity.dll с YSI EXO

## Slide 19: Импорт поправок за уровень NOAA
Программа ПОПРАВКИ УРОВНЯ ВРУЧНУЮ
Если известна станция NOAA, она будет выбрана автоматически
Можно сохранить файл *.tdx и *.tid
Можно импортировать в драйвер TIDEDR.DLL в ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK

## Slide 20: Чтение поправок за уровни NOAA в режиме онлайн
NOAATides.dll
Драйвер считывает уровни с сервера NOAA и применяет их в программы СЪЕМКА и DREDGEPACK®
Можно выбрать датум соответствующий проекту
Данные записываются в файлы данных *.Raw для обработки

## Slide 21: НАСТРАИВАЕМЫЕ обводы судна в программе СЪЕМКА
Снимки можно сохранить как BMP и отображать в окнах Карты в СЪЕМКЕ
Масштабируемые обводы судна
Легко идентифицируемое отслеживание судна

## Slide 22: Движение Платформ

## Slide 23: Шаг 1: РЕДАКТОР ОБВОДОВ СУДНА
Опишите обводы судна.
Базовая точка судна в координатах X=0, Y=0.
Задайте 1 или 2 якорных точки
  Одна якорная точка: СЪЕМКА определит финальное положение платформы, используя Якорную Точку в курс.
  Две якорные точки: СЪЕМКА определит финальное положение платформы, используя две якорные точки.

## Slide 24: Шаг 1: РЕДАКТОР ОБВОДОВ СУДНА
Якорь №1
Якорь №2

## Slide 25: Шаг 2: ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK®
Реальное положение платформы - мобиль Судно.
  В данном случае мы позиционируем платформу с помощью RTK GPS с дирекционной антенной, используя драйвер GPS.DLL.
Конечное положение платформы - мобиль «Rig Site».
  Используем драйвер BARGE.DLL для задания финального положения платформы.

## Slide 26: BARGE.DLL
В установках для BARGE.DLL:
  Чтобы позиционировать платформу с помощью одной якорной точки и курса кликните метку «Anchor 1» и введите финальное положение и курс (ниже).
  Чтобы позиционировать с помощью двух якорных точек, кликните обе метки Anchor 1 и Anchor 2 и введите финальное положение.

## Slide 27: Шаг 3: СЪЕМКА
Финальное положение платформы будет отображено синим цветом.
  Оно определено в соответствии с настройками драйвера BARGE.DLL.
Текущее положение платформы показано красным цветом.
  Мы задали цвет заливки основного судна красный. Можно задать разные цвета.
  Мы также задали прозрачность обводов судна, чтобы видеть конечную позицию (синий цвет) под текущей позицией (красный цвет). (Выполняется в меню Суда.)

## Slide 28: Параметры судна: Текущая Позиция
Выберите Головное Судно
Сделайте его непрозрачным
Задайте цвет
Шаг 3: СЪЕМКА

## Slide 29: Параметры судна: Финальная Позиция
Выберите Судно - Платформу
Задайте Прозрачность
Задайте цвет
Шаг 3: СЪЕМКА

## Slide 30: СЪЕМКА: Окно Информация Баржи
Отображает расстояние и пеленг каждой якорной точки, которую следует переместить.
Отображает текущий курс и требуемый курс.

## Slide 31: Всё!

## Slide 32: УПРАВЛЕНИЕ БАРЖОЙ

## Slide 33: Управление баржами в HYPACK
На основной барже нужно видеть Буксир 1, Буксир 2, Буксир 4 и Буксир 4.
На Буксире 1 нужно видеть Баржу, Буксир 2, Буксир 3 и Буксир 4.
И т.д.

## Slide 34: Требования к оборудованию:
Главная баржа:
  GPS с векторной антенной.
  Беспроводной роутер с однонаправленной антенной.
  ПК со СЪЕМКА HYPACK®.
Буксиры
  GPS с векторной антенной.
  ПК с программой СЪЕМКА HYPACK® и WiFi.
Судно Адреса IP Маска Подсети
Главная баржа (Судно): 192.168.5.101 255.255.255.0
Буксир 1: 192.168.5.102 255.255.255.0
Буксир 2: 192.168.5.103 255.255.255.0
Буксир 3: 192.168.5.104 255.255.255.0
Буксир 4: 192.168.5.105 255.255.255.0
Настройки сети:
  Каждый ПК нуждается в статическом адресе IP в общей подсети.
  Смотрите пример ниже с настройками.

## Slide 35: Задание статического адреса IP
Откройте Центр Управления Сетями и Общим Доступом и кликните на Беспроводном Сетевом Подключении. Слева появится новое окно.
Кликните кнопку «Свойства». В центре появится окно.
Кликните Интернет Протокол Версии 4 (TCP/Pv4), затем «Свойства». Справа появится окно.
Введите соответствующий адрес IP и маску подсети для этого ПК.

## Slide 36: ОБОРУДОВАНИЕ HYPACK®
Добавьте мобиль для каждого судна. Установки судна для Баржи показаны справа.
На каждом судне:
    Используйте GPS.DLL для определение его положения и курса.
    Используйте драйвера NMEAOUTPUT.DLL для вывода своего местоположения и курса для других судов.
Чтобы видеть другие суда:
    Используйте GPS.DLL для определение их положения и курса.
Установки судна на Барже
Установки судна на Буксире 1

## Slide 37: Настройка NMEAOUTPUT.DLL
На каждом судне настроим драйвер NMEAOUTPUT.DLL для вывода его положения и курса через подключение UDP.
Каждое судно использует отдельные порты чтения и записи.
NMEAOUTPUT.DLL Тип Client/Server Порт чтения/Записи
Баржа (Судно) UDP Server 9101
Буксир2 UDP Server 9102
Буксир3 UDP Server 9103
Буксир4 UDP Server 9104
Буксир5 UDP Server 9105

## Slide 38: Настройте NMEAOUTPUT.DLL
Окно установок: Вывод GGA и HDT.

## Slide 39: Настройте NMEAOUTPUT.DLL
Настройте частоту обновления 1Гц

## Slide 40: Чтение транслируемой информации с каждого судна
На барже мы используем драйвер GPS.DLL для чтения позиций с буксира 1
Мы считываем только данные позиций и курса от каждого судна.
Зададим подключение по сети с протоколом UDP в качестве Сервера. Задайте порт чтения и записи в соответствии с настройками на буксирах.

## Slide 41: СЪЕМКА HYPACK®

## Slide 42: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500