## Slide 1: Объемы
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Объемы восстановления береговой линии (beach volumes)

## Slide 3: Объемы восстановления береговой линии (beach volumes)
Beach Predredge Вычисление объемов материала по данным одной съемки
Beach Postdredge Вычисляет:
    Материал, добавленный до проектной отметки СИНИЙ
    Материал, добавленный выше проектной отметки КОРИЧНЕВЫЙ
    Депрессии ниже проектных отметок, куда можно добавить материал ЗЕЛЕНЫЙ

## Slide 4: Объемы восстановления береговой линии (beach volumes)
Все, кто восстанавливает береговую линию, работают в режиме высот.
В Опциях Графика - вкладыш Данные, задайте режим высот (elevation mode)
Шаг 1: Режим Превышений

## Slide 5: Объемы восстановления береговой линии (beach volumes)
Максимальный Шаблон Проекта:
  Создание шаблона выше проектного.
Минимальный Шаблон Проекта:
  Создание шаблона ниже проектного.
Не нужны?
Задайте их равными 0
Шаг 2: Задайте шаг между максимальным и минимальным шаблонами

## Slide 6: Пример объемов восстановления береговой линии
Каждый галс имеет собственный шаблон.
Вместо ввода отдельного файла шаблона (TPL) для каждого файла съемки (в нашем случае 11), можно использовать файл каталога.
Используйте БЛОКНОТ для создания файла каталога с именем
“III Templates.LOG”
Попробуйте загрузить его в колонке Шаблона
LOG FILE предварительной съемки: III.LOG
Файл шаблона: “III Templates.LOG”
Max/Min Design: 1.0/2.0
Метод: Beach Predredge

## Slide 7: Результат расчетов Beach Predredge
Нужно задать пределы графика в режиме высот.
График имеет цвета над шаблоном проекта.
Профиль съемки черная линия внизу. Синий участок - материал, который следует добавить для поднятия дна до шаблона проекта.

## Slide 8: Пример отчета в методе Beach Predredge
Отчет объемов показывает площадь, объем и суммарный объем для каждого разреза. Значения для шаблона проекта, максимального и минимального.
Проектный объем по расстоянию разделяет объем на разрезе на расстояние, которое покрывают данные на этом разрезе.
Пример отчета об объемах Beach Volume: Отчет по данным одной съемки
Проект восстановления городского пляжа Элк Хавн
Дноуглубительная Компания HYPACK
15 июня 2010
Не для навигации
Объемы: Ярды кубические
Компенсация на склонах: Не используется
Шаблон Проекта
Суммарный материал: 141190.2
Station Файл Distance - Расстояние Площадь Avg. Объем Accum. Проект
Between Units^2 Area Units^3 Volume Volume
Lines Units^2 Units^3 Per Dist.
10+00 10p00.III 582,6
11+00 11p00.III 100.0 434.8 508.7 12258.6 12258.6 20.0
12+00 12p00.III 100.0 408.1 421.4 12169.6 24428.3 19.8
13+00 13p00.III 100.0 655.0 531.5 12750.3 37178.6 20.6
14+00 14p00.III 100.0 703.8 679.4 13921.6 51100.2 22.4
15+00 15p00.III 100.0 709.5 706.7 15920.5 67020.8 25.6

## Slide 9: Beach Postdredge
Измените метод на ‘Beach Post Dredge’.
Добавьте файл каталога JJJ.LOG в колонку справа от файлов предварительной съемки.
LOG FILE предварительной съемки: III.LOG
Файл исполнительной съемки: JJJ.LOG
Файл шаблона: “III Templates.LOG”
Max/Min Design: 1.0/2.0
Метод: Beach Postdredge
Пример: Пред и исп

## Slide 10: Beach Post Dredge Вид Профиля

## Slide 11: Beach Post Dredge, Отчет
Отчет объемов показывает площадь, объем и суммарный объем для каждого разреза.
% Filled = Добавленный объем / (Добавленный + Оставшиеся депрессии)
Overfilled = Материал, добавленный сверх каждого шаблона.

## Slide 12: Объемы восстановления береговой линии Компенсация на склонах
Материал выше проекта на склонах можно рассматривать как возможный к заполнению депрессий ниже по склону на этом сегменте.
Список сегментов, к которым Вы хотите применить компенсационные склоны в первой колонке. Разделите сегменты запятыми.

## Slide 13: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500