## Slide 1: Volúmenes
Evento de Entrenamiento HYPACK 2020

## Slide 2
Material Sobre Diseño (Material Sobre el Nivel...)
Material Sobreprofundidad Permitida
Línea central Canal
(no siempre esta en el centro del canal
Plantilla de Diseño Canal
Plantilla Sobreprofundidad Permitida
Izq. Talud Lateral Izquierda del Centro Derecha del Centro Talud Lateral Derecho
V
H
Talud lateral Cabeceo expresado como la razón de H:V (e.g. 3:1)
TERMINOLOGÍA BÁSICA

## Slide 3
TERMINOLOGÍA BÁSICA
Material Removido sobre Diseño (Grado)
Material Removido en la Sobreprofundidad Permitida
Material Sobredragado
Material Remanente
Relleno
Relleno puede ocurrir sobre el diseño, en la sobreprofundidad permitida, o debajo la sobreprofundidad permitida.
Es natural o un resultado de la operación de dragado?
Algunos contratos tienen sanciones por material de relleno!
Material sobredragado puede ser calculado justo debajo de la plantilla Sobreprofundidad permitida, o a la extensión de los datos de levantamiento.
Pueden haber también sanciones con base en el sobredragado!

## Slide 4: Encadenamiento y Ofset
‘Encadenamiento’ es la distancia a lo largo de la línea central
Usualmente expresada en notación ingenieríl.
(3240’ = 3+240 or 32+40)
Origenes de Canales no siempre comienzan en ‘0’.
‘Ofset’ es normalmente positivo a la derecha (mirando hacia el aumento del encadenamiento.
Origen Canal
Ofset
Encadenamiento

## Slide 5: Volumen por Secciones
La “línea central” no siempre está en el centro del canal.
El talud lateral izquierdo y talud lateral derecho no tienen que ser iguales.
La profundidad de diseño del canal, la sobreprofundidad del canal, el talud lateral izquierdo, el talud lateral derecho y el ancho del canal todos pueden cambiar a medida que se progresa a lo largo del canal.
Programa SECCIONES TRANSVERSALES Y VOLUMENES (CSV)
Línea Base Canal Izquierdo
Tope del Banco Izquierdo
Línea Base Canal Derecha
Encadenamiento = 0
Encadenamiento = 2000
Encadenamiento = 5000
Encadenamiento = 9000
Línea
Línea Centro Canal
Tope del Banco Derecho

## Slide 6: Ejemplos Extraños de Encadenamiento
El canal de repente se desplaza lateralmente y el encadenamiento no cambia!
Use un archivo de Borde para sub-dividir volúmenes alrededor de esquinas complejas!

## Slide 7: Clasificación de Sobreprofundidad Permitida
Algunos reportes de volumen subdividen el material de Sobreprofundidad Permitida en dos grupos.
    Material donde el fondo esta sobre la Plantilla de Diseño Canal.
    Material donde el fondo esta debajo de la Plantilla de Diseño Canal.
Sin Isóbata / Normal: Todo en la sobreprofundidad es pago
Isóbata / Inteligente: Solo el material verde es pago

## Slide 8: Isóbata Sobreprofundidad en PostDragado
Ud. puede calcular el material Sobreprofundidad Isóbata con base en el perfil de Pre Dragado.
Luego usted podria calcular el material Sobreprofundidad Isóbata con base en el perfil de Post-dragado.
Luego usted podria tomar la diferencia entre los dos.
Pero, estaría equivocado.
PRE-DRAGADO
Material Isobata
Pre-dragado
Material Isobata
Sobredragado
Material Isobata
Sobredragado
Material Isobata
Sobredragado
Material Isobata
Sobredragado
PRE-DRAGADO
POS-DRAGADO
POS-DRAGADO
Material Isobata Post-dragado

## Slide 9: Calculos de Isóbata Sobreprofundidad en PostDragado.
Como Isobata Sobredragado funciona en calculos de PostDragado en CSV
Material Isobata Sobredragado Removido
Material Isobata Sobredragado Remanente
PRE-DRAGADO
POST-DRAGADO
Limites estan definidos donde el material puede ser considerado como isóbata sobreprofundidad, con base en el perfil de Pre-Dragado. El cálculo Post-dragado es restringido a estos límites.
Pestaña Volúmenes:
Material Sobreprofundidad removido por fuera de éstos límites puede ser incluido o ignorado!
Relleno que ocurra por fuera de esta área puede ser incluido o ignorado.

## Slide 10: Diferencias en Sobreprofundidad Permitida
Sobreprofundidad:
27,035 ydc
Sobreprofundidad:
8,170 ydc
Puede hacer una GRAN diferencia!
Sobreprofundidad
Sin Isóbata
Sobreprofundidad con Isóbata

## Slide 11: Sin Sobreprofundidad en los Taludes Laterales
Algunos métodos le permiten ignorar el material de Sobreprofundidad en los Taludes Laterales.
  Esto es típicamente una opción que puede ser activada o desactivada.

## Slide 12: Plantillas Corte Caja
Los Métodos Filadelfia en CSV (SECCIONES TRANSVERSALES & VOLUMENES) y MODELO TIN pueden alternar entre una plantilla estándar (con taludes laterales) y una plantilla de “Corte Caja”.
  Los “puntos base talud” de la sección son fijos
  Una Extensión Izquierda y Derecha separada puede ser aplicada hacia afuera desde las bases del talud
Extensión Izquierda
Extensión Derecha

## Slide 13: SECCIONES TRANSVERSALES & VOLUMENES Tour Rápido
Pestaña Levantamientos: Seleccione su método, entre los archivos, especifique el ófset a la plantilla de sobredragado.

## Slide 14: SECCIONES TRANSVERSALES & VOLUMENES Tour Rápido
Pestaña Opciones Gráficas: Sub pestañas para definir opciones de etiquetado, manejo de datos y parámetros para diferentes métodos de volumen.

## Slide 15: SECCIONES TRANSVERSALES & VOLUMENES Tour Rápido
Pestaña Vista: Información Gráfica y de texto opcional sobre cada sección.

## Slide 16: SECCIONES TRANSVERSALES & VOLUMENES Tour Rápido
Pestaña Imprimir: Configuración para exportar a impresora / ploter.

## Slide 17: SECCIONES TRANSVERSALES & VOLUMENES Tour Rápido
Pestaña Volumen: Reporte de Texto Diferente para cada Método.

## Slide 18: SECCIONES TRANSVERSALES & VOLUMENES Tour Rápido
Pestaña Levantamientos: Seleccione su método, entre los archivos, especifique el ófset a la plantilla de sobredragado.

## Slide 19: Vista Secciones sin Volúmenes
Defina Método = ‘ninguno’
Secciones Transversales y plantillas son mostradas, pero no se calcula volúmenes.

## Slide 20: Cálculos de Volumen Levantamiento Sencillo
Seleccione un método con un ‘1’, ‘2’ o la palabra “PreDragado”. La hoja de cálculo cambiará/
Cantidades de volumen son ahora calculadas, usando la info en las pestañas Levantamientos y Opciones Gráficas.

## Slide 21: Volumen Levantamiento Sencillo con Sobrepuestas.
Botón Ordenar Archivos: Importante !!
Agregue levantamientos más viejos en las columnas a la derecha. Calc. de Volumen será hecho solo usando la columna Levantamiento Base.

## Slide 22: PreDragado vs. PostDragado
Seleccione un método con un ‘3’ o la palabra ‘PostDragado’.
Siempre ‘Ordene’ el listado de archivos para asegurarse que las líneas son las mismas.

## Slide 23: Familiarizándose con CSV

## Slide 24: Familiarizándose con CSV
ARCHIVO LOG: AAA.LOG
OD Permitida: 1’
Método: Filadelfia Pre
OD: Sin Isóbata
Material Total a Profundidad Proyecto: 7,172 YC
Sobreprofundidad Permitida Total: 4,154yc
Total Pagar Colocado 11,327yc
Ejemplo #1

## Slide 25: Familiarizándose con CSV
ARCHIVO LOG: AAA.LOG
OD Permitida: 1’
Método: Filadelfia Pre
OD: Isóbata
Material Total a Profundidad Proyecto: 7,172 YC
Sobreprofundidad Permitida Total: 4,154
Total Pagar Colocado 11,327
Material Total a Profundidad Proyecto: 7,172 YC
Sobreprofundidad Permitida Total: 3,721
Total Pagar Colocado 10,894
Resultados Sin Isóbata
Resultados Isóbata
Ejemplo #1 Parte 2: Isóbata vs Sin Isóbata
Qué aprendemos de esto?
Que su material sobre el diseño no es afectado.
Que su material de Sobreprofundidad Permitida puede ser significativamente diferente con base en este parámetro.

## Slide 26: Familiarizándose con CSV
ARCHIVO Pre Dragado: AAA.LOG
Archivo Post-dragado: BBB.LOG
OD Permitida: 1’
Método: Filadelfia Post
OD: Sin Isóbata
Sin Coincidencias
Sin Coincidencias
Icono Ordenar
Trayendo un Archivo Post-dragado
Qué aprendemos de esto?
  CSV solo hará un Pre vs Post si los Levantamientos de Dragado Antes y el Después fueron recorridos con el mismo archivo de líneas planeadas.
  Siempre oprima el ícono “Ordenar” para verificar que los archivos coinciden.
  NO puede hacer volúmenes entre manzanas y naranjas.

## Slide 27: Familiarizándose con CSV
La mejor opción es tomar un juego de datos en el MODELO TIN junto con su archivo de líneas planeadas final (LNW) y crear nuevos datos formato ALL Editados con las plantillas correctas!
Qué hacer si sus líneas Planeadas de PreDragado y PostDreagdo no coinciden?

## Slide 28: Familiarizándose con CSV
Use el MODELO TIN para crear un modelo de superficie de sus datos.
Use el archivo Línea Planeada (*.LNW) desde su juego de datos bueno y corte secciones para cada perfil usando la función de MODELO TIN Exportar - Formato “All.
Ejecute CSV usando el archivo LOG creado en MODELO TIN.
Entrada MODELO TIN BBB.XYZ
Líneas Planeadas: AAA para TIN.LNW
Lado Max TIN: 17
Extensión Salida: CCC
Archivo LOG Salida: CCC.LOG
Espaciamiento Puntos: 1.0
Opción 2: Cómo debe corregir esto…….

## Slide 29: Familiarizándose con CSV
Pre vs Post donde los Archivos de Datos son recorridos en las mismas Líneas Planeadas.
ARCHIVO Pre Dragado: AAA.LOG
Archivo Post-dragado: CCC.LOG
OD Permitida: 1’
Método Filadelfia PostDragado
OD: Sin Isóbata
Qué aprendemos de esto?
  Si sus archivos de datos PreDragado y PostDragado fueron recorridos usando diferentes líneas planeadas, usted puede usar MODELO TIN para extraer un juego de datos al correcto archivo de línea planeada.

## Slide 30: Mirando a la Vista Perfil
Pre-dragado
(Línea Negra)
Post-dragado
(Línea Roja)
Usted puede cambiar los colores de línea y nombres de etiquetas desde la pestaña LEVANTAMIENTOS.
Material Removido Sobre Diseño
Material Removido en OD Permitida
Material Agregado (Relleno)

## Slide 31: Entendiendo Rellenos

## Slide 32: Unas pocas palabras acerca del Relleno
A
B
Quizás alguien movió cosas desde A hasta B!
Quizás el relleno se deba solo a sedimentación natural!
Sobre que base usted quiere pagarles (o ser pagado)!

## Slide 33: Rellenos en Reportes
Resumen Cantidades Dragadas
===========================
Materiales Material Grueso Relleno Material Neto
Total Removido a la Profundidad del Proyecto.. 5836.8 651.1 5185.7
Total Removido Pago En Sobreprofundidad.... 2040.1 86.0 1954.0
Total Removido Pago..... 7876.9 737.2 7139.7
Total Removido..... 9545.9 1764.5 7781.4
Total Remanente Sobre Profundidad De Proyecto. 1981.9 1981.9
Total Material Sobredragado.... 1669.0 1027.3 641.7
Total Material Rellenado.... 1764.5
El reporte Filadelfia Pos-dragado (arriba) tiene:
Una columna de “Material Grueso” que solo incluye las cantidades removidas, sin ningún ajuste por relleno.
Una columna ‘Relleno’ que muestra el Relleno calculado.
Una columna ‘Material Neto’ que es ‘Material Grueso’ menos ‘Relleno’.
Si el relleno se debe a sedimentación natural, entonces use la Columna Material Grueso. Si el Relleno se debe al proceso de dragado, entonces use la columna de Material Neto.
Reporte Filadelfia Post-Dragado

## Slide 34: Método AEA 3: Materiales Reportados
AEA 3 compara un levantamiento de Pre Dragado y uno de Post-Dragado
Los levantamientos deben ser conducidos usando el mismo archivo de líneas planeadas.

## Slide 35: Relleno en Reportes - Reporte Método AEA 3
Reporte AEA3 (arriba) tiene:
Una fila ‘Y1’ que reporta el Relleno por cada categoría.
Una fila ‘Pre’ que reporta el material disponible desde el PreDragado.
Una fila ‘Post’ que reporta el material disponible desde el PostDragado.
Una fila ‘Delta’ que es el material Post menos Pre.
Una fila ‘TotPay’ que agrega el material de relleno a los resultados ‘Delta’.
Si el Relleno se debe a la sedimentación natural, entonces use la fila TotPay.
Si el relleno se debe al proceso de dragado, entonces use la fila Delta.
Accum V1L V2L V3L V1 V2P V2NP V3 X2L X2R V1R V2R V3R
____________________________________________________________________________________________________________________
Y1 0.0 0.0 0.0 369.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 18.5 0.0
____________________________________________________________________________________________________________________
Pre 37.0 46.3 0.0 3703.7 1851.9 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 46.3 0.0
Pre 9.3 27.8 0.0 2590.7 1851.9 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 64.8 0.0
_____________________________________________________________________________________________________________________
Delta 27.8 18.5 0.0 1113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -46.3 -18.5 0.0
TotPay 27.8 18.5 0.0 1481.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

## Slide 36: Rellenos en Reportes
Estación A Estación Prof. Prof. Talud Talud
792+00 799+56 26.0 27.0 0/0 0/0
Resumen Cantidades Dragado
===========================
Total Removido a Profundidad de Diseño ........ 5194.6 YC
Total Removido en Sobreprofundidad ........... 2220.4
Total Permitido en Corte Caja .............. 1.0
Volumen Total a Pagar incluido Corte Caja ... 7416.0
Total Remanante Sobre Profundidad de Diseño... 1979.1
Total Remanante en Sobreprofundidad .... 1926.3
El reporte Jacksonville Post Dragado automáticamente aplica los valores de relleno. El reporte resume el ‘Material Neto’ (Grueso menos Relleno).
Probaremos eso en un poquito más....
Reporte Método Jacksonville ProstDragado

## Slide 37: Vacíos y Cobertura Incompleta

## Slide 38: Vacíos en Datos Levantamiento
VACÍOS INTERNOS: CSV ‘interpolará’ valores de profundidad a través vacíos internos. Es mejor que usted verifique sus datos para ver donde ellos ocurren y como ellos lo afectarán.
Tenga cuidado extra con vacíos que se extienden sobre las líneas de base del talud.
VACÍOS EXTERNOS: CSV no “extrapola” tendencias para crear datos. El cálculo de área para donde sus datos paran.
Peligro!
Vacíos Internos
Vacíos
Externos

## Slide 39: Datos levantamiento Incompletos: Vacíos Exteriores
CS&V no crea datos o extrapola tendencias sobre vacíos externos.
En la figura arriba: V = L * (A1 + A2) / 2.
El volumen resultante sería menor que la cantidad real.

## Slide 40: Datos levantamiento Incompletos: Vacíos Exteriores
Podria ser más preciso dejar la Línea 3 por fuera del cálculo.
  V2-4 = 200 * (A2+A4) / 2
  Mejores resultados generales si los perfiles seccionales son similares.
Línea 3 tiene datos de levantamiento Incompletos.
A CS&V no le importa.
  V23 = 100*(A2+A3)/2
  V34 = 100*(A3+A4)/2
  Puesto que A3 es menor de lo que debe ser, la cantidad de volumen también será menor.

## Slide 41: Verificando por Vacíos en los Datos
Probablemente su mejor curso de acción es verificar sus archivos por cualquier vacío externo de datos y luego decidir como proceder.
Opciones Gráficas - Pestaña Datos

## Slide 42: Ejemplo: Verificando Vacíos
ARCHIVO: BBB.LOG
OD Permitida: 2’
Método: AEA1
Prueba Vacíos: 20’ Tolerancia
788+00: Mire este vacío!

## Slide 43: Manejo de Vacíos Externos en PostDragado
Qué pasa cuando sus Perfiles de PreDragado y PostDragado no cubren toda el área?

## Slide 44: “Longitud Total del Levantamiento anterior”
Esta NO es una buena opción.
Areas donde yo tengo cobertura completa en el Antes y Después: Cálculo de Volumen es OK.
Areas donde yo tengo cobertura en solo el levantamiento Anterior: Obtengo credito completo por remover el material.
Areas donde yo solo tengo cobertura en el levantamiento Posterior: Ignoradas.
Perfil
Pre-Dragado
Perfil Post-Dragado

## Slide 45: “Solo donde Ambos levantamientos Tienen Datos”
Este es el parámetro “por defecto” y definitivamente mejor que el otro. Sin embargo, no es perfecto.
Areas donde yo tengo cobertura en ambos levantamientos: Calculado
Areas donde yo solo tengo cobertura en el Levantamiento Previo: Ignorada
Areas donde yo solo tengo cobertura en el levantamiento Posterior: Ignorada
Perfil
Pre-Dragado
Perfil Post-Dragado

## Slide 46: Que tal si calculamos el material separadamente para cada perfil y luego tomamos la diferencia?
Perfil
Pre-Dragado
Perfil Post-Dragado
Resultados Predragado
Resultados Post-dragado
Tome esto...
Reste esto...
Perfil
Pre-Dragado
Perfil Post-Dragado

## Slide 47: Pre Dragado vs Post Dragado
NO es una buena idea.
Areas donde yo tengo cobertura en ambos levantamientos: Calculado
Areas donde yo solo tengo cobertura en el Levantamiento Previo: Tratadas como removidas
Areas donde yo solo tengo cobertura en el Levantamiento Posterior: Tratadas como relleno
Que tal si calculamos el material separadamente para cada perfil y luego tomamos la diferencia?
Perfil
Pre-Dragado
Perfil Post-Dragado
Tratado como Relleno!

## Slide 48: En un mundo perfecto....
Levante desde Tope del Banco hasta Tope del Banco
Sin vacíos de datos internos
Por eso pagan mucho a los Hidrógrafos $$$$
Deseamos profundizar el canal de 28 a 30 pies. Vamos a darles 6 pulgadas de sobreprofundidad.
6 pulgadas? Esta loco? Estamos usando una draga, no un escalpelo.
Ah, y si toca los taludes laterals, la Autoridad Ambiental , podria ponerte una multa.
Uff, esperemos que no se enteren de lo de las tortugas marinas….
Se me olvidaba… y toda su tripulacion tiene que usar estos brazaletes de seguridad, para que podamos traquear a cada uno de ellos.
Bueno, al menos esta vez sabre donde encontrarlos….

## Slide 49: PLANTILLAS DISEÑO SECCIÓN TRANSVERSAL

## Slide 50: Plantillas
DISEÑO CANAL Y DISEÑO AVANZADO DE CANAL pueden crear Líneas Planeadas que tienen tanto Plantillas Sencillas como Complejas.
Algunos métodos en CS&V solo pueden manejar una Plantilla Sencilla.
1
2
3
4
Plantilla Sencilla (4 o 5 puntos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Plantilla Compleja

## Slide 51: Plantillas No Estándar
Los siguientes métodos han sido modificados para manejar plantillas no estándar:
  AEA1, AEA2, AEA3
  Savannah
  Filadelfia PreDragado, PostDragado
  GLDD1
  AEA Sin Segmentos
  Norfolk
1
2
3
Plantilla No Estándar
1
2
3
4
5
6
7
Plantilla No Estándar
CSV buscará por el segmento plano más profundo y lo declarará el centro del canal.
  Segmentos 2-3 en la parte superior izquierda.
  Segmentos 4-5-6 en la parte superior derecha.
Si el método de volumen requiere un punto de línea central, la rutina usará uno existente, o creará uno si no lo encuentra.
Todo material a la izquierda del punto base talud izquierdo es incluido en el talud izquierdo.
Todo material a la derecha del punto base talud derecha será incluido en el talud derecho.

## Slide 52: Plantilla de Diseño
1
2
3
4
5
Plantillas también pueden ser hechas en CS&V, usando el editor de plantilla en la pestaña Levantamiento.
Archivos Plantilla son almacenados con una extensión TPL
Si múltiples líneas usan la misma plantilla, use la herramienta Rellenar Columna

## Slide 53: Ejemplo: Plantillas
ARCHIVO: HHH.LOG
OD Permitida: 2’
Método: AEA1
Si no hay entrada en la columna “Plantilla”, CSV usará la info de plantilla que encuentra en el encabezado de los archivos de datos.

## Slide 54: Ejemplo Plantillas Manual
ARCHIVO: HHH.LOG
OD Permitida: 2’
Método: AEA1
Alineación Plantilla: Línea central
PUNTOS PLANTILLA
Distancia Profundidad
-300.0 0.0
-200.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0
Haga clic en una casilla de la columna Plantilla
Haga clic en el Icono Editor Plantilla
Entre los pares Distancia-Profundidad
Salve el archivo a HHH1.TPL
Llene la columna Plantilla..
1
2
3
4
5

## Slide 55: El Resultado
PUNTOS PLANTILLA
Distancia Profundidad
-300.0 0.0
-200.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0

## Slide 56: Manejando Plantillas Complejas
Los métodos AEA, Filadelfia, Savannah y Norfolk pueden ahora manejar plantillas complejas.
Plantilla Sencilla con Punto Línea central: Esto es lo que los métodos solían requerir. Ellos trabajan con esta plantilla sin ninguna alteración.
Plantilla Sencilla sin Punto línea central: Los métodos van a crear un Punto de línea central a mitad de camino entre los puntos de las bases del talud.

## Slide 57: Plantillas más Complejas
Sin Talud Lateral: CSV busca la región más profunda “plana” y decide que ese es el centro del canal. Sub-divide el centro del canal en izquierda-derecha. En este caso los materiales del talud lateral izquierdo serían todos 0.0 y los materiales del talud lateral derecho serían normales
Sin Taludes Laterales: CSV busca la región más profunda “plana” y decide que ese es el centro del canal. Sub-divide el centro del canal en izquierda-derecha. En este caso los materiales del talud lateral izquierdo y derecho serían todos 0.0.
Plantillas Complejas CSV busca la región más profunda “plana” y decide que ese es el centro del canal. Sub-divide el centro del canal en izquierda-derecha. Todo a la izquierda de la base del Talud Izquierdo es reportado como materiral Talud Izquierdo. Todo a la derecha de la Base del Talud Derecho es reportado como Material Talud Derecho.
Centro Canal
Centro Canal
Centro Canal
Talud Lateral Izq.

## Slide 58: Puntos Plantilla Requerido
Método | Puntos Plantilla | Método | Puntos Plantilla
AEA1 | Complejo | GLDD1 | 4
AEA2 | Complejo | GLDD3 | 4
AEA3 | Complejo | Kingfisher | Hasta 20
HYPACK Estándar | Hasta 20 | AEA Sin Segmentos | Hasta 20
Savannah | Complejo | Playa Pre | Hasta 20
Filadelfia Pre | Complejo | Playa Post | Hasta 20
Filadelfia Post | Complejo | Listado Zonas Pre | No Aplicable
Jacksonville Pre | Hasta 20 | Listado Zonas Post | No Aplicable
Jacksonville Post | Hasta 20 | Area Final Sin Plantillas. | No Aplicable
Norfolk | Complejo |  | 
Métodos que necesitan tener el mismo número de puntos de plantilla en cada perfil.

## Slide 59: Diferente Número de Puntos de plantilla
HHH1.TPL
Distancia Profundidad
-300.0 0.0
-200.0 50.0
0.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0
No Funciona!
HHH2.TPL
Distancia Profundidad
-300.0 0.0
-200.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0

## Slide 60: Intente “AEA Sin Segmentos”
HHH1.TPL
Distancia Profundidad
-300.0 0.0
-200.0 50.0
0.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0
No funciona adecuadamente!
Le dijimos al programa alinear las plantillas a la línea central y no hay línea central.
Rehagamos el TPL y referenciémoslo al Inicio de Línea....
HHH2.TPL
Distancia Profundidad
-300.0 0.0
-200.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0

## Slide 61: Intente “AEA Sin Segmentos” De nuevo...
HHH3.TPL
Distancia Profundidad
0.0 0.0
100.0 50.0
300.0 50.0
500.0 50.0
600.0 0.0
Seleccionar Inicio de Línea, Funciona!
AEA Sin Segmentos esta diseñado para trabajar con diferentes números de segmentos. Usted tiene que crearlos dese el Inicio de Línea, puesto que algunos segmentos pueda que no tengan puntos de línea central.
HHH4.TPL
Distancia Profundidad
0.0 0.0
100.0 50.0
500.0 50.0
600.0 0.0

## Slide 62: Reporte AEA Sin Segmentos
NO hay sub-división entre segmentos.
El reporte contiene la cantidad total de material sobre la plantilla y en la plantilla de sobreprofundidad permitida.
V1 = Sobre el Diseño
V2 = Sobreprofundidad Permitida
Accum Vol = La suma total de material desde la primera sección hasta la sección actual.

## Slide 63: Usando un Archivo LNW nuevo como la Fuente de Plantilla
Usted puede usar un archivo LNW creado en DISEÑO CANAL como una fuente de Plantilla.
CSV hará coincidir la plantilla por los nombres de la línea planeada usada para colectar los datos
  Esto significa que los puntos de ruta de la línea central en sus canales deben ser los mismos.
CSV alineará cada plantilla de manera que el punto de línea central, o el punto de ruta de Inicio de Línea coincida entre los dos perfiles.
Sea cuidados con esto!

## Slide 64: Volúmenes sin Plantilla!
AEA Sin Plantillas
Calcula la cantidad de material que el LEVANTAMIENTO 1 esta sobre el LEVANTAMIENTO 2. (Corte)
Calcula la cantidad de material que LEVANTAMIENTO 1 esta debajo de LEVANTAMIENTO 2 (Relleno).
Toma la diferencia para obtener el material neto.
Ninguna plantilla está involucrada.

## Slide 65: Resumen Plantillas
 | Situación | Comentario
1. | Haga sus líneas en DISEÑO CANAL o DISEÑO AVANZADO DE CANAL (ACD) y use la info de plantilla existente. | Positivo: Fácil, sin complicaciones. Negativo: Tiene que ser capaz de diseñar un canal en CD o ACD.
2 | Haga plantillas definidas por el usuario en CSV | Positivo: Le dará un resultado. Negativos: No es fácil, limites de métodos disponibles, restricciones en el número de puntos de plantilla.
3. | Haga un nuevo archivo LNW en DISEÑO CANAL y use su plantilla en CSV | Positivo: Forma rápida para un canal más profundo o nuevos taludes laterales. Negativos: Línea central y encadenamiento debe ser idénticos al canal original.
4. | Genere secciones en MODELO TIN usando el mismo archivo LNW. | Positivo: Le permite calcular volúmenes en datos que fueron colectados con diferentes líneas planeadas. Le permite calcular volúmenes (por secciones) con datos multihaz. Negativos: Usted esta calculando volúmenes con profundidades matemáticamente generadas. Usted realmente no colecto esas profundidades.
5. | Calcule volúmenes sin plantillas | Positivo: Bueno si usted solo desea conocer cuanto fue removido o adicionado. Negativo: Sin taludes laterales, sin sub-división de cantidades

## Slide 66: Créditos Taludes Laterales

## Slide 67: Créditos Taludes Laterales
AEA3
    Material X1 Material puede ser acreditado al caer dentro del vacío X2.
    X1 y X2 son listados en el reporte.
Jacksonville ProstDragado
  A puede caer en B
  A puede caer en C
  A puede caer en B + C
  Valores A, B, C y “credito” son listados al fondo del reporte

## Slide 68: Vista AEA3
X1
X2

## Slide 69: Reporte AEA3
X2 Izquierda muestra un vacío debajo de la plantilla Sobreprofundidad Permitida de 8 pies2
X1 Izq muestra 9 pies2 de material de Sobreprofundidad Permitida disponible en el talud lateral izquierdo
El Resumen muestra 33.4 yc de material disponible y un vacío de 29.6 yc (vacío es reportado como negativo). Usted pudo aplicar un crédito de 29.6 yc al material de Sobreprofundidad Permitida.

## Slide 70: Jacksonville ProstDragado
Defina la distancia hacia el interior (y hacia afuera) desde cada base del talud que material “C” será calculado y la distancia hacia afuera desde cada base talud que el material “B” será calculado.
Créditos: Opciones Gráficas – pestaña Volumen:

## Slide 71: Cálculo Créditos JAX POST
Material “A” puede “caer” en los vacíos de ‘B’, ‘C’ o ‘B+C’

## Slide 72: Jacksonville Post Dragado
20
20
Material y vacíos localizados dentro de 20’ or 20m de la línea base talud serían incluidos en el cálculo.
Distancia Caja Corte = 20

## Slide 73: Jacksonville Post Dragado
5
5
Material y vacíos localizados dentro de 5’ or 5m de la línea base talud serían incluidos en el cálculo.
Distancia Caja Corte = 5

## Slide 74: Opciones Acreditación JAX POST
Solo el primer vacío (hacia afuera) es incluido. Los vacíos mas arriba son ignorados, aún cuando la Distancia Caja Corte = 20.
Ignorado
Incluido

## Slide 75: Opciones Acreditación JAX POST
Todos los vacíos hacia afuera son incluidos, hasta la distancia especificada en Distancia Caja Corte.
Incluido
Incluido

## Slide 76: Créditos Jacksonville ProstDragado
Archivo PreDragado: AAA.LOG
Archivo PostDragado: CCC.LOG
Sobreprof: 1
Plantillas: Por Defecto
Dist. Corte Caja: 50/50
Método Jacksonville ProstDragado
Usando los parámetros (derecha), cual es el crédito total que sería aplicado?
Ejemplo Prueba

## Slide 77: Créditos Jacksonville ProstDragado
Felicitaciones! Usted pasó por todo esto, por un crédito de 1 yc!
Crédito= MIN(A, B)
Izq Talud Derecha Talud Total
Estación A B C Crédito A B C Crédito Crédito
792+20 22.9 0.0 0.0 0.0 139.3 0.0 0.0 0.0 0.0
793+00 74.0 0.0 0.0 0.0 302.0 0.0 0.0 0.0 0.0
794+00 49.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0
795+00 31.6 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0
796+00 18.7 0.0 0.0 0.0 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0
797+00 9.2 0.0 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0
798+00 1.9 0.0 0.0 0.0 50.1 0.0 0.0 0.0 0.0
798+10 0.2 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
798+20 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0
798+30 0.1 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
798+40 1.1 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0
798+50 2.4 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
798+60 7.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
798+70 11.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
798+80 10.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
798+90 4.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
799+00 2.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
799+17 17.6 0.8 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.8
799+24 8.4 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
799+28 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
799+41 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0
799+56 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Total 1.0 0.0 1.0
Resultados Ejemplo Prueba

## Slide 78: Créditos Jacksonville Post Dragado
Esta es una de solo dos secciones donde el perfil de Postdragado pasa debajo de la plantilla Sobreprofundidad Permitida (base talud izquierda).

## Slide 79: Limitando volúmenes con un archivo de Borde

## Slide 80: Limitando Cálculos de Volumen con un Archivo Borde
A2
A1=0
A3
A4
A5=0
CSV puede leer un archivo borde (*.BRD) y solo calcula área (y por consiguiente volumen) dentro del borde.

## Slide 81: Limitando Cálculos de Volumen con un Archivo Borde
En CSV, el borde verde tendrá la misma área y volumen que el borde azul!
En MODELO TIN, ellos serían muy diferentes.

## Slide 82: Ejemplo Usando un Archivo BRD
Si ‘Limitar Areas con Archivo Borde’ es ‘Activado’, entonces los volúmenes son restringidos al área dentro del archivo BRD.
Si no se activa, el límite BRD es mostrado, pero el volumen no es restringido.
Archivo PreDragado: HHH.LOG
Archivo Borde: HHH.BRD
OD Permitida: 2’
Método: AEA1

## Slide 83: Usando un Archivo BRD
Sin el archivo Borde
Con el archivo Borde

## Slide 84: Volúmenes Playa

## Slide 85: Volúmenes Playa
Playa Pre-dragado: Calcula material disponible desde un levantamiento Sencillo
Playa Post-dragado: Calcula
    Material agregado hasta la plantilla de diseño AZUL
    Material agregado sobre la plantilla de diseño MARRON
    Vacíos debajo de la plantilla diseño donde el material todavía puede ser agregado VERDE

## Slide 86: Volúmenes Playa
Todos los que estan haciendo trabajos en playa parecen estar en Modo Elevación.
Vaya a sus Opciones Gráficas - Pestaña Datos y ajústelo a “Modo Elevación”.
Paso 1: Modo Elevación

## Slide 87: Volúmenes Playa
Plantilla Diseño Máximo:
  Crea una plantilla sobre su plantilla de diseño.
Plantilla de Diseño Mínimo
  Crea una plantilla debajo de su plantilla de diseño.
No las quiere?
Entonces déjelas en ‘0.0’
Paso 2: Defina su Espaciamiento Plantilla Máxima y Mínima

## Slide 88: Ejemplo Volumen Playa
Cada línea tiene su propia plantilla.
En vez de entrar en un archivo TPL por cada línea (11 veces en este caso), podemos usar un archivo LOG.
Use NOTEPAD para crear un archivo LOG llamado
“III Templates.LOG”
Intente cargarlo en la columna Plantilla!
Archivo PreDragado:III.LOG
Archivo Plantilla: III Templates.LOG
Diseño Max/Min: 1.0/2.0
Método: Playa Pre-dragado

## Slide 89: Resultado Playa Pre-dragado
Usted va a tener que ajustar los valores de presentación Min/Max para reflejar su modo elevación.
La vista gráfica es coloreada alrededor de la plantilla de Diseño.
En el perfil levantamiento es la línea negra en el fondo. El área azul es el material que usted necesita agregar para traer la playa hasta la plantilla de Diseño.

## Slide 90: Reporte Volumen Playa Pre-dragado
El reporte de volumen muestra el área, volumen y volumen acumulado por cada línea. Se repite para la Plantilla de Diseño, la Plantilla Máxima y la Plantilla Mínima.
El Volumen Diseñado Por Distancia divide el Volumen para la línea por la distancia de cobertura de datos de la línea.
Reporte Volumen Playa: Reporte Dragado
Proyecto Elk Haven Playa Municipal
Compañía de Dragado HYPACK
Junio 15, 2010
No Para Navegación
Volumen: Yardas Cúbicas
Taludes Compensantes: No Usado
Plantilla de Diseño
Total Material Requerido: 141190.2
Estación Archivo Distancia Area Prom. Volumen Accum. Diseño
Entre Unidades^2 Area Unidades^3 Volumen Volumen
Líneas Unidades^2 Unidades^3 Por Dist.
10+00 10p00.III 582.6
11+00 11p00.III 100.0 434.8 508.7 12258.6 12258.6 20.0
12+00 12p00.III 100.0 408.1 421.4 12169.6 24428.3 19.8
13+00 13p00.III 100.0 655.0 531.5 12750.3 37178.6 20.6
14+00 14p00.III 100.0 703.8 679.4 13921.6 51100.2 22.4
15+00 15p00.III 100.0 709.5 706.7 15920.5 67020.8 25.6

## Slide 91: Playa PostDragado
Cambie el método a la “Playa Post Dragado”.
Agregue el archivo JJJ.LOG a la columna a la derecha de los archivos PreDragado.
Archivo PreDragado: III.LOG
Archivo Post-dragado: JJJ.LOG
Archivo Plantilla: III templates.LOG
Diseño Max/Min: 1.0/2.0
Método Playa PostDragado
Ejemplo: Pre vs. Post:

## Slide 92: Playa Post dragado Vista Perfil

## Slide 93: Reporte Playa Post-Dragado
Area, volumen y volumen acumulado por cada sección.
% Lleno = Volumen Agregado / (Volumen agregado + Vacío Remanente)
Sobrellenado = Material agregado en exceso de cada plantilla.

## Slide 94: Volúmenes Playa Taludes Compensantes
Material localizado cuesta arriba (en un segmento inclinado) puede ser acreditado para caer en un vacío cuesta abajo en ese segmento.
Liste los segmentos que usted quiere aplicar los Taludes Compensantes en la primera columna. Separe segmentos por comas.

## Slide 95: Listado Zona Borde

## Slide 96: Porqué LISTADO ZONA BORDE?
$6
$8
$8
$10
$15
Antes que el método LISTADO ZONA BORDE fuera creado, no teníamos ningún medio de asignar volúmenes para este proyecto!
La Región Naranja es nuestro centro canal viejo (25’). Vamos a pagar $ 6/yc por el dragado de mantenimiento.
El área Roja es donde el canal de 25’ ha sido ampliado para la Armada. Vamos a cobrarles $8/yc por este Material.
Las áreas Azules tienen un talud lateral 1:4. Va desde 25’ hasta 0’ a la izquierda y de 20’ a 0’ a la derecha. NO se extiende todo el canal a la derecha. Estamos pagando $8/yc por el materiral a la izquierda y $10/yc por el material a la derecha.
El área Verde sube una pendiente de 1: 2 solo en el lado derecho de 25 ’a 20’. Es material más duro, por lo que estamos pagando $15/yc.

## Slide 97: El Proceso
EDITOR LINEA o DISEÑO CANAL o IMPORTAR DESDE DXF
Cree su archivo línea planeada (*.LNW). No se preocupe por plantillas creadas en DISEÑO CANAL. Vamos a ignorarlas!
DISEÑO DE CANAL AVANZADO
Cree su Archivo Diseño Avanzado Canal 3-D (*.CHN)
Defina y marque sus zonas.
Importe su archivo LNW.
Exporte su archivo Listado Zona Borde
SECCIONES TRANSVERSALES Y VOLUMENES
Seleccione el método Listado Zona Borde Pre-dragado o PostDragado.
Entre el archivo Listado Zona Borde como su archivo Plantilla (cada fila).
Eso es todo!

## Slide 98: DISEÑO DE CANAL AVANZADO (ACD)
Cargue QQQ.CHN en ACD.
Verifique la pestaña “Nodos”.
  Solo tiene nodos para los puntos del centro de canal, todos a 25’.
  Vamos a enseñarle una forma fácil de crear los taludes laterales.
Nuestros Nodos

## Slide 99: ACD Haciendo Caras Manualmente
Entre los nodos por cada “cara”.
a k i c
c i e
k l j i
l b d j
i j f e
j d f
g e f h
Reglas para Hacer Caras
Conecte los nodos en contra de las manecillas (recorriendo las bases)
No Caras concavas.
Sin caras no-planas.

## Slide 100: ACD Herramientas Cara
Remueva Nodos No Usados
Corrija Orientación Cara
Verificar Caras
Haga Plano Horizontal a la Derecha del Listado Nodos
Haga Plano Horizontal a la Izquierda del Listado Nodos
Haga Pared Vertical
Haga un talud lateral derecho desde el Listado Nodos
Haga un talud lateral izquierdo desde el Listado Nodos

## Slide 101: DISEÑO DE CANAL AVANZADO (ACD) Cree un área de talud lateralde la forma fácil!
Use la herramienta Talud Lateral Derecho para crear un talud lateral 2:1
Use los nodos:
  b d f h
Termine el talud lateral a una profundidad de 20’

## Slide 102: DISEÑO DE CANAL AVANZADO (ACD) Agregue su talud lateral existente.
Use la herramienta Talud Lateral Derecho
Cree un talud lateral 4:1 que suba hasta el nivel 0.0
Use nodos _2 _3 _4

## Slide 103: DISEÑO DE CANAL AVANZADO (ACD) Haga su talud lateral final.
Use la herramienta Talud Lateral Izq
Haga un talud lateral 4:1 que suba hasta la Profundidad = 0.0
Use nodos a c e g

## Slide 104: Nuestro Canal en 3D

## Slide 105: DISEÑO DE CANAL AVANZADO (ACD) Cree sus Zonas de Reporte y Asigne los Polígonos
Desde la Pestaña “Zonas”.
Agregue seis zonas:
  Canal Federal
  Talud Izquierdo
  Talud Derecho
  Armada Este
  Armada Oeste
  Corte Cresta
Usando la herramienta ‘flecha’ en nombre de cada zona y asigne polígonos a esa zona.

## Slide 106: Avanzada canal Diseño (ACD) Inserte sus líneas planeadas y Exporte su archivo *.ZEL
Haga clic en la pestaña ‘Perfiles’ e importe su archivo LNW. (OOO.LNW)
Haga clic en la pestaña ‘Zonas’ y ‘Exportar ZEL’ (Listado Zona Borde). Salvar Como OOO.ZEL
El archivo Listado Zona Borde tomará el lugar de sus plantillas en SECCIONES TRANSVERSALES & VOLUMENES
Si usted planea hacer volúmenes en SECCIONES TRANSVERSALES & VOLUMENES:

## Slide 107: Algunos CHN/ZEL “Hace” y “No Hace”
No tenga una Línea Planeada que comparte el mismo “borde” que su archivo *.CHN Podría no encontrar todas las intersecciones necesarias.
Solución: Extienda su diseño canal de manera que la línea planeada intersecte con todas las áreas de las zonas de reporte. CSV solo calculará volúmenes hasta el límite de la línea planeada.

## Slide 108: Algunos CHN/ZEL “Hace” y “No Hace”
No tenga una línea planeada iniciando dentro de una zona de reporte.
NO tenga una línea planeada iniciando exactamente sobre un polígono borde. La intersección puede no ser encontrada!

## Slide 109: Método Listado Zona Borde en CSV
Archivo PreDragado: QQQ.LOG
Archivo PostDragado: RRR.LOG
Plantilla: OOO.ZEL
OD Permitida: 1’
Método Listado Zonas PostDragado

## Slide 110: Método Listado Zona Borde en CSV

## Slide 111: Reporte Listado Zona Borde
Resumen: Por cada Zona.
Diseño
Sobreprofundidad (Toda)
Sobreprofundidad (Isóbata)

## Slide 112: MATERIAL SOBREDRAGADO

## Slide 113
Material Removido Debajo de la plantilla Sobreprofundidad Permitida
Perfil Pre-dragado
Perfil Post-dragado
Material Sobredragado
El método Filadelfia PostDragado es el único método que calcula Material SOBREDRAGADO.
MATERIAL SOBREDRAGADO:

## Slide 114: Ejemplo Sobredragado
Archivo PreDragado: MMM.LOG
Archivo Post-dragado: NNN.LOG
Sobreprof: 2
Plantillas: Por Defecto
Método Filadelfia PostDragado
Este parámetro va a ser importante! “Limitar DBL a Pre Dragado Sobre Sub profundidad Talud Lateral”

## Slide 115: Ejemplo Sobredragado
Esto parece muy directo.
Dos Líneas, 100’ espaciamiento, con un bloque de material removido debajo de la plantilla Sobreprofundidad Permitida que es 20’ de ancho por 1’ de profundidad.
Material Sobredragado = (100’ x 20’ x 1’)/27 = 74.1 yc
….No…..
Filadelfia Post Dragado

## Slide 116: Limite DBL - Sin Activar
Con el “Límite DBL... sin activar, CSV incluye cualquier y todo el material de Sobredragado hasta los límites del levantamiento.

## Slide 117: Limitar DBL - Activado
Con el “Límite DBL... activado, CSV incluye cualquier y todo el material de Sobredragado hasta donde el perfil de Pre-dragado cruza la plantilla de Sobreprofundidad Permitida.
Limite DBL Izquierdo
Limite DBL Derecho

## Slide 118: Material Sobredragado
Programa ESTADISTICAS DRAGADO

## Slide 119: Material Sobredragado
ESTADISTICAS DRAGADO
  Clasifica profundidades en tres categorias:
    Sobre el Grado Requerido
    En Sobreprofundidad Paga
    Debajo Sobreprofundidad Paga.
  Solo busca en profundidades en el áreas del centro del canal, ignorando las áreas del talud lateral.
Programa ESTADISTICAS DRAGADO
Archivo PreDragado: AAA.LOG
Archivo Post-dragado: CCC.LOG
Area Limite: AAA.LNW
Ofset Sobreprofundidad: 2
Programa ESTADISTICAS DRAGADO

## Slide 120: Métodos Cálculos de Volumen

## Slide 121: Ejemplo AEA3 Post dragado
La pequeña diferencia se debe a mi incapacidad para hacer una pared vertical en la transición 9’ a 7’ en el Perfil de Post Dragado Para ver los valores reales “Relleno”, Grueso” y “Neto”, necesitamos ir al fondo del reporte....
ARCHIVO Pre Dragado: FFF.LOG
Archivo Post-dragado: EEE.LOG
OD Permitida: 1’
Método: AEA3
Resumen Volumen
DV1L: 27.8 DV2L: 18.5
DV1: 1113.0 DV2P: 0.0
DV1R: -46.3 DV2NP: 0.0
DV2R: -18.5
____________________________________
Total: 1094.4 0.0
Resultados Mathemáticos:
Material Neto Sobre el diseño: 1,092.6 yc
Material Neto Permitido Sobreprofundidad: 0.0 YC
Resultados CSV AEA3:
Material Neto Sobre el diseño: 1,094.4 yc
Material Neto Permitido Sobreprofundidad: 0.0 YC

## Slide 122: Ejemplo Post Dragado
El último “grupo” muestra el Volumen Acumulado para cada categoría.
  ‘Delta’ representa el material, neto de relleno (Grueso - relleno)
  ‘TotPay’ representa el Material Grueso.
Para compararlo contra el resumen Filadelfia PostDragado:
  Total Removido a la Profundidad del Proyecto = V1L + V1 + V1R
  Delta = 27.8 + 1113.0 + (-46.3) = 1094.5
  TotPay = 27.8 + 1481.9 + 0 = 1509.7
  Total Removido Pago En Sobreprofundidad = V2L + V2 + V2R = 0 = 0
  Total Removido Pago = V1L + V1 + V1R + V2L + V2 + V2R
Accum V1L V2L V3L V1 V2P V2NP V3 X2L X2R V1R V2R V3R
___________________________________________________________________________________
Y1 0.0 0.0 0.0 369.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 18.5 0.0
__________________________________________________________________________
Pre 37.0 46.3 0.0 3703.7 1851.9 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 46.3 0.0
Post 9.3 27.8 0.0 2590.7 1851.9 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 64.8 0.0
__________________________________________________________________________
Delta 27.8 18.5 0.0 1113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -46.3 -18.5 0.0
TotPay 27.8 18.5 0.0 1481.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AEA3: El fondo del Reporte

## Slide 123: Ejemplo Post Dragado Filadelfia PostDragado
El resumen del Reporte Filadelfia divide los materiales en grupos “mas faciles de entender”.
ARCHIVO Pre Dragado: FFF.LOG
Archivo Post-dragado: EEE.LOG
OD Permitida: 1’
Método: FILA. POSTDR.
Resultados Mathemáticos:
Material Neto Sobre el diseño: 1,092.6 cy
Material Neto Permitido Sobreprofundidad: 0.0 YC
Materiales Material Grueso Relleno Material Neto
Total Removido a la Profundidad del Proyecto.....1509.7 415.3 1094.4
Total Removido Pago En Sobreprofundidad.... 18.5 18.5 0.0
Total Removido Pago..... 1528.2 433.8 1094.4
Total Removido..... 1667.1 554.2 1113.0
Total Remanente Sobre Profundidad De Proyecto. 2683.3 2683.3
Total Material Sobredragado.... 138.9 120.4 18.5
Total Material Rellenado: 554.2

## Slide 124: Ejemplo Post Dragado Jacksonville ProstDragado
El Reporte Jacksonville ProstDragado provee valores “Netos”. No hay opción sobre como aplicar el relleno. Relleno siempre es deducido desde el Volumen Grueso en el reporte.
ARCHIVO Pre Dragado: FFF.LOG
Archivo Post-dragado: EEE.LOG
OD Permitida: 1’
Método: JAX PostDredge
Resumen Cantidades Dragado
===========================
Total Removido a Profundidad de Diseño ........ 1094.4 YC
Total Removido en Sobreprofundidad ........... -0.0
Total Permitido en Corte Caja .............. 0.0
Volumen Total a Pagar incluido Corte Caja ... 1094.4
Total Remanante Sobre Profundidad de Diseño... 2683.3
Total Remanante en Sobreprofundidad .... 1944.4
Resultados Matemáticos:
Material Neto Sobre el diseño: 1,092.6 yc Material Neto Permitido Sobreprofundidad: 0.0 yc

## Slide 125: Parámetros Filadelfia
Ajuste Sobreprofundidad Talud Lateral a 0.00: Este parámetro afecta el computo de “Material Sobreprofundidad Permitida”. Si es activado, ignora cualquier material de sobreprofundidad en las regiones de los taludes laterales.
Limitar DBL a PreDragado Sobre Sup profundidad Talud Lateral: Esta es importante y va a tomar otra página para explicarlo....

## Slide 126: Limitar DBL a PreDragado Sobre Sub Profundidad Talud Lateral:
Límite costado Derecho
Esta opción para el cálculo de volumen donde el levantamiento PreDragado pasa a través de la plantilla de Sobreprofundidad Permitida. Si usted no ha activado esta casilla, el área mostrada en el paréntesis sería incluido en los cálculos de RELLENO y SOBREDRAGADO.

## Slide 127: Como éstas opciones cambian sus resultados
Ambos sin activar:
------------ Sobreprof = 1.0 pies --------
Izq Izq Der Der Volumen
Talud Canal Canal Talud (YC)
---- ---- ---- ---- ----
1.0 0.0 0.0 -1.0
Sobrepr 7.5 0.0 0.0 -6.5
Relleno 0.0 0.0 19.9 10.0
Ambos activos:
------------ Sobreprof = 1.0 pies --------
Izq Izq Der Der Volumen
Talud Canal Canal Talud (YC)
---- ---- ---- ---- ----
0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrepr 0.5 0.0 0.0 0.0
Relleno 0.0 0.0 19.9 2.5
Las Dos opciones permiten cuatro posibles resultados!
  Ajuste Sobreprofundidad Talud Lateral a 0.00
  Limite DBL a PreDragado...
Talud Lateral activo, Limite desactivado
------------ Sobreprof = 1.0 pies --------
Izq Izq Der Der Volumen
Talud Canal Canal Talud (YC)
---- ---- ---- ---- ----
0.0 0.0 0.0 0.0
Sobrepr 7.5 0.0 0.0 -6.5
Relleno 0.0 0.0 19.9 9.0
Talud Lateral Off, Limite On
------------ Sobreprof = 1.0 pies --------
Izq Izq Der Der Volumen
Talud Canal Canal Talud (YC)
---- ---- ---- ---- ----
1.0 0.0 0.0 -0.5
Sobrepr 0.5 0.0 0.0 0.0
Relleno 0.0 0.0 19.9 3.0

## Slide 128: Isóbata vs Sin Isóbata
Isóbata: Incluye material de sobreprofundidad solo donde el fondo es más bajo que el diseño de canal.
    Referido como la opción “Inteligente” en el Método Estándar HYPACK y‘V2P’ en Métodos AEA.
Sin Isóbata: Incluye todo el material de sobreprofundidad.
    Referido como la opción “Todo” en el Método Estándar HYPACK y sería‘V2P + V2NP’ en Métodos AEA.
Métodos Filadelfia

## Slide 129: Isóbata vs Sin Isóbata
ISÓBATA
SOBREPROFUNDIDAD
SOBREPROFUNDIDAD SIN ISÓBATA
Note que el material ‘verde’ que es incluido a la derecha después del fondo baja debajo de la plantilla de diseño….

## Slide 130: Método Filadelfia
Solo Bajos: Incluye material sobreprofundidad en área extensión solo si la prof. en la línea base talud es más baja que la prof. de diseño.
Todo: Incluye todo el material sobreprofundidad en el área extensión.
NO sabemos de nadie que use esta opción. Filadelfia COE no lo usa nunca mas. Recomendamos que siempre lo deje en “Todo” (por defecto).
Opción Pago Base Talud

## Slide 131
Todo
Solo Bajos
Método Filadelfia
Solo Bajos: Incluye material sobreprofundidad en área extensión solo si la prof. en la línea base talud es más baja que la prof. de diseño.
Todo: Incluye todo el material sobreprofundidad en el área extensión.

## Slide 132
1
2
3
4
5
6
Amarillo = Sobreprofundidad Removida
Azul = Relleno
Esto es igual a Total Pago Removido Grueso en Sobreprofundidad
Resumen Cantidades Dragado
===========================
Materiales Material Grueso Relleno Material Neto
Total Removido a la Profundidad del Proyecto..... 2892.0 313.5 2578.5
Total Removido Pago En Sobreprofundidad.... 8933.8 2648.7 6285.1
Total Removido Pago..... 11825.8 2962.2 8863.6
Total Removido..... 26582.0 7497.4 19084.7
Total Remanente Sobre Profundidad De Proyecto. 548.7 548.7
Total Material Sobredragado.... 14756.2 4535.2 10221.0
Total Material Rellenado: 7497.4
El área verde clara es también incluida en el Total Removido Pago En Sobreprofundidad
Sobreprofundidad Gruesa Removida

## Slide 133: Qué tal un proyecto real?
Ambos sin activar:
Materiales Material Grueso Relleno Material Neto
Total Removido a la Profundidad del Proyecto..... 5836.8 651.1 5185.7
Total Removido Pago En Sobreprofundidad.... 2307.4 86.0 2221.4
Total Removido Pago..... 8144.2 737.2 7407.1
Total Removido..... 9813.2 1764.6 8048.7
Total Remanente Sobre Profundidad De Proyecto. 1981.9 1981.9
Total Material Sobredragado.... 1669.0 1027.4 641.6
Total Material Rellenado: 1764.6
Ambos activos:
Materiales Material Grueso Relleno Material Neto
Total Removido a la Profundidad del Proyecto..... 5836.8 588.9 5247.9
Total Removido Pago En Sobreprofundidad.... 1657.7 16.5 1641.3
Total Removido Pago..... 7494.5 605.3 6889.2
Total Removido..... 8920.6 606.4 8314.2
Total Remanente Sobre Profundidad De Proyecto. 1919.6 1919.6
Total Material Sobredragado.... 1426.1 1.1 1425.0
Total Material Rellenado: 606.4
Talud lateral = On, DBL Límite = Apagado
Materiales Material Grueso Relleno Material Neto
Total Removido a la Profundidad del Proyecto..... 5836.8 651.1 5185.7
Total Removido Pago En Sobreprofundidad.... 1657.7 16.5 1641.3
Total Removido Pago..... 7494.5 667.6 6826.9
Total Removido..... 9163.5 1695.0 7468.5
Total Remanente Sobre Profundidad De Proyecto. 1981.9 1981.9
Total Material Sobredragado.... 1669.0 1027.4 641.6
Total Material Rellenado: 1695.0
Talud lateral = apagado, DBL Límite = On
Materiales Material Grueso Relleno Material Neto
Total Removido a la Profundidad del Proyecto..... 5836.8 588.9 5247.9
Total Removido Pago En Sobreprofundidad.... 2307.4 26.4 2281.0
Total Removido Pago..... 8144.2 615.3 7529.0
Total Removido..... 9570.3 616.3 8954.0
Total Remanente Sobre Profundidad De Proyecto. 1919.6 1919.6
Total Material Sobredragado.... 1426.1 1.1 1425.0
Total Material Rellenado: 616.3
ARCHIVO Pre Dragado: AAA.LOG
Archivo Post-dragado: CCC.LOG
OD Permitida: 1’
Método: Filadelfia Post
Varios Resultados para Total Removido Pago:
Sin Isóbata Resultados Netos
Ambos apagados: 7,404cy
Ambos activos: 6,889
Talud Activo, DBL Apagado: 6,282
Talud Apagado, DBL Activo: 7,529
Por lo anterior, las probabilidades de que dos personas obtengan los mismos resultados son muy pequeñas, a menos que ellos se pongan de acuerdo en todos los parámetros de cálculo.

## Slide 134: Gracias !
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Más Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website

## Slide 135: Ejemplos Prácticos

## Slide 136: Ejemplos Prácticos #1 TIN vs LNW (Método Filadelfia): Isóbata vs Sin Isóbata
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945cy
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,426cy
Total Pago Colocado: 575,371cy
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945cy
Sobreprofundidad Permitida Total: 121,421cy
Total Pago Colocado: 569,366cy
Nota: | El “Isóbata” vs “Sin Isóbata” solo afecta el Total Sobreprofundidad Permitida. “Isóbata” resulta en menor material Sobreprofundidad Permitida Total.
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Isóbata

## Slide 137: Ejemplos Prácticos #2 TIN vs LNW (Método Filadelfia): Talud vs Caja
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945cy
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,426cy
Total Pago Colocado: 575,371cy
Material Total a Prof. del Proyecto: 587,837cy
Sobreprofundidad Permitida Total: 145,166cy
Total Pago Colocado: 733,003cy
Nota: | Si usted opta por un cálculo “Corte Caja” y olvida entrar valores para las Extensiones Izquierda y Derecha, no obtendrá material en las áreas de Extensión Derecha e Izquierda.
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Caja
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Caja Izquierda / Caja Derecha | 50 / 50

## Slide 138: Ejemplos Prácticos #3 TIN vs LNW (Método Filadelfia): Cambiando la Profundidad Canal
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945cy
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,426cy
Total Pago Colocado: 575,371cy
Material Total a Prof. del Proyecto: 714,060cy
Sobreprofundidad Permitida Total: 146,115cy
Total Pago Colocado: 860,175cy
Nota: | Si usted cambia la profundidad del canal, MODELO TIN determina nuevos puntos de tope del banco, usando el talud lateral original.
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad = 44 (Diseño)
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad = 46
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata

## Slide 139: Ejemplos Prácticos #4 TIN vs LNW (Método Filadelfia): MODELO TIN vs CSV
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945 ydc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,426 ydc
Total Pago Colocado: 575,371 ydc
Material Total a Prof. del Proyecto: 451,686 ydc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,387 ydc
Total Pago Colocado: 579,073 ydc
Cargue Archivos en MODELO TIN (XYZ y LNW)
Exporte datos Formato ALL Editado a WWW.LOG
Cargue los datos WWW.LOG a CSV
Se acuerda como?
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Programa | CSV:
Archivo Entrada: | WWW.LOG
Líneas Planeadas | WWW.LNW
Lado Max Tin: | 200
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata

## Slide 140: Ejemplos Prácticos #5 TIN vs LNW (Método Filadelfia): Todos los Datos XYZ vs. Datos Sección
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945 ydc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,426 ydc
Total Pago Colocado: 575,371 ydc
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,761 ydc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,448 ydc
Total Pago Colocado: 575,209 ydc
Material Total a Prof. del Proyecto: 451,686 ydc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,387 ydc
Total Pago Colocado: 579,073 ydc
TIN con XYZ
CSV con LOG
TIN con LOG
Se comparan todos los juegos de datos así de cerca? NO! NO! NO! NO!
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW.LOG
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 175
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata

## Slide 141: Ejemplos Prácticos #6 Pre vs Post
Nota: | Los datos Pre Dragado siempre van en la casilla “Archivo Entrada” y los datos de Post Dragado siempre van en la casilla «Archivos Adicionales”.
Resumen Cantidades Dragado
==========================
Materiales Material Grueso Relleno Material Neto
Total Pago Removido a Prof Proyecto 155766.9 0.0 155766.9
Total Pago Removido en Sobreprofundidad 11256.2 0.0 11256.2
Total Pago Removido 167023.0 0.0 167023.0
Total Removido 175858.0 0.0 175858.0
Total Remanente Sobre Prof Proyecto 292178.5 292178.5
Total Material Sobredragado 8834.9 0.0 8834.9
Total Material Rellenado 0.0
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Archivo Adicional: | WWW_Post.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata

## Slide 142: VOLUMENES MODELO TIN La Prueba

## Slide 143: Pregunta Número 1
Un levantamiento monohaz fue hecho sobre un embalse y los archivos editados fueron salvados a un archivo Catálogo llamado 222_Pre.LOG.
Las líneas de levantamiento estan separadas 20’ y los datos estan en Profundidad (Z positivo hacia abajo).
Cuanta agua contiene el embalse cuando el nivel del agua esta a 5’ debajo del datum cartográfico?
68,435 yc

## Slide 144: Pregunta Número 2
Un Levantamiento Monohaz (222_Pre.LOG) fue realizado (Modo = Prof.) con líneas que estaban separadas 10’. Un archivo de DISEÑO AVANZADO DE CANAL (222.CHN) ha sido preparado.
Calcule el volumen sobre el diseño y la sobreprofundidad (Sin Isóbata, 0.3’) y reporte volúmenes por zonas canal.
Diseño Sobreprof
Corte Sin Isóbata
Zona Volumen Volumen
----------------------------------------
1 74971.6 1933.8
2 102017.8 2147.3
3 78319.0 1533.3
4 22328.3 601.9
5 89451.7 1612.8
6 35488.3 823.3
Talud7 10452.7 512.4
Talud8 18331.5 808.3
Talud9 14020.1 552.6
Talud10 17642.6 664.7
Talud11 9501.4 398.1
----------------------------------------
Total 472525.0 11588.5

## Slide 145: Pregunta Número 3
Levantamiento Predragado = 222_Pre.LOG (Distancia entre Líneas = 10’)
Levantamiento Postdragado = 222_Post.LOG
Canal = 222.CHN
Sobreprofundidad = 0.3’ (guía: tin vs chn)
Calcule el total del Material Removido Sobre Diseño, el Total de Material Removido en la Sobreprof Permitida (Sin Isóbata), el Relleno sobre Diseño y el Total de Material Sobredragado.
Total Material Removido Sobre Diseño = 223,168cy
Total Material Removido en Sobreprof. Permitida = 111cy
Total Relleno sobre Diseño = 3,884cy
Total Material Sobredragado = 432cy

## Slide 146: Pregunta Número 4
Levantamiento Predragado = GSP_pre.XYZ
Levantamiento Postdragado = GSP_ad.XYZ
Líneas Planeadas = 444.LNW
Modo = Prof guía: Filadelfia (TIN vs LNW)
Cuál es el Material Removido Neto Sobre el diseño?
Total Removido Pago A Profundidad Proyecto (Grueso) = 18,028cy
Relleno = 1,115cy
Total Removido Pago A Profundidad Proyecto (Neto) = 16,912cy