## Slide 1: Объемы
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2
Материала выше проекта
Материала выше отметки оплачиваемого перебора
Ось канала
(не всегда в центре канала
Шаблон проекта канала
Шаблон Допустимого Перебора
Левый Склон Слева от центра Справа от центра Правый Склон
V
H
Угол наклона бокового склона выражается отношением H:V (например, 3:1)
БАЗОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

## Slide 3
БАЗОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Материал, удаленный выше проектных отметок (grade)
Материал, удаленный до оплач. перебора
Материал выше отметки неоплачиваемого перебора
Оставшийся материал
Infill (заполнение)
Заполнение может быть выше проектной отметки, в оплачиваемом переоборе или ниже допустимого перебора.
Является ли оно естественным или результатом дноуглубления?
В некоторых контрактах за него может налагаться пеня.
Материал заполнения!
Материала ниже отметки неоплачиваемого перебора можно вычислить ниже отметки оплачиваемого перебора или в пределах всего участка съемки.
За материал неоплачиваемого перебора может быть пеня!

## Slide 4: Пикетаж (chainage) и офсет
‘Пикетаж (chainage) - расстояние вдоль оси канала.
Обычно выражается в инженерных единицах
(3240м = 3+240 или 32+40)
Начало канала не всегда начинается с 0 отметки.
«Офсет» обычно положителен вправо (если смотреть в конец канала).
Начало канала
Офсет
Пикетаж

## Slide 5: Объемы между разрезами
Осевая не всегда находится посередине канала.
Левый и правый склоны не всегда одинаковые.
Проектная глубина на канале, допустимый перебор, левый и правый склоны, а также ширина канала могут изменяться по длине канала.
Программа ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМЫ (ПСО)

## Slide 6: Примеры странных каналов
Канал неожиданно смещается в сторону, а пикетаж остается неизменным!
Используйте файл границ для разделения объемов на участке сложных каналов!

## Slide 7: Классификация допустимого перебора
В некоторых методах вычисления объемов материал в области допустимого перебора разбивается на две группы.
    Материал на участках, где дно выше проектных отметок.
    Материал на участках, где дно ниже проектных отметок.
Non-Contour / Normal: Весь материал в области допустимого перебора оплачивается
Contours / Smart: Оплачивается только зеленый материал

## Slide 8: Контурное черпание в исполнительной съемке
Можно вычислить материал при контурном черпании по данным предварительной съемки.
Затем можно вычислить материал при контурном черпании по данным исполнительной съемки.
Затем можно вычислить разность между ними.
Но это будет неверно.

## Slide 9: Контурное черпание в исполнительной съемке
Задаются лимиты материала там, где он может считаться контурным, основываясь на профиле предварительной съемки. Вычисление по данным исполнительной съемки ограничивается этими лимитами.
Вкладыш Volumes:
Материал в области оплачиваемого перебора вне этих лимитов можно включить или исключить!
Заполнение вне этого участка можно включить или исключить.

## Slide 10: Разности в допустимом переборе
Допустимый перебор
27 035 cyd
Допустимый перебор
8.170 cyd
Это может быть большая разница!
Не контурное черпание
Контурное черпание

## Slide 11: Нет материала допустимого перебора на склонах
Некоторые методы позволяют игнорировать материал допустимого перебора на склонах.
  Такую опцию обычно можно включить или выключить.

## Slide 12: Прямоугольная врезка (box cut).
Филадельфийские методы в ПСО и в МОДЕЛЬ TIN могут переключаться между стандартным шаблоном разреза (склоны) и прямоугольной врезкой (box cut).
  Точки подошвы разреза не изменяются.
  Можно добавить дополнительное расширение снаружи линии подошвы

## Slide 13: ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМЫ Быстрый гид
Вкладыш Съемки: Выберите метод, добавьте файлы данных, укажите офсет шаблона оплачиваемого перебора.

## Slide 14: ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМЫ Быстрый гид
Вкладыш Опции Графика: Дополнительные вкладыши для задания подписей графиков, рассмотрения данных и настроек для различных методов вычисления объемов.

## Slide 15: ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМЫ Быстрый гид
Вкладыш View: Графики разрезов с опциональным текстом.

## Slide 16: ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМЫ Быстрый гид
Вкладыш Печать Настройка экспорта и печати.

## Slide 17: ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМЫ Быстрый гид
Вкладыш Volumes: Текстовый Отчет Для каждого метода свой вид отчета.

## Slide 18: ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМЫ Быстрый гид
Вкладыш Съемки: Выберите метод, добавьте файлы данных, укажите офсет шаблона оплачиваемого перебора.

## Slide 19: Вид разрезов без объемов
Выберите Метод = None’
Разрезы и шаблоны отображаются, но объемы не вычисляются.

## Slide 20: Подсчет объемов по данным одной съемки
Выберите метод с «1», «2» или «PreDredge» в названии Таблица изменит свой вид.
Теперь будут вычислены объемы, используя информацию во вкладышах Съемки и Опции Графика.

## Slide 21: Подсчет объемов по данным одной съемки с наложениями
Кнопка сортировки файлов: Важно!
Продолжайте добавлять более старые съемки в колонки справа. Объем будет подсчитан только по данным съемки, добавленным в колонке Base Survey.

## Slide 22: Сравнение данных предварительной и исполнительной съемок.
Выберите метод с «3», «2» или «PreDredge» в названии
Всегда сортируйте (Sort) файлы, чтобы галсы в них соответствовали.

## Slide 23: Ознакомление с ПСО

## Slide 24: Ознакомление с ПСО
LOG FILE: AAA.LOG
Допустимый Перебор: 1фут
Метод: Philadelphia Pre
ДП: Non-Contour
Суммарный материал до проектной отметки: 7172 куб. ярда
Суммарный Допустимый перебор: 4154
Суммарный оплачиваемый объем 11327
Пример №1

## Slide 25: Ознакомление с ПСО
LOG FILE: AAA.LOG
Допустимый Перебор: 1фут
Метод: Philadelphia Pre
ДП: Contour
Суммарный материал до проектной отметки: 7172 куб. ярда
Суммарный Допустимый перебор: 4154
Суммарный оплачиваемый объем 11327
Суммарный материал до проектной отметки: 7172 куб. ярда
Суммарный Допустимый перебор: 3721
Суммарный оплачиваемый объем 10894
Результаты Non-Contour
Результаты Contour
Пример №1, часть 2: Contour или Non-Contour
Что из этого следует?
Материал выше проектной отметки не изменяется.
Материал в районе допустимого перебора может значительно отличаться в зависимости от этой настройки.

## Slide 26: Ознакомление с ПСО
LOG FILE предварительной съемки: AAA.LOG
Файл исполнительной съемки: BBB.LOG
Допустимый Перебор: 1фут
Метод Philadelphia Post
ДП: Non-Contour
Не Совпадает
Не Совпадает
Иконка Sort
Добавление данных исполнительной съемки
Что из этого следует?
  ПСО может выполнить расчет по данным предварительной и исполнительной съемок только если обе съемки выполнены по тем же галсам.
  Всегда используйте кнопку Sort для совмещения файлов.
  Нельзя вычислить объемы, сравнивая неправильные данные.

## Slide 27: Ознакомление с ПСО
Оптимальная опция - открыть один набор данных в программе МОДЕЛЬ TIN вместе с файлом галсов (LNW) и создать новый набор данных в формате ALL с правильными шаблонами!
Что делать, если галсы предварительной и исполнительной съемок не совпадают?

## Slide 28: Ознакомление с ПСО
Используйте программу МОДЕЛЬ TIN для создания ЦМД по данным съемки.
Используйте файл запланированных галсов (*.LNW) из хорошего набора данных и сделайте разрезы для каждого профиля в меню Экспорт - ALL Format в программе МОДЕЛЬ TIN.
Запустите ПСО, используя файл LOG, созданный в МОДЕЛЬ TIN.
TIN MODEL - ввод данных BBB.XYZ
Запланированные Галсы: ААА для TIN.LNW
TIN Max Side: 17
Расширение файла вывода: ССС
Файл ввывода LOG: ССС.LOG
Расстояние между точками: 1.0
Опция 2: Как исправить...

## Slide 29: Ознакомление с ПСО
Сравнение данных предварительной и исполнительной съемок, выполненных по одним и тем же галсам
LOG FILE предварительной съемки: AAA.LOG
Файл исполнительной съемки: ССС.LOG
Допустимый Перебор: 1фут
Метод: Philadelphia PostDredge
ДП: Non-Contour
Что из этого следует?
  Если предварительная и исполнительная съемки выполнены по разным галсам, можно использовать МОДЕЛЬ TIN для вывода данных одной из съемок по нужным галсам.

## Slide 30: Рассматривая Вид Профиля
Предварительная
(Черная линия)
Исполнительная
(красная линия)
Можно изменить цвета линий и подписи во вкладыше Съемки
Объем материала, удаленный выше проектных отметок (grade)
Материал, удаленный до оплач. перебора
Добавленный материал (Infill)

## Slide 31: Понимание Infill (заполнение)

## Slide 32: Несколько слов о заполнении (Infill)
А
В
Возможно, материал был перемещен из А в В!
Возможно произошла естественная седиментация!
На каком основании Вы хотите платить за него (или получить оплату)?

## Slide 33: Заполнение в отчетах
Итоговые объемы дноуглубления
===========================
Materials Gross Material Infill Net Material
Total Removed To Project Depth ...... 5836.8 651.1 5185.7
Total Pay Removed In Overdepth ...... 2040.1 86.0 1954.0
Total Pay Removed ................... 7876.9 737.2 7139.7
Total Removed ....................... 9545.9 1764.5 7781.4
Total Remaining Above Project Depth . 1981.9 1981.9
Total Overdredged Material .......... 1669.0 1027.3 641.7
Total Infill Material ............... 1764.5
В отчета в методе Philadelphia PreDredge (выше):
Колонка Gross Material содержится объем удаленного материала без учета заполнения.
Колонка «Infill« показывает вычисленное заполнение для каждого участка.
Колонка «Net Material« - «Gross Material« минус «Ifill».
Если заполнение произошло из-за естественной седиментации, можно использовать Gross Material. Если заполнение произошло из-за плохого дноуглубления, можно использовать Net Material.
Отчет в Philadelphia PreDredge

## Slide 34: Метод АЕА3: Материалы в отчете
AEA 3 сравнивает данные предварительной и исполнительной съемок.
Обе съемки должны быть выполнены по одним и тем же галсам.

## Slide 35: Заполнение в отчете АЕА3
Отчет АЕА3 (выше) содержит:
Строку Y1 - заполнение для каждого участка.
Строку Pre - материал по данным предварительной съемки.
Строку Post - материал по данным исполнительной съемки.
Строку ‘Delta’ - материал предварительной съемки минус исполнительной.
Строку ‘TotPay’, которая добавляет материал заполнения в результаты Delta.
Если заполнение произошло из-за естественной седиментации, можно использовать Total Pay .
Если заполнение произошло из-за плохого дноуглубления, можно использовать Delta .
Accum V1L V2L V3L V1 V2P V2NP V3 X2L X2R V1R V2R V3R
____________________________________________________________________________________________________________________
Y1 0.0 0.0 0.0 369.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 18.5 0.0
____________________________________________________________________________________________________________________
Pre 37.0 46.3 0.0 3703.7 1851.9 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 46.3 0.0
Post 9.3 27.8 0.0 2590.7 1851.9 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 64.8 0.0
_____________________________________________________________________________________________________________________
Delta 27,8 18,5 0,0 1113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,3 -18,5 0,0
TotPay 27.8 18.5 0.0 1481.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

## Slide 36: Заполнение в отчетах
Station To Station Глубина Глубина: Slope Slope:
792+00 799+56 26,0 27,0 0/0 0/0
Итоговые объемы дноуглубления
===========================
Общий оплачиваемый объем материала до проектной отметки: 5194.6 Куб Ярдов
Общий материал удаленный в допустимом переборе ....... 2220.4
Всего удалено в допустимом переборе в прямоугольной врезке (box cut). 1.0
Общий оплачиваемый объем включая прямоугольную врезку ... 7416.0
Всего осталось выше проекта... 1979.1
Всего осталось в допустимом переборе ..... 1926.3
Отчет в Jacksonville PostDredge автоматически применяет значение заполнения. Отчет суммиирует Net Material (Gross - Infill).
Мы докажем это чуть позже...
Отчет в методе Jacksonville Postdredge

## Slide 37: Пробелы и неполное покрытие

## Slide 38: Пробелы в данных съемки
ВНУТРЕННИЕ ПРОБЕЛЫ: ПСО интерполирует глубины внутри профиля. Лучше проверить пробелы в данных, чтобы знать, как они могут повлиять на объемы.
Обратите особое внимание на пробелы на подошвах канала.
ВНЕШНИЕ ПРОБЕЛЫ: В ПСО не выполняется экстраполяция данных. Вычисление площади разреза заканчивается там, где заканчиваются данные.
Опасно!

## Slide 39: Не оконченные галсы: Нет данных вначале/конце
В CS&V не выполняется экстраполяция данных.
На рисунке вверху: V = L * (A1 + A2) / 2.
Вычисленный объем будет меньше реального.

## Slide 40: Не оконченные галсы: Нет данных вначале/конце
Галс №3 не закончен.
В CS&V нет экстраполяции.
  V23 = 100*(A2+A3)/2
  V34 = 100*(A3+A4)/2
  Поскольку площадь А3 меньше реальной, объем будет занижен.
Правильно будет убрать профиль 3 из расчета.
  V24 = 200 * (A2+A4) / 2
  Результат будет точнее, если форма прорезей одинаковая.

## Slide 41: Проверка данных на пробелы
Возможно, лучше сперва проверить данные на наличие внешних пробелов и решить что с ними делать.
Graph Options - вкладыш Data:

## Slide 42: Пример: Тестирование на наличие пропусков в данных
Файл: BBB.LOG
Допустимый Перебор: 1фут
Метод: AEA1
‘Test for Gaps: 20 футов допустимый
788+00 Посмотрите на этот пробел!

## Slide 43: Решение внешних пробелов в данных исполнительной съемки
Что происходит, если профили предварительной и исполнительной съемок не закрывают весь участок?

## Slide 44: Full Length of Before Survey
Это НЕ хорошая опция.
Участки, на которых есть полное покрытие обеих съемок: Подсчет объемов ОК
Участки, на которых есть полное покрытие предварительной съемки: Есть полный объем материала для удаления.
Участки, на которых есть полное покрытие исполнительной съемки: Игнорируется.

## Slide 45: Only Where Both Surveys Have Data:
Это установка по умолчанию и явно лучше первой Однако, и она не является идеальной.
Участки, на которых есть полное покрытие обеих съемок: Вычислено
Участки, на которых есть полное покрытие предварительной съемки: Игнорируется
Участки, на которых есть полное покрытие исполнительной съемки: Игнорируется

## Slide 46: Что если вычислить объемы по отдельным съемкам отдельно для каждого разреза, а затем вычислить разность?
Результаты предварительной съемки
Результаты исполнительной съемки
Возьмем это...
Вычтем это...

## Slide 47: Предварительная съемка против исполнительной
Не самая лучшая идея.
Участки, на которых есть полное покрытие обеих съемок: Вычислен
Участки, на которых есть полное покрытие предварительной съемки: Рассматривается как удаленный материал
Участки, на которых есть полное покрытие исполнительной съемки: Рассматривается как добавленный материал (infill)
Что если вычислить объемы по отдельным съемкам отдельно для каждого разреза, а затем вычислить разность?

## Slide 48: В идеале...
Съемка от бровки до бровки
Нет пробелов внутри профилей.
Гидрографам платят хорошо...

## Slide 49: ШАБЛОНЫ ПРОЕКТА ПОПЕРЕЧНЫХ РАЗРЕЗОВ

## Slide 50: Шаблоны
В программах ПРОЕКТ КАНАЛА и ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ можно создать галсы с простыми и сложными шаблонами
Некоторые методы расчета объемов работают только с простыми шаблонами.
1
2
3
4
Простой шаблон (4 или 5 точек)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сложный шаблон

## Slide 51: Не стандартные шаблоны
Следующие методы были изменены и могут работать с нестандартными шаблонами:
  AEA1, AEA2, AEA3
  Саванна
  Philadelphia PreDredge, PostDredge
  GLDD1
  AEA No Segments
  Норфолк
1
2
3
Не стандартный шаблон
1
2
3
4
5
6
7
Не стандартный шаблон
ПСО выполнит поиск самого глубокого плоского участка и назначит его основным каналом.
  Участок 2-3 слева вверху.
  Участок 4-5-6 справа вверху.
Если метод расчета требует осевой точки, будет назначена существующая точка, либо создана новая.
Весь материал слева от левой подошвы включен в материал левого склона
Весь материал справа от правой подошвы включен в материал правого склона.

## Slide 52: Проектные шаблоны
1
2
3
4
5
Шаблоны также можно создать в ПСО, используя редактор шаблонов во вкладыше Съемки.
Файлы шаблонов имеют расширение TPL.
Если несколько галсов имеют одинаковый шаблон, используйте инструмент Fill Column.

## Slide 53: Пример: Шаблоны
Файл: HHH.LOG
Допустимый Перебор: 1фут
Метод: AEA1
Если в колонке Template нет шаблонов, ПСО будет искать и использовать шаблоны в заголовках файлов с данными.

## Slide 54: Пример шаблона, созданного вручную
Файл: HHH.LOG
Допустимый Перебор: 1фут
Метод: AEA1
Template Align: Centerline
ТОЧКИ ШАБЛОНА
Расстояние Глубина
-300.0 0.0
-200.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0
Кликните на верхнее поле в графе шаблонов Template.
Иконка редактора шаблонов
Введите пары расстояний и проектных отметок.
Сохраните файл как HHH.TPL
Заполните колонку.
1
2
3
4
5

## Slide 55: Результат
ТОЧКИ ШАБЛОНА
Расстояние Глубина
-300.0 0.0
-200.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0

## Slide 56: Работа со сложными шаблонами
AEA, Philadelphia, Саванна и Норфолк могут работать со сложными шаблонами.
Простой шаблон с точкой на оси канала: Это раньше требовали эти методы. Они до сих пор работают с такими шаблонами.
Простой шаблон без точки на оси канала: Эти методы создадут осевую точку посередине между точками подошв.

## Slide 57: Более сложные шаблоны
Без склона: ПСО выполнит поиск самого глубокого плоского участка и назначит его основным каналом. Разделяет канал на левую и правую части. В таком случае материал на левом склоне будет равен 0, а на правом будет вычислен обычно.
Без склонов: ПСО выполнит поиск самого глубокого плоского участка и назначит его основным каналом. Разделяет канал на левую и правую части. В таком случае материал на левом и на правом склонах будет равен 0.
Сложные шаблоноы ПСО выполнит поиск самого глубокого плоского участка и назначит его основным каналом. Разделяет канал на левую и правую части. Весь материал слева от левой подошвы включен в материал левого склона Весь материал слева от левой подошвы включен в материал левого склона.
Основной канал
Основной канал
Основной канал
Левый Склон

## Slide 58: Необходимые точки шаблона
Метод | Точки шаблона | Метод | Точки шаблона
AEA1 | Сложный | GLDD1 | 4
AEA2 | Сложный | GLDD3 | 4
AEA3 | Сложный | Kingfisher | До 20
Standard HYPACK | До 20 | AEA No Segments | До 20
Саванна | Сложный | Beach Pre | До 20
Philadelphia Pre | Сложный | Beach Post | До 20
Philadelphia Post | Сложный | Zone Listing Pre | Не применима
Jacksonville Pre | До 20 | Zone Listing Post | Не применима
Jacksonville Post | До 20 | End Area No Template | Не применима
Норфолк | Сложный |  | 
Все профили должны иметь одинаковое число точек в шаблоне.

## Slide 59: Разное к-во точек шаблона
HHH1.TPL
Расстояние: Глубина
-300.0 0.0
-200.0 50.0
0.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0
Не работает!
HHH2.TPL
Расстояние: Глубина
-300.0 0.0
-200.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0

## Slide 60: Попробуйте метод AEA No Segments
Не работает правильно!
Мы указали программе использовать осевую точку для совмещения шаблонов, а в них ее нет.
Давайте создадим шаблон заново с началом в начале галса...
HHH1.TPL
Расстояние: Глубина
-300.0 0.0
-200.0 50.0
0.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0
HHH2.TPL
Расстояние: Глубина
-300.0 0.0
-200.0 50.0
200.0 50.0
300.0 0.0

## Slide 61: Попробуйте снова метод AEA No Segments
HHH3.TPL
Расстояние: Глубина
0.0 0.0
100.0 50.0
300.0 50.0
500.0 50.0
600.0 0.0
Выберите Начало Галса, теперь работает!
Метод AEA No Segments разработан для работы с шаблонами с разным количеством точек. Следует создавать их с началом в начале галса, поскольку некоторые сегменты не имеют осевой точки.
HHH4.TPL
Расстояние: Глубина
0.0 0.0
100.0 50.0
500.0 50.0
600.0 0.0

## Slide 62: AEA No Segments: отчет
Нет разделения между сегментами.
Отчет содержит суммарный объем материала выше проектного шаблона и в допустимом переборе.
V1 = Выше проекта
V2 = Допустимый перебор
Accum Vol = суммарный объем от первого разреза до текущего.

## Slide 63: Использование нового файла LNW как источника шаблонов
Можно использовать файл LNW, созданный в программе CHANNEL DESIGN как источник шаблонов.
ПСО совместит шаблоны по именам галсов, использованных для съемки
  Следовательно, точки оси канала должны совпадать.
ПСО совместит каждый шаблон так, чтобы осевая точка или точка начала совпадали между двумя профилями
Будьте внимательны с этой опцией!

## Slide 64: Объемы без шаблона
АЕА Без шаблонов
Вычисляет объемы тем, где Съемка 1 выше Съемки 2. (Выемка)
Вычисляет объемы тем, где Съемка 1 ниже Съемки 2 (Заполнение)
Посчитайте разность для получения суммарного объема.
Нет шаблона

## Slide 65: Заключение по шаблонам
1 | Создавайте галсы в программах ПРОЕКТ КАНАЛА или ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ и используйте существующую информацию о шаблонах. | Плюс: Легко Минус: Нужно уметь создавать проекты каналов в ПК или ПСА.
2 | Создайте свои шаблоны в ПСО | Плюс: Результативно Минусы: Не так просто, не во всех методах можно использовать, ограничение количества точек в шаблонах.
3 | Создайте новый файл LNW в программа ПРОЕКТ КАНАЛА и используйте его шаблоны в ПСО. | Плюс: Быстрый способ, если канал стал глубже или созданы новые откосы. Минусы: Осевая и пикетаж должны быть идентичными с исходным каналом.
4 | Создайте профили данных в программе МОДЕЛЬ TIN используя те же галсы. | Плюс: Можно использовать для вычисления объемов по данным, собранным по другим галсам. Можно вычислить объемы между разрезами по данным съемки МЛЭ. Минусы: Вы считаете объемы по математически созданным глубинам. Вы не измерили эти глубины.
5 | Вычисление объемов без шаблонов. | Плюс: Подходит, если Вам нужно просто вычислить объем добавленного или удаленного материала. Минус: Нет откосов, нет разделения на сегменты канала.

## Slide 66: Материалы на откосах

## Slide 67: Материалы на откосах
AEA3
    Можно кредитовать возможность X1 упасть в X2.
    X1 и X2 приведены в отчете.
Jacksonville Postdredge
  А может упасть в В
  А может упасть в С
  А может упасть в В + С
  Величины А, В и С и кредит приведены внизу отчета

## Slide 68: Вид AEA3
X1
X2

## Slide 69: Отчет АЕА3
Х2 слева показывает яму ниже оплачиваемого перебора 8 футов2
Х1 слева показывает 9 футов2 материала оплачиваемого перебора на левом откосе
Итог показывает 33.4 куб. ярда материала и яму 29.6 куб. ярдов (яма - отрицательное значение). Можно применить кредит 29.6 куб. ярдов как объем материала оплачиваемого перебора.

## Slide 70: Jacksonville Postdredge
Укажите расстояние внутрь и наружу от каждой подошвы так, чтобы материал «С» считался и расстояние наружу от каждой подошвы так, чтобы материал «В» считался.
Кредиты: Graph Options – вкладыш Volumes

## Slide 71: Вычисление кредитов в методе Jacksonville Postdredge
Материал «А» может «упасть» в ямы «В», «С» или «В+С»

## Slide 72: Jacksonville PostDredge
20
20
Материал и ямы расположенные в пределах 20м от подошвы будут включены в расчет.
Расстояние боковой врезки = 20

## Slide 73: Jacksonville PostDredge
5
5
Материал и ямы расположенные в пределах 5м от подошвы будут включены в расчет.
Расстояние боковой врезки = 5

## Slide 74: Вычисление кредитов в методе Jacksonville Postdredge
Только первая яма (наружу) будет включена. Ямы выше игнорируются, даже несмотря на то, что расстояние боковой врезки = 20
Игнорируется
Включено

## Slide 75: Опции кредитов в методе Jacksonville Postdredge
Все ямы наружу включены до расстояния, указанного в прямоугольной врезке.
Включено
Включено

## Slide 76: Кредиты в методе Jacksonville Postdredge
Предварительная съемка: ААА.LOG
Исполнительная съемка: ССС.LOG
Глубина НП: 1
Шаблоны: По умлочанию
Прямоугольная врезка: 50/50
Метод: Jacksonville Postdredge
Используя настройки справа, какой суммарный кредит будет применен?
Тестовый Пример

## Slide 77: Кредиты в методе Jacksonville Postdredge
Поздравляем! Вы прошли через все эти слайды, чтобы получить кредит 1 куб. ярд!
Credit = MIN(A, B)
Левый склон Правый склон Суммарный
Station A B C Credit A B C Credit Credit
792+20 22.9 0.0 0.0 0.0 139.3 0.0 0.0 0.0 0.0
793+00 74.0 0.0 0.0 0.0 302.0 0.0 0.0 0.0 0.0
794+00 49.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0
795+00 31.6 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0
796+00 18.7 0.0 0.0 0.0 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0
797+00 9.2 0.0 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0
798+00 1.9 0.0 0.0 0.0 50.1 0.0 0.0 0.0 0.0
798+10 0.2 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
798+20 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0
798+30 0.1 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
798+40 1.1 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0
798+50 2.4 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
798+60 7.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
798+70 11.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
798+80 10.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
798+90 4.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
799+00 2.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
799+17 17.6 0.8 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.8
799+24 8.4 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
799+28 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
799+41 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0
799+56 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Total 1.0 0.0 1.0
Результаты тестового примера

## Slide 78: Кредиты в методе Jacksonville PostDredge
Это дна из двух секций, где профиль исполнительной съемки проходит ниже шаблона допустимого перебора (на левой подошве).

## Slide 79: Ограничение объемов файлом границ

## Slide 80: Ограничение объемов файлом границ
A2
А1=0
A3
A4
А5=0
ПСО может считать файл границ (*.BRD) и вычислить площадь (и объем) внутри границы.

## Slide 81: Ограничение объемов файлом границ
В ПСО зеленая граница будет иметь ту же площадь и объема, что и синяя граница!
В МОДЕЛИ TIN они будут различаться.

## Slide 82: Пример использования файла BRD
Если опция «Limit Areas with Border File» отмечена, объемы будут ограничены в пределах файла границ.
Если она не отмечена, лимиты BRD будут показаны, но объемы не будут ограничены.
Предварительная съемка: HHH.LOG
Файл границ HHH.BRD
Допустимый Перебор: 1фут
Метод: AEA1

## Slide 83: Использование файла BRD
Без файла границ
С файлом границ

## Slide 84: Объемы восстановления береговой линии (beach volumes)

## Slide 85: Объемы восстановления береговой линии (beach volumes)
Beach Predredge Вычисление объемов материала по данным одной съемки
Beach Postdredge Вычисляет:
    Материал, добавленный до проектной отметки СИНИЙ
    Материал, добавленный выше проектной отметки КОРИЧНЕВЫЙ
    Депрессии ниже проектных отметок, куда можно добавить материал ЗЕЛЕНЫЙ

## Slide 86: Объемы восстановления береговой линии (beach volumes)
Все, кто восстанавливает береговую линию, работают в режиме высот.
В Опциях Графика - вкладыш Данные, задайте режим высот (elevation mode)
Шаг 1: Режим Превышений

## Slide 87: Объемы восстановления береговой линии (beach volumes)
Максимальный Шаблон Проекта:
  Создание шаблона выше проектного.
Минимальный Шаблон Проекта:
  Создание шаблона ниже проектного.
Не нужны?
Задайте их равными 0
Шаг 2: Задайте шаг между максимальным и минимальным шаблонами

## Slide 88: Пример объемов восстановления береговой линии
Каждый галс имеет собственный шаблон.
Вместо ввода отдельного файла шаблона (TPL) для каждого файла съемки (в нашем случае 11), можно использовать файл каталога.
Используйте БЛОКНОТ для создания файла каталога с именем
“III Templates.LOG”
Попробуйте загрузить его в колонке Шаблона
LOG FILE предварительной съемки: III.LOG
Файл шаблона: “III Templates.LOG”
Max/Min Design: 1.0/2.0
Метод: Beach Predredge

## Slide 89: Результат расчетов Beach Predredge
Нужно задать пределы графика в режиме высот.
График имеет цвета над шаблоном проекта.
Профиль съемки черная линия внизу. Синий участок - материал, который следует добавить для поднятия дна до шаблона проекта.

## Slide 90: Пример отчета в методе Beach Predredge
Отчет объемов показывает площадь, объем и суммарный объем для каждого разреза. Значения для шаблона проекта, максимального и минимального.
Проектный объем по расстоянию разделяет объем на разрезе на расстояние, которое покрывают данные на этом разрезе.
Пример отчета об объемах Beach Volume: Отчет по данным одной съемки
Проект восстановления городского пляжа Элк Хавн
Дноуглубительная Компания HYPACK
15 июня 2010
Не для навигации
Объемы: Ярды кубические
Компенсация на склонах: Не используется
Шаблон Проекта
Суммарный материал: 141190.2
Station Файл Distance - Расстояние Площадь Avg. Объем Accum. Проект
Between Units^2 Area Units^3 Volume Volume
Lines Units^2 Units^3 Per Dist.
10+00 10p00.III 582,6
11+00 11p00.III 100.0 434.8 508.7 12258.6 12258.6 20.0
12+00 12p00.III 100.0 408.1 421.4 12169.6 24428.3 19.8
13+00 13p00.III 100.0 655.0 531.5 12750.3 37178.6 20.6
14+00 14p00.III 100.0 703.8 679.4 13921.6 51100.2 22.4
15+00 15p00.III 100.0 709.5 706.7 15920.5 67020.8 25.6

## Slide 91: Beach Postdredge
Измените метод на ‘Beach Post Dredge’.
Добавьте файл каталога JJJ.LOG в колонку справа от файлов предварительной съемки.
LOG FILE предварительной съемки: III.LOG
Файл исполнительной съемки: JJJ.LOG
Файл шаблона: “III Templates.LOG”
Max/Min Design: 1.0/2.0
Метод: Beach Postdredge
Пример: Предварительная и исполнительная съемки

## Slide 92: Beach Post Dredge Вид Профиля

## Slide 93: Beach Post Dredge, Отчет
Отчет объемов показывает площадь, объем и суммарный объем для каждого разреза.
% Filled = Добавленный объем / (Добавленный + Оставшиеся депрессии)
Overfilled = Материал, добавленный сверх каждого шаблона.

## Slide 94: Объемы восстановления береговой линии Компенсация на склонах
Материал выше проекта на склонах можно рассматривать как возможный к заполнению депрессий ниже по склону на этом сегменте.
Список сегментов, к которым Вы хотите применить компенсационные склоны в первой колонке. Разделите сегменты запятыми.

## Slide 95: Список краев зон (zone edge list)

## Slide 96: Почему Список краев зон (zone edge list)?
$6
$8
$8
$10
$15
До внедрения метода Zone Edge List мы не могли вычислить объемы в таком проекте!
Регион оранжевого цвета - старый канал (25ф) Нам заплатят 6$ за 1 куб ярд при дноуглублении в его пределах.
Регион красного цвета - участок канала с глубиной 25ф для ВМФ США. Нам заплатят 8 долларов за дноуглубление в этом регионе.
Регион синего цвета - участки со склонами 1:4. Глубины переходят от 25 к 0 слева и с 20 к 0 справа. Не идет по всему каналу справа. Нам платят 8 долларов за куб ярд слева и 10 долларов за куб ярд справа.
Регионзеленого цвета - склон идет с уклоном 1:2 только справа от 25 до 20 футов глубины. Здесь материал более твердый, поэтому нам заплатят 15$ за 1 куб ярд.

## Slide 97: Процесс
РЕДАКТОР ГАЛСОВ или ПРОЕКТ КАНАЛА или ИМПОРТ ИЗ DXF
Создайте файл запланированных галсов (*.LNW) Не обращайте внимание на шаблоны, созданные в ПРОЕКТЕ КАНАЛА Мы их не будем использовать!
ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ
Создайте файл сложной акватории 3-Д (*.CHN)
Задайте зоны.
Импортируйте файл LNW.
Экспортируйте файл со списком краев зон (zone edge list)
ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМЫ
Выберите метод Zone Edge List PreDredge или PostDredge
Введите файл со списком зон как файл шаблона (в каждую строку).
Всё!

## Slide 98: ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ (ACD)
Загрузите файл QQQ.CHN в ACD.
Проверьте вкладыш Nodes.
  В нем есть только узлы канала, все с глубиной 25 футвов.
  Покажем, как создать боковые откосы легко.
Наши узлы

## Slide 99: ACD Создание плоскостей вручную
Введите узлы для каждой плоскости.
a k i c
c i e
k l j i
l b d j
i j f e
j d f
g e f h
Правила создания плоскостей:
Соединяйте узлы против часовой стрелки
Избегайте вогнутых поверхностей.
Избегайте искривленных поверхностей.

## Slide 100: ACD: Инструменты для работы с плоскостями
Удалить неиспользованные узлы.
Исправить направление плоскостей
Проверить плоскости
Создать горизонтальные плоскости справа от списка узлов
Создать горизонтальные плоскости слева от списка узлов
Создать вертикальную стенку
Создать правый откос от списка узлов
Создать левый откос от списка узлов

## Slide 101: ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ (ACD) Создание откосов легко!
Используйте инструмент Правый Склон для создания откоса 2:1.
Используйте узлы:
  b d f h
Закончите откос на глубине 20 футов.

## Slide 102: ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ (ACD) Добавление к существующему откосу.
Используйте инструмент Правый Склон.
Создайте правый откос 4:1, который доходит до уровня 0.0.
Используйте узлы _2 _3 _4

## Slide 103: ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ (ACD) Создайте окончательный откос.
Используйте инструмент Левый Склон.
Создайте откос 4:1, который доходит до уровня 0.0.
Используйте узлы a c e g

## Slide 104: Наш канал в 3Д

## Slide 105: ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ (ACD) Создайте зоны отчета и назначьте для них полигоны
Откройте вкладыш «Зоны».
Добавьте шесть зон:
  Федеральный Канал
  Левый откос
  Правый откос
  Восточный ВМФ
  Западный ВМФ
  Срезка вершины
Используя инструмент стрелки, кликните на названии каждой зоны и назначьте полигоны для каждой зоны.

## Slide 106: ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ (ACD) Вставьте запланированные галсы и экспортируйте файл *.ZEL
Кликните вкладыш Profiles и импортируйте файл LNW. (OOO.LNW)
Кликните вкладыш Zones и иконку «Export ZEL» (zone edge list). Сохраните как 000.ZEL
Файл списка краев зон займет место шаблонов в программе ПОПЕРЕЧНЫЕ СЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМЫ.
Если Вы собираетесь вычислять объемы в ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЯХ И ОБЪЕМАХ:

## Slide 107: Некоторые вещи, которые CHN/ZEL может сделать и не может
Запланированный галс не имеет тот же «край», что и файл CHN. Не все нужные пересечения могут быть найдены.
Решение: Увеличьте канал так, чтобы весь галс пересекался со всеми зонами отчета. ПСО будет считать объемы только в пределах галса.

## Slide 108: Некоторые вещи, которые CHN/ZEL может сделать и не может
Галс начинается не внутри зоны отчета.
Галс начинается не на границе полигона. Пересечение может быть не найдено!

## Slide 109: Метод Zone Edge List в ПСО
Предварительная съемка: QQQ.LOG
Исполнительная съемка: RRR.LOG
Шаблон: OOO.ZEL
Допустимый Перебор: 1фут
Метод: Zone Listing Postdredge

## Slide 110: Метод Zone Edge List в ПСО

## Slide 111: Отчет в методе zone edge list
Итоги: Для каждой зоны
Проектный
Перебор (Все)
Перебор (Контурное)

## Slide 112: МАТЕРИАЛ НЕОПЛАЧИВАЕМОГО ПЕРЕБОРА

## Slide 113
Материал, удаленный ниже шаблона допустимого перебора
Профиль предварительной съемки
Профиль исполнительной съемки
Материал неоплачиваемого перебора
Единственный метод, в котором считается материал неоплачиваемого перебора - Philadelphia PostDredge.
МАТЕРИАЛ НЕОПЛАЧИВАЕМОГО ПЕРЕБОРА

## Slide 114: Пример перебора
LOG FILE предварительной съемки: МММ.LOG
Файл исполнительной съемки: NNN.LOG
Глкбина НП: 2
Шаблоны: По умлочанию
Метод: Philadelphia PostDredge
Эта настройка важная! “Limit DBL to Pre Dredge Above Sub Depth Side Slope”

## Slide 115: Пример Неоплачиваемого Перебора
Кажется довольно понятно.
Два галса с шагом 100 футов, есть блок материала, удаленного ниже шаблона допустимого перебора, который имеет 20 футов ширину и 1 фут глубины.
Overdredged Material= (100’ x 20’ x 1’)/27 = 74.1cy
...Нет...
Philadelphia PreDredge

## Slide 116: Limit DBL - не отмечено
Если Limit DBL не отмечена, ПСО включит весь неоплачиваемый перебор до пределов съемки.

## Slide 117: Limit DBL - отмечено
Если Limit DBL отмечена, ПСО включит весь неоплачиваемый перебор везде до тех пор, пока профиль исполнительной съемки не пересечет шаблон допустимого перебора.
Предел РНГ слева
Предел РНГ справа

## Slide 118: Материал неоплачиваемого перебора
Программа DREDGESTATS

## Slide 119: Материал неоплачиваемого перебора
СТАТИСТИКА ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
  Классификация глубин по трем категориям:
    Выше необходимого уровня
    В оплачиваемом переборе
    Ниже оплачиваемого перебора
  Включает материал только в основном канале, игнорируя откосы.
Программа: СТАТИСТИКА ДНОУГЛУБЛЕНИЯ
LOG FILE предварительной съемки: ААА.LOG
Файл исполнительной съемки: ССС.LOG
Area Limit: AAA.LNW
Overdredge Offset: 2
Программа DREDGESTATS

## Slide 120: Методы вычисления объемов

## Slide 121: AEA3 Исполнительная Пример
Небольшое расстояние потому что я не смог создать вертикальную стену на участке перехода 9-7 в профиле исполнительной съемки. Чтобы увидеть реальные величины заполнения (infill), общий объем (gross) и разность (net), следует перейти в конец отчета...
LOG FILE предварительной съемки: FFF.LOG
Файл исполнительной съемки: EEE.LOG
Допустимый Перебор: 1фут
Метод: AEA3
Общий объем
DV1L: 27,8 DV2L: 18.5
DV1: 1113,0 DV2P: 0.0
DV1R: -46,3 DV2NP: 0.0
DV2R: -18,5
____________________________________
Суммарный 1094.4 0.0
Результаты расчетов:
Суммарный материал выше проекта (Net): 1092.6 Куб Ярдов
Суммарный материал в оплачиваемом переборе Допустимый перебор: 0.0 Куб Ярдов
CSV AEA3 Результат:
Суммарный материал выше проекта: 1094.4 Куб Ярдов
Суммарный материал в оплачиваемом переборе Допустимый перебор: 0.0 Куб Ярдов

## Slide 122: Исполнительная Пример
Последняя «группа» показывает накопленные объемы для каждой категории.
  «Delta»представляет материал, суммарный или заполнения (Gross - Infill)
  ‘TotPay’ представляет Общий материал (gross).
Для сравнения с итогами в методе Philadelphia PostDredge:
  Суммарный материал до проектной отметки =V1L + V1 + V1R
  Delta = 27.8 + 1113.0 + (-46.3) = 1094.5
  TotPay = 27.8 + 1481.9 + 0 = 1509.7
  Суммарный оплачиваемый материал в допустимом переборе = V2L + V2 + V2R = 0 = 0
  Суммарный оплачиваемый материал в допустимом переборе = V1R + V2L + V2 = 0 = 0
Accum V1L V2L V3L V1 V2P V2NP V3 X2L X2R V1R V2R V3R
___________________________________________________________________________________
Y1 0.0 0.0 0.0 369.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.3 18.5 0.0
__________________________________________________________________________
Pre 37.0 46.3 0.0 3703.7 1851.9 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 46.3 0.0
Post 9.3 27.8 0.0 2590.7 1851.9 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 64.8 0.0
__________________________________________________________________________
Delta 27,8 18,5 0,0 1113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,3 -18,5 0,0
TotPay 27.8 18.5 0.0 1481.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AEA3: В нижней части отчета

## Slide 123: Пример Philadelphia PostDredge
В отчете метода Philadelphia материал разбивается на легко понятные группы.
LOG FILE предварительной съемки: FFF.LOG
Файл исполнительной съемки: EEE.LOG
Допустимый Перебор: 1фут
Метод: Philadelphia Postdredge
Результаты расчетов:
Суммарный материал выше проекта (Net): 1092.6 Куб Ярдов
Суммарный материал в оплачиваемом переборе Допустимый перебор: 0.0 Куб Ярдов
Materials Gross Material Infill Net Material
Общий оплачиваемый объем материала до проектной отметки: 1509.7 415.3 1094.4
Общий оплачиваемый объем в допустимом переборе 18.5 18.5 0.0
Общий удаленный оплачиваемый материал .................................. 1528.2 433.8 1094.4
Всего Удалено ............................... 1667.1 554.2 1113.0
Общий материал, оставшийся выше проекта 2683.3 2683.3
Общий материал допустимого перебора ................. 138.9 120.4 18.5
Общий материал заполнения (infill) ............... 554.2

## Slide 124: Пример Jacksonville Postdredge
Отчет об объемах в методе Jacksonville Postdredge содержит «Net» (разность) Нет опции для заполнения. Заполнение (infill) всегда вычитается из Общего объема (gross) в отчете.
LOG FILE предварительной съемки: FFF.LOG
Файл исполнительной съемки: EEE.LOG
Допустимый Перебор: 1фут
Метод: Jacksonville Postdredge
Итоговые объемы дноуглубления
===========================
Общий оплачиваемый объем материала до проектной отметки: 1094.4 Куб Ярдов
Общий материал удаленный в допустимом переборе ....... -0.0
Всего удалено в допустимом переборе в прямоугольной врезке (box cut). 0.0
Общий оплачиваемый объем включая прямоугольную врезку ... 1094.4
Всего осталось выше проекта... 2683.3
Всего осталось в допустимом переборе ..... 1944.4
Результаты расчетов:
Суммарный материал выше проекта (Net): 1092.6 Куб Ярдов
Суммарный материал в оплачиваемом переборе Допустимый перебор: 0.0 Куб Ярдов

## Slide 125: Настройки в методах Philadelphia
Задайте допустимый перебор на склонах равный 0.00 Эта настройка влияет на расчет «Материала в допустимом перебору» Если отмечено, игнорирует любой материал в допустимом переборе на склонах.
Ограничьте РНГ до точки, где глубина предварительной съемки над допустимым перебором на склоне: Важно, поэтому продолжение на следующем слайде...

## Slide 126: Limit DBL to PreDredge Above Sub Depth Side Slope - Ограничьте РНГ до точки, где глубина предварительной съемки над допустимым перебором на склоне:
Лимит на правом склоне
Эта опция прекращает вычисление объема там, где предварительная съемка пересекает шаблон допустимого перебора. Если эта опция не отмечена, участок, показанный в скобках, будет включен в материал заполнения (infill) и перебора (overdredge).

## Slide 127: Как эти опции изменяют результаты
Оба варианта отключены:
------------ Перебор = 1.0 ft --------
Слева Слева Справа Справа Объем
Склон Канал Канал Склон (КЯ)
---- ---- ---- ---- ----
1.0 0.0 0.0 -1.0
Перебор 7.5 0.0 0.0 -6.5
Заполнение 0.0 0.0 19.9 10.0
Оба варианта включены:
------------ Перебор = 1.0 ft --------
Слева Слева Справа Справа Объем
Склон Канал Канал Склон (КЯ)
---- ---- ---- ---- ----
0.0 0.0 0.0 0.0
Перебор 0.5 0.0 0.0 0.0
Заполнение 0.0 0.0 19.9 2.5
Две опции позволяют четыре варианта результатов!
  Задайте допустимый перебор на склонах равный 0.00
  Ограничьте РНГ до точки, где глубина предварительной съемки над допустимым перебором на склоне:
SideSlope On, Limit Off
------------ Перебор = 1.0 ft --------
Слева Слева Справа Справа Объем
Склон Канал Канал Склон (КЯ)
---- ---- ---- ---- ----
0.0 0.0 0.0 0.0
Перебор 7.5 0.0 0.0 -6.5
Заполнение 0.0 0.0 19.9 9.0
SideSlope Off, Limit On
------------ Перебор = 1.0 ft --------
Слева Слева Справа Справа Объем
Склон Канал Канал Склон (КЯ)
---- ---- ---- ---- ----
1.0 0.0 0.0 -0.5
Перебор 0.5 0.0 0.0 0.0
Заполнение 0.0 0.0 19.9 3.0

## Slide 128: Contour или Non-Contour
Contour: «Contour» вычисляет объем материала допустимого перебора только там, где дно мельче проекта канала.
    Аналогично опции Smart в Стандартном методе НУРАСК и V2P в методах АЕА.
Non-Contour: Включает весь материал в допустимом переборе.
    Аналогично опции All в Стандартном Методе HYPACK и V2P + V2NP в методах АЕА.
Филадельфийские методы

## Slide 129: Contour или Non-Contour
КОНТУРНОЕ ЧЕРПАНИЕ В ДОПУСТИМОМ ПЕРЕБОРЕ
НЕ КОНТУРНОЕ ЧЕРПАНИЕ В ДОПУСТИМОМ ПЕРЕБОРЕ
Заметьте «зеленый» материал, включенный справа после понижения дна ниже проектного шаблона...

## Slide 130: Филадельфийский метод
Shoals Only: Включает материал перебора в расширении только если глубина на линии подошвы мельче проектной.
All: Включается весь материал допустимого перебора во врезке.
Мы не знаем, кто использует эту опцию. Филадельфийский Дивизион ИК Армии США ее больше не использует. Рекомендуем использовать опцию All (по умолчанию).
Оплата материала у подошвы

## Slide 131
ALL
Shoals Only:
Филадельфийский метод
Shoals Only: Включает материал перебора в расширении только если глубина на линии подошвы мельче проектной.
All: Включается весь материал допустимого перебора во врезке.

## Slide 132
1
2
3
4
5
6
Желтый = Удалено в Допустимом
Переборе
Синий = Infill (заполнение)
Равно Суммарному Оплачиваемому Удаленному Материалу в Допустимом Переборе
Итоговые объемы дноуглубления
===========================
Materials Gross Material Infill Net Material
Общий оплачиваемый объем материала до проектной отметки ..... 2892.0 313.5 2578.5
Общий оплачиваемый объем в допустимом переборе ..... 8933.8 2648.7 6285.1
Общий удаленный оплачиваемый материал .................................. 11825.8 2962.2 8863.6
Всего Удалено ............................... 26582.0 7497.4 19084.7
Общий материал, оставшийся выше проекта . 548.7 548.7
Общий материал допустимого перебора ................. 14756.2 4535.2 10221.0
Общий материал заполнения (infill) ............... 7497.4
Светло зеленый участок также включает суммарный оплачиваемый материал, удаленный в допустимом переборе
Всего удалено в допустимом переборе
(gross overdepth removed)

## Slide 133: А как насчет реального проекта?
Оба варианта отключены:
Materials Gross Material Infill Net Material
Общий оплачиваемый объем материала до проектной отм 5836.8 651.1 5185.7
Общий оплачиваемый объем в допустимом переборе ..... 2307.4 86.0 2221.4
Общий удаленный оплачиваемый материал ................ 8144.2 737.2 7407.1
Всего Удалено ............................... 9813.2 1764.6 8048.7
Общий материал, оставшийся выше проекта . 1981.9 1981.9
Общий материал допустимого перебора ................. 1669.0 1027.4 641.6
Общий материал заполнения (infill) ............... 1764.6
Оба варианта включены:
Materials Gross Material Infill Net Material
Общий оплачиваемый объем материала до проектной отм ..... 5836.8 588.9 5247.9
Общий оплачиваемый объем в допустимом переборе ..... 1657.7 16.5 1641.3
Общий удаленный оплачиваемый материал .............. 7494.5 605.3 6889.2
Всего Удалено ............................... 8920.6 606.4 8314.2
Общий материал, оставшийся выше проекта . 1919.6 1919.6
Общий материал допустимого перебора ................. 1426.1 1.1 1425.0
Общий материал заполнения (infill) ............... 606.4
SideSlope = On, DBL Limit = Off
Materials Gross Material Infill Net Material
Общий оплачиваемый объем материала до проектной отметки .....5836.8 651.1 5185.7
Общий оплачиваемый объем в допустимом переборе ..... 1657.7 16.5 1641.3
Общий удаленный оплачиваемый материал .................... 7494.5 667.6 6826.9
Всего Удалено ............................... 9163.5 1695.0 7468.5
Общий материал, оставшийся выше проекта . 1981.9 1981.9
Общий материал допустимого перебора ................. 1669.0 1027.4 641.6
Общий материал заполнения (infill) ............... 1695.0
SideSlope = Off, DBL Limit = On
Materials Gross Material Infill Net Material
Общий оплачиваемый объем материала до проектной отметки ..... 836.8 588.9 5247.9
Общий оплачиваемый объем в допустимом переборе ..... 2307.4 26.4 2281.0
Общий удаленный оплачиваемый материал ................... 8144.2 615.3 7529.0
Всего Удалено ............................... 9570.3 616.3 8954.0
Общий материал, оставшийся выше проекта . 1919.6 1919.6
Общий материал допустимого перебора ................. 1426.1 1.1 1425.0
Общий материал заполнения (infill) ............... 616.3
LOG FILE предварительной съемки: AAA.LOG
Файл исполнительной съемки: ССС.LOG
Допустимый Перебор: 1фут
Метод Philadelphia Post
Различные варианты общего оплачиваемого удаленного материала (total pay removed)
Результаты Non-Contour
Оба варианта отключены: 7,404cy
Оба варианта включены: 6.889
Slope вкл, DBL выкл: 6.282
Slope выкл, DBL вкл: 7.529
Так что вероятность того, что два оператора получат одинаковые расчеты очень мала, если они не договорятся обо всех опциях.

## Slide 134: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500

## Slide 135: Практические примеры

## Slide 136: Практический пример №1 TIN к LNW (Philadelphia): Contour или Non-Contour
Суммарный материал до проектной отметки: 447,945cy
Суммарный Допустимый перебор: 127,426cy
Суммарный оплачиваемый объем: 575,371cy
Суммарный материал до проектной отметки: 447,945cy
Суммарный Допустимый перебор: 121,421cy
Суммарный оплачиваемый объем: 569,366cy
Прим: | Контурное и не контурное черпание влияет только на суммарный материал в допустимом переборе. Контурное черпание приводит к меньшему объему материала в допустимом переборе.
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Contour

## Slide 137: Практический пример №2 TIN к LNW (Philadelphia): Откосы или врезки
Суммарный материал до проектной отметки: 447,945cy
Суммарный Допустимый перебор: 127,426cy
Суммарный оплачиваемый объем: 575,371cy
Суммарный материал до проектной отметки: 587,837cy
Суммарный Допустимый перебор: 145,166cy
Суммарный оплачиваемый объем: 733,003cy
Прим: | Если вы отметили Box Cut но не указали расширения влево и вправо, у Вас не будет материала во врезках!
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / врезка
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Врезка Слева / Врезка Справа | 50 / 50

## Slide 138: Практический пример №3 TIN к LNW (Philadelphia): Изменение глубины канала
Суммарный материал до проектной отметки: 447,945cy
Суммарный Допустимый перебор: 127,426cy
Суммарный оплачиваемый объем: 575,371cy
Суммарный материал до проектной отметки: 714,060cy
Суммарный Допустимый перебор: 146,115cy
Суммарный оплачиваемый объем: 860,175cy
Прим: | Если вы изменяете глубину канала, МОДЕЛЬ TIN определяет точки новой бровки, используя исходные откосы.
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина = 44 (проект)
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина = 46
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour

## Slide 139: Практический пример №4 TIN к LNW (Philadelphia): МОДЕЛЬ TIN или ПСО
Суммарный материал до проектной отметки: 447.945 cyd
Суммарный Допустимый перебор: 127.426 cyd
Суммарный оплачиваемый объем: 575.371 cyd
Суммарный материал до проектной отметки: 451.686 cyd
Суммарный Допустимый перебор: 127.387 cyd
Суммарный оплачиваемый объем: 579.073 cyd
Загрузите файлы в МОДЕЛЬ TIN (XYZ, LNW)
Экспортируйте данные в формате ALL в файл WWW.LOG
Загрузите файл WWW.LOG в ПСО
Помните как?
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Программа | ПСО
Исходный Файл: | WWW.LOG
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 200
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour

## Slide 140: Практический пример №5 TIN к LNW (Philadelphia): Все данные XYZ или разрезы
Суммарный материал до проектной отметки: 447.945 cyd
Суммарный Допустимый перебор: 127.426 cyd
Суммарный оплачиваемый объем: 575.371 cyd
Суммарный материал до проектной отметки: 447.761 cyd
Суммарный Допустимый перебор: 127.448 cyd
Суммарный оплачиваемый объем: 575.209 cyd
Суммарный материал до проектной отметки: 451.686 cyd
Суммарный Допустимый перебор: 127.387 cyd
Суммарный оплачиваемый объем: 579.073 cyd
TIN с XYZ
ПСО с LOG
TIN с LOG
Все результаты близки? НЕТ! НЕТ! НЕТ! НЕТ!
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW.LOG
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 175
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour

## Slide 141: Практический пример №6: Предварительная съемка и исполнительная
Прим: | Данные предварительной съемки всегда вводятся как Input File, а исполнительной - как Additional File.
Итоговые объемы дноуглубления
==========================
Materials Gross Material Infill Net Material
Total Pay Removed to Project Depth 155766.9 0.0 155766.9
Total Pay Removed in Overdepth 11256.2 0.0 11256.2
Total Pay Removed 167023.0 0.0 167023.0
Total Removed 175858.0 0.0 175858.0
Total Remaining Above Project Depth 292178.5 292178.5
Total Overdredged Material 8834.9 0.0 8834.9
Total Infill Material 0.0
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Additional File | WWW_Post.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour

## Slide 142: МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ В TIN MODEL Тест

## Slide 143: Вопрос №1
Однолучевая съемка была выполнена в резервуаре, и файлы отредактированных данных сохранены в файл каталога 222_Pre.LOG.
Галсы съемки располагаются через 20 футов и глубины в режиме глубин (ось Z положительна вниз).
Сколько воды содержится в резервуаре при уровне 5 футов ниже нуля карты?
68.435 Куб Ярдов

## Slide 144: Вопрос №2
Однолучевая съемка (файл 222_Pre.log) была выполнена (в режиме глубин) с галсами 10 футов. Файл проекта канала (222.CHN) был создан.
Вычислите объем выше проекта и в допустимом переборе (не-контурное, 0.3ф) и приведите отчет по зонам канала.
Design Overdepth
Cut NoContour
Zone Volume Volume
----------------------------------------
1 74971.6 1933.8
2 102017.8 2147.3
3 78319.0 1533.3
4 22328.3 601.9
5 89451.7 1612.8
6 35488.3 823.3
Slope7 10452.7 512.4
Slope8 18331.5 808.3
Slope9 14020.1 552.6
Slope10 17642.6 664.7
Slope11 9501.4 398.1
----------------------------------------
Total 472525.0 11588.5

## Slide 145: Вопрос №3
Предварительная съемка = 222_Pre.LOG (межгалсовое расстояние - 10 ф)
Исполнительная съемка = 222_Post.LOG
Канал = 222.CHN
Допустимый перебор = 0.3ф (подсказка: метод TIN vs CHN)
Вычислите суммарный объем грунта удаленный выше проекта, суммарный объем грунта, вынутый в допустимом переборе (не-контурное), объем добавленного материала выше проекта и суммарный объем грунта вынутого в недопустимом переборе.
Total Material Removed Above Design = 223,168cy
Total Material Removed in Allow. Overdepth = 111cy
Total Infill Above Design = 3,884cy
Total Material Overdredged = 432cy

## Slide 146: Вопрос №4
Предварительная съемка = GSP_Pre.XYZ
Исполнительная съемка = GSP_ad.XYZ
Запланированные галсы = 444.LNW
Режим глубин подсказка: Метод Philadelphia (TIN vs LNW)
Какой общий объем материала удаленного выше проекта?
Total Pay Removed to Project Depth (Gross) = 18,028cy
Infill = 1,115cy
Total Pay Removed to Project Depth (Net) = 16,912cy