## Slide 1: VOLUMENES MODELO TIN

## Slide 2: VOLUMENES MODELO TIN
TIN = Red Irregular de Triangulos - Triangulated Irregular Network:
Volúmenes por MODELO TIN
  Triángulos son creados entre puntos de datos exactos X-Y-Z.
  NO hay “reticulado” en MODELO TIN.
  El volumen exacto de cada triángulo sobre/debajo la superficie de diseño es calculada.

## Slide 3: Haciendo un MODELO TIN

## Slide 4: Haciendo un MODELO TIN
LADO MAX TIN: Es la distancia máxima entre puntos de datos XYZ conectados.
Archivo Adicional: Donde sus datos de Post-dragado van cuando esta haciendo un cálculo de Pre vs. Post.
Archivo Entrada: Donde sus datos de Pre-dragado o su archivo de datos sencillo va.
Datos de Prof. o Elevación Hereda parámetros desde PARAMS GEODESICOS.
Para iniciar:

## Slide 5: Verificando su Modelo por “huecos”
Verifique por huecos. Después de hacer su modelo, haga clic en ‘Modelo 2D – Llenar Area’ y verifique por huecos.
Advertencia: Las rutinas de volumen en MODELO TIN NO calculan material donde usted tenga un hueco.
Tiene usted huecos?
Regrese y recalcule su modelo de superficie, usando un LADO MAX TIN mas grande.

## Slide 6: Re-haga su MODELO TIN
En realidad, hay algunas crestas de montaña a lo largo de las líneas rojas. Yo no debería estar conectando datos hidro a través de éstas áreas.
Modificar - Editar Tin: Podemos corregir esto al editar el modelo de superficie.
La clave para hacer un buen MODELO TIN:
No haga su LADO MAX TIN muy grande.
No haga su LADO MAX TIN muy pequeño.
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada | SSS.XYZ
LADO MAX TIN | 200

## Slide 7: Editando su MODELO TIN: Modificar - Editar Tin:
Seleccione triángulos individuales con la Herramienta Selección y luego bórrelos.
Seleccione múltiples triángulos con el Lápiz Polígono, suelte la herramienta, y luego bórrelos.
BUENO
MEJOR
HERRAMIENTA BORRADOR
HERRAMIENTA SELECCIÓN
LAPIZ POLIGONO

## Slide 8: Práctica Edición
Modelo Original
Modelo Editado
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada | SSS.XYZ
LADO MAX TIN | 200
Modo-Z | Elevación
Rango Color | 1790 a 1850
Edite su modelo para remover triángulos no apropiados. | 

## Slide 9: TIN A NIVEL (Cálculo Embalses)

## Slide 10: Parámetros Tin a Nivel
Seleccione “Tin a Nivel”
Defina los valores Z Mínimo (desde) y Máximo (Hasta), junto con el Paso (Incremento).
Mostrar Imagen da una retroalimentación visual. Puede hacer lentas las cosas con TIN a Nivel.
Crear reporte PDF con gráfica es una nueva opción desde HYPACK 2016.
Resultados son salvados a un archivo TXT en la carpeta Proyecto.
  Cada vez que inicia MODELO TIN, un nuevo archivo TXT es creado.
Archivo Entrada | SSS.XYZ
LADO MAX TIN | 200
Modo-Z | Elevación
Volumen: | TIN a NIVEL
Niveles: | 1790 a 1850 por 10

## Slide 11: TIN A NIVEL
W.L. = 1800’ MSL
W.L. = 1810’ MSL
W.L. = 1820’ MSL
W.L. = 1830’ MSL
W.L. = 1840’ MSL
Calcula el volumen de agua y el área superficial de la “piscina” a medida que el nivel del agua varía entre los limites definidos por el usuario.
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
Volumen Totales TIN vs Nivel
Archivo TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\SSS.XYZ
Nivel Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
------------------------------------------------------------------------
1790.0 1862942.2 1294355.2 0.0 0.0
1800.0 1388139.1 1243780.9 4587.7 50574.4
1810.0 948598.2 1111184.9 44437.7 183170.3
1820.0 569947.4 934024.9 145177.7 360330.4
1830.0 258080.3 729400.7 312701.4 564954.6
1840.0 53980.9 352777.3 587992.8 941578.0
Volumen de la Piscina
Area Superficial de la Piscina
Nivel del Agua
Sus resultados pueden diferir, dependiendo de como edito el borde del embalse….

## Slide 12: Reporte PDF
REPORTE TIN A NIVEL
Reporte TIN vs Nivel HYPACK

## Slide 13: TIN A NIVEL - Ejemplo Práctico
Archivo Entrada | SSS.XYZ
LADO MAX TIN | 200
Modo-Z | Elevación
Volumen: | TIN a NIVEL
Archivos Borde | SS1 hasta SS5.BRD
Niveles: | 1790 a 1850 por 10
Archivos Borde

## Slide 14
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
Volumen Totales TIN vs Nivel con Bordes
Archivo TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\SSS.XYZ
Nivel 1790.0
Borde Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
SSS5 48736.5 23962.2 0.0 0.0
SSS4 503471.4 264849.2 0.0 0.0
SSS3 585323.0 340941.0 0.0 0.0
SSS2 353533.3 255675.6 0.0 0.0
SSS1 741975.4 581993.4 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
Total 2233039.6 1467421.5 0.0 0.0
Nivel 1800.0
Borde Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
SSS5 39861.7 23962.2 0.0 0.0
SSS4 405379.1 264849.2 0.0 0.0
SSS3 459048.6 340941.0 0.0 0.0
SSS2 258848.7 254852.6 10.1 823.1
SSS1 530999.9 532242.1 4577.6 49751.3
--------------------------------------------------------------------------------
Total 1694137.9 1416847.1 4587.7 50574.4
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
Volumen Totales TIN vs Nivel
Archivo TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\SSS.XYZ
Nivel Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
------------------------------------------------------------------------
1790.0 1862942.2 1294355.2 0.0 0.0
1800.0 1388139.1 1243780.9 4587.7 50574.4
1810.0 948598.2 1111184.9 44437.7 183170.3
1820.0 569947.4 934024.9 145177.7 360330.4
1830.0 258080.3 729400.7 312701.4 564954.6
1840.0 53980.9 352777.3 587992.8 941578.0
Resultados Parciales con Bordes
Resultados sin Bordes
TIN A NIVEL - Ejemplo Práctico

## Slide 15: TIN A NIVEL - Ejemplo Práctico #2
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
Volumen Totales TIN vs Nivel
Archivo TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\TTT.XYZ
Nivel Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
------------------------------------------------------------------------
50.0 67928.3 171105.4 2721078.6 1468396.2
60.0 141839.6 226405.7 2187767.0 1413095.9
70.0 236790.1 288352.6 1675494.7 1351149.0
80.0 356760.0 360494.4 1188241.7 1279007.2
90.0 506226.9 458859.8 730485.8 1180641.8
100.0 722789.6 767772.3 339825.7 871729.3
110.0 1111091.1 1349108.5 120904.5 290393.1
120.0 1645057.6 1488999.8 47648.1 150501.8
130.0 2208077.7 1567501.0 3445.4 72000.6
Archivo Entrada | TTT.XYZ
LADO MAX TIN | 25
Modo-Z | Profundidad
Volumen: | TIN a NIVEL
Niveles: | 50 a 130 Paso 10

## Slide 16: Qué pasa si mis datos están en Modo Profundidad y yo accidentalmente uso Modo Elevación? (o vice versa)
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
Volumen Totales TIN vs Nivel
Archivo TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\TTT.XYZ
Nivel Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
------------------------------------------------------------------------
50.0 67928.3 171105.4 2721078.6 1468396.2
60.0 141839.6 226405.7 2187767.0 1413095.9
70.0 236790.1 288352.6 1675494.7 1351149.0
80.0 356760.0 360494.4 1188241.7 1279007.2
90.0 506226.9 458859.8 730485.8 1180641.8
100.0 722789.6 767772.3 339825.7 871729.3
110.0 1111091.1 1349108.5 120904.5 290393.1
120.0 1645057.6 1488999.8 47648.1 150501.8
130.0 2208077.7 1567501.0 3445.4 72000.6
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
Volumen Totales TIN vs Nivel
Archivo TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\TTT.XYZ
Nivel Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
------------------------------------------------------------------------
50.0 2721078.6 1468396.2 67928.3 171105.4
60.0 2187767.0 1413095.9 141839.6 226405.7
70.0 1675494.7 1351149.0 236790.1 288352.6
80.0 1188241.7 1279007.2 356760.0 360494.4
90.0 730485.8 1180641.8 506226.9 458859.8
100.0 339825.7 871729.3 722789.6 767772.3
110.0 120904.5 290393.1 1111091.1 1349108.5
120.0 47648.1 150501.8 1645057.6 1488999.8
130.0 3445.4 72000.6 2208077.7 1567501.0
Su “Volumen Sobre” es realmente su “Volumen Debajo”, y vice versa.
No es bueno....
Datos de Profundidad en Modo Profundidad
Datos Profundidad en Modo Elevación
TIN A NIVEL - DIRECCION VERTICAL

## Slide 17: LIMITANDO VOLÚMENES USANDO Archivos Borde

## Slide 18: Usando Archivos Borde - Dos Aproximaciones
Recorte su archivo XYZ usando el archivo Borde en la VENTANA PPAL HYPACK
Haga un modelo del archivo XYZ “recortado” en MODELO TIN
Calcule sus cantidades de volumen con este modelo.
Haga un modelo usando los datos originales en MODELO TIN
Recorte el modelo al borde exacto dentro de MODELO TIN
Calcule sus cantidades de volumen con este modelo.
Mal, mal, mal, mal, mal......
Bien!
Nota: | Esto aplica a todos los métodos de volumen dentro de MODELO TIN

## Slide 19: Porque recortar antes de modelar es malo.
El archivo XYZ recortado solo contiene puntos “dentro” de los límites del borde. No hay puntos en el “borde”.
Su modelo de superficie no llena toda el área del borde, dejando vacíos alrededor de los bordes.
Esto causará que se subestime la cantidad de volumen de material.
MODELO TIN no calculará ningún material en estos “vacíos”.

## Slide 20: Modelo Primero, luego Recortar en MODELO TIN
Haga clic en “Modificar - Editar Tin”, seleccione el ícono “Recortar a BRD” y luego use el ícono de las tijeras para cortar su modelo de superficie exactamente a lo largo del borde.
Siempre que su modelo de superficie cubra toda el área del borde, obtiene un borde perfecto!
Esto da los mejores resultados de volumen!
Recortar a BRD
Recortar (Tijeras)

## Slide 21: TIN A NIVEL - Ejemplo Práctico #3
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
Volumen Totales TIN vs Nivel
Archivo TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\TTT.XYZ
Nivel Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
------------------------------------------------------------------------
50.0 949.1 5957.3 1625361.4 767803.2
60.0 6071.6 21226.0 1343905.9 752534.5
70.0 16838.8 37700.4 1068095.2 736060.1
80.0 33845.7 53773.8 798524.1 719986.6
90.0 57687.8 78795.9 535788.3 694964.6
100.0 99772.3 168771.1 291294.9 604989.4
110.0 215938.7 484471.9 120883.3 289288.6
120.0 429281.5 623258.7 47648.1 150501.8
130.0 671656.8 701759.9 3445.4 72000.6
Archivo Entrada | TTT.XYZ
LADO MAX TIN | 25
Modo-Z | Profundidad
Volumen: | TIN a NIVEL
Niveles: | 50 a 130 Paso 10
Recortar a: | TTT.BRD

## Slide 22: Limitando volúmenes con un BRD(s)
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
Volumen Totales TIN vs Nivel con Bordes
Archivo TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\TTT.XYZ
Nivel 50.0
Borde Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
TTT 949.1 5957.3 1625361.4 767803.2
--------------------------------------------------------------------------------
Total 949.1 5957.3 1625361.4 767803.2
Nivel: 60.0
Borde Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
TTT 6071.6 21226.0 1343905.9 752534.5
--------------------------------------------------------------------------------
Total 6071.6 21226.0 1343905.9 752534.5
Nivel: 70.0
Borde Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
TTT 16838.8 37700.4 1068095.2 736060.1
--------------------------------------------------------------------------------
Total 16838.8 37700.4 1068095.2 736060.1
Nivel: 80.0
Borde Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
TTT 33845.7 53773.8 798524.1 719986.6
--------------------------------------------------------------------------------
Total 33845.7 53773.8 798524.1 719986.6
Nivel: 90.0
Borde Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
TTT 57687.8 78795.9 535788.3 694964.6
--------------------------------------------------------------------------------
Total 57687.8 78795.9 535788.3 694964.6
Nivel: 100.0
Borde Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
TTT 99772.3 168771.1 291294.9 604989.4
--------------------------------------------------------------------------------
Total 99772.3 168771.1 291294.9 604989.4
Nivel: 110.0
Borde Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
TTT 215938.7 484471.9 120883.3 289288.6
--------------------------------------------------------------------------------
Total 215938.7 484471.9 120883.3 289288.6
Nivel: 120.0
Borde Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
TTT 429281.5 623258.7 47648.1 150501.8
--------------------------------------------------------------------------------
Total 429281.5 623258.7 47648.1 150501.8
Nivel: 130.0
Borde Volumen Sobre Area Sobre Volumen Debajo Area Debajo
TTT 671656.8 701759.9 3445.4 72000.6
--------------------------------------------------------------------------------
Total 671656.8 701759.9 3445.4 72000.6
Haga un modelo con los datos originales.
Vaya directamente a volúmenes “Tin a Nivel”.
Use el archivo BRD como el único borde.
Resultados son los mismos que con la técnica “Recortar con las Tijeras”.
El reporte es mas confuso.......
Archivo Entrada | TTT.XYZ
LADO MAX TIN | 25
Modo-Z | Profundidad
Volumen: | TIN a NIVEL
Niveles: | 50 a 130 Paso 10
Archivo Borde: | TTT.BRD

## Slide 23: DIFERENCIA TIN A TIN

## Slide 24: DIFERENCIA TIN A TIN
Usado para determinar la diferencia entre dos superficies.
  Donde he perdido material?
  Donde he ganado material?
  Ha habido una ganancia neta o perdida entre los dos levantamientos?
Verde Claro a Azul: Material Ganado
Amarillo a Naranja: Material Perdido

## Slide 25: Paso 1: Haga un Archivo Diferencia
Levantamiento Anterior va en la casilla “Archivo Entrada”
Levantamiento Posterior va en la casilla “Archivo Adicional”
Nodo: Crea un punto Diferencia X,Y en cada nodo en cada juego de datos.
Cuadrícula: Crea un punto Diferencia X,Y a un intervalo definido por el usuario.

## Slide 26: Paso 2: Cargue el Archivo Diferencia en MODELO TIN
Nota: Digamos que su levantamiento anterior mostro una profundidad de 25’ en un punto y que el levantamiento posterior muestra una profundidad de 23’ en el mismo punto. El archivo “Diferencia” tendrá un valor z de +2.0’, puesto que usted acumuló 2’ de material en ese punto desde el 1er levantamiento.
Puesto que acumulaciones son diferencias positivas, usted necesita decirle a MODELO TIN que usted esta en Modo Elevación cuando cargue un archivo Diferencia.
Archivo Diferencia
Ajuste Modo a Elevación

## Slide 27: Paso 3: Vista Modelo Color 3D
Ajustamos los rangos de color de manera que -15 a 0.0 sean sombras de rojo/amarillo y 0.0 a +15 sean sombras de verde/azul.
Haga clic en el ícono color
Opciones - Abrir Archivo Color
  Seleccione DIFF.HCF

## Slide 28: Paso 4: Acumulación o Erosión Neta?
TIN A NIVEL: Ajuste ambos niveles “Hasta» y“Desde” a “0”.
Volumen Sobre = 14,892 ydc
Volumen Debajo = 5,958 ydc
Ganancia Neta = 8,934 ydc
Volumen Sobre representa regiones donde tenemos material ganado.
Volumen Debajo representa áreas donde tenemos material perdido.
Volúmenes | Tin a Nivel:
Niveles: | 0 a 0
Paso: | 1 (no importa)
Calcule los volúmenes para el Archivo Diferencia sobre/debajo el nivel 0.0

## Slide 29: Eliminando Formas en V.

## Slide 30: FORMAS EN V.
Formas en V pueden ocurrir en el MODELO TIN cuando usted tiene datos monohaz que no son paralelos a los taludes laterales.

## Slide 31: Ejemplo Práctico de Formas en V
Volumen Sobre Diseño =
Volumen Sobre Diseño =
3 ydc
1,947 ydc
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | VVV.LOG
Líneas Planeadas | VVV.LNW
LADO MAX TIN | 125
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia
OD Permitida | 1
Programa | CSV:
Archivo Entrada: | VVV.LOG
Líneas Planeadas | VVV.LNW
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia Pre
OD Permitida | 1

## Slide 32: Qué está pasando?
Triángulos Delaunay pueden crear “formas en v” artificiales.
Una profundidad somera en el talud lateral esta siendo “emparejado” con una profundidad mas profunda en el centro canal.
Entre mas pronunciado el talud lateral, mayor el efecto en V.
Línea Base Talud
Resultado Delaunay
Mundo Real
Canal
(Area Plana.)
Area Talud Lateral
Línea Levantamiento
Línea Levantamiento
Base Talud Canal

## Slide 33: Cómo corregirlo?
Activando “Alinear TIN con LNW” (Datos Monohaz) crea triángulos con base en la distancia proporcional a lo largo de cada línea.
Los triángulos no son mas triángulos Delaunay, pero a nadie le va a importar.
Esto soluciona el problema.

## Slide 34: Cómo corregirlo?
Volumen Sobre Diseño =
1,947 ydc
Volumen Sobre Diseño =
3 ydc
Alinear TIN Desactivado
Alinear TIN Activado
La moral de la historia:
Verifique su modelo 3D para ver si ha creado cualquier Forma en V. Si es así, entonces rehaga el modelo con la opción “Alinear TIN...” activada.
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | VVV.LOG
Líneas Planeadas | VVV.LNW
LADO MAX TIN | 125
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia
OD Permitida | 1
Alinear TIN a LNW | Desactivado:
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | VVV.LOG
Líneas Planeadas | VVV.LNW
LADO MAX TIN | 125
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia
OD Permitida | 1
Alinear TIN a LNW | Activado:

## Slide 35: TIN vs LNW (FILADELFIA)

## Slide 36: Porqué Filadelfia?
PostDragado XYZ
o LOG
o archivos MTX
Archivo LNW
(Hecho en DISEÑO CANAL)
TIN
MODELO:
Predragado XYZ
o LOG
o archivos MTX
Requerido
Requerido
Opcional
Calcula el área y Volumen entre pares adyacentes de líneas planeadas.
Sub-divide Material en:
  Pendiente Izq (o caja)
  Izq del centro
  Derecha del centro
  Pendiente derecha (o caja)
Usuario rápidamente puede cambiar profundidad canal.
Sobreprofundidad con
Isóbata o Sin Isóbata
Calcula Relleno
Calcula Material Sobredragado
Permite el cálculo de volúmenes desde datos monohaz o multihaz y genera un reporte con base en líneas planeadas adyacentes.
Porque USACE Filadelfia pago por ello!

## Slide 37: TIN vs LNW Talud vs Caja
Activado: Calcula los volúmenes con los taludes laterales como los encontró en el archivo LNW.
Sin Activar: Creará cortes de caja hacia afuera desde los puntos de base del talud. El usuario especifica la distancia hacia afuera (izquierda/derecha)
Distancia Izquierda
Distancia Derecha

## Slide 38: Isóbata vs Sin Isóbata
Sin Activar: Incluirá cualquier material encontrado en la región de Sobreprofundidad Permitida.
Activado: Solo incluye material en la región de Sobreprofundidad Permitida donde el modelo de superficie es mas bajo que la superficie de diseño de canal.
Sobreprofundidad Permitida Isóbata = Area Superficial donde el modelo de superficie esta sobre el diseño canal por el valor de Sobreprofundidad.

## Slide 39: Sobreprofundidad Isóbata puede diferir bastante cuando es calculada en MODELO TIN o CSV.
En CSV, solo la región donde sobreprofundidad “Isóbata” es encontrada en el perfil de Predragado es eligible para clasificación como material de sobreprofundidad en el perfil de Postdragado.
La determinación es hecha para cada sección.
MODELO TIN calcula la sobreprofundidad “Isóbata” para el levantamiento de Predragado con base en la isóbata real del fondo. Estas regiones son la única área disponible para ser usada en el cálculo del material de sobreprofundidad para el levantamiento de Post-dragado.
La determinación se basa en un polígono, no una sección.

## Slide 40: Parámetros Exportar
Exportar: Solo incluye material desde las regiones verficadas.
Caja/Pendiente Izquierda
Izq del centro
Derecha del centro
Caja/Pendiente Derecha

## Slide 41: Profundidad Canal & Sobreprofundidad
Profundidad Canal: Ud. puede re-calcular el volumen para un canal más profundo al simplemente cambiar la Profundidad del Canal
Esto solo funciona para canales que tienen una profundidad constante a lo largo de la línea central.
Si usted cambia la Profundidad del Canal y esta usando un método “Pendiente”, regenera nuevos taludes laterales, usando la nueva profundidad y la razón de los taludes laterales originales.
ADVERTENCIA: Si su canal original tiene mas de una profundidad a lo largo de la línea central, esta opción ajustará el canal entero a la profundidad especificada.
Sobreprofundidad: Ajusta la profundidad de la plantilla de Sobreprofundidad Permitida debajo de la plantilla de diseño del canal.
Refleja el parámetro Pendiente/Caja.

## Slide 42: Resumen Reporte Filadelfia Pre vs Post
Resumen Cantidades Dragado
==========================
Materiales Material Grueso Relleno Material Neto
Total Pago Removido a Prof Proyecto 155766.9 0.0 155766.9
Total Pago Removido en Sobreprofundidad 11256.2 0.0 11256.2
Total Pago Removido 167023.0 0.0 167023.0
Total Removido 175858.0 0.0 175858.0
Total Remanente Sobre Prof Proyecto 292178.5 292178.5
Total Material Sobredragado 8834.9 0.0 8834.9
Total Material Rellenado 0.0
Total Removido Pago A Profundidad Proyecto: Su material sobre el diseño canal.
Total Removido Pago En Sobreprofundidad: Su material de Sobreprofundidad Permitida
Total Removido Pago: La suma de los primeros dos ítems.
Total Removido: Igual al Total Removido Pago mas Total Material Sobredragado
Total Remanente Sobre Profundidad De Proyecto: Con base en el levantamiento Postdragado, la cantidad de material que queda por ser removido.
Total Material Sobredragado: El material removido debajo de la superficie Sobreprofundidad Permitida.
Total Material Rellenado: Material donde el levantamiento de Post-dragado es más bajo que el levantamiento de Pre-dragado.

## Slide 43: Reporte Pre vs Post
Material Removido
Material de Relleno
Material Remanante
Resumen Material
Sobre el diseño,
Talud Izquierdo: Izquierda del Centro: Derecha del Centro: Talud Derecho
Sobre el diseño,
Talud Izquierdo: Izquierda del Centro: Derecha del Centro: Talud Derecho
Sobre el diseño,
Talud Izquierdo: Izquierda del Centro: Derecha del Centro: Talud Derecho
Sobreprofundidad Permitida
Talud Izquierdo: Izquierda del Centro: Derecha del Centro: Talud Derecho
Sobreprofundidad Permitida
Talud Izquierdo: Izquierda del Centro: Derecha del Centro: Talud Derecho
Sobreprofundidad Permitida
Talud Izquierdo: Izquierda del Centro: Derecha del Centro: Talud Derecho
Sobredragado
Talud Izquierdo: Izquierda del Centro: Derecha del Centro: Talud Derecho
Sobredragado
Talud Izquierdo: Izquierda del Centro: Derecha del Centro: Talud Derecho

## Slide 44: TIN vs CHN:

## Slide 45: Archivos CHN hechos en DISEÑO AVANZADO DE CANAL
Archivos CHN nos permiten calcular volúmenes para planes de dragado complejos.
Un Archivo CHN es una colección de puntos X-Y-Z (nodos) que estan conectados en ‘caras’ planas.
El MODELO TIN puede calcular la cantidad de material sobre y debajo cada ‘cara’.

## Slide 46: Reglas para Hacer Caras
Prueba Flecha
1
2
3
1
3
2
Bueno!
Malo
No Caras concavas.
Bueno!
Malo
Nodos deben estar conectados en una dirección contraria a las manecillas.
No Caras concavas.

## Slide 47
Z = 10
Z = 14
Z = 10
Z = 10
Z = 10
Z = 14
Z = 10
Z = 10
Bueno!
Bueno!
TRIANGULOS SON SIEMPRE PLANOS
Reglas para Hacer Caras
Sin caras no-planas.
Z = 10
Z = 14
Z = 10
Z = 10
Malo
Cara no-planas.
MALO!

## Slide 48: Haciendo un Archivo CHN Sencillo
Inicie DISEÑO DE CANAL AVANZADO
Pestaña Nodos:
    Haga clic en el ícono Archivo - Abrir
    Importe ‘YYY.XYZ’ (carpeta reducidos)
Pestaña Caras:
    Crea caras como se muestra.
Clic en ‘Caras – Verificar Caras’.
Reparar cualquier cara mala.
Salve su Archivo CHN
    Salve como ‘YYY1 Mine.CHN’

## Slide 49: TIN vs CHN: Ejemplo #1
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
Totales Volumen TIN vs Canal - Detallado por Caras Canal
Archivo TIN: C:\HYPACK 2012\Projects\VOLUME CLASS\Sort\AAA.XYZ
Archivo CHN: C:\HYPACK 2012\Projects\VOLUME CLASS\YYY1 Mine.chn
Sobreprofundidad: 1
Diseño Sobreprof Sobreprof.
Corte Sin Isóbata Isóbatas
Cara Volumen Volumen Volumen
--------------------------------------------
1 2153.2 991.1 669.9
2 600.5 271.5 208.6
3 40.8 36.5 20.7
4 150.5 82.3 62.0
5 215.3 268.9 169.6
6 486.1 333.3 262.9
7 628.8 234.5 220.9
8 1483.7 1017.6 772.1
--------------------------------------------
Total 5758.8 3235.8 2386.7
Volumen resultante es reportado por cada cara.
No sub-divide el material entre líneas planeadas.
Archivo Entrada: | AAA.XYZ
ADV. Archivo Canal: | YYY1Mine.CHN
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | TIN a Canal
Incluir Sobreprofundidad | Incluir OD Isóbata

## Slide 50: Herramientas Talud Lateral y Plano Horizontal en DISEÑO AVANZADO DE CANAL (ACD)
Usuarios pueden rápidamente generar taludes laterales izquierdos, y derechos, o planos horizontales usando las herramientas en la pestaña Caras.

## Slide 51: TIN vs CHN: Ejemplo #2
Volumen Sobre Canal = 28,261cy
Archivo Entrada MODELO TIN: | AAA.XYZ
ADV. Archivo Canal: | YYY2Mine.CHN
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | TIN a Canal
Incluir Sobreprofundidad | Incluir OD Isóbata
Programa | ADV. DISEÑO CANAL
Abrir Archivo: | YYY1Mine.CHN
Agregar Bases Talud (1) | 4-3-2-1; 3:1; a nivel 0.0
Agregar Bases Talud (2): | 5-6-7-8-9; 3:1; a nivel 0.0
Agregar Bases Talud (3): | 4-13-9; 3:1; a nivel 0.0
Cara Nueva: | _1 a 4 a _10
Cara Nueva: | _12 a 9 a _5
Salvar Como: | YYY2_Mine.CHN

## Slide 52: Listado Zona Borde Agrupando Polígonos en Zonas de reporte Separadas: Este es el plan....
Dentro ACD:
  Agregue sus Zonas
  Asigne polígonos a diferentes Zonas.
  Salve su Archivo CHN
    La información de Zona es salvada como una parte del archivo CHN.
Dentro MODELO TIN
  Entre su *.CHN como el Archivo Canal.
  Entre un archivo línea planeada (*.LNW) que se extienda a través del archivo CHN.
    Este método ignora cualquier información de plantilla en el archivo *.LNW.
  MODELO TIN genera un reporte que sub-divide el material entre pares de líneas planeadas por cada zona.

## Slide 53: TIN vs CHN: Ejemplo #3
Archivo Entrada MODELO TIN: | AAA.XYZ
ADV. Archivo Canal: | YYY3Mine.CHN
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | TIN a Canal
Sobreprofundidad: | 1
Reporte por: | Zonas Canal
Incluir Sobreprofundidad | Incluir OD Isóbata
Programa | ADV. DISEÑO CANAL
Abrir Archivo: | YYY2.CHN
Crear Zonas: | Base Talud Izq, Centro: Base Talud Derecho, Fin:
Asignar Caras | Como se muestra
Salvar Como: | YYY3_Mine.CHN

## Slide 54: TIN a CHN: Ejemplo #3 (Cont..)
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
Totales Volumen TIN vs Canal - Detallado por Zonas Canal
Archivo TIN: C:\HYPACK 2012\Projects\VOLUME CLASS\Sort\AAA.XYZ
Archivo CHN: C:\HYPACK 2012\Projects\VOLUME CLASS\YYY3 Mine.chn
Sobreprofundidad: 1
Diseño Sobreprof Sobreprof.
Corte Sin Isóbata Isóbata
Zona Volumen Volumen Volumen
----------------------------------------------------
Base Talud Izq 7430.8 1859.6 1796.9
Centro Canal 5758.8 3235.8 2386.7
Base Talud Derecho 14324.0 1897.5 1838.0
Fin Zona 747.5 158.5 143.1
----------------------------------------------------------
Total 28261.1 7151.4 6164.7
Puesto que no tenemos un archivo de línea planeada, el reporte solo lista el total para cada zona.

## Slide 55: TIN vs CHN: Secciones y Zonas
799+41 a 799+56
Centro 27.9 14.2 7.6
Talud Izquierdo 0.9 0.2 0.2
Talud Derecho 59.4 4.9 4.9
Fin Zona 45.5 18.9 17.2
Total Sección 133.6 38.1 29.8
Accum. Total 26177.0 6820.6 5857.7
Totales:
Centro 5165.0 3119.2 2278.7
Talud Izquierdo 7363.5 1836.0 1774.7
Talud Derecho 13597.5 1844.1 1784.8
Fin Zona 50.9 21.2 19.5
Accum. Total: 26177.0 6820.6 5857.7
Archivo Entrada MODELO TIN: | AAA.XYZ
Líneas Planeadas | AAA.LNW
ADV. Archivo Canal: | YYY3Mine.CHN
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | TIN a Canal
Sobreprofundidad: | 1
Reporte por: | Zonas Canal
Incluir Sobreprofundidad | Incluir OD Isóbata

## Slide 56: Ejemplo:
Reporte Volumen Sobre Diseño
Cara Canal 77,530.3cy
Zonas Canal 77,530.3cy
Secciones 76,788.1cy
Secciones y Zonas 76,788.1cy
Porqué la diferencia?
En ambos extremos del canal, las líneas planeadas (secciones) terminan antes de la extensión del CHN.
Generar Reportes
Caras Canal
Zonas Canal
Secciones
Secciones y Zonas
Archivo Entrada MODELO TIN: | CLimit.XYZ
Líneas Planeadas | Climit.LNW
ADV. Archivo Canal: | CLimit.CHN
LADO MAX TIN | 1500
Modo: | Profundidad
Volumen: | TIN a Canal
Sobreprofundidad: | 1
Reporte por: | Caras Canal Zonas Canal Secciones Secciones y Zonas

## Slide 57: VOLUMEN MULTI CANAL

## Slide 58: Por qué Multi Canal
NO teníamos ninguna forma de calcular estas cantidades “de una sola”.

## Slide 59: Filadelfia MultiCHN: Archivos CHN
Cree un archivo CHN por cada superficie de reporte.
  Puede tener hasta 4 archivos CHN.
Los archivos CHN son creados en DISEÑO AVANZADO DE CANAL.
La rutina calcula la cantidad de material sobre cada superficie.
Luego deduce el material sobre la superficie previa.
  Por ejemplo, la Sobreprofundidad Permitida - Material de Mantenimiento de Dragado es igual a la cantidad de material sobre CHN2 menos la cantidad de material sobre CHN1.

## Slide 60: El Proceso
Calcule Material sobre CHN#1 = V1
Calcule Material sobre CHN#2 = V2
Calcule Material sobre CHN#3 = V3
Calcule Material sobre CHN#4 = V4
Dragado Mantenimiento:
  Sobre Diseño = V1
  OV Permitida = V2 - V1
Nuevo Dragado:
  Sobre Diseño = V3 - V2
  OV Permitida = V4 - V3

## Slide 61: Entradas Multi CHN
Hasta 4 Archivos CHN.
Un archivo LNW con solo la línea central del canal.
Un archivo LNW con secciones a través del canal.

## Slide 62: Definiciones Superficie Diseño - Usando Archivos CHN
Líneas planeadas (*.LNW) creadas en DISEÑO CANAL con ófset Sobreprofundidad define superficies 1 y 2.
Usuario puede ajustar la profundidad del canal y definir “Talud” o “Caja” por cada par de secciones.
Línea Planeada (*.LNW) creado en DISEÑO CANAL con ófset Sobreprofundidad define superficies 3 y 4.

## Slide 63: Ejemplo Volumen Multi CHN
TIN | CLimit.XYZ
Archivo Entrada: | ZZZ_Pre.XYZ
Archivo Adicional: | ZZZ_Post.XYZ
LADO MAX TIN | 250
Modo: | Profundidad
Volumen: | MultiCHN
Canal 1: Canal 2: Canal 3: Canal 4: | ZZZ1.CHN ZZZ2.CHN ZZZ3.CHN ZZZ4.CHN
Línea central Secciones: | ZZZ_Center.LNW ZZZ_Sections.LNW

## Slide 64: Reporte Multi CHN Pre versus Post
Material Grueso Removido
Resumen Material
Izq del Centro: Derecha del centro: Total
Material Grueso Acumulado Removido
Izq del Centro: Derecha del centro: Total
Relleno
Izq del Centro: Derecha del centro: Total
Relleno Acumulado
Izq del Centro: Derecha del centro: Total
Material Removido Neto
Izq del Centro: Derecha del centro: Total
Material Neto Acumulado Removido
Izq del Centro: Derecha del centro: Total
Material Sobredragado
Izq del Centro: Derecha del centro: Total
Material Sobredragado Acumulado
Izq del Centro: Derecha del centro: Total

## Slide 65
VOLUMEN MODELO TIN HYPACK: MÉTODO 4 CHN
CANAL 1: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\ZZZ1.chn
CANAL 2: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\ZZZ2.chn
CANAL 3: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\ZZZ3.chn
CANAL 4: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\ZZZ4.chn
ARCHIVO(S) DE DATOS: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\ZZZ_Pre.xyz
C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\ZZZ Post.xyz
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
FECHA DE CALCULO: 6/24/2010
---------------- VOLUMEN GRUESO --------------- ---------- VOLUMEN GRUESO ACUMULADO ---------
SECCION Izq del Centro Derecha del Centro Total Izq del Centro Der del Centro Total
------------------------
1 a 2
Dragado Mantenimiento:
Sobre Diseño 187.04 187.04 374.07 187.04 187.04 374.07
Sobreprof Permitida 97.69 97.69 195.37 97.69 97.69 195.37
Dragado Nuevo:
Sobre Diseño 5.56 5.56 11.11 5.56 5.56 11.11
Sobreprof Permitida 5.56 5.56 11.11 5.56 5.56 11.11
RESUMEN
CANAL Grueso Relleno Neto
Dragado Mantenimiento:
Sobre Diseño 3740.74 0.00 3740.74
Sobreprof Permitida 1953.70 0.00 1953.70
Dragado Nuevo:
Sobre Diseño 111.11 0.00 111.11
Sobreprof Permitida 111.11 0.00 111.11
------------------------------------------------
Totales: 5916.67 0.00 5916.67
(Sobredragado) 2194.44
Total Removido: 8111.11
Reporte Resumido
Reporte Multi CHN Pre versus Post

## Slide 66: VOLUMEN TIN A TIN

## Slide 67: TIN A TIN
Calcula las diferencias de volumen entre dos superficies TIN, sin ninguna referencia de canal.
Debe ser el mismo resultado a crear un archivo diferencia entre los dos levantamientos y luego ejecutar el cálculo TIN A NIVEL alrededor del nivel 0.0!

## Slide 68: TIN A TIN Ejemplo Práctico
Unidad Volumen: Yardas cúbicas
Volumen Totales TIN vs TIN
Archivo TIN1: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\XXX_Pre.xyz
Archivo TIN2: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\XXX_Post.xyz
Volumen Tin1 Sobre Tin2 = 5958.85
Area Tin1 sobre Tin2 = 99248.90
Volumen Tin1 Debajo Tin2 = 14892.30
Area Tin1 Debajo Tin2 = 176735.00
Este cálculo solo toma lugar dónde los dos modelos traslapan.
Volumen TIN1 Sobre TIN2 = Material Removido
Volumen TIN1 Debajo TIN2 = Material Agregado
Resultados de Hacer un archivo DIFF.XYZ y luego ejecutar TIN A NIVEL alrededor del nivel 0.0:
Volumen Sobre = 14,892
Volumen Debajo = 5,958
Ganancia Neta = 8,934yc
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | XXX_Pre.XYZ
Archivo Adicional: | XXX_Post.XYZ
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | TIN a TIN

## Slide 69: Volumen Pila de Almacenamiento.

## Slide 70: Volumen de Depósitos TIN
Rápidamente calcule volúmenes de un área usando un archivo de borde.
Múltiples depósitos pueden ser medidos de una vez usando bordes individuales.

## Slide 71: Volumen Pila de Almacenamiento.
Para comenzar el volumen de depósito, un archivo de borde es requerido para cada pila a ser calculada.

## Slide 72: Volumen Pila de Almacenamiento.
Cada pila es calculada separadamente
Volumen, Vacío, Perímetro y Area son calculados por cada borde

## Slide 73: INTERSECTOR

## Slide 74: INTERSECTOR
INTERSECTOR
  Automáticamente crea un punto de plantilla en cada intersección de una línea planeada y una Polilínea 3D desde un archivo DXF.
  Puede salvar un archivo LNW nuevo que tiene esa información de plantilla.
  Puede también hacer archivos plantilla TPL.
Clientes nos dan un plan DXF del proyecto, compuesto de Polilíneas 3D.
Podemos usar el EDITOR DE LÍNEA para crear un archivo LNW que provea cobertura del área (sin plantillas)

## Slide 75: INTERSECTOR -Entradas y Salidas
INTERSECTOR puede crear archivos líneas planeadas que tienen un número diferente de puntos de plantilla en líneas adyacentes.
El método AREA FINAL SIN SEGMENTOS de CSV es la mejor rutina para calcular cantidades de volumen, puesto que otros métodos en CSV no calcularán con plantillas con diferente números de puntos.
INTERSECTOR
DXF 3D o Archivo CHN
Archivo Línea Planeada
Archivo LNW con Plantillas
Archivos Plantilla (TPL)
Archivo XYZ en Intersecciones

## Slide 76: Archivo XYZ INTERSECTOR
INTERSECTOR puede opcionalmente crear un archivo XYZ para mostrar los valores de profundidad en cada intersección (LNW y Polilíneas DXF)

## Slide 77: Ejemplo INTERSECTOR
Archivo 3D DXF: BCD.DXF
Líneas Planeadas: BCD.LNW
Datos Levantamiento: BCD.XYZ
Use INTERSECTOR para crear líneas planeadas con plantillas (BCD_A.LNW)
MODELO TIN?
NO tengo ninguna forma de convertir las Polilíneas DXF a un CHN, por lo que TIN A CANAL no sirve.
El método Filadelfia en MODELO TIN requiere el mismo número de puntos de plantilla (5), por lo que tampoco sirve.
TIN MODEL
CSV?
El “Area Final Sin Segmentos” calculará volúmenes por cada sección que tiene un número diferente de puntos de plantilla!
Cortemos secciones en MODELO TIN y veamos si podemos calcular volúmenes en CSV.

## Slide 78: Ejemplo INTERSECTOR:
Programa: INTERSECTOR
DXF/CHN: BCD.DXF
LNW Entrada: BCD.LNW
LNW Salida: BCD_A.LNW
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | BCD.XYZ
Archivo Líneas Planeadas: | BCD_A.LNW
LADO MAX TIN | 50
Exportar: Formato “All” | Extensión: BCD
Exportar: Archivo Log: | BCD.LOG

## Slide 79: Ejemplo INTERSECTOR: CSV:
Pestaña Levantamientos CSV
Sección 1
5 Puntos de plantilla
Sección 28
7 Puntos de plantilla
V1 V2
Sección Area Vol Accum Vol Area Vol Accum Vol
__________________________________________________________________________________________________
0+25 7350.4 0.0 0.0 251.0 0.0 0.0
0+75 6795.1 13096.5 13096.5 265.0 477.7 477.7
1+25 5779.4 11643.9 24740.4 280.0 504.7 982.4
1+75 4774.9 9771.6 34512.0 288.0 525.9 1508.3
2+25 4179.8 8292.1 42804.1 275.0 521.4 2029.6
2+75 3866.8 7449.6 50253.7 289.0 522.2 2551.8
3+25 3520.0 6840.3 57093.9 303.0 548.2 3100.0
.......................
.......................
50+75 6590.1 11715.3 701840.8 378.0 706.4 35368.6
51+25 7102.2 12679.7 714520.5 380.0 701.9 36070.5
51+75 7851.1 13843.6 728364.1 385.0 708.2 36778.8
52+25 8236.6 14898.0 743262.1 377.0 705.6 37484.4
52+75 9232.4 16173.9 759436.0 392.0 712.0 38196.4
53+25 10066.2 17870.0 777306.0 400.0 733.4 38929.8
53+75 9425.2 18047.8 795353.8 354.0 698.2 39627.9
54+25 9237.8 17278.9 812632.7 324.0 627.7 40255.7
54+75 7681.8 15667.4 828300.1 256.0 537.1 40792.7
55+25 5896.5 12572.4 840872.5 187.0 410.2 41202.9

## Slide 80: DISEÑO CANAL

## Slide 81: DISEÑO CANAL
Al entrar la geometría de su canal, DISEÑO CANAL (CD) generará líneas planeadas que tienen los diseños de secciones transversales insertos para cada línea.

## Slide 82: DISEÑO CANAL Qué se necesita
Puntos Línea central
X – Y – Z - Encadenamiento
Puntos Base Talud Base Talud Izq
X – Y – Z – Talud Lateral
Puntos Base Talud Derecho
X – Y – Z – Talud Lateral
Puntos Dársena de Giro Izq
X – Y – Z – Talud Lateral
Puntos Dársena de Giro Derecha
X – Y – Z – Talud Lateral
General
Tope del Banco (L/R) Valor-Z
Distancia Extensión (L/R) mas allá TOB
Espaciamiento entre Líneas Planeadas
Esquema Nombres
Esquinas Inteligentes (Y/N)
Salva:
Archivo Línea Planeada (*.LNW)
Archivo Plan Canal (PLN)

## Slide 83: DISEÑO CANAL: Ejemplo #1
Puntos Línea central
1000X 1000Y 25Z CH=0
1000X 2000Y 25Z CH=1000
2000X 3000Y 25Z CH=2414.21
2000X 4000Y 25Z CH=3414.21
Puntos Base Talud Base Talud Izq
850X 1000Y SS = 3.0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Puntos Base Talud Derecho
1150X 1000Y SS = 3.0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
General
TOB(L/R) = 0.0
Extension (L/R) = 0.0
Espaciamiento = 50
Formato Nombre = 00+00
Esquinas Inteligentes = NO
Con esquinas inteligentes desactivada, todas las líneas son perpendiculares a la línea central.
Líneas Planeadas que intersecten NO son buenas cuando se calculan volúmenes.

## Slide 84: DISEÑO CANAL: Ejemplo #1A
Puntos Línea central
1000X 1000Y 25Z CH=00+00
1000X 2000Y 25Z
2000X 3000Y 25Z
2000X 4000Y 25Z
Puntos Base Talud Base Talud Izq
850X 1000Y SS = 3.0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Puntos Base Talud Derecho
1150X 1000Y SS = 3.0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
General
TOB(L/R) = 0.0
Extension (L/R) = 0.0
Espaciamiento = 50
Formato Nombre = 00+00
Esquinas Inteligentes = SI
Con esquinas inteligentes activadas, líneas que intersactarían son ahora proporcionalmente giradas alrededor del punto de cambio de dirección del canal.

## Slide 85: DISEÑO CANAL: Ejemplo #1B
Puntos Línea central
1000X 1000Y 25Z CH=00+00
1000X 2000Y 25Z
2000X 3000Y 25Z
2000X 4000Y 25Z
Puntos Base Talud Base Talud Izq
850X 1000Y SS = 3.0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Puntos Base Talud Derecho
1150X 1000Y SS = 3.0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
General
TOB(L/R) = 0.0
Extension (L/R) = 0.0
Espaciamiento = 50
Formato Nombre = 00+00
Esquinas Inteligentes = SI
Puede determinar en cual nivel de Z terminar cada Tope de Banco (Izquierda/derecho). Puede tener diferentes niveles a los costados Izquierdo y Derecho.

## Slide 86: DISEÑO CANAL: Ejemplo #1C
Puntos Línea central
1000X 1000Y 25Z CH=00+00
1000X 2000Y 25Z
2000X 3000Y 25Z
2000X 4000Y 25Z
Puntos Base Talud Base Talud Izq
850X 1000Y SS = 3.0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Puntos Base Talud Derecho
1150X 1000Y SS = 3.0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
General
TOB(L/R) = 0.0
Extension (L/R) = 50.0/50.0
Espaciamiento = 50
Formato Nombre = 00+00
Esquinas Inteligentes = SI
La distancia de extensión (Izquierda/Derecha) crea un área plana que se extiende hacia afuera desde el punto del Tope de Banco.
Esto se hizo con la intención de dar al timonel mas tiempo para estar sobre la línea planeada.
La mayoría de gente no le gusta y no lo usan.

## Slide 87: Cambios en el Encadenamiento del DC: Ejemplo #1D
Puntos Línea central
1000X 1000Y 25Z CH=0
1000X 2000Y 25Z CH=2000
2000X 3000Y 25Z CH=3414.21
2000X 4000Y 25Z CH=4414.21
Puntos Base Talud Base Talud Izq
850X 1000Y SS = 3.0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Puntos Base Talud Derecho
1150X 1000Y SS = 3.0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
General
TOB(L/R) = 0.0
Extension (L/R) = 0.0
Espaciamiento = 50
Formato Nombre = 00+00
Esquinas Inteligentes = NO
El Encadenamiento en el 2do punto de ruta debe ser 1000, pero lo hemos forzado a 2000.
DC hace una línea 10+00 y otra línea 20+00 en la misma ubicación.
Ud. puede escribirlos ambos (y confundir a sus hidrógrafos) o elegir eliminar uno de ellos.
No tendrá efecto en sus Volúmenes.

## Slide 88: Cambios en la Profundidad del Canal
Necesita crear una línea central, puntos base del talud izquierda y derecha en cada ubicación donde la profundidad de su canal cambie.
Para obtener el mejor resultado de volumen, usted debe también generar una línea planeada en cada punto de ruta de la línea central.

## Slide 89: Cambios en Profundidad Canal: Ejemplo #1E
Puntos Línea central
1000X 1000Y 25Z Encadenamiento=0
1000X 1470Y 25Z
1000X 1480Y 20Z
1000X 2000Y 20Z
2000X 3000Y 20Z
2000X 4000Y 20Z
Puntos Base Talud Base Talud Izq
850X 1000Y SS = 3.0
850X 1470Y
850X 1480Y
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Puntos Base Talud Derecho
1150X 1000Y SS = 3.0
1150X 1470Y
1150X 1480Y
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
General
TOB(L/R) = 0.0
Extensión (L/R) = 50.0/50.0
Espaciamiento = 50
Formato Nombre = 00+00
Hacer un Perfil en cada esquina = SI
Esquinas Inteligentes = SI

## Slide 90: DC: Ejemplo #1F
Felicitaciones! Ud. acaba de hacer 5.150 líneas en 1 minuto.
1.342 millas de levantantamiento por hacer…..
Programa | DISEÑO CANAL
Archivo Plan Canal: | CDE.PLN
Salvar a LNW: | CDE.LNW
Tope del Banco (I/D) | -5. / -5.
Extensión Línea (I/D) | 100. / 100.
Espaciamiento de línea | 200
Formato Nombres | 0+000
Haga Perfiles en las Esquinas: | Si
Esquinas Inteligentes | Si
Puede hacer la misma cosa en DISEÑO AVANZADO DE CANAL!

## Slide 91: DISEÑO CANAL Funciona Dentro DISEÑO AVANZADO DE CANAL
Todas las funciones de DC estan siendo pasadas a ACD
Antes de crear líneas planeadas en ACD, necesita convertir los datos PLN a un canal 3Dl!
Programa | ADV. DISEÑO CANAL
Abrir Archivo (*.PLN) | CDE.PLN
Pestaña PLN: | Tope del Banco: -5. / -5. Extensión: 100. / 100. Generar CHN
Pestaña Línea central: | Espaciamiento: 100 Formato Nombre: 0+000 Agregar Líneas a la Línea central: Si Esquinas Inteligentes Si Generar LNW

## Slide 92: Dársenas de Giro
Un dársena de giro es un área al costado del canal QUE ESTA A UNA PROFUNDIDAD DIFERENTE de la del canal principal.
Dársenas de giro deben iniciar y finalizar en puntos que esten incluidos en los listados de Base del Talud Izquierdo y Derecho.

## Slide 93: Ejemplo #1-G - Agregando una Dársena de Giro
Dársena de Giro Izquierda = 20”
850x 1700y
385x 2235y
580x 2680y
1390x 2600y
Transición Talud Lateral 1:1
Guías:
Paso 1: Inserte los puntos finales en su listado de Base Talud Izq.
Paso 2: Agregue los puntos al listado Dársena Izquierda.
Paso 3: Genere sus Líneas Planeadas
Paso 4: Salve sus datos.
Programa | DISEÑO CANAL
Tarea: | Agregar una Dársena de Giro
Salvar a PLN: | DEFTB.PLN
Salvar a LNW: | DEFTB.LNW
Extensión Línea (I/D) | 0. / 0.
Tope del Banco (I/D) | 0. / 0.
Espaciamiento: | 50
Esquinas Inteligentes | Si

## Slide 94: Ejemplo #1-G Lo que debería parecer...
Dársena de Giro
1:3 Talud Lateral en los Costados Izquierda y Derecha
1:1 Talud Lateral en Transición en la Dársena de Giro

## Slide 95: Gracias !
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Más Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website

## Slide 96: Ejemplos Prácticos

## Slide 97: Ejemplos Prácticos #1 TIN vs LNW (Método Filadelfia): Isóbata vs Sin Isóbata
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945yc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,426yc
Total Pago Colocado: 575,371yc
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945yc
Sobreprofundidad Permitida Total: 121,421yc
Total Pago Colocado: 569,366yc
Nota: | El “Isóbata” vs “Sin Isóbata” solo afecta el Total Sobreprofundidad Permitida. “Isóbata” resulta en menor material de Sobreprofundidad Permitida.
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Isóbata

## Slide 98: Ejemplos Prácticos #2 TIN vs LNW (Método Filadelfia): Talud vs Caja
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945yc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,426yc
Total Pago Colocado: 575,371yc
Material Total a Prof. del Proyecto: 587,837yc
Sobreprofundidad Permitida Total: 145,166yc
Total Pago Colocado: 733,003yc
Nota: | Si usted opta por un cálculo “Corte Caja” y olvida entrar valores para las Extensiones Izquierda y Derecha, no obtendrá material en las áreas de Extensión Derecha e Izquierda.
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Caja
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Caja Izquierda / Caja Derecha | 50 / 50

## Slide 99: Ejemplos Prácticos #3 TIN vs LNW (Método Filadelfia): Cambiando la Profundidad Canal
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945yc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,426yc
Total Pago Colocado: 575,371yc
Material Total a Prof. del Proyecto: 714,060yc
Sobreprofundidad Permitida Total: 146,115yc
Total Pago Colocado: 860,175yc
Nota: | Si usted cambia la profundidad del canal, MODELO TIN determina nuevos puntos de tope del banco, usando el talud lateral original.
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad = 44 (Diseño)
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad = 46
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata

## Slide 100: Ejemplos Prácticos #4 TIN vs LNW (Método Filadelfia): MODELO TIN vs CSV
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945 ydc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,426 ydc
Total Pago Colocado: 575,371 ydc
Material Total a Prof. del Proyecto: 451,686 ydc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,387 ydc
Total Pago Colocado: 579,073 ydc
Cargue Archivos en MODELO TIN (XYZ y LNW)
Exporte datos Formato ALL Editado a WWW.LOG
Cargue los datos WWW.LOG a CSV
Se acuerda como?
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Programa | CSV:
Archivo Entrada: | WWW.LOG
Líneas Planeadas | WWW.LNW
Lado Max Tin: | 200
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata

## Slide 101: Ejemplos Prácticos #5 TIN vs LNW (Método Filadelfia): Todos los Datos XYZ vs. Datos Sección
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,945 ydc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,426 ydc
Total Pago Colocado: 575,371 ydc
Material Total a Prof. del Proyecto: 447,761 ydc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,448 ydc
Total Pago Colocado: 575,209 ydc
Material Total a Prof. del Proyecto: 451,686 ydc
Sobreprofundidad Permitida Total: 127,387 ydc
Total Pago Colocado: 579,073 ydc
TIN con XYZ
CSV con LOG
TIN con LOG
Se comparan todos los juegos de datos así de cerca? NO! NO! NO! NO!
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW.LOG
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 175
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata

## Slide 102: Ejemplos Prácticos #6 Pre vs Post
Nota: | Los datos Pre Dragado siempre van en la casilla “Archivo Entrada” y los datos de Post Dragado siempre van en la casilla «Archivos Adicionales”.
Resumen Cantidades Dragado
==========================
Materiales Material Grueso Relleno Material Neto
Total Pago Removido a Prof Proyecto 155766.9 0.0 155766.9
Total Pago Removido en Sobreprofundidad 11256.2 0.0 11256.2
Total Pago Removido 167023.0 0.0 167023.0
Total Removido 175858.0 0.0 175858.0
Total Remanente Sobre Prof Proyecto 292178.5 292178.5
Total Material Sobredragado 8834.9 0.0 8834.9
Total Material Rellenado 0.0
Programa | MODELO TIN
Archivo Entrada: | WWW_Pre.XYZ
Archivo Adicional: | WWW_Post.XYZ
Líneas Planeadas | WWW.LNW
LADO MAX TIN | 25
Modo: | Profundidad
Volumen: | Filadelfia/Talud
OD Permitida | 1: Sin Isóbata

## Slide 103: VOLUMENES MODELO TIN La Prueba

## Slide 104: Pregunta Número 1
Un levantamiento monohaz fue hecho sobre un embalse y los archivos editados fueron salvados a un archivo Catálogo llamado 222_Pre.LOG.
Las líneas de levantamiento estan separadas 20’ y los datos estan en Profundidad (Z positivo hacia abajo).
Cuanta agua contiene el embalse cuando el nivel del agua esta a 5’ debajo del datum cartográfico?
68,435 yc

## Slide 105: Pregunta Número 2
Un Levantamiento Monohaz (222_Pre.LOG) fue realizado (Modo = Prof.) con líneas que estaban separadas 10’. Un archivo de DISEÑO AVANZADO DE CANAL (222.CHN) ha sido preparado.
Calcule el volumen sobre el diseño y la sobreprofundidad (Sin Isóbata, 0.3’) y reporte volúmenes por zonas canal.
Diseño Sobreprof
Corte Sin Isóbata
Zona Volumen Volumen
----------------------------------------
1 74971.6 1933.8
2 102017.8 2147.3
3 78319.0 1533.3
4 22328.3 601.9
5 89451.7 1612.8
6 35488.3 823.3
Talud7 10452.7 512.4
Talud8 18331.5 808.3
Talud9 14020.1 552.6
Talud10 17642.6 664.7
Talud11 9501.4 398.1
----------------------------------------
Total 472525.0 11588.5

## Slide 106: Pregunta Número 3
Levantamiento Predragado = 222_Pre.LOG (Distancia entre Líneas = 10’)
Levantamiento Postdragado = 222_Post.LOG
Canal = 222.CHN
Sobreprofundidad = 0.3’ (guía: tin vs chn)
Calcule el total del Material Removido Sobre Diseño, el Total de Material Removido en la Sobreprof Permitida (Sin Isóbata), el Relleno sobre Diseño y el Total de Material Sobredragado.
Total Material Removido Sobre Diseño = 223,168cy
Total Material Removido en Sobreprof. Permitida = 111cy
Total Relleno sobre Diseño = 3,884cy
Total Material Sobredragado = 432cy

## Slide 107: Pregunta Número 4
Levantamiento Predragado = GSP_pre.XYZ
Levantamiento Postdragado = GSP_ad.XYZ
Líneas Planeadas = 444.LNW
Modo = Prof guía: Filadelfia (TIN vs LNW)
Cuál es el Material Removido Neto Sobre el diseño?
Total Removido Pago A Profundidad Proyecto (Grueso) = 18,028cy
Relleno = 1,115cy
Total Removido Pago A Profundidad Proyecto (Neto) = 16,912cy