## Slide 1: Методы вычисления объемов в TIN MODEL
Учебный Семинар HYPACK® 2020
Январь 2020

## Slide 2: Методы вычисления объемов в TIN MODEL
TIN = Triangulated Irregular Network (сетка неравномерных треугольников):
Объемы в программе МОДЕЛЬ TIN
  Треугольники создаются между реальными точками X-Y-Z.
  В МОДЕЛИ TIN не выполняется никакого «гридинга»
  Вычисляется точный объем каждого треугольника выше/ниже проекта

## Slide 3: Создание модели TIN

## Slide 4: Создание модели TIN
МАКС. ДЛИНА СТОРОНЫ ТР-КА: Наибольшее допустимое расстояние между точками для создания треугольника.
Additional File Здесь можно добавить данные исполнительной съемки для выполнения расчета объемов по данным предварительной и исполнительной съемок. Начните вычисление.
Исходный Файл: Здесь заводятся данные предварительной съемки или единственные данные.
Режим глубин или высот. Наследует настройки ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.
Для начала:

## Slide 5: Проверьте Вашу модель на пробелы
Проверьте Вашу модель на пробелы После создания модели зайдите в Модели 2Д - Заливка и проверьте есть ли пробелы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Объемы в пробелах не считаются.
Есть пробелы?
Вернитесь и создайте модель заново, увеличив TIN MAX SIDE.

## Slide 6: Создайте модель заново
Вдоль красных линий существуют реальные горные хребты. Не следует соединять точки с глубинами через такие участки.
Modify – Edit Tin: Можно исправить это, отредактировав модель.
Ключевые факторы при создании хорошей модели:
Не задавайте TIN Max Side слишком большой.
Не задавайте TIN Max Side слишком маленький.
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Input File | SSS.XYZ
TIN Max Side | 200

## Slide 7: Редактирование Вашей модели TIN Modify – Edit Tin:
Выберите индивидуальные треугольники инструментов выбора и удалите их.
Выберите множество треугольников инструментов «polygon pen» и удалите их.
ХОРОШО
ЛУЧШЕ
ИНСТРУМЕНТ ЛАСТИК
ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА
POLYGON PEN

## Slide 8: Упражнение редактирования
Исходная модель
Отредактированная модель
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Input File | SSS.XYZ
TIN Max Side | 200
Режим Z | Высота
Диапазон Цветов | С 1790 до 1850
Отредактируйте модель для удаления некорректных треугольников | 

## Slide 9: Tin to Level (объем резервуара)

## Slide 10: Настройки метода Tin to Level
Выберите опцию ‘Tin to Level’
Задайте минимум (From) и максимум (To) и шаг (Increment).
Опция Show Picture для визуализации. Она очень замедляет процесс.
Create PDF report with graph (создать PDF с графиком) - новая опция в HYPACK 2016.
Результаты сохраняются в файл PDF в папке проекта.
  Каждый раз, когда Вы запускаете МОДЕЛЬ TIN, создается новый файл.
Input File | SSS.XYZ
TIN Max Side | 200
Режим Z | Высота
Объемы: | Tin to Level:
Уровни: | С 1790 до 1850 с шагом 10

## Slide 11: TIN TO LEVEL
УВ = 1800 СМУ
УВ = 1810 СМУ
УВ = 1820 СМУ
УВ = 1830 СМУ
УВ = 1840 СМУ
Вычисляет объем воды и площадь зеркала водоема по мере изменения уровня в заданных пределах.
Единицы объемов: Ярды кубические
Суммарный объем TIN к Уровню
Файл TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\SSS.xyz
Уровень Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
------------------------------------------------------------------------
1790.0 1862942.2 1294355.2 0.0 0.0
1800.0 1388139.1 1243780.9 4587.7 50574.4
1810.0 948598.2 1111184.9 44437.7 183170.3
1820.0 569947.4 934024.9 145177.7 360330.4
1830.0 258080.3 729400.7 312701.4 564954.6
1840.0 53980.9 352777.3 587992.8 941578.0
Объем водоема
Площадь зеркала на уровне Z
Уровень воды
Результаты могут отличаться, в зависимости от того, как Вы отредактировали края водоема...

## Slide 12: Отчет в PDF
ОТЧЕТ TIN TO LEVEL

## Slide 13: Tin to Level - практический пример
Input File | SSS.XYZ
TIN Max Side | 200
Режим Z | Высота
Объемы: | Tin to Level:
Файлы границ | SS1 thru SS5.BRD
Уровни: | С 1790 до 1850 с шагом 10
Файлы границ

## Slide 14
Единицы объемов: Ярды кубические
Суммарный объем TIN к Уровню с границами
Файл TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\SSS.xyz
Уровень 1790.0
Граница Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
SSS5 48736.5 23962.2 0.0 0.0
SSS4 503471.4 264849.2 0.0 0.0
SSS3 585323.0 340941.0 0.0 0.0
SSS2 353533.3 255675.6 0.0 0.0
SSS1 741975.4 581993.4 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
Total 29802.3 504277.0 194619.2 46764.6 0.0
Уровень 1800.0
Граница Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
SSS5 39861.7 23962.2 0.0 0.0
SSS4 405379.1 264849.2 0.0 0.0
SSS3 459048.6 340941.0 0.0 0.0
SSS2 258848.7 254852.6 10.1 823.1
SSS1 530999.9 532242.1 4577.6 49751.3
--------------------------------------------------------------------------------
Total 1694137.9 1416847.1 4587.7 50574.4
Единицы объемов: Ярды кубические
Суммарный объем TIN к Уровню
Файл TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\SSS.xyz
Уровень Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
------------------------------------------------------------------------
1790.0 1862942.2 1294355.2 0.0 0.0
1800.0 1388139.1 1243780.9 4587.7 50574.4
1810.0 948598.2 1111184.9 44437.7 183170.3
1820.0 569947.4 934024.9 145177.7 360330.4
1830.0 258080.3 729400.7 312701.4 564954.6
1840.0 53980.9 352777.3 587992.8 941578.0
Частичные результаты в границами
Результаты без границ
Tin to Level - практический пример

## Slide 15: Tin to Level - практический пример №2
Единицы объемов: Ярды кубические
Суммарный объем TIN к Уровню
Файл TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\SSS.xyz
Уровень Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
------------------------------------------------------------------------
50.0 67928.3 171105.4 2721078.6 1468396.2
60.0 141839.6 226405.7 2187767.0 1413095.9
70.0 236790.1 288352.6 1675494.7 1351149.0
80.0 356760.0 360494.4 1188241.7 1279007.2
90.0 506226.9 458859.8 730485.8 1180641.8
100.0 722789.6 767772.3 339825.7 871729.3
110.0 1111091.1 1349108.5 120904.5 290393.1
120.0 1645057.6 1488999.8 47648.1 150501.8
130.0 2208077.7 1567501.0 3445.4 72000.6
Input File | TTT.XYZ
TIN Max Side | 25
Режим Z | Глубина
Объемы: | Tin to Level:
Уровни: | С 50 до 130, шаг 10

## Slide 16: Что случится, если у меня данные в режиме глубин, а я случайно использовал режим высот? (или наоборот)
Единицы объемов: Ярды кубические
Суммарный объем TIN к Уровню
Файл TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\SSS.xyz
Уровень Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
------------------------------------------------------------------------
50.0 67928.3 171105.4 2721078.6 1468396.2
60.0 141839.6 226405.7 2187767.0 1413095.9
70.0 236790.1 288352.6 1675494.7 1351149.0
80.0 356760.0 360494.4 1188241.7 1279007.2
90.0 506226.9 458859.8 730485.8 1180641.8
100.0 722789.6 767772.3 339825.7 871729.3
110.0 1111091.1 1349108.5 120904.5 290393.1
120.0 1645057.6 1488999.8 47648.1 150501.8
130.0 2208077.7 1567501.0 3445.4 72000.6
Единицы объемов: Ярды кубические
Суммарный объем TIN к Уровню
Файл TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\SSS.xyz
Уровень Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
------------------------------------------------------------------------
50.0 2721078.6 1468396.2 67928.3 171105.4
60.0 2187767.0 1413095.9 141839.6 226405.7
70.0 1675494.7 1351149.0 236790.1 288352.6
80.0 1188241.7 1279007.2 356760.0 360494.4
90.0 730485.8 1180641.8 506226.9 458859.8
100.0 339825.7 871729.3 722789.6 767772.3
110.0 120904.5 290393.1 1111091.1 1349108.5
120.0 47648.1 150501.8 1645057.6 1488999.8
130.0 3445.4 72000.6 2208077.7 1567501.0
Ваши «объемы выше» на самом деле являются «объемами ниже» и наоборот.
Плохо...
Данные глубин в режиме глубин
Данные глубин в режиме высот
TIN TO LEVEL - направление вертикальной оси

## Slide 17: Ограничение объемов используя файлы границ

## Slide 18: Использование файлов границ два подхода
Обрежьте файл XYZ файлом границ в ОСНОВНОМ МЕНЮ HYPACK
Создайте модель по обрезанному файлу XYZ в МОДЕЛЬ TIN
Вычислите объемы по этой модели.
Создайте модель, использовав исходные данные в МОДЕЛЬ TIN
Обрежьте модель вдоль контура границы в МОДЕЛЬ TIN
Вычислите объемы по этой модели.
Плохо, плохо, плохо...
Хорошо!
Примечание: | Применимо ко всем методам вычисления объемов в МОДЕЛЬ TIN

## Slide 19: Почему обрезка до моделирования - плохая идея.
Обрезанный файл XYZ содержит только точки «внутри» границ. Отсутствуют точки на самой линии границы.
Модель поверхности не заполняет весь участок границы, оставляя пустоты по краям.
Это приведет к неверной оценке объемов.
МОДЕЛЬ TIN не вычисляет объемы
В таких пустотах.

## Slide 20: Сперва создайте модель, затем обрежьте в МОДЕЛЬ TIN
Кликните «Modify – Edit Tin», выберите иконку «Clip to BRD», затем используйте ножницы для обрезки модели точно по периметру границы.
Если модель поверхности накрывает весь полигон границы, вы получите отличные края!
Так результирующие объемы будут отличными.
Обрезать в BRD
Обрезка (Ножницы)

## Slide 21: Tin to Level - практический пример №3
Единицы объемов: Ярды кубические
Суммарный объем TIN к Уровню
Файл TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\SSS.xyz
Уровень Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
------------------------------------------------------------------------
50.0 949.1 5957.3 1625361.4 767803.2
60.0 6071.6 21226.0 1343905.9 752534.5
70.0 16838.8 37700.4 1068095.2 736060.1
80.0 33845.7 53773.8 798524.1 719986.6
90.0 57687.8 78795.9 535788.3 694964.6
100.0 99772.3 168771.1 291294.9 604989.4
110.0 215938.7 484471.9 120883.3 289288.6
120.0 429281.5 623258.7 47648.1 150501.8
130.0 671656.8 701759.9 3445.4 72000.6
Input File | TTT.XYZ
TIN Max Side | 25
Режим Z | Глубина
Объемы: | Tin to Level:
Уровни: | С 50 до 130, шаг 10
Обрезать в BRD | ТТТ.BRD

## Slide 22: Ограничение объемов файлом границ
Единицы объемов: Ярды кубические
Суммарный объем TIN к Уровню с границами
Файл TIN: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\SSS.xyz
Уровень 50.0
Граница Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
TTT 949.1 5957.3 1625361.4 767803.2
--------------------------------------------------------------------------------
Total 949.1 5957.3 1625361.4 767803.2
Уровень 60.0
Граница Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
TTT 6071.6 21226.0 1343905.9 752534.5
--------------------------------------------------------------------------------
Total 6071.6 21226.0 1343905.9 752534.5
Уровень 70.0
Граница Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
TTT 16838.8 37700.4 1068095.2 736060.1
--------------------------------------------------------------------------------
Total 16838.8 37700.4 1068095.2 736060.1
Уровень 80.0
Граница Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
TTT 33845.7 53773.8 798524.1 719986.6
--------------------------------------------------------------------------------
Total 33845.7 53773.8 798524.1 719986.6
Уровень 90.0
Граница Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
TTT 57687.8 78795.9 535788.3 694964.6
--------------------------------------------------------------------------------
Total 57687.8 78795.9 535788.3 694964.6
Уровень 100.0
Граница Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
TTT 99772.3 168771.1 291294.9 604989.4
--------------------------------------------------------------------------------
Total 99772.3 168771.1 291294.9 604989.4
Уровень 110.0
Граница Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
TTT 215938.7 484471.9 120883.3 289288.6
--------------------------------------------------------------------------------
Total 215938.7 484471.9 120883.3 289288.6
Уровень 120.0
Граница Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
TTT 429281.5 623258.7 47648.1 150501.8
--------------------------------------------------------------------------------
Total 429281.5 623258.7 47648.1 150501.8
Уровень 130.0
Граница Объем Выше Площадь выше Объем ниже Площадь ниже
TTT 671656.8 701759.9 3445.4 72000.6
--------------------------------------------------------------------------------
Total 671656.8 701759.9 3445.4 72000.6
Создайте модель по исходным данным.
Перейдите сразу в объемы - Tin to Level
Используйте файл BRD как один файл границ.
Результат будет такой же, как и при обрезании ножницами.
Отчет немного более запутанный...
Input File | TTT.XYZ
TIN Max Side | 25
Режим Z | Глубина
Объемы: | Tin to Level:
Уровни: | С 50 до 130, шаг 10
Файл границ: | ТТТ.BRD

## Slide 23: TIN TO TIN DIFFERENCE

## Slide 24: TIN TO TIN DIFFERENCE
Используется для определения разности между двумя поверхностями.
  Где материал был удален?
  Где материал был добавлен?
  В сумме материала стало больше или меньше между двумя съемками?
От светло зеленого до синего: Добавленный материал
От желтого до оранжевого: Удаленный материал

## Slide 25: Шаг 1: Создайте файл разности
Более ранняя съемка как Input File.
Более поздняя съемка как Additional File.
Узел: Создает точку X,Y,Разность в каждом узле для каждого набора данных.
Сетка: Создает точку X,Y,Разность в сетке с пользовательским интервалом.

## Slide 26: Шаг 2: Загрузите разность в TIN MODEL
Примечание: Допустим, предыдущая съемка показала глубину 25 футов в точке, где более поздняя съемка показывает 23 фута. В файле разностей величина Z = +2 фута, поскольку произошло отложение материала после первой съемки.
Поскольку отложение является положительной разностью, следует указать МОДЕЛИ TIN режим высот при загрузке файла разностей.
Файл разностей
Задайте режим высот

## Slide 27: Шаг 3: Просмотр модели 3Д в цвете
Цветовая шкала настроена так, чтобы от -15 до 0.0 были оттенки красного и желтого, а от 0.0 до +15 - зеленого и синего.
Кликните иконку шкалы цветов.
Опции - Открыть Файл Шкалы
  Выберите DIFF.HCF

## Slide 28: Шаг 4: Суммарный намыв или размыв?
Tin to Level: Укажите оба «To» и «From» уровня на 0.
Volume Above – объем выше = 14 892 cyd
Volume Below – объем ниже = 5.958 cyd
Net Gain = 8,934 cyd
Volume Above представляет участки, где произошел намыв.
Volume Below – представляет участки, где произошел размыв.
Объемы | Tin to Level:
Уровни: | С 0 до 0
Step: | 1 (не важно)
Вычисление объемов по файлу разностей выше и ниже уровня 0.0.

## Slide 29: Удаление зигзагов

## Slide 30: ЗИГЗАГИ
Зигзаги могут случиться в МОДЕЛЬ TIN, если данные однолучевой съемки были выполнены по галсам, непараллельным откосам.

## Slide 31: Практический пример зигзагов
Объем выше проекта =
Объем выше проекта =
3 cyd
1.947 cyd
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | VVV.LOG
Запланированные Галсы: | VVV.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 125
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia
Допустимый Перебор | 1
Программа | ПСО
Исходный Файл: | VVV.LOG
Запланированные Галсы: | VVV.LNW
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia Pre
Допустимый Перебор | 1

## Slide 32: Что происходит?
Треугольники Делоне могут создавать искусственные зигзаги.
Меньшая глубина на откосе «паруется» с большей глубиной в канале.
Чем круче откос, тем больше зигзаг.
Линия подошвы
Результат треугольников Делоне
В реальности
Канал
(Плоский участок)
Откос
Галс съемки
Галс съемки
Бровка канала

## Slide 33: Как это исправить?
Используйте опцию «Align TIN with LNW» (только для данных однолучевой съемки) - треугольники создаются по пропорциональному расстоянию вдоль каждого галса.
Это больше не треугольники Делоне, но это не важно.
Проблема решена.

## Slide 34: Как это исправить?
Объем выше проекта =
1,947cyd
Объем выше проекта =
3 cyd
Align TIN не отмечено
Align TIN отмечено
Мораль истории:
Проверьте свою модель 3Д на наличие зигзагов. Если они есть, переделайте модель с опцией «Align TIN...».
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | VVV.LOG
Запланированные Галсы: | VVV.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 125
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia
Допустимый Перебор | 1
Align TIN to LNW | Не отмечено
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | VVV.LOG
Запланированные Галсы: | VVV.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 125
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia
Допустимый Перебор | 1
Align TIN to LNW | Отмечено

## Slide 35: TIN к LNW (Philadelphia)

## Slide 36: Почему Philadelphia?
XYZ исполнительной съемки
или файл LOG
или файлы MTX
Файл LNW
(Создан в ПРОЕКТ КАНАЛА)
TIN
МОДЕЛЬ
Файл XYZ предварительной съемки
или файл LOG
или файлы MTX
Обязательно
Обязательно
Опционально
Вычисляет площади и объемы между соседними парами запланированных галсов.
Делит материал на:
  Левый склон (или прямоугольная врезка)
  Слева от оси
  Справа от оси
  Правый склон (или прямоугольная врезка)
Можно быстро изменить проектную глубину на канале.
Контурное или не контурное черпание
Вычисляет намыв (infill)
Вычисляет материал неоплачиваемого перебора
Позволяет вычисление объемов по данным однолучевой и многолучевой съемок и создает отчет по соседним галсам.
Потому что Филадельфийский Участок ИК Армии США за него заплатили!

## Slide 37: TIN к LNW: откосы или прямоугольная врезка
Отмечено Объемы вычисляются с откосами как они заданы в файле LNW.
Не отмечено: Создаются прямоугольные врезки наружу от точек подошвы. Следует задать расстояние наружу (влево и вправо)
Расстояние влево
Расстояние вправо

## Slide 38: Contour или Non-Contour
Не отмечено: Будет включен весь материал в зоне допустимого перебора.
Отмечено: Включает материал на участке оплачиваемого перебора только в том случае, если глубины меньше проектных отметок.
Контурное черпание в допустимом переборе = площадь зеркала
там, где модель поверхности выше проектных отметок канала умноженная на величину допустимого перебора.

## Slide 39: Контурное черпание может значительно отличаться в программах МОДЕЛЬ TIN и ПСО.
В ПСО, только участок, на котором обнаружено контурное черпание в переборе на профиле предварительной съемки, будет добавлен как материал допустимого перебора в профиле исполнительной съемки.
Определение делается для каждого разреза.
МОДЕЛЬ TIN вычисляет участки контурного перебора для предварительной съемки по реальным глубинам. Эти участки будут использованы для вычисления допустимого перебора по данным исполнительной съемки.
Определение делается по полигону, а не по разрезам.

## Slide 40: Настройки экспорта
Экспорт: Включает материал только в отмеченных регионах.
Левый откос/врезка
Слева от оси
Справа от оси
Правый откос/врезка

## Slide 41: Глубина канала и перебор
Глубина Канала: Можно вычислить объемы заново для более глубокого канала, просто изменив Глубину Канала.
Работает только для каналов с одинаковой глубиной на осевой.
Если Вы изменяете глубину канала и используете откосы, создаются новые откосы с использованием новой глубины на канале, а уклон откосов остается прежним.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если в исходном канале глубина на осевой не одинаковая, эта опция установит всю глубину на осевой одинаковой, равной новому значению.
Допустимый перебор: Устанавливает глубину шаблона допустимого перебора ниже шаблона проекта канала.
Откосы / врезка те же.

## Slide 42: Итоговый отчет метода Philadelphia Pre vs. Post
Итоговые объемы дноуглубления
==========================
Materials Gross Material Infill Net Material
Total Pay Removed to Project Depth 155766.9 0.0 155766.9
Total Pay Removed in Overdepth 11256.2 0.0 11256.2
Total Pay Removed 167023.0 0.0 167023.0
Total Removed 175858.0 0.0 175858.0
Total Remaining Above Project Depth 292178.5 292178.5
Total Overdredged Material 8834.9 0.0 8834.9
Total Infill Material 0.0
Total Pay Removed to Project Depth: Материал на участках, где дно выше проектных отметок.
Total Pay Removed in Overdepth: Материал в районе допустимого перебора.
Total pay removed: Сумма первых двух.
Total Removed: Равно Total Pay Removed плюс Total Overdredged Material
Total Remaining Above Project Depth: Материал, оставшийся в шаблоне допустимого перебора по данным исполнительной съемки.
Total Overdredged Material: Материал, удаленный ниже шаблона допустимого перебора.
Total Infill Material: Участок, где данные исполнительной съемки мельче предварительной съемки.

## Slide 43: Отчет - Предварительная съемка и исполнительная
Всего Удалено
Материал заполнения
Оставшийся материал
Итоги
Выше проекта
Левый откос: Слева от оси: Справа от оси: Правый откос
Выше проекта
Левый откос: Слева от оси: Справа от оси: Правый откос
Выше проекта
Левый откос: Слева от оси: Справа от оси: Правый откос
Допустимый перебор
Левый откос: Слева от оси: Справа от оси: Правый откос
Допустимый перебор
Левый откос: Слева от оси: Справа от оси: Правый откос
Допустимый перебор
Левый откос: Слева от оси: Справа от оси: Правый откос
Сверхперебор
Левый откос: Слева от оси: Справа от оси: Правый откос
Сверхперебор
Левый откос: Слева от оси: Справа от оси: Правый откос

## Slide 44: TIN vs CHN:

## Slide 45: Файлы CHN создаются в программе ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ
Файлы CHN позволяют вычислить объемы для сложных планов дноуглубления.
Файл CHN - набор точек X-Y-Z (узлов), соединенных в плоские «плоскости».
В МОДЕЛИ TIN можно вычислить объем материала выше и ниже каждой плоскости.

## Slide 46: Правила создания плоскостей
Тест стрелки
1
2
3
1
3
2
Хорошо
Плохо
Избегайте вогнутых поверхностей.
Хорошо.
Плохо
Соединяйте точки против часовой стрелки.
Избегайте вогнутых поверхностей.

## Slide 47
Z = 10.
Z = 14.
Z = 10.
Z = 10.
Z = 10.
Z = 14.
Z = 10.
Z = 10.
Хорошо
Хорошо
ТРЕУГОЛЬНИКИ ВСЕГДА ПЛОСКИЕ
Правила создания плоскостей
Избегайте искривленных поверхностей.
Z = 10.
Z = 14.
Z = 10.
Z = 10.
Плохо
Избегайте искривленных поверхностей
ПЛОХО

## Slide 48: Создание простого файла CHN
Запустите программу ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ
Вкладыш «Узлы»
    Кликните иконку Открыть Файл.
    Импортируйте файл YYY.XYZ (Папка Sort)
Вкладыш Плоскости:
    Создайте плоскости, как указано.
Кликните ‘Faces – Check Faces’.
Исправьте плохие плоскости.
Сохраните файл CHN.
    Сохраните как YYY1 Mine.CHN

## Slide 49: TIN vs CHN: Пример №1
Единицы объемов: Ярды кубические
Суммарные объемы в методе TIN vs Канал - сведены по плоскостям канала
Файл TIN: C:\HYPACK 2012\Projects\VOLUME CLASS\Sort\AAA.XYZ
Файл CHN C:\HYPACK 2012\Projects\VOLUME CLASS\YYY1 Mine.chn
Допустимый перебор: 1
Design Overdepth Overdepth
Cut NonContour Contour
Cut NonContour Contour
--------------------------------------------
1 2153.2 991.1 669.9
2 600.5 271.5 208.6
3 40.8 36.5 20.7
4 150.5 82.3 62.0
5 215.3 268.9 169.6
6 486.1 333.3 262.9
7 628.8 234.5 220.9
8 1483.7 1017.6 772.1
--------------------------------------------
Total 5758.8 3235.8 2386.7
Результирующие объемы сведены по каждой плоскости.
Нет разделения материала между прорезями.
Исходный Файл: | AAA.XYZ
Файл слож Канала: | YYY1Mine.CHN
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Tin to Channel
Включить Допустимый перебор | Включить контурное черпание

## Slide 50: Инструменты откосов и горизонтальных плоскостей в программе ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ
Можно быстро создать откосы или горизонтальные плоскости с помощью инструментов во вкладыше Faces.

## Slide 51: TIN vs CHN: Пример №2
Объем выше канала = 28261 куб. ярд
TIN MODEL - ввод данных | AAA.XYZ
Файл слож Канала: | YYY2Mine.CHN
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Tin to Channel
Включить Допустимый перебор | Включить контурное черпание
Программа: | ADV. ПРОЕКТ КАНАЛА
Открыть файл: | YYY1Mine.CHN
Добавить подошвы (1): | 4-3-2-1; 3:1; до уровня 0.0
Добавить подошвы (2): | 5-6-7-8-9; 3:1; до уровня 0.0
Добавить подошвы (3): | 4-13-9; 3:1; до уровня 0.0
Новая плоскость: | _1 до 4 до _10
Новая плоскость: | _12 до 9 до _5
Сохранить как: | YYY2Mine.CHN

## Slide 52: Zone Edge Lists группирование полигонов в отдельные зоны отчета: Вот план...
Внутри ACD:
  Добавьте зоны.
  Назначьте полигоны разным зонам.
  Сохраните файл CHN.
    Информация о зонах сохраняется как часть файла CHN.
В МОДЕЛИ TIN
  Введите файл *.CHN как файл канала.
  Введите файл запланированных галсов (*.LNW) идущих поперек файла CHN.
    Этот метод игнорирует шаблоны в файле *.LNW.
  МОДЕЛЬ TIN генерирует отчет, в котором результаты разделены для каждой пары галсов для каждой зоны.

## Slide 53: TIN vs CHN: Пример №3
TIN MODEL - ввод данных | AAA.XYZ
Файл слож Канала: | YYY3Mine.CHN
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Tin to Channel
Допустимый перебор: | 1
Отчет по: | Зонам канала
Включить Допустимый перебор | Включить контурное черпание
Программа: | ADV. ПРОЕКТ КАНАЛА
Открыть файл: | YYY2.CHN
Создание зон | Левая подошва; Центр; Правая подошва; Конец;
Назначьте плоскости | Как показано
Сохраните как: | YYY3Mine.CHN

## Slide 54: CHN к TIN: Пример №3 (продолжение)
Единицы объемов: Ярды кубические
Суммарные объемы в методе TIN vs Канал - сведены по зонам канала
Файл TIN: C:\HYPACK 2012\Projects\VOLUME CLASS\Sort\AAA.XYZ
Файл CHN C:\HYPACK 2012\Projects\VOLUME CLASS\YYY3 Mine.chn
Допустимый перебор: 1
Design Overdepth Overdepth
Cut NonContour Contour
Zone Volume Volume Volume
----------------------------------------------------
Left Toe 7430.8 1859.6 1796.9
Center Channel 5758.8 3235.8 2386.7
Right Toe 14324.0 1897.5 1838.0
EndZone 747.5 158.5 143.1
----------------------------------------------------
Total 28261.1 7151.4 6164.7
Поскольку файла запланированных галсов нет, в отчете показаны объемы в каждой зоне.

## Slide 55: TIN vs CHN: Разрезы и зоны
799+41 to 799+56
Center 27.9 14.2 7.6
Left Slope 0.9 0.2 0.2
Right Slope 59.4 4.9 4.9
End Zone 45.5 18.9 17.2
Section Total 133.6 38.1 29.8
Accum. Total 26177.0 6820.6 5857.7
Totals:
Center 5165.0 3119.2 2278.7
Left Slope 7363.5 1836.0 1774.7
Right Slope 13597.5 1844.1 1784.8
End Zone 50.9 21.2 19.5
Accum. Total: 26177.0 6820.6 5857.7
TIN MODEL - ввод данных | AAA.XYZ
Запланированные Галсы: | AAA.LNW
Файл слож Канала: | YYY3Mine.CHN
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Tin to Channel
Допустимый перебор: | 1
Отчет по: | Зонам канала
Включить Допустимый перебор | Включить контурное черпание

## Slide 56: Пример:
Report Volume Above Design
Channel Face 77,530.3cy
Channel Zones 77,530.3cy
Sections 76,788.1cy
Sections and Zones 76,788.1cy
Откуда взялась разница?
На обоих краях канала галсы (разрезы) заканчиваются раньше самого канала CHN.
Создать отчеты:
Плоскости канала
Зонам канала
Разрезам
Разрезы и зоны
TIN MODEL - ввод данных | CLimit.XYZ
Запланированные Галсы: | Climit.LNW
Файл слож Канала: | CLimit.CHN
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 1500
Режим: | Глубина
Объемы: | Tin to Channel
Допустимый перебор: | 1
Отчет по: | Плоскостям канала Зонам канала Разрезам Разрезам и зонам

## Slide 57: ОБЪЕМЫ MULTI-CHANNEL

## Slide 58: Зачем нужно?
Не было метода вычисления таких объемов в один прием.

## Slide 59: Philadelphia MultiCHN: Файлы CHN
Создайте файл CHN для каждого отчетного участка.
  Можно иметь до 4 файлов CHN.
Файлы CHN создаются в программе ПРОЕКТ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ.
Вычисление объемов выше проекта для каждой проектной плоскости (face).
Затем вычитается материал от предыдущей поверхности.
  Например, материал между оплачиваемым перекопом и проектной поверхностью равен объему над CHN2 - CHN1.

## Slide 60: Процесс
Вычисление объемов выше канала 1 = V1
Вычисление объемов выше канала 2 = V2
Вычисление объемов выше канала 3 = V3
Вычисление объемов выше канала 4 = V4
Постоянное дноуглубление:
  Выше проекта = V1
  Допустимый Перебор = V2 - V1
Участок нового дноуглубления:
  Выше проекта = V3 - V2
  Допустимый перебор = V4 - V3

## Slide 61: Ввод данных для Multi CHN
До 4 файлов CHN.
Файл LNW с осевой линией канала.
Файл LNW с прорезями канала.

## Slide 62: Определения проектной поверхности - используя файлы CHN
Проектный галс (*.LNW) создается в CHANNEL DESIGN - ПРОЕКТИРОВАНИЕ АКВАТОРИИ, а офсет допустимого перебора определяет поверхности 1 и 2.
Можно изменить глубину канала и задать опцию откоса или врезки для каждой пары прорезей.
Проектный галс (*.LNW) создается в CHANNEL DESIGN - ПРОЕКТИРОВАНИЕ АКВАТОРИИ, а офсет допустимого перебора определяет поверхности 3 и 4.

## Slide 63: Multi CHN - пример
TIN | CLimit.XYZ
Исходный Файл: | ZZZ_Pre.XYZ
Additional File | ZZZ_Post.XYZ
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 250
Режим: | Глубина
Объемы: | MultiCHN
Канал 1: Канал 2: Канал 3: Канал 4: | ZZZ1.CHN ZZZ2.CHN ZZZ3.CHN ZZZ4.CHN
Centerline: Sections: | ZZZ_Center.LNW ZZZ_Sections.LNW

## Slide 64: Отчет по данным предварительной и исполнительной съемок
Всего Удалено
Итоги
Слева от центра: Справа от центра: Суммарный
Суммарно Всего Удалено
Слева от центра: Справа от центра: Суммарный
Infill (заполнение)
Слева от центра: Справа от центра: Суммарный
Суммарный объем заполнения от начала
Слева от центра: Справа от центра: Суммарный
Всего Удалено
Слева от центра: Справа от центра: Суммарный
Суммарное количество удаленного материала
Слева от центра: Справа от центра: Суммарный
Материал неоплачиваемого перебора
Слева от центра: Справа от центра: Суммарный
Общий материал неоплачиваемого перебора
Слева от центра: Справа от центра: Суммарный

## Slide 65
МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ В TIN MODEL 4 CHN МЕТОД
КАНАЛ 1: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\ZZZ1.chn
КАНАЛ 2: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\ZZZ2.chn
КАНАЛ 3: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\ZZZ3.chn
КАНАЛ 4: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\ZZZ4.chn
ФАЙЛ ДАННЫХ C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\ZZZ_Pre.xyz
C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\ZZZ Post.xyz
Единицы объемов: Ярды кубические
ДАТА ВЫЧИСЛЕНИЯ: 6/24/2010
---------------- GROSS VOLUMES --------------- ---------- ACCUMULATED GROSS VOLUMES ---------
SECTION Left of Center Right of Center Total Left of Center Right of Center Total
------------------------
С 1 до 2
Рутинное дноуглубление:
Above Design 187.04 187.04 374.07 187.04 187.04 374.07
Allowable Overdepth 97.69 97.69 195.37 97.69 97.69 195.37
Участок нового дноуглубления:
Above Design 5.56 5.56 11.11 5.56 5.56 11.11
Allowable Overdepth 5.56 5.56 11.11 5.56 5.56 11.11
ИТОГИ
CHANNEL Gross Infill Net
Рутинное дноуглубление:
Above Design 3740.74 0.00 3740.74
Allowable Overdepth 1953.70 0.00 1953.70
Участок нового дноуглубления:
Above Design 111.11 0.00 111.11
Allowable Overdepth 111.11 0.00 111.11
------------------------------------------------
Totals: 5916.67 0.00 5916.67
Сверхперебор 2194.44
Total Removed: 8111.11
Итоги
Отчет по данным предварительной и исполнительной съемок в методе Multi CHN

## Slide 66: ОБЪЕМЫ TIN TO TIN

## Slide 67: TIN К TIN
Вычисляет разность объемов между двумя поверхностями TIN не используя канал.
Результат должен быть таким же как и при создании файла разностей по двум съемкам, а затем используя метод TIN TO LEVEL и уровень 0.0!

## Slide 68: TIN К TIN: Практический пример
Единицы объемов: Ярды кубические
Суммарный объем TIN к TIN
Файл TIN1: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\XXX_Pre.xyz
Файл TIN2: C:\HYPACK 2010\Projects\VOLUME CLASS\Sort\XXX_Post.xyz
Объем Tin1 Above Tin2 = 5958,85
Площадь Tin1 Above Tin2 = 99248.90
Объем Tin1 Below Tin2 = 14892,30
Площадь Tin1 Below Tin2 = 176735,00
Расчет только там, где обе модели перекрываются.
Объем TIN1 Above TIN2 = Удалено
Объем TIN1 Below TIN2 = Добавлено
Результаты при создании файла разностей DIFF.XYZ, а затем запуска метода Tin to Level с уровнем 0.0:
Volume Above = 14,892
Volume Below = 5,958
Net Gain = 8,934 cyd
Программа: | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | XXX_Pre.XYZ
Additional File | XXX_Post.XYZ
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | TIN к TIN

## Slide 69: Объемы накопления (stock pile)

## Slide 70: Объемы накоплений (stockpile)в МОДЕЛИ TIN
Быстрый расчет объемов участка используя файл границ.
Множество объемов можно вычислить одновременно используя отдельные границы

## Slide 71: Объемы накопления (stock pile)
Для начала расчета объемов накопления, нужен файл границ для каждого участка

## Slide 72: Объемы накопления (stock pile)
Каждый участок накопления вычисляется отдельно
Объем, промоины, периметр и площадь вычисляются отдельно для каждого файла границ.

## Slide 73: INTERSECTOR - ПЕРЕХВАТЧИК

## Slide 74: INTERSECTOR - ПЕРЕХВАТЧИК
INTERSECTOR - ПЕРЕХВАТЧИК
  Автоматически создает точку шаблона в каждом пересечении запланированного галса и полилинии 3Д в файле DXF.
  Можно сохранить файл LNW с шаблонами.
  Можно также сделать файлы шаблонов TPL.
Заказчик предоставляет файл проекта DXF, состоящий из трехмерных полилиний.
Можно использовать редактор галсов для создания файла LNW на участке (без шаблонов)

## Slide 75: INTERSECTOR - опции ввода и вывода.
INTERSECTOR может создать файлы запланированных галсов имеющих шаблоны с разным количество точек на разных галсах.
Метод END AREA NO SEGMENTS в ПСО - лучший метод для вычисления объемов, поскольку остальные методы в ПСО требуют одинаковое число точек на шаблонах.
INTERSECTOR - перехватчик
3D Файл DXFили CHN
Файл запланированных галсов
Файл LNW с шаблонами
Файлы шаблонов (TPL)
Файл XYZ на пересечениях

## Slide 76: Файл XYZ в INTERSECTOR
В INTERSECTOR можно опционально создать файл XYZ, чтобы показать величины в каждой точке пересечения LNW и полилиний DXF

## Slide 77: Пример INTERSECTOR
Файл 3D DXF BCD.DXF
Запланированные Галсы: BCD.LNW
Данные съемки: BCD.XYZ
Используйте INTERSECTOR для создания запланированных галсов с шаблонами (BCD_A.LNW)
МОДЕЛЬ TIN?
Нет возможности конвертировать полилинии DXF в CHN, поэтому метод Tin to Channel не работает.
В методе Philadelphia в МОДЕЛЬ TIN нужно иметь одинаковое число точек на всех шаблонах, поэтому тоже не работает.
МОДЕЛЬ TIN
ПСО?
Метод “End Area No Segments” вычислит объемы для прорезей, у которых есть разное число точек шаблона!
Давайте сделаем разрезы в МОДЕЛЬ TIN и посчитаем объемы в ПСО.

## Slide 78: Пример INTERSECTOR
Программа: INTERSECTOR
DXF/CHN: BCD.DXF
Input LNW: BCD.LNW
Output LNW: BCD_A.LNW
Программа: | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | BCD.XYZ
Файлы запланированных галсов: | BCD_A.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 50
Экспорт: Формат ALL | Расширение: BCD
Экспорт: Файл каталога: | BCD.LOG

## Slide 79: Пример INTERSECTOR ПСО
Вкладыш Съемка в ПСО
Прорезь 1
5 точек шаблона
Прорезь 28
7 точек шаблона
V1 V2
Section Area Vol Accum Vol Area Vol Accum Vol
__________________________________________________________________________________________________
0+25 7350.4 0.0 0.0 251.0 0.0 0.0
0+75 6795.1 13096.5 13096.5 265.0 477.7 477.7
1+25 5779.4 11643.9 24740.4 280.0 504.7 982.4
1+75 4774.9 9771.6 34512.0 288.0 525.9 1508.3
2+75 4179.8 8292.1 42804.1 275.0 521.4 2029.6
2+75 3866.8 7449.6 50253.7 289.0 522.2 2551.8
3+75 3520.0 6840.3 57093.9 303.0 548.2 3100.0
.......................
.......................
50+75 6590.1 11715.3 701840.8 378.0 706.4 35368.6
51+25 7102.2 12679.7 714520.5 380.0 701.9 36070.5
51+75 7851.1 13843.6 728364.1 385.0 708.2 36778.8
52+25 8236.6 14898.0 743262.1 377.0 705.6 37484.4
52+75 9232.4 16173.9 759436.0 392.0 712.0 38196.4
53+25 10066.2 17870.0 777306.0 400.0 733.4 38929.8
53+75 9425.2 18047.8 795353.8 354.0 698.2 39627.9
54+25 9237.8 17278.9 812632.7 324.0 627.7 40255.7
54+75 7681.8 15667.4 828300.1 256.0 537.1 40792.7
55+25 5896.5 12572.4 840872.5 187.0 410.2 41202.9

## Slide 80: ПРОЕКТ КАНАЛА

## Slide 81: ПРОЕКТ КАНАЛА
После ввода геометрии канала, ПРОЕКТ КАНАЛА (ПК) создает проектные галсы с поперечным сечением в каждом галсе.

## Slide 82: ПРОЕКТ КАНАЛА Что требуется
Точки на осевой
X, Y, Z - Пикетаж
Линия левой бровки
X – Y – Z - Склон
Линия правой бровки
X – Y – Z - Склон
Левый поворотный бассейн
X – Y – Z - Склон
Точки правого поворотного бассейна
X – Y – Z - Склон
Общий
Величина Z на бровке канала (Л/П)
Расстояние расширения (Л/П) за бровки
Шаг между запланированными галсами
Схема наименования
«умные углы» (Да/Нет)
Сохранено:
Файл запланированных галсов (*.LNW)
Файл плана канала (*.PLN)

## Slide 83: ПРОЕКТ КАНАЛА: Пример №1
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z CH=0
1000X 2000Y 25Z CH=1000
2000X 3000Y 25Z CH=2414.21
2000X 4000Y 25Z CH=3414.21
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = 0.0
Расширение (Л/П) = 0.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Умные Углы = Нет
Если умные углы отключены, все галсы будут перпендикулярны осевой линии.
Пересекающиеся запланированные галсы не рекомендуются при подсчете объемов.

## Slide 84: ПРОЕКТ КАНАЛА: Пример №1А
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z CH=00+00
1000X 2000Y 25Z
2000X 3000Y 25Z
2000X 4000Y 25Z
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = 0.0
Расширение (Л/П) = 0.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Умные Углы = Да
Если умные углы включены, галсы, которые бы пересеклись, теперь пропорционально расположены в районе поворота канала.

## Slide 85: ПРОЕКТ КАНАЛА: Пример №1В
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z CH=00+00
1000X 2000Y 25Z
2000X 3000Y 25Z
2000X 4000Y 25Z
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = -5.0/0.0
Расширение (Л/П) = 0.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Умные Углы = Да
Вы можете указать, на каком уровне Z расположить бровку (левую и правую). Можно иметь разные уровни на левой и правой стороне.

## Slide 86: ПРОЕКТ КАНАЛА: Пример №1С
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z CH=00+00
1000X 2000Y 25Z
2000X 3000Y 25Z
2000X 4000Y 25Z
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = -5.0/0.0
Расширение (Л/П) = 50.0/50.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Умные Углы = Да
Расстояние расширения (лево / право) создает плоский участок наружу от точки бровки.
Сделано специально, чтобы дать больше времени драйверу закрепиться на запланированном галсе.
Большинство не любят и не используют.

## Slide 87: Изменения в пикетаже ПК: Пример №1D
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z CH=0
1000X 2000Y 25Z CH=2000
2000X 3000Y 25Z CH=3414.21
2000X 4000Y 25Z CH=4414.21
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = 0.0
Расширение (Л/П) = 0.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Умные Углы = Нет
Пикетаж на второй точке должен быть 1000, но мы указали 2000.
ПК создает галс 10+00 и еще один галс 20+00 в том же месте.
Можно записать их оба (и смутить промерную группу) или удалить один из них.
Не повлияет на объемы.

## Slide 88: Изменения глубины канала
Следует создать точки на осевой линии, левой и правой подошвах в каждом месте изменения глубины.
Чтобы получить оптимальный результат объемов, следует также создать запланированный галс в каждой точке осевой линии.

## Slide 89: Изменения глубины канала: Пример №1E
Точки на осевой
1000X 1000Y 25Z Пикетаж=0
1000X 1470Y 25Z
1000X 1480Y 20Z
1000X 2000Y 20Z
2000X 3000Y 20Z
2000X 4000Y 20Z
Линия левой бровки
850X 1000Y SS = 3,0
850X 1470Y
850X 1480Y
850X 2062.13Y
1850X 3062.13Y
1850X 4000Y
Линия правой бровки
1150X 1000Y SS = 3,0
1150X 1470Y
1150X 1480Y
1150X 2062.13Y
2150X 3062.13Y
2150X 4000Y
Общий
TOB(L/R) = -5.0/0.0
Расширение (Л/П) = 50.0/50.0
Шаг = 50
Формат Названия = 00+00
Создать Профиль в каждом углу = Да
Умные Углы = Да

## Slide 90: ПК: Пример №1F
Поздравляем! Вы только что создали 5150 галсов за 1 минуту.
1342 мили съемки...
Программа: | ПРОЕКТ КАНАЛА
Файл плана канала: | CDE.PLN
Сохранить В LNW: | CDE.LNW
Бровка канала (Л/П) | -5. / -5.
Расширение галса (Л/П) | 100. / 100.
Межгалсовое Расстояние | 200
Формат наименования | 0+000
Создать профили в углах: | Да
«умные углы»: | Да
Можно сделать то же в ПРОЕКТЕ СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ!

## Slide 91: Функция ПРОЕКТ КАНАЛА внутри ПРОЕКТА СЛОЖНОЙ АКВАТОРИИ
Все функции ПК внедрены в ПСА
До создания запланированных галсов in ACD, вам следует конвертировать данные PLN в 3D канал!
Программа: | ADV. ПРОЕКТ КАНАЛА
Открыть Файл (*.PLN) | CDE.PLN
Вкладыш PLN: | Бровка канала: -5 / -5 Расширение: 100. / 100. Создать CHN
Вкладыш Centerline: | Шаг: 100 Формат Названия: 0+000 Добавить галсы на осевой: Да «умные углы»: Да Создать LNW

## Slide 92: Поворотные бассейны
Бассейн Поворота: Участок на стороне основного канала, имеющий отличную от основного канала глубину.
Поворотные бассейны должны начинаться и заканчиваться в точках, составляющих линии левой и правой подошв.

## Slide 93: Пример №1-G - Добавить поворотный бассейн
Левый поворотный бассейн = 20
850x 1700y
385x 2235y
580x 2680y
1390x 2600y
Переход склона 1:1
Подсказки:
Шаг 1: Вставьте точки окончания в список левой подошвы.
Шаг 2: Добавить точки в список левого бассейна
Шаг 3: Создать ваши запланированные галсы.
Шаг 4: Сохраните Ваши данные.
Программа: | ПРОЕКТ КАНАЛА
Задача: | Добавить поворотный бассейн
Save to PLN: | DEFTB.PLN
Сохранить В LNW | DEFTB.LNW
Расширение галса (Л/П) | 0. / 0.
Бровка канала (Л/П) | 0. / 0.
Шаг: | 50
«умные углы»: | Да

## Slide 94: Пример № 1-G Как это должно выглядеть...
Поворотные бассейны
Склон 1:3 канала справа и слева
Склон 1:1 при переходе в поворотный бассейн

## Slide 95: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500

## Slide 96: Практические примеры

## Slide 97: Практический пример №1 TIN к LNW (Philadelphia): Contour или Non-Contour
Суммарный материал до проектной отметки: 447,945cy
Суммарный Допустимый перебор: 127,426cy
Суммарный оплачиваемый объем: 575,371cy
Суммарный материал до проектной отметки: 447,945cy
Суммарный Допустимый перебор: 121,421cy
Суммарный оплачиваемый объем: 569,366cy
Прим: | Контурное и не контурное черпание влияет только на суммарный материал в допустимом переборе. Контурное черпание приводит к меньшему объему материала в допустимом переборе.
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Contour

## Slide 98: Практический пример №2 TIN к LNW (Philadelphia): Откосы или врезки
Суммарный материал до проектной отметки: 447,945cy
Суммарный Допустимый перебор: 127,426cy
Суммарный оплачиваемый объем: 575,371cy
Суммарный материал до проектной отметки: 587,837cy
Суммарный Допустимый перебор: 145,166cy
Суммарный оплачиваемый объем: 733,003cy
Прим: | Если вы отметили Box Cut но не указали расширения влево и вправо, у Вас не будет материала во врезках!
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / врезка
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Врезка Слева / Врезка Справа | 50 / 50

## Slide 99: Практический пример №3 TIN к LNW (Philadelphia): Изменение глубины канала
Суммарный материал до проектной отметки: 447,945cy
Суммарный Допустимый перебор: 127,426cy
Суммарный оплачиваемый объем: 575,371cy
Суммарный материал до проектной отметки: 714,060cy
Суммарный Допустимый перебор: 146,115cy
Суммарный оплачиваемый объем: 860,175cy
Прим: | Если вы изменяете глубину канала, МОДЕЛЬ TIN определяет точки новой бровки, используя исходные откосы.
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина = 44 (проект)
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина = 46
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour

## Slide 100: Практический пример №4 TIN к LNW (Philadelphia): МОДЕЛЬ TIN или ПСО
Суммарный материал до проектной отметки: 447.945 cyd
Суммарный Допустимый перебор: 127.426 cyd
Суммарный оплачиваемый объем: 575.371 cyd
Суммарный материал до проектной отметки: 451.686 cyd
Суммарный Допустимый перебор: 127.387 cyd
Суммарный оплачиваемый объем: 579.073 cyd
Загрузите файлы в МОДЕЛЬ TIN (XYZ, LNW)
Экспортируйте данные в формате ALL в файл WWW.LOG
Загрузите файл WWW.LOG в ПСО
Помните как?
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Программа | ПСО
Исходный Файл: | WWW.LOG
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 200
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour

## Slide 101: Практический пример №5 TIN к LNW (Philadelphia): Все данные XYZ или разрезы
Суммарный материал до проектной отметки: 447.945 cyd
Суммарный Допустимый перебор: 127.426 cyd
Суммарный оплачиваемый объем: 575.371 cyd
Суммарный материал до проектной отметки: 447.761 cyd
Суммарный Допустимый перебор: 127.448 cyd
Суммарный оплачиваемый объем: 575.209 cyd
Суммарный материал до проектной отметки: 451.686 cyd
Суммарный Допустимый перебор: 127.387 cyd
Суммарный оплачиваемый объем: 579.073 cyd
TIN с XYZ
ПСО с LOG
TIN с LOG
Все результаты близки? НЕТ! НЕТ! НЕТ! НЕТ!
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW.LOG
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 175
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour

## Slide 102: Практический пример №6: Предварительная съемка и исполнительная
Прим: | Данные предварительной съемки всегда вводятся как Input File, а исполнительной - как Additional File.
Итоговые объемы дноуглубления
==========================
Materials Gross Material Infill Net Material
Total Pay Removed to Project Depth 155766.9 0.0 155766.9
Total Pay Removed in Overdepth 11256.2 0.0 11256.2
Total Pay Removed 167023.0 0.0 167023.0
Total Removed 175858.0 0.0 175858.0
Total Remaining Above Project Depth 292178.5 292178.5
Total Overdredged Material 8834.9 0.0 8834.9
Total Infill Material 0.0
Программа | МОДЕЛЬ TIN
Исходный Файл: | WWW_Pre.XYZ
Additional File | WWW_Post.XYZ
Запланированные Галсы: | WWW.LNW
Макс. Длина Стороны Тр-ка | 25
Режим: | Глубина
Объемы: | Philadelphia / откосы
Допустимый Перебор | 1: Non-Contour

## Slide 103: МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ В TIN MODEL Тест

## Slide 104: Вопрос №1
Однолучевая съемка была выполнена в резервуаре, и файлы отредактированных данных сохранены в файл каталога 222_Pre.LOG.
Галсы съемки располагаются через 20 футов и глубины в режиме глубин (ось Z положительна вниз).
Сколько воды содержится в резервуаре при уровне 5 футов ниже нуля карты?
68.435 Куб Ярдов

## Slide 105: Вопрос №2
Однолучевая съемка (файл 222_Pre.log) была выполнена (в режиме глубин) с галсами 10 футов. Файл проекта канала (222.CHN) был создан.
Вычислите объем выше проекта и в допустимом переборе (не-контурное, 0.3ф) и приведите отчет по зонам канала.
Design Overdepth
Cut NoContour
Zone Volume Volume
----------------------------------------
1 74971.6 1933.8
2 102017.8 2147.3
3 78319.0 1533.3
4 22328.3 601.9
5 89451.7 1612.8
6 35488.3 823.3
Slope7 10452.7 512.4
Slope8 18331.5 808.3
Slope9 14020.1 552.6
Slope10 17642.6 664.7
Slope11 9501.4 398.1
----------------------------------------
Total 472525.0 11588.5

## Slide 106: Вопрос №3
Предварительная съемка = 222_Pre.LOG (межгалсовое расстояние - 10 ф)
Исполнительная съемка = 222_Post.LOG
Канал = 222.CHN
Допустимый перебор = 0.3ф (подсказка: метод TIN vs CHN)
Вычислите суммарный объем грунта удаленный выше проекта, суммарный объем грунта, вынутый в допустимом переборе (не-контурное), объем добавленного материала выше проекта и суммарный объем грунта вынутого в недопустимом переборе.
Total Material Removed Above Design = 223,168cy
Total Material Removed in Allow. Overdepth = 111cy
Total Infill Above Design = 3,884cy
Total Material Overdredged = 432cy

## Slide 107: Вопрос №4
Предварительная съемка = GSP_Pre.XYZ
Исполнительная съемка = GSP_ad.XYZ
Запланированные галсы = 444.LNW
Режим глубин подсказка: Метод Philadelphia (TIN vs LNW)
Какой общий объем материала удаленного выше проекта?
Total Pay Removed to Project Depth (Gross) = 18,028cy
Infill = 1,115cy
Total Pay Removed to Project Depth (Net) = 16,912cy