## Slide 1
ADCP IN SITU
Notes: 1

## Slide 2
Características ADCP IN SITU
ADCP IN SITU es usado para procesar datos producidos por perfiladores de corrientes:
Mediciones de presión Instantáneas (en ciertos instrumentos);
Mediciones Instantáneas de temperatura;
Mediciones de rumbo, balanceo y cabeceo;
Mediciones de Corrientes integradas sobre un período (período de integración);
Mediciones del eco “back-scattered” o de la amplitud de la señal recibida de acuerdo con el instrumento en cuestión.
ADCP = Perfilador de Corrientes Acústico Doppler.

## Slide 3
Lee datos brutos viniendo desde los equipos Sontek, Nortek y RDI.
  Sontek
    formato*.adp
  Nortek NDP
    formato*.adp
  Nortek Aquapro
    formato *.prf
  Nortek Aquadopp (correntómetro punto sencillo)
    *.formato aqd
  Nortek Awac
    formato *.wpr
  Nortek continental
    formato *.cpr
  Teledyne-RDI
    formato *.000
Entrada datos

## Slide 4
Definiendo los Parámetros de Importación

## Slide 5
Presentación Datos y Exportar

## Slide 6
Accesando ADCP In Situ

## Slide 7
Descripción de ADCP IN SITU
Todas las funciones son accesibles desde una ventana de control.
Cuando usted salve por primera vez los datos desde el módulo visor del Doppler Acústico In Situ, es creado un directorio ADOP bajo C:\HYPACK 20XX\Projects\[nombre del proyecto].
El archivo *.hcf (colores proyecto) maneja las varias paletas de colores requeridas para la presentación final que serán almacenadas en él.
Archivos *.hcf predefinidos bajo C:\HYPACK 20XX\ADCP
7

## Slide 8
ADCP In Situ Shell
 | Configuración | Parámetros importación archivo bruto.
 | Abrir Archivo | Cargue ADCP, Grabar o archivo identificación equipo.
 | Nombre Archivo | Archivo actualmente siendo procesado. Use flechas para desplazarse a través de los archivos cargados desde un LOG.
 | Información | Información acerca del archivo bruto cargado.
 | Tablas de Datos | Acceso datos hoja de cálculo.
 | Perfil | Acceso datos presentación gráfica.
 | Salve | Datos Brutos en archivo *.edd HYPACK.
 | Exportar | Datos a formatos ASCII, Etude, Marea o ODV Archivo identificación equipo.
 | Ayuda | Accesa archivos de Ayuda.

## Slide 9
Parámetros Importación
Después de seleccionar un archivo de datos brutos, hacer clic en el ícono Configuración para definir los parámetros importación.

## Slide 10
Configuración Estación
Id: número serial equipo.
Latitud y Longitud: posición de amarre (para exportación en formato Etude, el formato debe ser DDDMM.MM)
Prof. Hidrográfica: prof. con respecto al datum hidrográfico.
Prof. Instrumento: prof. de inmersión del correntómetro ej: Prof Hidrográfica - ófset sensor
Orientación Instrumento: montaje del sensor mirando hacia arriba o hacia abajo.
Archivo Marea: Selección del archivo marea en formato (*.tdx) o Masg (*.tdf) HYPACK.

## Slide 11
Pestaña Salida:
Capa de agua que desea exportar en el formato Etude.
Hay dos formas en las cuales la referencia de las capas de agua exportadas pueden ser definidas:
  Seleccionar Medir en Prof. Hidrográfica: la referencia será el datum hidrográfico (la referencia para exportar será la superficie).
  No seleccionar Medir a Prof. Hidrográfica: la referencia será el nivel del agua, ej. la superficie detectada de acuerdo con el método escogido. Un archivo de Marea debe estar asociado.

## Slide 12
Referenciando su Datum Hidrográfico
Seleccione `Medir en Prof. Hidrográfica’.
La corriente para exportar es por consiguiente calculada entre 10 y 30 m.

## Slide 13
Referenciando el Nivel del Agua
No seleccione `Medir en Prof. Hidrográfica’.
El cálculo de la corriente es llevado a cabo en la capa 30-40 m desde las superficie.

## Slide 14
La opción `Medir en Prof. Hidrográfica’ no es seleccionada...
Referenciando el Nivel del Agua

## Slide 15
Pestaña Tiempo
Cambio Zona Tiempo: corrección de la zona de tiempo. Indica el tiempo en minutos.
Deriva Tiempo: corrección de la deriva del reloj, indica el tiempo en segundos.
  La corrección de deriva es aplicada linealmente a través de todo el período. Representa la deriva total.
  La deriva es positiva si el tiempo del reloj del equipo incrementa más rápidamente que el tiempo real.
Desplaz. Tiempo: usado para desplazar el tiempo a la mitad del período de integración. Indica el tiempo en segundos.
El módulo hace esta corrección automáticamente para datos Sontek, Nortek y RDI.

## Slide 16
Complementos acerca del tiempo
El módulo hace esta corrección automáticamente para datos Sontek, Nortek y RDI.
Notes: 16

## Slide 17
Pestaña Presión
El procesamiento es llevado a cabo como sigue:
Corrección Calibración.
Cálculo de la profundidad real del instrumento al integrar los datos de presión. La prof. es calculada en metros usando la fórmula UNESCO.
Validación manual con presentación gráfica.

## Slide 18
Pestaña Temperatura
Calibración: El coeficiente de calibración del sensor es usado para corregir una serie de valores al aplicar una función polinomial.
Los valores por defecto (a0 = 0 y a1 = 1) resultan sin datos de ajuste calculados.
Valor corregido = A0+(M* A1) donde M = el valor medido.

## Slide 19
Pestaña Salinidad
Calibración:
Actualmente no usada.
El equipo no tiene sensor de medición de salinidad.
El campo a0 puede ser usado cuando los archivos de datos no tienen valor de salinidad pre-definido para completar este valor.
Definido por el usuario en el software de configuración Nortek y usado para calcular la velocidad del sonido. Las constantes de calibración de salinidad pueden ser usadas para aproximadamente corregir un error en el valor de salinidad programado.

## Slide 20
Pestaña Velocidad de Sonido
Calibración:
  Actualmente no usada.
  El equipo no tiene sensor de medición de velocidad del sonido.
Deshabilite Corrección Del Grosso: Esta opción le permite usar una velocidad de sonido fija en 1500 m/s para todos los valores en lugar de una corrección de velocidad de sonido.

## Slide 21
Pestaña Actitud
Declinación Magnética: Corrección de la declinación magnética (ej. ángulo entre el norte magnético y el norte verdadero), este valor es positivo al Este y negativo al Oeste, valor en grados.
Desviación Magnética: Corrección de la desviación del compás (interferencia si el correntómetro es amarrado en una jaula metálica con pesos), la convención y unidades son las mismas que para declinación.
Rumbo, Cabeceo, Balanceo: Coeficiente calibración sensor usado para corregir series de valores al aplicar una función polinomial.
Valor Corregido (Polinomial) = A+(M+ B)+(M2+ C)+(M3+ D)+(M4+ E)+(M5+ F)

## Slide 22
Salvando el Archivo Identificación del Equipo.
Puede salvar el archivo de configuración del equipo específicamente a su equipo o a un proyecto antes de iniciar el proceso de los datos.
  Clic en la tecla atajo.
  Seleccione salvar con la extension*.ini
Recargue la configuración mas tarde usando el ícono Abrir Archivo, si es necesario.

## Slide 23
Presentación Datos
La presentación de datos incluye los parámetros para cada sensor es mostrado al hacer clic on el ícono Tablas de Datos.

## Slide 24
Presentación Datos

## Slide 25
Presentación Datos
Datos pertinentes a cada condición monitoreada.
Cada hoja de cálculo muestra:
  datos brutos,
  datos corregidos de acuerdo con los Parámetros de Calibración.
Clic derecho para acceder a las opciones gráficas.
  Seleccione valor que desea en la vista gráfica.

## Slide 26
Validando Datos en las Hojas de cálculo
Para invalidar valores:
Remueva las marcas de activación al frente de cada registro.
Haga una selección múltiple (tecla SHIFT) luego presione DEL en el teclado.
Para cancelar la invalidación de un valor:
Haga clic en las marcas al frente del registro invalidado.
Haga una selección múltiple (tecla CTRL) de registros invalidados luego presione DEL en el teclado.
Para validar todas las líneas (bien sea que los valores esten marcados o no):
Haga un selección múltiple.
Presione la tecla ESC.
Nota: Si la gráfica de datos esta abierta, debe actualizarla para editar su hoja de cálculo. Clic derecho y seleccione Refrescar Gráfica.

## Slide 27
Validando Datos en las Gráficas
Clic derecho en la hoja de cálculo para acceder a las opciones gráficas.
Para gráficamente seleccionar datos:
  Presione la tecla CTRL y haga clic y arrastre una casilla con el cursor. Los datos seleccionados aparecen marcados en amarillo:
  Para cancelar la selección, presione la tecla ESC.
Para invalidar datos seleccionados presione el botón DEL en el teclado.
Para cancelar la invalidación de valores gráficamente asignados, seleccione los valores en la hoja de cálculo y presione DEL de nuevo.
Ajustes Vista | Acción Cursor
Zoom ventana | Haga clic y arrastre una caja desde su esquina superior izquierda hasta su esquina inferior derecha.
Zoom Extensión | Haga clic y arrastre una caja desde el fondo derecha hasta la parte superior izquierda.
Zoom Dentro/Fuera | Use la rueda de su mouse.

## Slide 28
Clic derecho en la hoja de cálculo, puede acceder a representaciones gráficas de los valores:
Gráficas

## Slide 29
Filtrando Datos
Esta caja de diálogo es usada para aplicar filtros a todos los datos siguientes:
  Presión
  Temperatura
  Salinidad
  Rumbo
  Balanceo
  Cabeceo
  Escala, filtra en el contador de registros.
El filtro para cada tipo de valor es definido al cambiar pestaña.

## Slide 30
Procesamiento y Presentación de datos actuales

## Slide 31
Presentación Perfil
Datos operativos son mostrados al hacer clic en el ícono Perfil.

## Slide 32
Parámetros Presentación Perfil
Clic en el ícono Configuración.
Opciones:
  Paletas de Color
  Graduación Gráfica
  Presentación Sensor Presión
  Valor Marea

## Slide 33
Icono Funciones

## Slide 34
Opciones Presentación Perfil
 | Imprimir gráfica mostrada.
 | Salvar presentación a una imagen bitmap.
 | Zoom ventana
 | Zoom Extensión
 | Diálogo Acceso Filtros
 | Deshacer/Rehacer la última operación de filtrado
 | Borrar datos sobre la línea interfaz de detección. Datos son también borrados desde las presentaciones exportar y gráfica.
 | Visor de Datos muestra los datos en la posición del cursor.

## Slide 35
Esta función de doble entrada es usada para seleccionar los ítems mostrados.
Un valor de principio puede ser mostrado con varios componentes.
Presentación Perfil
Velocidad:
  Este
  Norte
  Vertical
  Error
  Magnitud
  Dirección
Correlación
  Haz 1, 2, 3 y 4
  Error
Amplitud
  Haz 1, 2, 3 y 4
  Error
Pct Buena
  PG1, 2, 3 y 4

## Slide 36
Parámetros Color Perfil
Configuración color independente para cada componente.

## Slide 37
Visor Datos
Visor Datos muestra los datos indicados por el cursor.

## Slide 38
Vista Perfil y Series de Tiempo
Presentación de datos gráfica por perfil o series de Tiempo

## Slide 39
Vista Perfil y Series de Tiempo
Presentación de datos por dirección. Por perfil o serie de tiempo.

## Slide 40
Funciones

## Slide 41: Particularidad de correntómetro de punto sencillo
El correntómetro de punto sencillo Nortek Aquadopp hace mediciones en una celda, ud. obtiene un perfil de una celda.
El procesamiento de datos auxiliares será el mismo del perfil del correntómetro.
La visualización de datos será un poco diferente, la ventana de perfil mostrando una celda, la celda número 1.

## Slide 42
Validación / Invalidación de Datos Gráficos
Dos métodos pueden ser usados para invalidar valores:
  Uso de los filtros.
  Uso del cursor.

## Slide 43
Filtrando Datos
Haga clic en el ícono Filtrar.
Los siguientes valores pueden ser filtrados:
  -Velocidad (Este, Norte, Arriba, Error).
  -Amplitud (haz 1, 2, 3 y 4).
  -Correlación (haz 1, 2, 3 y 4).
  -Porcentaje, Pct buena (PG1, 2, 3 y 4).
  -Magnitud.
Active los filtros al activar la casilla de Habilitación.

## Slide 44
Validando datos en la Presentación Perfil
Hay tres formas para invalidar datos en la ventana Perfil:
  Por Celdas
  Por perfil.
  Por nivel.
Este parámetro es definido en el perfil ventana Configuración.

## Slide 45
Validando datos en la Presentación Perfil
Datos gráficos pueden ser invalidados usando el cursor.
Para activar la herramienta cursor, active Habilitar Cursor en la ventana Perfil:
Para Invalidar datos, apunte al dato en el perfil a ser invalidado y presione Borrar en el teclado. Los datos serán reemplazados por pixeles blancos.
Para re-validar datos, apunte al dato previamente invalidado usando el cursor y presione ESC en el teclado.
Perfil Celda Nivel

## Slide 46
Reproductor ADCP
Ajustes Vista | Teclado
Zoom ventana | Haga clic y arrastre una caja desde su esquina superior izquierda hasta su esquina inferior derecha.
Zoom Extensión | Haga clic y arrastre un caja desde la parte inferior derecha a la superior izquierda.
Zoom Dentro/Fuera | Use la rueda de su mouse Teclas +/- del teclado
Aumentar/Disminuir Magnitud Escala | Página arriba/abajo
Cambie Angulo Horizontal | Flechas arriba/abajo
Cambie Eje Rotación | Flechas izq./derecha
Regresar al primer registro | Tecla ESC
Panel de Control Mostrar Tiempo de Lectura
Presentación animada de los valores de magnitud como una función del tiempo.

## Slide 47
Salvando Datos ADCP editados
Haga clic on el ícono Salvar para salvar el archivo a formato *.edd en el directorio adop\edit del proyecto.
Los parámetros de configuración son salvados en formato *.edd
Todos los parámetros y procesos son salvados.

## Slide 48
Exportando su datos
Exportar sus datos a varios formatos al hacer clic en el ícono Exportar Fuera.
  Archivo Marea
  Archivo Etude
  Formato ASCII
  Formato ODV
  Archivo configuración equipo.
Seleccione el formato de exportación desde el Tipo de Archivo desplegable en el diálogo Salvar de Windows.
Nombre los archivos a ser generados y haga clic en [Salvar].

## Slide 49
Exportando Datos Marea
La interfaz puede ser exportada en los formatos *.TDX o MASG *.TDF HYPACK.
  Haga clic en el ícono Exportar Marea y nombre su archivo.

## Slide 50
Exportando Datos Marea
La interfaz puede ser exportada en los formatos *.TDX o MASG *.TDF HYPACK.
  Haga clic en el ícono Exportar Marea y nombre su archivo.
Los datos exportados dependen de su selección del método de detección interfaz.

## Slide 51
Exportando Datos Marea
Mostrar Superficie con base en Amplitud
Mostrar Superficie con base en Presión
Notes: 51

## Slide 52
Exportando Datos Marea
La marea puede ser exportada en los formatos *.TDX o MASG *.TDF HYPACK.
Los datos exportados dependen de su selección del método de detección interfaz.

## Slide 53
Formato Etude
Exportando en formato Etude (*.B) usa el algoritmo de promediado de datos entre dos profundidades como es definido en la pestaña salida en la ventana de configuración.
La capa de agua que desea exportar debe ser un modulo del tamaño del parámetro de la celda definido al adquirir el equipo.

## Slide 54
ASCII Exportar
Una Exportación ASCII esta disponible. Todos los parámetros pueden ser definidos por el operador.
Para acceder a la ventana de Configuración ASCII fuera, debe primero entrar el nombre del archivo y hacer clic en [Salvar] en el diálogo Salvar Archivo.
Seleccione la unidad de velocidad.
Para escoger los valores a exportar use las flechas para moverlos entre el listado de archivos disponibles y la zona central.
  Usted puede también seleccionar las celdas a ser exportadas.
    Seleccione `Celda No.’ y marque los números de celda requeridos.
El número de decimales por cada valor es independiente.
Campos personalizados pueden ser creados.
Los límites de los campos pueden ser modificados.
Para personalizar un encabezado de archivo, haga clic en [Edt Rumbo].
Para salvar los parámetros de Exportación en un archivo de configuración, haga clic en [Salve Cfg]. Esta exportación puede ser cargada subsecuentemente usando la [Cargue Cfg].

## Slide 55
Exportar ODV
Exportar en formato ODV desde exportar ASCII al cargar el archivo de configuración previamente creado odv.ini, disponible en HYPACK 201X/ADCP.
El archivo de configuración del software ODV para importar la exportación HYPACK esta también disponible en HYPACK 201X/ADCP. Es el archivo Config_type_odv.cfg .

## Slide 56: Gracias !
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Históricas) HYPACK Live Chat
HYPACK on Youtube.com ( Sesiones Mas Nuevas) HYPACK Ustream
HYPACK SUPPORT Site HYPACK Website
Vínculos para más información:
Contáctenos:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
(860) 635 - 1500