## Slide 1: IN SITU ADCP
HYPACK 2020
Январь 2020
Notes: 1

## Slide 2
Особенности ADCP IN SITU
ADCP IN SITU используется для обработки данных стационарных донных измерителей течения:
Давление (некоторые датчики);
Температура;
Курс, поперечная и продольная составляющие волнения;
Параметры течения, интегрированные за промежуток времени;
Отраженный эхосигнал или амплитуда принятого сигнала от сомнительных датчиков.
ADCP (Профилографы течений, основанные на акустическом эффекте Доплера)

## Slide 3
Сырые данные от датчиков Sontek, Nortek и RDI.
  SonTek
    Формат *.adp
  Nortek NDP
    Формат *.adp
  Nortek Aquapro
    Формат *.prf
  Nortek Aquadopp (измеритель течений в одной точке)
    Формат *.aqd
  Nortek Awac
    Формат *.wpr
  Nortek continental
    Формат *.cpr
  Teledyne-RDI
    Формат *.000
Ввод:

## Slide 4
Задайте параметры импорта.

## Slide 5
Экран данных и экспорт

## Slide 6
Запуск программы ADCP In Situ

## Slide 7
Описание программы ADCP IN SITU
Все функции доступны из окна управления.
При первом сохранении, создается папка ADOP C:\HYPACK 20XX\Projects\[название проекта].
Файл *.hcf (цвета проекта) управляет шкалой цветов для финального дисплея.
Готовые настройки в файлах *.hcf в папке C:\HYPACK 20XX\ADCP
7

## Slide 8
Основное окно ADCP IN SITU
 | Установки: | Параметры импорта файла сырых данных.
 | File Open | Загрузка файлов ADCP, LOG или файлов идентификации оборудования.
 | Имя Файла | Текущий файл. Используйте стрелки для перехода к другому файлу.
 | Information | Информация о загруженном файле.
 | Data Tables | Доступ к таблице.
 | Profile | Доступ к графическому экрану.
 | Save | Сырые данные в файле HYPACK *.edd.
 | Export | Экспорт в текстовый файл, Etude, Tide или ODV Файл идентификации оборудования
 | Help | Доступ к помощи.

## Slide 9
Параметры Импорта
После выборки файла сырых данных, кликните [SETUP] для настройки параметров импорта.

## Slide 10
Настройки станции
Id: серийный номер оборудования.
Latitude and Longitude: координаты станции (в формате Etude ГГГМММ.MM)
Hydrographic Depth: глубина с учетом нуля карты.
Instrument Depth: глубина погружения датчика (лицом вверх), т.е. Hydrographic Depth – офсет. Гидрографическая глубина - офсет датчика
Instrument Orientation: размещение датчика излучателем вверх или вниз.
Tide File: выбор файла уровня Hypack (*.tdx) или Masg (*.tdf).

## Slide 11
Вкладыш Output
Слой воды, который вы хотите экспортировать в формат «Etude».
Два способа задания нуля экспортируемых слоев:
  Measure at Hydrographic Depth отмечена: нуль будет гидрографический нуль карты (т.е. нулем будет поверхность).
  Measure at Hydrographic Depth не отмечена: нулем будет текущий уровень, т.е. поверхность к уровню. Нужен файл поправок за уровень.

## Slide 12
Приведение к нулю карты
Отметьте `Measure at Hydrographic Depth’.
Таким образом течение для экспорта будет взято в слое 10 – 30 м.

## Slide 13
Ввод поправки за уровень
Не отмечайте опцию `Measure at Hydrographic Depth’.
Вычисление течения выполняется в слое 30-40м от поверхности.

## Slide 14
Опция Measure at Hydrographic Depth не отмечена…
Ввод поправки за уровень

## Slide 15
Вкладыш Time
Поправка за Часовой Пояс: Поправка за часовой пояс. Укажите время в минутах.
Сдвиг времени: Поправка за дрейф часов в секундах.
  Поправка на сдвиг применяется линейно за весь период наблюдений. Представляет суммарный дрейф.
  Сдвиг положителен, если часы датчика спешат.
Сдвиг по Времени: Time shift: используется для сдвижки времени к середине периода интеграции. Укажите время в секундах.
Модуль вводит поправки автоматически для данных Sontek, Nortek и RDI.

## Slide 16
Комментарии о времени
Модуль вводит поправки автоматически для данных Sontek, Nortek и RDI.
Notes: 16

## Slide 17
Вкладыш Pressure (давление)
Процедура выполняется следующим образом:
Калибровочная поправка.
Вычисление реальной глубины инструмента путем интегрирования данных давления. Глубина вычисляется в метрах по формуле ЮНЕСКО.
Валидация вручную с дисплеем графика.

## Slide 18
Вкладыш Temperature
Calibration: Инструментальная поправка, используется для исправления серий значений применением функции полинома.
Значения по умолчанию (a0 = 0 и a1 = 1) означает, что никаких исправлений не происходит.
Исправленное значение = A0+(M* A1) где M = измеренное значение.

## Slide 19
Вкладыш Salinity (соленость)
Calibration:
Пока не используется.
Нет датчика солености в устройствах.
Величина «a0» может использоваться, когда в данных нет заданной солености.
Задается пользователем в контроллере Nortek и используется для вычисления скорости звука. Калибровочный коэффициент солености можно использовать для приближенного исправления погрешности програмного значения солености.

## Slide 20
Вкладыш Speed of Sound – скорость звука
Calibration:
  Пока не используется.
  В приборах нет датчика СЗ.
Disable Del Grosso Correction: Отменить поправку Del Grosso: использование фиксированной скорости звука 1500 м/с.

## Slide 21
Вкладыш Attitude
Магнитное Склонение: Magnetic declination: (восточное – положительное, западное – отрицательное, в градусах.
Девиация Компаса: Magnetic Deviation: (наводка от металлической оправы, если датчик установлен в ней). Знаки аналогичны склонению.
Heading, Pitch, Roll: Коэффициенты калибровки для исправления серий значений, применяя функцию полинома.
Исправленное значение (полином) = A+(M+ B)+(M2+ C)+(M3+ D)+(M4+ E)+(M5+ F)

## Slide 22
Сохранение файла идентификации оборудования
Можно сохранить файл конфигурации оборудования до начала обработки данных.
  Кликните иконку.
  Выберите сохранение с расширением *.ini
Перезагрузите конфигурацию, используя иконку открытия файла

## Slide 23
Дисплей Данных
Дисплей данных включает параметры каждого датчика, отображается кликом на иконке Data Tables.

## Slide 24
Дисплей Данных

## Slide 25
Дисплей Данных
Данные каждого измеряемого параметра.
В каждой таблице показаны:
  сырые данные,
  данные, исправленные по настройкам калибрования.
Правый клик для входа в опции графика.
  Выберите величину, которую вы хотите увидеть в таблице.

## Slide 26
Проверка данных в таблицах
Для отмены проверки:
Снимите галочки против каждой записи.
Можно выбрать несколько строк клавишей SHIFT, затем нажмите кнопку DEL.
Чтобы возобновить проверку:
Поставьте галочки.
Выбор множества строк зажатием клавиши CTRL, затем клавишу DEL.
Для проверки/отмены проверки всех строк:
Сделайте выбор строк.
Нажмите клавишу ESC.
Прим: Если график данных открыт, нужно обновить его после редактирования таблицы. ПКМ – опция «Refresh Graph».

## Slide 27
Проверка данных на графиках
Правый клик в таблице для входа в опции графика.
Чтобы графически выбрать данные: Нажмите клавишу CTRL и тащите область выбора курсором. Выбранные данные выделятся желтым цветом:
  Для отмены выбора, нажмите клавишу ESC.
Для отмены выбора данных нажмите клавишу DEL.
Для отмены проверки, выделите элементы графика и нажмите DEL еще раз.
Подстройка вида | Действие курсора
Вписать в окно | Кликните и потяните прямоугольник от левого верхнего до правого нижнего края нужного участка.
Зуммировать Все | Кликните и потяните прямоугольник от правого нижнего до левого верхнего участка
Зум | Колесо прокрутки мыши.

## Slide 28
Правым кликом в таблице можно вывести графическое представление данных.
Графики

## Slide 29
Фильтрование данных
Используется для применения фильтров ко всем данным:
  Давление
  Температура
  Соленость
  Курс
  Крен
  Дифферент
  Масштаб, фильтр по счетчику записей.
Фильтр для каждого параметра – из соответствующего вкладыша.

## Slide 30
Обработка и отображение данных течения

## Slide 31
Окно профиля
Кликните иконку Profile для работы с данными по течению.

## Slide 32
Настройки профиля течения
Кликните иконку Setup.
Опции:
  Color Palettes – шкала цветов
  Graphic Graduation – разметка графика
  Pressure Sensor Display – дисплей давления
  Tide Value - уровень

## Slide 33
Функции иконок

## Slide 34
Опции отображаемого графика.
 | Печать графика уровней.
 | Сохранение отображаемого дисплея в снимок BMP.
 | Вписать в окно
 | Зуммировать Все:
 | Доступ к фильтрам
 | Отмена/повторение последней операции
 | Удаление данных выше линии. Данные также удаляются из дисплеев экспорта и графики.
 | Отображение данных в положении курсора.

## Slide 35
Эта функция двойного ввода используется для выбора отображаемых элементов.
Можно отобразить график отдельной составляющей параметра.
Окно профиля
Скорость:
  Восточная
  Северная
  Vertical - вертикальная
  Ошибка
  Величина
  Направление
Корреляция
  Beam 1, 2, 3 и 4
  Ошибка
Амплитуда
  Beam 1, 2, 3 и 4
  Ошибка
Pct Good
  PG1, 2, 3 и 4

## Slide 36
Настройки шкалы цветов профиля
Независимые настройки для каждой составляющей

## Slide 37
Просмотр данных
Data Viewer – отображает данные в положении курсора на графике.

## Slide 38
Вид профиля или по времени
Отображение профиля либо графиков по времени

## Slide 39
Вид профиля или по времени
Данные по направлению. Профиль или график времени

## Slide 40
Функции

## Slide 41: Особенности измерителя точечного течения
Измеритель течения в одной точке «Nortek Aquadopp» выполняет измерения в одной ячейке, т.е. у вас есть один профиль для каждой ячейки.
Обработка данных аналогичные предыдущим датчикам.
Визуализация данных немного отличается, окно профиля отображает одну ячейку под номером 1

## Slide 42
Проверка графиков
Для отмены проверки можно использовать два метода:
  Использование фильтров
  Использование курсора.

## Slide 43
Фильтрование данных
Кликните иконку фильтра.
Можно фильтровать:
  Скорость (East, North, Up, Error).
  Амплитуду (Beam 1, 2, 3 and 4).
  Корреляцию (Beam 1, 2, 3 and 4).
  Проценты, Pct good (PG1, 2, 3 and 4).
  Величина.
Активируйте фильтр, отметив Enable.

## Slide 44
Проверка данных в окне профиля
Три способа отмены проверки в окне профиля:
  By cell – по ячейкам.
  By profile – по профилям.
  By level – по уровню.
Задается в окне Setup.

## Slide 45
Проверка данных в окне профиля
Используя курсор.
Для активирования курсора, отметьте опцию Enable Cursor в окне профиля:
Для отмены проверки отметьте точки на профиле и нажмите клавишу Delete. Данные будут заменены белыми пикселями.
Для повторной проверки, отметьте курсором удаленные точки, затем нажмите клавишу ESC.
Profile Cell Level

## Slide 46
Плейер ADCP
Подстройка вида | Клавиатура
Вписать в окно | Кликните и потяните прямоугольник от левого верхнего до правого нижнего края нужного участка.
Зуммировать Все | Кликните и потяните прямоугольник от правого нижнего до левого верхнего участка
Зум | Колесо прокрутки мыши. Клавиши +/-
Увеличение/уменьшение масштаба величины | Page Up/Down
Изменить горизонтальный угол | Стрелки вверх/вниз
Изменить ось вращения | Стрелки влево/вправо
Возврат к первой строке | Клавиша Esc
Контрольная панель. Время
Анимированный дисплей величин как функции времени.

## Slide 47
Сохранение отредактированных данных ADCP
Кликните иконку Save для сохранения данных в формат *.edd в папке adcp\edit.
Все параметры и результаты обработки будут сохранены
Все параметры настройки также сохраняются в файл *.edd.

## Slide 48
Экспорт данных
Можно экспортировать данные в различные форматы – используйте иконку Export Out.
  Файл поправок за уровень
  Etude
  Текстовый формат ASCII
  Формат ODV
  Файл конфигурации оборудования
Выберите формат экспорта из ниспадающего меню File of Type.
Укажите название файла и кликните [Save].

## Slide 49
Экспорт поправок за уровни
Интерфейс можно экспортировать в формат TDX HYPACK или TDF MASG.
  Кликните иконку Export Tide и назовите файл.

## Slide 50
Экспорт поправок за уровни
Данные будут экспортированы в соответствии с настройками, заданными в меню Setting – вкладыш Output.
  Кликните иконку Export Tide и назовите файл.
Экспорт данных зависит от выбора метода определения интерфейса.

## Slide 51
Экспорт поправок за уровни
Отображать поверхность по амплитуде
Отображать поверхность по давлению
Notes: 51

## Slide 52
Экспорт поправок за уровни
Уровни можно экспортировать в формате *.TDX HYPACK или MASG *.TDF
Экспорт данных зависит от выбора метода определения интерфейса.

## Slide 53
Формат Etude
Используется алгоритм осреднения между двумя глубинами, заданными во вкладыше Output в окне Settings.
Слой воды зависит от размера ячеек, зависящих в свою очередь от используемого оборудования.

## Slide 54
Экспорт в текстовый формат ASCII
Можно экспортировать в текстовый формат ASCII. Настройте параметры для экспорта.
Прежде чем экспортировать в текстовый формат, задайте имя файла в окне File Save.
Выберите единицы скорости.
Для выбора параметров для экспорта используйте стрелки.
  Можно выбрать ячейки для экспорта.
    Выберите `Cell No.’ и отметьте ячейки.
Разрешение для каждого параметра независимое.
Можно создать поля разной длины.
Можно изменить пределы полей.
Для настройки заголовка поля, кликните [Hdg Edit].
Для сохранения параметров экспорта в файл конфигурации, кликните [Save Cfg]. Позднее можно использовать эти настройки, кликнув [Load Cfg].

## Slide 55
Экспорт в формате ODV
Экспорт в формат ODV выполняется в разделе экспорта в ASCII путем загрузки файл конфигурации odv.ini из папки Hypack 201X/ADCP.
Файл конфигурации программы ODV также имеется в папке HYPACK 201Х/ADCP. Это файл Config_type_odv.cfg.

## Slide 56: Спасибо!
Январь 2020
HYPACK на Youtube.com ( Исторические Сессии ) Живой Чат HYPACK
HYPACK на Youtube.com ( Новые Сессии ) HYPACK Ustream
Сайт поддержки HYPACK Сайт HYPACK
Ссылки на дополнительную информацию:
Свяжитесь с нами:
Sales@HYPACK.com
Help@HYPACK.com
+1(860) 635 - 1500